#### Zakres rzeczowo – finansowy

CZĘŚĆ  A

# I. 	I etap prac:

# Wykonanie koncepcji obejmującej:

# budowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych i rowerzystów nad ul. Wolińską,

# budowę nowego odcinka ul. Ludzi Morza  w kierunku stałej przeprawy i drogi krajowej nr 93  o długości ok. 1,7 km  z tymczasowym włączeniem tej ulicy do ulicy Mostowej,

# budowę drogi łączącej ul. Ludzi Morza z ulicą Wolińską (drogą krajową nr 3) o długości ok. 0,9 km.

# Przebudowa i budowa odcinków dróg   powinna uwzględniać  zatwierdzone plany zagospodarowania przestrzennego miasta  dla jednostek obszarowych IV i V , a także   wprowadzane obecnie do planu j.o.V  zmiany dotyczące obszaru skrzyżowania ulicy Ludzi Morza z  projektowaną drogą  w kierunku ulicy  Wolińskiej. Wymagania techniczne  dla ulic określają odpowiednio  plany zagospodarowania miasta dla jednostek obszarowych  IV i  V.

# Na wykonanie koncepcji przeznacza się 4 miesiące od daty podpisania umowy na realizacje prac  projektowych.

# Sporządzenie  projektu wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi (dla odcinków ulic objętych koncepcją) wraz z załącznikami  (zgodnie z  Ustawą z dnia 10 kwietnia  2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 721 z późn. zmianami)  oraz wykazem  organów,  które w  świetle art.  5  w/w ustawy  powinny wydać opinię. Zakłada się, że  na podstawie koncepcji będzie można sporządzić wstępny projekt podziału działek niezbędnych do wykupu celem realizacji inwestycji – projekt ten powinien sporządzić wykonawca dokumentacji.

Termin na przygotowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji  wraz z załącznikami: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

# II. 	II etap prac.

# Sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych obejmujących:

# 1. Przebudowę istniejących dróg:

# przebudowę  ulicy Ludzi Morza na  odcinku od ul. Wolińskiej ( drogi krajowej nr 3 ) do ulicy Mostowej,

# budowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych i rowerzystów nad ul. Wolińską,

# 2. Budowę nowych odcinków dróg:

# budowę nowego odcinka ul. Ludzi Morza  w kierunku stałej przeprawy i drogi krajowej nr 93 o długości ok. 1,7 km  z tymczasowym włączeniem tej ulicy do ulicy Mostowej,

# budowę drogi łączącej ul. Ludzi Morza z ulica Wolińską ( drogą krajową nr 3) o długości ok. 0,9 km,

# w branży drogowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, stałą organizacją ruchu, planem zagospodarowania zieleni.

# Termin realizacji II etapu -  do 16 sierpnia 2008 r.

# III. Informacje dodatkowe:

# Wykonawca  w zakresie prac i kosztów ma  wykonanie wtórnika niezbędnego do realizacji dokumentacji.

# Stała organizacje ruchu – powinna być zaopiniowana przez  Komendę Miejską Policji w Świnoujściu  oraz uzyskać zatwierdzenie Zarządcy drogi.

- Lokalizacja zjazdów (jeśli wystąpią) powinna być uzgodniona z właścicielami działek, do których zjazdy prowadzą.

### W branży elektroenergetycznej  oświetlenie powinno obejmować:  odcinek ul. Ludzi Morza przebudowywany (do wymiany słupy oświetleniowe i oprawy), na pozostałych odcinkach dróg – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi w dniu podpisania umowy.

- Zamawiający nie narzuca sposobu odwodnienia. W ulicy Ludzi Morza znajdują się studnie chłonne i na tym odcinku  odwodnienie należy  zaprojektować  analogicznie do istniejącego.

- Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia  wymagane do uzyskania pozwolenia na  budowę, oświadczenia  itd. – zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca powinien wystąpić  do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej i liczyć się z koniecznością wykonania  raportu oddziaływania na środowisko.  Wykonawca ma również w obowiązku rozeznanie konieczności wykonania  operatu wodnoprawnego  –  jeśli uzna, że zarówno raport oddziaływania jak i operat będą wymagane, powinien je ująć w cenie, bowiem zamawiający nie będzie dodatkowo z tego tytułu  zwiększał kosztów wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach kosztów projektu powinien rozwiązać wszelkie kolizje z infrastrukturą podziemną.

- Dla terenów wymagających wylesienia wykonawca powinien sporządzić wszystkie dokumenty umożliwiające Zamawiającemu wystąpienie z wnioskiem o wylesienie:

- wskazać działki podlegające wylesieniu,

- sporządzić opis taksacyjny z uwzględnieniem typu siedliskowego lasu, składu gatunkowego i wieku drzewostanu, zadrzewienia, bonitacji wraz z informacją, czy realizacja inwestycji wymaga wycinki znajdujących się na gruncie drzew,

- sporządzić plan wyrębu i szacunek brakarski,

- Dokumentację należy sporządzić  w dwóch  kompletach: odrębnie dla przebudowy ulicy Ludzi Morza oraz odrębnie dla budowy pozostałych obiektów.

- Wymagana ilości egzemplarzy :

- projekty budowlano wykonawcze dla poszczególnych branż 	– po 5 egz

- przedmiary robót 			– po 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie 		– po 2 egz.

- stała organizacja ruchu, badania podłoża gruntowego, inne opracowania będące częścią składową projektu  budowlano-wykonawczego			- po 5 egz.

- inwentaryzacja drzew i krzewów, plan wyrębu,  szacunek brakarski 	-  5 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 			- 5 egz.

- inne dokumentacje wynikające z potrzeb uznanych przez wykonawcę - po 5 egz.

- Jeśli w trakcie realizacji prac dokumentacyjnych wyniknie konieczność dodatkowych pomiarów geodezyjnych, wykonawca zrealizuje je na koszt własny.

- Całość dokumentacji powinna być przekazana zamawiającemu również w wersji elektronicznej w plikach jpg lub pdf  (pliki nie przekraczające 2 MB).

Zakres rzeczowo-finansowy

CZĘŚĆ B

### Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy

| Lp | Element | Wartość robót netto [zł] | VAT [zł] | Wartość robót brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I ETAP PRAC |
| 1. | Koncepcja |  |  |  |
| 2. | wniosek z załącznikami o wydanie decyzji lokalizacji drogi |  |  |  |
| II ETAP PRAC |
| 3. Przebudowa ulic |
| 3a | Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Ludzi Morza: - projekt b-w w branży drogowej, - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 3b | - projekt budowlano-wykonawczy w branży elektroenergetycznej (oświetlenie): - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 3c | Stała organizacja ruchu - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 3d | - Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia korpusu drogowego - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna |  |  |  |
| 3e | Zagospodarowanie zieleni : - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 3f | Inwentaryzacja drzew i krzewów, szacunek brakarski, plan wyrębu - dokumentacja - przedmiar robót - kosztorys inwestorski |  |  |  |
| 3g | Budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Ludzi Morza z ul. Wolińską - projekt budowlano-wykonawczy - przedmiar - kosztorys inwestorski - specyfikacja wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 4. Budowa nowych odcinków ulic |
| 4a | Budowa ul. Ludzi Morza w kierunku stałej przeprawy (0,9 km) oraz budowa drogi od ul. Ludzi Morza do ul. Wolińskiej (drogi kraj. nr 3) - projekt b-w w branży drogowej, - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 4b | - Projekt budowlano-wykonawczy w branży elektroenergetycznej (oświetlenie) - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 4c | Stała organizacja ruchu - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 4d | - Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia korpusu drogowego - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna |  |  |  |
| 4e | Zagospodarowanie zieleni : - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 4f | Inwentaryzacja drzew i krzewów, szacunek brakarski, plan wyrębu - dokumentacja - przedmiar robót - kosztorys inwestorski |  |  |  |
| 5 | INNE |  |  |  |
| 5a | Geotechniczne badania podłoża gruntowego |  |  |  |
| 5b | Mapa do celów projektowych |  |  |  |
| 5c | Pozostałe ( wymienić), np. Uzgodnienia, ekspertyzy, raporty, opinie, dodatkowe pomiary geodezyjne |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |  |

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: