# Załącznik nr 1 do SIWZ

## Warunki, które musi spełniać maszyna będąca przedmiotem leasingu operacyjnego

Specyfikacja techniczna:

- Ciągniony pojazd jednoosiowy do sprzątania plaży.

- Maszyna powinna posiadać następujące cechy:

- Urządzenie współpracujące z ciągnikiem rolniczym (holowane i napędzane przez ciągnik)

- maszyna jednoosiowa z samowyładowczym pojemnikiem na odpady o pojemności min. 4,5 m3

- obsługa jednoosobowa, sterowanie z kabiny operatora - kierowcy ciągnika

- Hydrauliczna regulacja głębokości zabioru piasku w granicach 5 - 25 cm

- Minimalna wydajność sprzątania 15.000 m2/godzinę

- Szerokość robocza min.2,5  m

- Finiszer wygładzający powierzchnię plaży

- Możliwość zastosowania w razie katastrofy ekologicznej np. zabrudzenia plaży olejami

- Możliwość opróżniania pojemnika na wysokość przyczepy rolniczej (150-170 cm)

- Wymienialne taśmy sita o oczkach od 30 - 45 mm

- Osprzęt dodatkowy:

- hydraulicznie ustawiane koło dla zachowania stałej głębokości pracy podbieraka i sita

- wiatrochronne fartuchy na taśmie sita

- system video do obserwacji pracy sit wzgl. pojemnika

- Wykonanie z materiałów oraz powłok o wysokiej odporności na działanie czynników środowiska jak np. woda morska i duża zawartość soli w powietrzu

- Monitorowanie pracy urządzenia z kabiny operatora ciągnika ( videosystem)

- Okres gwarancji; minimum 1 rok

- Serwis pogwarancyjny: minimum 10 lat

- instrukcja obsługi z katalogiem części zamiennych w języku polskim

- Leasing operacyjny:

-10% wpłaty początkowej

- czas trwania 48 miesięcy

- opcja wykupu po zakończeniu leasingu