#### Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulic: Małopolskiej, Kaszubskiej i Mazurskiej w Świnoujściu – przebudowa ul. Małopolskiej na odcinku od ul. Markiewicza do ul. Mazurskiej.

# Roboty drogowe (wg dokumentacji projektowej - poz. 2, 4 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# Zakres robót obejmuje wykonanie:

# -	jezdni o pełnej konstrukcji zgodnej z projektem na odcinku od km 0+523 do km 0+673,6.

# -	frezowania z ułożeniem warstwy ścieralnej na odcinkach: od km 0+518 do km 0+523 (włączenie w istniejącą nawierzchnię) oraz na odcinku od km 0+673,6 do miejsca zakończenia kolektora deszczowego (odcinek dł. ok. 45mb).

# -	chodników ul. Małopolskiej na odcinku od km 0+523 do km 0+673,6.

# -	zjazdów na odcinku od km 0+523 do km 0+673,6.

# Docelowa organizacja ruchu  - wg dokumentacji projektowej - poz. 3, 4 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy.

# Zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulicy na odcinku od km 0+523 do km 0+673,6.

# Kanalizacja deszczowa (wg dokumentacji projektowej - poz. 5, 6 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# Zakres robót obejmuje:

# -	wykonanie 192,5 m odcinka rurociągu PCV 315 mm od istniejącej studni przy skrzyżowaniu z ul. Markiewicza (ozn. jako istn. studz. Nr 1)  do skrzyżowania z ul. Mazurską (studnia ozn. D5) do wraz z wpustami żeliwnymi i przykanalikami z rur PCV 160 mm,

# -	wykonanie 12 m odcinka rurociągu PCV 160 mm od studni ozn. D5 do studni ozn. D29 (wraz ze studnią D29). W studni D5 i D29 wykonać i zaślepić otwory umożliwiające dalszą rozbudowę sieci odwodnienia

# Znajdujące się na trasie istniejące urządzenia odwodnienia drogi należy zdemontować, a elementy żeliwne (wpusty i włazy) przekazać protokolarnie Zamawiającemu.

# Rurociągi kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur ze ścianką litą klasy S (SDR34, SN8) o średnicach: PVCØ315 mm i PVCØ160 mm, łączonych na wcisk za pomocą uszczelki. Zastosować rury PVC wg normy PN-74/C-89200.

# Na sieci kanalizacji deszczowej zastosować:

# -	studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200 (z osadnikiem) łączonych na uszczelkę gumową, z włazami żeliwnymi Ø600 mm (pokrywy żeliwno-betonowe) typu ciężkiego D400,

# -	studzienki ściekowe z elementów betonowych Ø450-500 mm (z osadnikiem) łączonych na uszczelkę gumową, z wpustem żeliwnym typu ciężkiego z uchylną kratą łączoną z korpusem sworzniami.

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: