#### Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Matejki w Świnoujściu

# Roboty drogowe (wg dokumentacji projektowej - poz. 1, 2, 3, 6, 8, 8a i 9 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# -	nawierzchnię zatok autobusowych należy wykonać z kostki kamiennej rzędowej wys. 17-20cm znajdującej się na miejskim placu składowym przy ul. Karsiborskiej, a spoinowanie zatok autobusowych należy wykonać z żywic epoksydowych przeznaczonych do dużych obciążeń o wytrzymałości na zgniatanie minimalnie 22,2 N/mm2 i wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 76,8 N/mm2. (np. Fuga ROMPOX V2);

# -	nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki kamiennej wys. 10 cm z rozbiórki jezdni ul. Matejki, pasy wydzielające przejścia na zjazdach należy wykonać z kostki kamiennej wys. 10 cm – szarej znajdującej się na miejskim placu składowym przy ul. Karsiborskiej;

# - nawierzchnie zatok postojowych należy wykonać z kostki kamiennej wys. 10 cm z rozbiórki jezdni ul. Matejki, pasy dzielące należy wykonać z kostki kamiennej wys. 10 cm – szarej znajdującej się na miejskim placu składowym przy ul. Karsiborskiej;

# - nawierzchnię chodników należy wykonać zgodnie z projektem, z wyjątkiem kostki kamiennej – należy zastosować kostkę kamienną mozaikową jasno szarą o wym. 4/6 cm;

# -	oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

# Kanalizacja deszczowa (wg dokumentacji projektowej - poz. 1, 2, 4, 8 i 10 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy).

# -	zdemontowane istniejące urządzenia odwodnienia (włazy, kratki) nadające się do ponownego użycia, po uzgodnieniu przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta Świnoujścia).

# Oświetlenie ulicy (wg dokumentacji projektowej - poz. 1, 2, 5 i 8 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# - słupy oświetleniowe należy wykonać zgodnie z projektem z wyjątkiem koloru – należy zastosować kolor szampański;

# - zdemontowane istniejące latarnie oświetleniowe, po uzgodnieniu należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta Świnoujścia).

# Zieleń (wg dokumentacji projektowej - poz. 7 i 8 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy).

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: