# Załącznik nr 2.3  do SIWZ

# GP-1/ZP/01/2008

# załącznik nr 2  do umowy

WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE

z dnia 14.11.2008r.

dla wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Publicznym nr 1

w Świnoujściu ul. Witosa 12

- Stolarka okienna – wymagania podstawowe:

  - rodzaj profilu –  kolor biały z PCV, co najmniej pięć komór termoizolacyjnych,

wzmocniony kształtownikami stalowymi ocynkowanymi,

  - izolacja akustyczna wg PN – 87/B-02141/01-03,ochrona przed hałasem

pomieszczeń w budynkach,

  - wentylacja: system rozszczelniania,

  - system okuć : nie gorszy niż np. Winkhaus Pilot, nośność  90-130 kg, okucia obwodowe dla skrzydeł uchylno – rozwieralnych i rozwieralnych,

  - szklenie: szyby zespolone jednokomorowe, współczynnik K = 1,1 W/m2, wszystkie uszczelki wymienialne wykonane z materiału o wysokiej odporności na starzenie, (w sali gimnastycznej  – szkło bezpieczne z folią vsg od strony wewnętrznej).

- Urządzenie do regulacji uchylania w skrzydłach uchylno- rozwieralnych. Uchylność okien z możliwością wypięcia skrzydła z prowadnicy i położenia go (180 stopni) do wewnątrz  dla umożliwienia mycia szyb.

3.	      Parapety zewnętrzne: z blachy stalowej powlekanej grubości nie mniejszej niż

0,55 mm i szer ok. 20 cm,

4.	     Stolarka drzwiowa: wewnętrzna z PCV, profil co najmniej 3 komorowy, kolor biały, szklenie ½

wysokości skrzydła szkłem bezpiecznym – folia vsg od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Jeden

zamek patentowy, pochwyt „baranie rogi” od strony zewnętrznej, od wewnątrz sali pochwyt

bezpieczny dla użytkowników sali gimnastycznej, samozamykacz.

5.	      Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego przy wykonywaniu

robót budowlanych należy stosować jedynie wyroby które uzyskały pozytywną

ocenę przydatności do stosowania w budownictwie.

- W związku z powyższym oferent powinien przedłożyć zamawiającemu następujące dokumenty

potwierdzające przydatność oferowanych okien do stosowania w budownictwie:

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa co do zgodności z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosowanych przepisów, lub:

  - deklaracje zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą norma bądź aprobata techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa ,

  - ocenę higieniczną – atest higieniczny na profile okienne i drzwiowe,

  - certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki dla szyb zespolonych jednokomorowych na szczelność

i bezpieczeństwo,

  - świadectwo klasyfikacji ogniowej.

Oświadczenie:

Wyspecyfikowana w ofercie stolarka okienna i drzwiowa PCV przewidziana do wymiany w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Świnoujściu, spełnia wymagania techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego  w części dotyczącej okien PN. „ Wymagania techniczno – użytkowe”.

Oferowana przez nas stolarka okienna i akcesoria posiadają wymagane aprobaty, atesty i świadectwa kwalifikacyjne i certyfikaty które załączamy do niniejszej oferty.

………………………..                                                                                  ………………………………..

Miejscowość/data							                 Podpis