#### SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

# Dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna obejmować następujące części umożliwiające przeprowadzenie postępowania na wykonanie robót budowlanych

# ( zamówienie publiczne) i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

# drogowej:

# projekty budowlano – wykonawcze przebudowy ulicy pogodnej w branży  drogowej, odwodnienia, oświetlenia, zieleni ( inwentaryzacja, plan wyrębu, proponowane nasadzenia), docelowa organizację ruchu. Projekty winny być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). Ilość projektów – po 5  egz. dla każdej branży w formie wydruku;

# szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) – w ilości po 3 egz. dla  każdej branży w formie wydruku,

# przedmiary robót dla wszystkich branż, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) – w ilości po 1 egz.  dla każdej branży w formie wydruku,

# przedmiary robót w formie tabelarycznej  z następującymi rubrykami: l.p, podstawa wyceny ( tu należy  wyszczególnić pozycję ze STWiOR), rodzaj robót ( tu wpisać  odpowiednią nazwę robót wg numeru pozycji ze STWiOR), j.m., ilość robót , cena jedn. netto ,  wartość netto, wartość brutto ( z VAT) – w ilości  po 1 egz. w formie wydruku.

# kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) – w ilości po 2 egz. dla  każdej branży w formie wydruku.

# projekt docelowej organizacji ruchu, posiadający pozytywną opinię Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu  oraz zatwierdzenie  Zarządcy dróg –  w ilości 5 egz. w formie wydruku,

# inwentaryzację zieleni wraz z ewentualnym planem wyrębu, który będzie stanowił podstawę do wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew – 5 egz. w formie wydruku .

# Ponadto dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna zawierać następujące elementy stanowiące podstawę do przyjętych założeń projektowych:

# mapę do celów projektowych, którą po zakończeniu prac Wykonawca przekaże zamawiającemu w formie elektronicznej wraz z KERG;

# badania geotechniczne podłoża  ( 4 egz. do wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej),

# przygotowanie, opracowanie i wystąpienie do właściwych organów w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie proponowanego przebiegu drogi – wg art.  11 d. ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 lipca 2008 O zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 26 sierpnia 2008r. Nr 154, poz. 958),

# pozyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do  uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( m.in.  ZUDP, opinii o których mowa w p. c) niniejszego załącznika), decyzji środowiskowej uzyskanej na podstawie wniosków i raportów opracowanych zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w maju 2008r itp.), decyzji na wycinkę drzew, ew. pozwolenia wodnoprawnego.  Wykonawca przekaże zamawiającemu po 1 egz. każdego oryginalnego uzgodnienia, opinii  lub decyzji.

- Wszystkie opracowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu również w wersji elektronicznej w plikach o rozszerzeniu pdf lub jpg, nie przekraczających 2 MB.

- W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć koszty wykonania innych powyżej nie wymienionych opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań odpowiednich organów, dostawców mediów oraz zasad sztuki inżynierskiej i dobrej praktyki wynika taka konieczność.

- Cena ryczałtowa za przedmiot umowy określona w załączniku nr 1 do umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu umowy, także w tych przypadkach, gdy nie zostały one  imiennie wymienione w umowie.

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: