#### Zakres rzeczowy

w ramach zamówienia publicznego WIM/ZP/340/17/2010

Przedmiot zamówienia stanowi: „Modernizacja budynku nr 5 Centrum Administracji Miasta – remont dachu”.

Zakres prac:

Prace rozbiórkowe dachu z uporządkowaniem poddasza nieużytkowego (pozostałości gruzu, dachówek ok. 1 m3),

Impregnacja mykologiczna i ogniowa wszystkich elementów drewnianej więźby dachowej.

Wymiana pokrycia dachowego.

Wymiana drewnianych elementów wykończenia dachu - podbitki, wiatrownice, itp.

Wymiana obróbek blacharskich dachu i kominów

Wykonanie ław kominiarskich oraz założenie płotków przeciwśniegowych na części

połaci dachu budynku.

Wymiana rynien i rur spustowych ze zbiornikami.

Wymiana wywietrzaków dachowych kanalizacji sanitarnej i wentylacji.

Roboty remontowe kominów.

Roboty zabezpieczające – budynek użytkowany w czasie prowadzenia robót dachowych (nad wejściami do budynku należy wykonać zadaszenia).

Zamawiający przewiduje etapowanie realizacji robót w następujący sposób:

I ETAP – zachodnia połać dachu (strona tylna budynku) do kalenicy wraz z częścią szczytową od strony północnej),

II ETAP – wschodnia połać dachu (strona frontowa) do kalenicy wraz z częścią szczytową od strony południowej.

Dach - wymiana pokrycia.

Remont dachu polegać będzie na całkowitej wymianie pokrycia dachowego. Przewiduje się demontaż istniejących warstw dachu tj. dachówki, łat, podbitki i obróbek

blacharskich. Po odsłonięciu konstrukcji dachu należy na krokwiach ułożyć ekran z folii

wodoszczelnej (paroprzepuszczalnej) - pokryciowej a następnie ułożyć kontrłaty i łaty o

wymiarach 5 x 6 cm. Na łatach należy ułożyć nową dachówkę ceramiczną – karpiówka angobowana, kolor czerwony, I klasa jakości nie gorsza niż firmy JOPEK.

Dachówki układane tradycyjnie na zaprawie wapiennej bez ich przykręcania.

Gąsiory w kolorze dachówki. W kalenicy i narożach dachu należy ułożyć taśmę wentylacyjną.

Ponadto należy zapewnić otwory wentylacyjne na okapie i w kalenicy, dzięki którym

powstanie trwała wentylacja dachu. Zaleca się szczelinę wentylacyjną o szerokości

20mm na okapie oraz rząd dachówek w pasie kalenicowym wykonać z dachówek

połaciowych wentylacyjnych.

Wymianie podlega również pokrycie z papy zadaszeń części płaskich budynku. Po usunięciu starego podłoża należy dokonać ewentualnych drobnych napraw

deskowania. Całość deskowania należy zaimpregnować warstwą gruntującą a

następnie wykonać nowe pokrycie z dwóch warstw papy.

Jako warstwę podkładową zastosować papę asfaltową gr.2,6 mm mocowaną

mechanicznie np. Vividach PM. Jako warstwę nawierzchniową należy zastosować

papę asfaltową zgrzewalną gr. 5,2 mm. np. Ekstradach WF Pay PV 200 S5.

Wszystkie montowane łaty i kontrłaty, deskowanie, jak i istniejące elementy drewniane

konstrukcji dachu, należy zabezpieczyć środkami grzybochronnymi oraz

ogniochronnymi „Fobos” lub “Ogniochron do klasy NRO.

Prace wykończeniowe (elementy drewniane i opierzenia)

Przewiduje się  wymianę wszystkich obróbek blacharskich połaci dachu oraz kominów.

Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej np. RHEINZINK – odcień patyna pro lub gołowalcowany, wszystkie łączenia blachy nie klejone lecz wyłącznie lutowane.

Należy wykonać nowe podbitki połaci dachowych w sposób analogiczny do

istniejącego. Podbitki wykonać z drewna sosnowego zgodnie z projektem.

Podczas prac remontowych dachu, należy wymienić również wszystkie dachowe

wywietrzaki instalacji kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Nowe wywietrzaki powinny zostać

wykonane z elementów systemowych pokrycia dachowego.

Wszystkie istniejące elementy stalowe dachu nie wymagające wymianie należy wyczyścić mechanicznie i pomalować: 1 x farba podkładowa + 1 x farba wierzchniego krycia chlorokauczukowa w kolorze czarnym.

Komunikacja dachowa i zabezpieczenie przed śniegiem

Na dachu budynku należy zmontować ławy i stopnie kominiarskie w celu umożliwienia

bezpiecznego dostępu do dwóch istniejących trzonów kominowych oraz płotki przeciwśniegowe zapobiegające destrukcji rynien oraz nie pozwalające na osuwanie się śniegu z połaci dachowej. Elementy systemowe nie gorsze niż firmy Pol-mar. Ławy kominiarskie i stopnie szerokości 25 cm, wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm z antypoślizgowym przetłoczeniem na powierzchni. Płotki śniegowe szerokości 20 cm, wykonane z kątownika stalowego 2,0 x 2,0 mm oraz z płaskownika gr. 2,0 mm, stanowiącego szczeble płotka należy zamontować w odległości ok. 40 cm od krawędzi okapu, w miejscach wskazanych na dokumentacji. Wszystkie elementy malowane w kolorze dachówki.

Tynki

Zaprojektowano następujące prace remontowe:

Skuć wszystkie istniejące tynki wypełniające układ szachulcowy lukarn dachowych.

Po skuciu tynków w miejscach jego spękań, należy sprawdzić czy rysy występują

również w wątku ceglanym ściany. W przypadku spękań w ścianach, konieczne jest

wykonanie naprawy poprzez wypełnienie drobnych rys zaprawą cementową.

Szersze rysy wymagają natomiast przemurowania nowymi cegłami lub

wzmocnienia poprzez zabetonowanie prętów stalowych w wykutych bruzdach.

Odsłoniętą po skuciu tynków elewacje należy dokładnie oczyścić, usunąć zaprawę

ze spoin muru do głębokości ok. 2 cm natomiast skruszone cegły należy wymienić.

Całą powierzchnię należy dokładnie wyczyścić na sucho przy użyciu szczotek

drucianych a następnie usunąć pył sprężonym powietrzem.

Wszystkie oczyszczone spoiny należy uzupełnić zaprawą cementowo -wapienną.

Założyć nowe wyprawy tynkarskie. Wszystkie przygotowane do tynkowania

powierzchnie pokryć tynkiem zwykłym cementowo-wapiennym kat. III,

przygotowanym bezpośrednio na budowie, zacieranym na gładko. Tynk nakładać 3

warstwowo. Maksymalna łączna grubość wszystkich warstw tynku - 2 cm. Podczas

nakładania każdej z warstw konieczne jest zraszanie wodą w celu umożliwienia

prawidłowego przebiegu procesu wiązania.

Wszystkie tynkowane fragmenty elewacji należy pomalować farbą. Do robót malarskich

można przystąpić po upływie minimum 4 tygodni od dnia wykonania tynku. Przed

nałożeniem farby powierzchnię należy zagruntować silikonowym preparatem gruntującym

firmy Baumit pod nazwą Silikon Tiefengrund a następnie pomalować farbą silikonową

Baumit w kolorze Princess 3007, matową, odporną na czynniki atmosferyczne, dobrze

przepuszczającą parę wodną i niskim napięciu powierzchniowym.

Elementy drewniane dachu

Wszystkie drewniane elementy takie jak konstrukcja lukarn poddasza, okna  tzw. wole oko”  należy wstępnie oszlifować a ewentualne zniszczone elementy wymienić na

nowe. Po dokładnym oczyszczeniu powierzchnia całość zaimpregnować przed atakiem

grzybów insektów i sinic środkiem firmy Remmers pod nazwą Impraegniergrund GN oraz

środkiem ogniochronnym Fobos lub Ogniochron do klasy NRO. Malowanie wierzchnie

należy wykonać za pomocą farby firmy Remmers pod nawą Aidol Langzeit -Lasur w

kolorze Jasny Dąb.

Rynny i rury spustowe

Przewiduje się całkowitą wymianę istniejących rynien i rur spustowych. Nowe rynny i rury

spustowe należy wykonać z blachy tytan cynk , patyna szaroniebieska grubości 0,7 mm  zachowując dotychczasową ich formę.

Wyloty rynien sprowadzone na daszki pośrednie należy wykonać pod małym kątem w celu zapobiegania niszczenia połaci dachowej.

Instalacja odgromowa

Przyjęta klasa ochrony odgromowej IV. Wykonać wg rysunku nową siatkę zwodów poziomych

na projektowanym dachu o wymiarach min. 20m x 20m, zwody poziome wykonać drutem

ocynkowanym ogniowo Ř8mm. Projektowaną siatkę zwodów poziomych połączyć za pomocą

zwodów pionowych z wyprowadzeniami uziomu budynku. Przewody odprowadzające wykonać

z pręta Fe-Zn Ř8mm na wspornikach ściennych jako zwody naprężne..

Metalowe rynny należy połączyć do zwodów instalacji odgromowej, metalowe rury

odprowadzające łączyć do przewodów odprowadzających na wysokości 0,3m od poziomu

gruntu.

UWAGA: Zamawiający przewiduje odzyskanie istniejącej rozbieranej dachówki karpiówki. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty związane z odzyskaniem rozebranej dachówki w tym:

- segregowanie i oczyszczenie dachówek z zaprawy,

- transport pionowy,

- układanie na paletach z foliowaniem,

- transport na plac składowy wskazany przez Zamawiającego (około 4 km).

Zakres zamówienia określają szczegółowo projekty budowlane wymienione w załączniku nr 2.3. do SIWZ.