|  | AGENCJA UŻYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| --- | --- |

PROJEKT ZAŁOŻEŃ
DO PLANU ZAOPATRZENIA
W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
I PALIWA GAZOWE
GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE

| Zamawiający: | Urząd Miasta Świnoujście |
| --- | --- |

| Zespół autorski: | Andrzej Gołąbek Agnieszka Niedzielska Zbigniew Skośkiewicz |
| --- | --- |

Łódź, luty 2005 r.

SPIS TREŚCI

1	PODSTAWA OPRACOWANIA.	4

1.1	Podstawa prawna opracowania.	4

1.2	Podstawa źródłowa.	13

2	USTALENIE DANYCH WYJŚCIOWYCH.	15

2.1	Charakterystyka miasta i gminy.	15

2.2	Warunki klimatyczne.	24

2.3	Charakterystyka miejskiej infrastruktury energetycznej  w zakresie techniczno-ekonomicznym – stan obecny.	25

2.3.1	Miejski sieciowy system ciepłowniczy.	25

2.3.2	Lokalne źródła ciepła.	37

2.3.3	Bilans energii cieplnej.	40

2.3.4	Ogólna charakterystyka systemu elektro-energetycznego miasta.	41

2.3.5	Ogólna charakterystyka systemu gazowniczego miasta.	43

3	ISTNIEJĄCE UTRUDNIENIA W ROZWOJU SYSTEMÓW SIECIOWYCH LUB W TRANSPORCIE PALIWA.	47

3.1	Rodzaje utrudnień.	47

3.2	Utrudnienia związane z elementami geograficznymi.	48

3.2.1	Akweny i cieki wodne.	48

3.2.2	Trasy komunikacyjne.	49

3.2.3	Rzeźba terenu.	49

3.2.4	Obszary leśne.	49

3.2.5	Obszary objęte prawną ochroną.	50

4	PRZEWIDYWANE WARIANTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO.	52

4.1	Uogólniona charakterystyka trendów gospodarczych  w latach 2005 – 2010.	52

4.2	Warianty rozwoju Świnoujścia.	53

5	PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA NOŚNIKI ENERGETYCZNE.	54

5.1	Użytkowanie ciepła.	54

5.2	Użytkowanie energii elektrycznej.	56

5.3	Użytkowanie gazu ziemnego.	57

6	PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU I MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ DO ROKU 2020.	58

6.1	Ustalenie założeń wyjściowych i dynamiki wzrostu cen nośników energetycznych.	58

6.2	Scenariusze rozwoju systemu sieciowego w zakresie obszaru zasilania, stosowanych technologii oraz likwidacji niskich emisji.	59

6.3	Mapy energetyczne miasta ujmujące warianty zasilania  w energię cieplną, gaz i energię elektryczną.	60

6.4	Analiza bezpieczeństwa energetycznego miasta  dla rozważanych scenariuszy.	61

7	ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNE  I ŚRODOWISKOWE PROPONOWANYCH SCENARIUSZY.	63

8	MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK.	66

9	ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI – KRÓTKA OCENA MOŻLIWOŚCI.	67

10	ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ.	69

11	MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.	73

12	MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWYCH I MODERNIZACYJNYCH.	88

12.1	Fundusz termomodernizacji.	88

12.2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	92

12.2.1	Wnioskodawcy.	92

12.2.2	Przedmiot dofinansowania.	93

12.3	EkoFundusz.	94

12.4	Dotacje z funduszy rozwoju regionalnego.	97

13	PODSUMOWANIE I WNIOSKI.	102

14	CELE PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA ŚWINOUJŚCIE.	107

15	Wykaz rysunków.	111

16	Wykaz tabel.	112

# PODSTAWA OPRACOWANIA.

## Podstawa prawna opracowania.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi Umowa nr 212/WIM/2004 zawarta dnia 19 października 2004 r. pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu przy ul Wojska Polskiego 1/5; 72-600 Świnoujście a Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 54/56; 91-456 Łódź oraz następujące paragrafy Ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Nr 54 poz. 348 wraz z późniejszymi zmianami).

Art. 7.

- Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

- Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo - rozliczeniowego i jego parametrów, warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw gazowych lub energii, ilości paliw gazowych lub energii przewidzianych do odbioru, moc przyłączeniową, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, gdy ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do korzystania z obiektu, do którego paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane.

- Przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane do spełniania technicznych warunków dostarczania paliw gazowych lub energii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 oraz w odrębnych przepisach i koncesji.

- Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w założeniach lub planach, o których mowa w art. 19 i 20.

- Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie.

- Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci dzieli się na grupy, biorąc pod uwagę parametry sieci, standardy jakościowe paliw gazowych lub energii oraz rodzaj i wielkość przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci.

- Za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących zasad:

- za przyłączenie do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej gazowej wysokich ciśnień oraz do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia;

- za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej innej niż wymieniona w pkt 1, sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz sieci ciepłowniczej, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączania tych podmiotów, określonych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16; stawki te mogą być kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenia lub rodzaju tego odcinka;

- za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej nie wyższej niż 5 MW oraz źródeł energii wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła o mocy elektrycznej nie wyższej niż 5 MW i projektowanej średniorocznej sprawności przemiany ogółem nie niższej niż 70 %, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów.

- W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nie zgłosi zastrzeżeń do odmowy, za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo to może pobrać opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie w umowie o przyłączenie; przepisu ust. 8 nie stosuje się.

- Koszty wynikające z nakładów na realizację przyłączenia podmiotów ubiegających się o przyłączenie, w zakresie, w jakim zostały pokryte wpływami z opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w ust. 8 i 9, nie stanowią podstawy do ustalania w taryfie stawek opłat za przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych lub energii.

- W umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej mogą być ustalone niższe stawki opłat za przyłączenie do sieci niż ustalone na podstawie zasad określonych w ust. 8.

- Przyłączany podmiot jest obowiązany umożliwić przedsiębiorstwu energetycznemu, o którym mowa w ust. 1, w obrębie swojej nieruchomości budowę i rozbudowę sieci w zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia oraz udostępnić pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie układów pomiarowych, na warunkach określonych w umowie o świadczenie usługi przyłączenia do sieci.

- Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane powiadomić przyłączany podmiot o planowanych terminach prac wymienionych w ust. 12 z wyprzedzeniem umożliwiającym przyłączanemu podmiotowi przygotowanie nieruchomości lub pomieszczeń do przeprowadzenia i odbioru tych prac.

- Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek wydać, na wniosek zainteresowanego, oświadczenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, o zapewnieniu dostaw paliw gazowych lub energii oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci.

Art. 7a

- Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających się o przyłączenie muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

- bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo sieci ciepłowniczej oraz współpracujących z tą siecią urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania lub odbioru ciepła, zwanych dalej "systemem ciepłowniczym";

- zabezpieczenie systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo systemu ciepłowniczego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci;

- zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych lub energii;

- dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych paliw gazowych i energii;

- spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych przepisach;

- możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za pobrane paliwa lub energię.

- Urządzenia, instalacje i sieci, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać także wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności: przepisach prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o systemie oceny zgodności oraz w przepisach dotyczących technologii wytwarzania paliw gazowych lub energii i rodzaju stosowanego paliwa.

- Budowa gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze decyzji.

- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, udzielając zgody, o której mowa w ust. 3, uwzględnia:

- wykorzystanie zdolności przesyłowych istniejącej sieci gazowej lub sieci elektroenergetycznej;

- odmowę świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej istniejącą siecią gazową lub siecią elektroenergetyczną podmiotowi występującemu o uzyskanie zgody oraz nieuwzględnienie złożonej przez niego skargi na tę odmowę

Art. 16.

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii sporządzają dla obszaru swojego działania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, sporządzają plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło na okresy nie krótsze niż trzy lata.

Plany, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła,

- przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, w tym źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych,

2a)	przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń z systemami gazowymi albo z systemami elektroenergetycznymi innych państw;

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców,

- przewidywany sposób finansowania inwestycji,

- przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów,

- przewidywany harmonogram realizacji inwestycji.

Plany, o których mowa w ust. 1, powinny zapewniać minimalizację nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne, tak aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat dla paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, przy zapewnieniu ciągłości, niezawodności i jakości dostaw.

W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu planów, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii są obowiązane współpracować z przyłączonymi podmiotami oraz gminami, na których obszarze przedsiębiorstwa te wykonują działalność gospodarczą; współpraca powinna polegać w szczególności na:

- przekazywaniu przyłączonym podmiotom informacji o planowanych przedsięwzięciach w takim zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą miały wpływ na pracę urządzeń przyłączonych do sieci albo na zmianę warunków przyłączenia lub dostawy paliw gazowych lub energii;

- zapewnieniu spójności między planami przedsiębiorstw energetycznych a założeniami i planami, o których mowa w art. 19 i 20.

Projekty planów, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji:

- paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie mniej niż 50 mln m3 tych paliw;

- energii elektrycznej, dla mniej niż 100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie mniej niż 50 GWh tej energii;

- ciepła.

Art. 17

- Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w art. 19 ust. 5.

- Wojewoda bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa oraz z obowiązującymi przepisami.

Art. 18

- Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z polityką energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Art. 19.

- Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej "projektem założeń".

- Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy lub jej części.

- Projekt założeń powinien określać:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

- zakres współpracy z innymi gminami.

- przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów,

- przewidywany harmonogram realizacji inwestycji.

- Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie zarządowi gminy plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.

- Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz przez wojewodę w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa

- Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.

- Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

- Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

Art. 20.

- W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być z nim zgodny.

Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

- propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,

1a)	propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- harmonogram realizacji zadań,

przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedstawia wojewodzie projekt planu, o którym mowa w ust. 1, celem stwierdzenia zgodności z założeniami, o których mowa w art. 19.

Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1.

W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 3, gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi.

W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe może wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne.

Art. 46.

- Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, biorąc pod uwagę: politykę energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności dostarczania i wykorzystywania paliw gazowych, równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat.

Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:

- kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe;

- szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek opłat za przyłączenie;

- rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz sposób ich kalkulowania;

- sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności i zmiany warunków działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwa energetyczne;

- sposób prowadzenia rozliczeń z odbiorcami oraz rozliczeń między przedsiębiorstwami energetycznymi;

- sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi odbiorców;

- sposób ustalania opłat za przekroczenia mocy;

- sposób ustalania opłat za nielegalny pobór paliw gazowych;

- zakres usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy i sposób ustalania opłat za te usługi.

Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie energią elektryczną, biorąc pod uwagę: politykę energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności dostarczania i wykorzystywania energii elektrycznej, równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat.

Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno określać w szczególności:

- kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe;

- podział podmiotów przyłączanych na grupy przyłączeniowe;

- szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek opłat za przyłączenie;

- rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz sposób ich kalkulowania;

- sposób uwzględniania w taryfach:

kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia,

kosztów zakupu energii elektrycznej, o których mowa w art. 9a ust. 6 i 8,

rekompensat, o których mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej,

kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1a;

- sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności i zmiany warunków wykonywanej działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne;

- sposób prowadzenia rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym w zakresie określonym w art. 45 ust. 1a;

- sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców;

- sposób ustalania opłat za ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenia mocy;

- sposób ustalania opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej;

- zakres usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy i sposób ustalania opłat za te usługi.

Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla ciepła oraz szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, biorąc pod uwagę: politykę energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności dostarczania i wykorzystywania ciepła, równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat.

Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, powinno określać w szczególności:

- kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe;

- szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek opłat za przyłączenie;

- rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz sposób ich kalkulowania;

- sposób uproszczonej kalkulacji taryf dla ciepła wytwarzanego w źródle, którego zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW;

- sposób uwzględniania w taryfach kosztów zakupu ciepła, o którym mowa w art. 9a ust. 7;

- sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności i zmiany warunków wykonywanej działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne;

- sposób prowadzenia rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi;

- sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców;

- sposób ustalania opłat za nielegalny pobór ciepła.

## Podstawa źródłowa.

“Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Świnoujście” 
lipiec 2002 r.

Raport Instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową (IBNGR) Gdańsk p/t „Atrakcyjność Inwestycyjna Miast” – opracowanie z 01.01.2001 r.

„Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.”- Ministerstwo Gospodarki i Pracy- dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4.01.2005 r.

Inwentaryzacja istniejących źródeł ciepła.

Plan sytuacyjno – wysokościowy m. Świnoujście.

Aktualne taryfy sprzedaży ciepła, gazu i energii elektrycznej.

Pozyskane dane systemów: ciepłowniczego, gazowego i elektro-energetycznego

# USTALENIE DANYCH WYJŚCIOWYCH.

## Charakterystyka miasta i gminy.

POŁOŻENIE I RZEŹBA TERENU

Świnoujście jest gminą miejską na prawach powiatu. Jako jedyna w Polsce, Gmina jest zlokalizowana na 44 wyspach (z czego trzy: Uznam, Wolin i Karsibór są zamieszkałe) 
w północno-zachodnim krańcu Polski w województwie zachodnio-pomorskim. Wyspy Uznam i Wolin są wyspami pochodzenia naturalnego między rzekami Pianą, Świną 
i Dziwną będącymi deltowym ujściem Odry do Bałtyku. Wyspa Karsibór powstała 
w efekcie przekopania przez Uznam Kanału Piastowskiego regulującego tor wodny Szczecin –Świnoujście. Północną granicę gminy stanowi linia brzegowa południowej części Zatoki Pomorskiej Bałtyku. Z zachodu gmina graniczy z powiatem Przedpomorze Wschodnie Republiki Federalnej Niemiec, którego stolicą jest Anklam, ze wschodu graniczy z gminą Międzyzdroje powiatu kamieńsko-pomorskiego, z południa przez Zalew Szczeciński z gminą Stepnica powiatu goleniowskiego i gminą Nowe Warpno powiatu polickiego. Samo miasto zlokalizowane jest na 53°54' N szerokości geograficznej i 14°14' E długości geograficznej. Zasadnicza lewobrzeżna (w stosunku do Świny) część miasta leży na wschodniej części wyspy Uznam zaś prawobrzeżna część miasta na zachodnim brzegu wyspy Wolin i wyspie Karsibór. Miasto zajmuje obszar około 195 km2 i z liczbą stałych mieszkańców rzędu 41,5 tys. jest jednym 
z większych miast regionu zachodnio-pomorskiego. Powstanie i lokalizację Świnoujście zawdzięcza problemom Szczecina z żeglownością szlaku wodnego na otwarte morze. Dlatego też pierwotnie Świnoujście po uzyskaniu praw miejskich w 1765 r. było miastem o charakterze typowo portowym pełniąc funkcję awanportu dla Szczecina a dopiero 
w początkach XIX w. zyskało dodatkowo funkcję uzdrowiska i kąpieliska morskiego. Te dwie funkcje miasto rozwijało i rozwija nadal stając się konkurencją zarówno dla innych portów bałtyckich jak i uzdrowisk. Sprzyja temu dogodne położenie, na newralgicznym szlaku wodnym północ-południe łączącym Europę środkową i południową ze Skandynawią, jeśli chodzi o gospodarkę morską, handel i turystykę a jednocześnie nadmorskie położenie, z przepięknymi najszerszymi nad Bałtykiem plażami, klimatem śródziemnomorskim, zasobami solankowymi i okalającą przyrodą, jeśli chodzi o funkcję kąpieliskowo-uzdrowiskową. Okolice nizinne, podmokłe łąki, trzcinowiska, kanały, okolone wodami morskimi i śródlądowymi, gęsto zalesione w połączeniu 
z sąsiadującymi wzgórzami morenowymi wyspy Uznam i Wolin tworzą unikatowy 
w Polsce zarówno klimat jak i krajobraz. Ilość pomników przyrody i rezerwatów w okolicy z rezerwatem „Karsiborskie Paprocie” i Wolińskim Parkiem Narodowym na czele świadczy o tym najlepiej.

POWIERZCHNIA i ZALUDNIENIE

Gmina miejska Świnoujście zajmuje obszar 19.510 ha z czego zaledwie około 9% jest terenem zurbanizowanym. Wyróżnić można 5 skupisk zamieszkiwania ludności:

- lewobrzeże (centrum)	~89%

- prawobrzeże (Warszów)	    7%

- Ognica	  ~0%

- Karsibór	    2%

- Przytór-Łunowo	    2%

Według danych UM, ilość stałej ludności w ostatniej dekadzie kształtowała się następująco:

Tabela 1	Zaludnienie na przestrzeni ostatnich 10 lat.

| Rok | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan | 42.141 | 42.352 | 42.381 | 42.418 | 42.300 | 42.251 | 42.100 | 41.855 | 41.647 | 41.339 |

Rysunek 1	Zaludnienie na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Jak wynika z prezentowanych danych liczba ludności utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie z niewielką tendencją spadkową.

Strukturę wiekową w tym okresie przedstawia rysunek nr 2;

Rysunek 2	Struktura wiekowa na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Struktura wiekowa wskazuje na nieznaczne „starzenie się” społeczeństwa. Przy nie zmieniającej się w zasadzie ilości mieszkańców w wieku produkcyjnym nieznacznie ale systematycznie maleje liczba osób w przedziale wiekowym 0-17 lat a rośnie w wieku pow. 65 lat.

RYNEK PRACY

Z uwagi na swoje położenie miasto posiada korzystne warunki dla rozwoju takich dziedzin jak:

- gospodarka morska;

- turystyka;

- handel i usługi;

- rybołówstwo;

- przemysł;

- transport;

- baza uzdrowiskowa wraz z hotelarstwem, gastronomią i związanymi z tym usługami

i na dalszym planie rolnictwo.

Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze działowej zatrudnienia, która według danych z września 1999r. kształtowała się następująco:

- handel i naprawy	20,3%

- transport i łączność	17,1%

- przemysł	11,8%

- rybołówstwo	10,0%

- finanse i obsługa firm	7,8%

- ochrona zdrowia	7,3%

- budownictwo	5,8%

- oświata	5,3%

- hotele i restauracje	4,9%

- administracja	4,8%

- rolnictwo	1,4%

- pozostałe	3,5%

Rysunek 3	Struktura zatrudnienia.

Bezrobocie w ostatnich latach kształtowało się następująco:

Rysunek 4	Bezrobocie w latach 2000 – 2003 w ilościach bezwzględnych.

Rysunek 5	Bezrobocie w latach 2001 – 2004 w ujęciu procentowym.

URZĘDY I INSTYTUCJE MIASTA

Największe (pow. 50 osób zatrudnienia) firmy Świnoujścia to:

- Firmy bez kapitału zagranicznego pow. 250 zatrudnionych:

- PRZEDSIĘBIORSTWO POŁOWÓW DALEKOMORSKICH 
I USŁUG RYBACKICH "ODRA" W LIKWIDACJI

72-602 ŚWINOUJŚCIE; ul. JANA SOŁTANA 1;

- MORSKA STOCZNIA REMONTOWA S.A.

72-602 ŚWINOUJŚCIE; ul. LUDZI MORZA16;

- "PORT HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE" SP. Z O.O.

72-602 ŚWINOUJŚCIE; ul. BUNKROWA 1;

- "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA AKCYJNA

72-600 ŚWINOUJŚCIE; ul. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 2.

- Firmy bez kapitału zagranicznego pow. 50 zatrudnionych:

- PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O

72-600 ŚWINOUJŚCIE; ul. KADM. WŁODZIMIERZA STEYERA 2;

- "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 
W ŚWINOUJŚCIU

72-600 ŚWINOUJŚCIE; ul. JÓZEFA BEMA 1;

- TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

72-606 ŚWINOUJŚCIE; ul. DWORCOWA 1;

- PRZEDSIĘBIORSTWO PORTOWE "ODRAPORT" SP. Z O.O

72-602 ŚWINOUJŚCIE; ul. JANA SOŁTANA 1;

- "PORT-HOL" SPÓŁKA AKCYJNA

72-600 ŚWINOUJŚCIE; WYB. WŁADYSŁAWA IV 3;

- SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN"

72-600 ŚWINOUJŚCIE; ul. MIECZYSŁAWA NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9;

- ZAKŁAD USŁUG HYDRO MIECZYSŁAW RĄBEL I GRZEGORZ RĄBEL SPÓŁKA JAWNA

72-602 ŚWINOUJŚCIE; ul. SKANDYNAWSKA 15;

- ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

72-600 ŚWINOUJŚCIE; ul. HUGONA KOŁŁĄTAJA 4.

- Firmy z udziałem kapitału zagranicznego pow. 50 zatrudnionych:

- "AVION MEDICAL POLAND INC." SP. Z O.O

72-600 ŚWINOUJŚCIE; ul. GRUNWALDZKA 54;

- MFT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

72-602 ŚWINOUJŚCIE; ul. JANA SOŁTANA 1.

INWESTYCJE

Według Instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową (IBNGR) w Gdańsku, Świnoujście w rankingu pt. „Atrakcyjność Inwestycyjna Miast” z 01.01.2001 r. wśród 48-u miast-powiatów wydzielonych zajęło bardzo wysokie bo aż 10 miejsce wyprzedzając wiele dużo bardziej rozwiniętych miast. Ranking ten przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2	Atrakcyjność inwestycyjna miast - powiatów wydzielonych wg IBNGR Gdańsk. (puste miejsca oznaczają klasę: E, F lub G)

| Miejsce w rankingu | MIASTO | Wskaźnik syntetyczny | Chłonność rynku lokalnego | Jakość rynku pracy | Klimat społeczny | Koszty działalności gospodarczej | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura otoczenia biznesu | Dostępność komunikacyjna | Skuteczność transformacji gospodarczej | Możliwości wypoczynkowe | Aktywność marketingowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KLASY |
| 1 | LESZNO | A | A | C | B | D | B | C | B | B | C | D |
| 2 | SOPOT | A | A | B | B |  | A | B | B | B | B | A |
| 3 | BIELSKO - BIAŁA | A | B | D | B | D | B | B | D | A | C | B |
| 4 | GDYNIA | A | B | A | B |  | A | A | B | B | B | B |
| 5 | JELENIA GÓRA | A | C | D |  |  | A | C | B | B | B | B |
| 6 | GLIWICE | A | B | A | C |  | B | B | B | C | D | C |
| 7 | CZĘSTOCHOWA | A | D | A | A | D | D | A | B | B | B |  |
| 8 | SŁUPSK | B | D | C | B | D | C | B | D | B | B | D |
| 9 | KALISZ | B | B | D | B | C | B | B |  | B | D | B |
| 10 | ŚWINOUJŚCIE | B | C | D | C | C | B |  | B | C | B |  |
| 11 | KOSZALIN | B | C | B | B | D | D | B | B | B |  | D |
| 12 | LEGNICA | C | D | D | D |  | C | B | B | B | C | C |
| 13 | SOSNOWIEC | C | D |  | A | D | C | D | B | C | D | B |
| 14 | SKIERNIEWICE | C | A | D | B | B | D | D | D | C |  | D |
| 15 | TYCHY | C | B |  | B |  | C | D | B | A |  |  |
| 16 | KONIN | C | C | D | D | D | D | C | C | D | C | D |
| 17 | PŁOCK | C | A | B |  |  | B | C |  | D | D | D |
| 18 | SIEDLCE | C | C | C | B | D | C | C | D | D |  | C |
| 19 | TARNÓW | C |  | C | C | D | D | C |  |  | C | C |
| 20 | PIOTRKÓW TRYB. | D | D | D | D | A | D | D | C | D |  | D |
| 21 | WŁOCŁAWEK | D |  | D | C | C | D | D | C | D | D |  |
| 22 | NOWY SĄCZ | D | D | A | C | D |  | C |  | D | C | D |
| 23 | KROSNO | D | B | B |  | B | C | C |  | D | D |  |
| 24 | RADOM | D |  | B |  | D |  | C | C | C | C | D |
| 25 | ELBLĄG | D |  | D |  | D | D | D | B | D | D | B |
| 26 | CHORZÓW | D |  |  |  | C | C |  | B | D | D |  |
| 27 | ZAMOŚĆ | D |  | C | D | B |  | C |  |  | A | C |
| 28 | WAŁBRZYCH | D |  |  |  | C | D | D | D | C | C | B |
| 29 | OSTROŁĘKA | D | C | D |  |  | D | D |  |  |  |  |
| 30 | RYBNIK | D | D |  | C |  | D | D | D |  | D | C |
| 31 | DĄBROWA G. | D | B |  | A |  | D | D | B |  |  |  |
| 32 | BIAŁA PODLASKA |  |  | C |  | B |  | D |  |  | C |  |
| 33 | BYTOM |  |  |  |  | D |  |  | B | D |  | C |
| 34 | CHEŁM |  | D | D |  | B |  | D |  |  | D | A |
| 35 | GRUDZIĄDZ |  |  |  |  | C |  |  | D | D |  | B |
| 36 | JASTRZĘBIE Z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |
| 37 | JAWORZNO |  | C |  |  |  |  |  | D |  |  |  |
| 38 | ŁOMŻA |  |  | D | D | A |  | D |  |  |  |  |
| 39 | MYSŁOWICE |  | D |  |  | C |  |  | D |  |  |  |
| 40 | PIEKARY ŚLĄSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | PRZEMYŚL |  | D | B |  | D | D | D |  |  | C |  |
| 42 | RUDA ŚLĄSKA |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  | C |
| 43 | SIEMIANOWICE |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | D |
| 44 | SUWAŁKI |  |  | D | D | B |  | D |  | D | A |  |
| 45 | ŚWIĘTOCHŁOWICE |  |  |  |  | D | D |  |  |  |  | B |
| 46 | TARNOBRZEG |  |  | D | C | C |  | C |  |  |  |  |
| 47 | ZABRZE |  |  |  |  | D |  |  | B |  | D |  |
| 48 | ŻORY |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  | D |

Jeszcze wyżej bo aż na czwartym miejscu w tej samej grupie miast plasuje Świnoujście tenże Instytut jeśli chodzi o poziom inwestycji zagranicznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Obrazuje to tabela 3.

Tabela 3	Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

| Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców |
| --- |
| Sopot | 4,61 |
| Jelenia Góra | 2,70 |
| Gdynia | 2,43 |
| Świnoujście | 2,09 |
| Bielsko-Biała | 1,90 |
| Koszalin | 1,48 |
| Leszno | 1,42 |
| Gliwice | 1,20 |
| Słupsk | 1,15 |
| Legnica | 1,01 |

Powyższe dane świadczą o atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestorów a co za tym idzie o perspektywach rozwoju ogółem.

## Warunki klimatyczne.

Warunki klimatyczne Świnoujścia są charakterystycznymi dla klimatu umiarkowanego morskiego. Średnia temperatura w styczniu wynosi 0,1ºC; woda nie zamarza, 
co umożliwia zapewnienie całorocznej aktywności prac w porcie.

Sezon letni trwa 5 miesięcy (V-IX), z czego VI i IX są miesiącami najcieplejszymi 
z temperaturą wody do 24ºC (najcieplejsze polskie kąpielisko).

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,7ºC.

Świnoujście charakteryzuje się wysoką wartością promieniowania słonecznego 
z średnim czasem nasłonecznienia 1541 godzin/rok.

Łączna liczba dni z opadem wynosi 167/rok.

Wyspowe położenie Świnoujścia powoduje, że zasoby wód podziemnych ograniczone są do wielkości infiltracji z opadów. Zasilanie poziomu wodonośnego odbywa się 
w półroczu zimowym, do kwietnia zachowana jest równowaga pomiędzy zasilaniem 
a odpływem. Pora letnia jest okresem drenażu wód podziemnych.

Wahania siły i zmiany kierunku wiatru są dość znaczne. Średnia prędkość wiatru 
w marcu wynosi około 4,9m/s, a w sierpniu 3,2 m/s przy średniej rocznej 3,9 m/s. Przeważają silne wiatry zachodnie i południowo-zachodnie o prędkości ok.4m/s.

Najmniej wiatrów wieje z kierunku północnego i północno-wschodniego (7%).

Najwyższa prędkość wiatru wg danych IMiGW z 2003 roku – 10m/s.

Tabela 4	Rozkład średnich miesięcznych temperatur powietrza w Świnoujściu (IMiGW 2003r)

| Miesiąc | Temperatura [(C] |
| --- | --- |
| styczeń | -2,2 |
| luty | -4,3 |
| marzec | 1,8 |
| kwiecień | 6,7 |
| maj | 13,4 |
| czerwiec | 16,9 |
| lipiec | 18,3 |
| sierpień | 17,3 |
| wrzesień | 13,6 |
| październik | 5,0 |
| listopad | 4,9 |
| grudzień | 1,3 |

## Charakterystyka miejskiej infrastruktury energetycznej 
w zakresie techniczno-ekonomicznym – stan obecny.

### Miejski sieciowy system ciepłowniczy.

Głównym producentem ciepła na terenie miasta jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Spółka jest w całości własnością Miasta Świnoujście i jest zlokalizowana przy ul. Daszyńskiego 2 w lewobrzeżnej części Świnoujścia. Firma ta posiada koncesje na wytwarzanie oraz przesył i dystrybucję ciepła do 30 września 2008 r. o numerach odpowiednio WCC/53/246/U/2/98/RS i PCC/56/246/U/2/98/RS, obie z 17 września 1998 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OSZ-820/226-A/16/13/2003/IV/EŻ z dniem 08.09.2003 r. zatwierdził dla spółki taryfę na ciepło, obowiązującą od 01.10.2003 r., w której stawki opłat kształtują się następująco:

Tabela 5	Taryfa cieplna – podział na grupy odbiorców.

| lp. | Symbol grupy odbiorców | Opis grupy odbiorców |
| --- | --- | --- |
| 1. | T.1 | Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła sprzedawcy dostarczane jest - poprzez miejską sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy do węzła cieplnego odbiorcy. Granicą dostawy ciepła są ostatnie od strony przyłącza zawory sprzedawcy w pomieszczeniu węzła cieplnego odcinające przyłącze od węzła cieplnego. |
| 2. | T.2 | Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła sprzedawcy dostarczane jest - poprzez miejską sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i poprzez grupowy węzeł cieplny stanowiący własność sprzedawcy do zewnętrznej instalacji odbiorczej odbiorcy. Granicą dostawy ciepła są ostatnie od strony grupowego węzła cieplnego zawory sprzedawcy w pomieszczeniu grupowego węzła cieplnego odcinające węzeł cieplny od zewnętrznej instalacji odbiorczej. |
| 3. | T.3 | Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła sprzedawcy dostarczane jest - poprzez miejską sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i poprzez indywidualny węzeł cieplny stanowiący własność sprzedawcy do instalacji obiektu odbiorcy. Granicą dostawy ciepła są ostatnie od strony węzła zawory sprzedawcy w pomieszczeniu węzła cieplnego odcinające węzeł od instalacji obiektu odbiorcy. |
| 4. | T.4 | Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła sprzedawcy dostarczane jest – poprzez: miejską sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy, grupowy węzeł cieplny stanowiący własność sprzedawcy, zewnętrzną instalacją odbiorczą, stanowiącą własność sprzedawcy do instalacji obiektu odbiorcy. Granicą dostawy ciepła są ostatnie od strony zewnętrznej instalacji odbiorczej zawory sprzedawcy w pomieszczeniu rozdzielni ciepła odbiorcy odcinające zewnętrzną instalację odbiorczą od instalacji obiektu odbiorcy. |

Tabela 6	Ceny dla grupy T.1

| lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ceny i stawki opłat |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto |
|  | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 53.804,87 | 65.641,94 |
|  |  | rata/zł/MW/m-c | 4.483,74 | 5.470,16 |
|  | Cena ciepła | zł/GJ | 16,84 | 20,54 |
|  | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 25,08 | 30,60 |
|  | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 9.911,58 | 12.092,13 |
|  |  | rata/zł/MW/m-c | 825,97 | 1.007,68 |
|  | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ | 2,77 | 3,38 |
|  | Stawka opłaty abonamentowej | zł/pkt pomiarowy/rok | 151,33 | 184,62 |
|  |  | rata/zł/pkt pomiarowy/m-c | 12,61 | 15,38 |

Tabela 7	Ceny dla grupy T.2

| lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ceny i stawki opłat |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto |
|  | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 53.804,87 | 65.641,94 |
|  |  | rata/zł/MW/m-c | 4.483,74 | 5.470,16 |
|  | Cena ciepła | zł/GJ | 16,84 | 20,54 |
|  | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 25,08 | 30,60 |
|  | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 14.909,26 | 18.189,30 |
|  |  | rata/zł/MW/m-c | 1.242,44 | 1.515,78 |
|  | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ | 5,29 | 6,45 |
|  | Stawka opłaty abonamentowej | zł/pkt pomiarowy/rok | 151,33 | 184,62 |
|  |  | rata/zł/pkt pomiarowy/m-c | 12,61 | 15,38 |

Tabela 8	Ceny dla grupy T.3

| lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ceny i stawki opłat |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto |
|  | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 53.804,87 | 65.641,94 |
|  |  | rata/zł/MW/m-c | 4.483,74 | 5.470,16 |
|  | Cena ciepła | zł/GJ | 16,84 | 20,54 |
|  | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 25,08 | 30,60 |
|  | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 15.417,66 | 18.809,55 |
|  |  | rata/zł/MW/m-c | 1.284,80 | 1.567,46 |
|  | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ | 5,98 | 7,30 |
|  | Stawka opłaty abonamentowej | zł/pkt pomiarowy/rok | 151,33 | 184,62 |
|  |  | rata/zł/pkt pomiarowy/m-c | 12,61 | 15,38 |

Tabela 9	Ceny dla grupy T.4

| lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ceny i stawki opłat |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto |
|  | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 53.804,87 | 65.641,94 |
|  |  | rata/zł/MW/m-c | 4.483,74 | 5.470,16 |
|  | Cena ciepła | zł/GJ | 16,84 | 20,54 |
|  | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 25,08 | 30,60 |
|  | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 16.109,64 | 19.653,76 |
|  |  | rata/zł/MW/m-c | 1.342,47 | 1.637,81 |
|  | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ | 5,72 | 6,98 |
|  | Stawka opłaty abonamentowej | zł/pkt pomiarowy/rok | 151,33 | 184,62 |
|  |  | rata/zł/pkt pomiarowy/m-c | 12,61 | 15,38 |

Tabela 10	Porównanie cen netto dla poszczególnych grup taryfowych.

| Wyszczególnienie | jednostka | T1 | T2 | T3 | T4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 53.804,87 |
|  | rata/zł/MW/m-c | 4.483,74 |
| Cena ciepła | zł/GJ | 16,84 |
| Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 25,08 |
| Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 9.911,58 | 14.909,26 | 15.417,66 | 16.109,64 |
|  | rata/zł/MW/m-c | 825,97 | 1.242,44 | 1.284,80 | 1.342,47 |
| Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ | 2,77 | 5,29 | 5,98 | 5,72 |
| Stawka opłaty abonamentowej | zł/pkt pomiarowy/rok | 151,33 |
|  | rata/zł/pkt pomiarowy/m-c | 12,61 |

Główny producent ciepła w lewobrzeżnej części Świnoujścia – PEC posiada jedno scentralizowane i położone w samym środku ciężkości sieci, źródło zasilania o parametrach:

- Moc zainstalowana				83,63 MW

- Moc szczytowa				90,26 MW

- Sprawność 					~80 %

- Kotły węglowe, wodne wysokoparametrowe 150/70ºC do 1,6 [Mpa] typu:

- WR 5-022 	-	K-1	7,5 MW;

- WLM-5	-	K-2	5,815 MW;

- WLM-5	-	K-3	5,815 MW;

- WR 10-011	-	K-4	11,63 MW;

- WR 10-015	-	K-5	15,00 MW;

- WR 10-015	-	K-6	15,00MW;

- WR 10-015		K-7	15,00 MW;

- WR 10-015		K-8	14,50 MW.

Jako surowiec używany jest węgiel energetyczny klasy M II A o wartości opałowej 23.000 J/kg

Kotły nr K-1 i K-5(K-8 (74% mocy) są kotłami zmodernizowanymi, kocioł nr K-4 przewidziany jest do modernizacji w 2005 r. Część kotłów wyposażona jest 
w podgrzewacze spalin i automatykę spalania oraz komputerowy system sterowania. Obecnie w kotłowni trwają prace nad włączeniem w ciąg technologiczny inteligentnych urządzeń do przewidywanego w przyszłości Centralnego Systemu Dyspozytorskiego. Obrazu kotłowni dopełnia nowoczesna półautomatyczna stacja uzdatniania wody, ze zbiornikiem wody zapasowej i nowoczesnym odgazowywaczem z kompaktowym węzłem płytowym oraz agregat prądotwórczy na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej.

Oceniamy, że w chwili obecnej kotłownia reprezentuje sobą pełnowartościowe, stabilne źródło ciepła dla lewobrzeżnej części miasta i w najbliższej perspektywie oprócz kontynuacji prowadzonych prac nie będzie wymagała znaczących inwestycji.

Ilości ciepła wyprodukowane i sprzedane w ostatnich latach obrazują kolejne tabele:

Tabela 11	Ilość ciepła wyprodukowana w latach 1999(2003 [GJ]

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| styczeń | 86 055 | 83 685 | 94 148 | 83 712 | 93 971 |
| luty | 82 874 | 75 401 | 81 525 | 66 315 | 87 735 |
| marzec | 76 324 | 76 962 | 80 407 | 73 569 | 75 610 |
| kwiecień | 59 895 | 52 992 | 63 117 | 59 960 | 56 134 |
| maj | 21 743 | 9 186 | 23 548 | 21 535 | 12 994 |
| czerwiec | 5 791 | 7 200 | 9 654 | 7 237 | 7 678 |
| lipiec | 8 117 | 9 944 | 8 706 | 7 896 | 7 4442 |
| sierpień | 8 659 | 9 536 | 8 344 | 7 291 | 7 653 |
| wrzesień | 8 383 | 20 985 | 21 893 | 12 456 | 8 707 |
| październik | 49 613 | 51 936 | 50 801 | 61 081 | 57 703 |
| listopad | 69 887 | 63 686 | 71 298 | 74 067 | 62 429 |
| grudzień | 82 251 | 80 858 | 91 893 | 102 917 | 74 771 |
| ogółem | 559 592 | 542 372 | 605 333 | 578 035 | 552 827 |

Tabela 12	Ilość ciepła sprzedana w latach 1999(2003 [GJ]

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| styczeń | 80 178 | 78 158 | 80 475 | 80 089 | 85 922 |
| luty | 75 562 | 67 068 | 75 751 | 62 860 | 80 039 |
| marzec | 67 342 | 69 862 | 74 394 | 64 489 | 71517 |
| kwiecień | 52 552 | 48 659 | 60 504 | 57 850 | 51 030 |
| maj | 20 116 | 7 083 | 20 575 | 22 645 | 12 306 |
| czerwiec | 5 022 | 5 347 | 6 888 | 5 463 | 6 302 |
| lipiec | 6 136 | 7 376 | 7 161 | 6 769 | 5 787 |
| sierpień | 7 554 | 7 223 | 6 595 | 6 124 | 6 515 |
| wrzesień | 6 292 | 15 815 | 19 213 | 10 444 | 5 992 |
| październik | 39 715 | 46 273 | 44 908 | 53 738 | 51 366 |
| listopad | 67 113 | 60 133 | 66 538 | 68 600 | 56 574 |
| grudzień | 71 603 | 79 771 | 85 825 | 94 148 | 71 030 |
| ogółem | 499 365 | 492 767 | 548 828 | 533 218 | 504 382 |

oznaczenie sezonu grzewczego

Rysunek 6	Wykres. Porównanie ilości ciepła wyprodukowanego do sprzedanego 
w latach 1999(2003 [GJ]

Odpowiadające produkcji koszty wyniosły:

Tabela 13	Koszty poniesione na produkcję [zł netto]

| Wyszczególnienie | 1999 r. | 2000 r. | 2001 r. | 2002 r. | 2003 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty ogółem | 11 354 164 | 12 376 716 | 14 126 440 | 13 793 682 | 14 158 869 |
| w tym | opał | 4 772 706 | 4 973 391 | 7 623 454 | 7 811 063 | 8 120 617 |
|  | zakup opału | 1 493 540 | 1 937 429 | 697 221 | 24 330 | 14 943 |

Nakłady na remonty i inwestycje w analogicznym okresie:

Tabela 14	Nakłady na remonty i inwestycje [zł netto]

| wyszczególnienie | 1999 r. | 2000 r. | 2001 r. | 2002 r. | 2003 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| remonty | 471 519 | 439 369 | 640 395 | 314 691 | 384 022 |
| inwestycje | 1 048 886 | 762 352 | 3 077 029 | 1 278765 | 2 215 160 |
| ogółem | 1 520 405 | 1 201 721 | 3 717 424 | 1 593 456 | 2 599 182 |

Rysunek 7	Wykres. Koszty poniesione w latach 1999(2003 na produkcję oraz nakłady na remonty i inwestycje

Sieć ciepłownicza, na którą składają się trzy magistrale (A, B i C) (patrz rysunek na końcu opracowania) posiada parametry 150/70 [(C] i 0,8/0,4 [MPa] a jej długość razem z zewnętrzną instalacją odbiorczą wynosi 23.574 m, z czego jako:

- preizolowana	  8.004 m

- napowietrzna	     690 m

- PEX	     436 m

- kanałowa	14.444 m

Sieć pokrywa około 60-70 % zapotrzebowania na ciepło w lewobrzeżnej części Świnoujścia. Odbiorcami ciepła jest głównie mieszkalnictwo (Spółdzielnie Mieszkaniowe) instytucje użyteczności publicznej oraz usługi. Obszar działania PEC jak i najbliższe zamierzenia rozwojowe pokazano na rysunku na końcu opracowania.

Sieć jest wyposażona w 173 węzły cieplne (Tabela 15), z czego 40,6% (70 szt.) stanowi własność PEC. Z wyjątkiem około 6% (22 szt.), które nie posiadają automatyki, węzły są wyposażone w nowoczesne układy automatyki pogodowej z możliwością zdalnego sterowania.

Tabela 15	Wykaz węzłów cieplnych.

| Lp. | Własność węzła | Taryfa | Węzeł | Typ węzła | Moc zam. c.o. [W] | Moc zam. c.w. [W] | Moc zam. went. [W] | RAZEM moc zam. [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biblioteka Miejska | T-1 | Grunwaldzka 45 | W | x |  |  | X |
| 2 | "Bryza" (Hotel) | T-1 | Gdyńska 28 | W | x | X |  | X |
| 3 | CPN (dom wczasowy) | T-1 | Wyszyńskiego 10 | W | x | X |  | X |
| 4 | Energopol (biurowiec) | T-1 | Pl. Słowiański 6 | W | x |  |  | X |
| 5 | SM "PRZYMORZE" | T-1 | Paderewskiego 7a | W | X | X |  | X |
| 6 | Odb. indyw. | T-1 | Grunwaldzka 63 | W | X |  |  | X |
| 7 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Pl. Słowiański 5 | W | X | X |  | X |
| 8 | Karpatka (usługi) | T-1 | Grunwaldzka 47 Karpatka | B | X |  |  | X |
| 9 | "Logos" (szkoła) | T-1 | Grunwaldzka 47 Logos | H | X |  |  | X |
| 10 | Odb. indyw. | T-1 | Mieszka I 1a | W | X | X |  | X |
| 11 | PKP (dom mieszkalny) | T-1 | Kołłątaja 7 | H | X |  |  | X |
| 12 | "Prima" (usługi) | T-1 | Matejki 34 | W | X |  |  | X |
| 13 | Przedszkole | T-1 | Gdyńska 27b | W | X | X | X | X |
| 14 | Przedszkole | T-1 | W. Witosa 7 | H | X |  |  | X |
| 15 | Przedszkole | T-1 | Matejki 47 | W | X | X | x | X |
| 16 | PSS (usługi) | T-1 | Grunwaldzka piekarnia | W | X |  |  | X |
| 17 | Schronisko Br.Św.Alberta | T-1 | Karsiborska 7 | H | X |  |  | X |
| 18 | Odb. indyw. | T-1 | Grunwaldzka 88 | W | X |  |  | X |
| 19 | SĄD | T-1 | Paderewskiego 6 | W | X | X |  | X |
| 20 | Odb. indyw. | T-1 | Grunwaldzka 58a | W | X |  |  | X |
| 21 | SM "ODRA" | T-1 | Bat. Chłopskich 6 | W | X |  |  | X |
| 22 | SM "ODRA" | T-1 | Matejki 2 | W | X |  |  | X |
| 23 | SM "ODRA" | T-1 | Matejki 1 | W | X |  |  | X |
| 24 | SM "ODRA" | T-1 | Matejki 7 | W | X |  |  | X |
| 25 | SM "ODRA" | T-1 | Matejki 9 | W | X |  |  | X |
| 26 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Grunwaldzka 22 | W | X |  |  | X |
| 27 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Grunwaldzka 24 | W | X |  |  | X |
| 28 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Grunwaldzka 25f | W | X |  |  | X |
| 29 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Grunwaldzka 26 | W | X |  |  | X |
| 30 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Grunwaldzka 27 | W | X |  |  | X |
| 31 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Kujawska 2 | W | X |  |  | X |
| 32 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Kujawska 3a | W | X |  |  | X |
| 33 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Kujawska 5a | W | X |  |  | X |
| 34 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Kołłątaja 1a | W | X |  |  | X |
| 35 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Konst.3 Maja 48 | W | X |  |  | X |
| 36 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Konst.3 Maja 49 | W | X |  |  | X |
| 37 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Konst.3 Maja 51 | W | X |  |  | X |
| 38 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Konst.3 Maja 52 | W | X |  |  | X |
| 39 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Konst.3 Maja 53 | W | X |  |  | X |
| 40 | SM "SŁOWIANIN" (usługi) | T-1 | Niedziałkowskiego 9 | W | X |  |  | X |
| 41 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Niedziałkowskiego 2 | W | X |  |  | X |
| 42 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | W. Witosa 9 | W | X |  |  | X |
| 43 | SM "SŁOWIANIN" (usługi) | T-1 | Matejki 8 ZRB | W | X |  |  | X |
| 44 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Matejki 8b | W | X |  |  | X |
| 45 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Konst.3 Maja 45 | W | X |  |  | X |
| 46 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Konst.3 Maja 44 | W | X |  |  | X |
| 47 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Matejki 10 | W | X |  |  | X |
| 48 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Konst.3 Maja 46 | W | X |  |  | X |
| 49 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Konst.3 Maja 47 | W | X |  |  | X |
| 50 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | W. Witosa 8 | W | X |  |  | X |
| 51 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | W. Witosa 6a | W | X |  |  | X |
| 52 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Matejki 1c | W | X |  |  | X |
| 53 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Matejki 41 | W | X |  |  | X |
| 54 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Matejki 42 | W | X | X |  | X |
| 55 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Grunwaldzka 98/99 | W | X | X |  | X |
| 56 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Władysława IV 25 | W | X | X |  | X |
| 57 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Monte Cassino 7 | W | X | X | X | X |
| 58 | SM "SŁOWIANIN" | T-1 | Chrobrego 19 | W | X | X |  | X |
| 59 | SM "STOCZNIOWIEC" | T-1 | Chrobrego 34 | W | X | x |  | X |
| 60 | Szkoła nr 10 | T-1 | W. Witosa 12 S.P. Nr 10 | W | X | X |  | X |
| 61 | "STEED" (bud.mieszk.) | T-1 | Kołłątaja 11 | W | X | X |  | X |
| 62 | Odb. indyw. | T-1 | Grunwaldzka 62c | B | X |  |  | X |
| 63 | Straż Graniczna | T-1 | Grodzka 4 | B | X |  |  | X |
| 64 | Odb. indyw. | T-1 | Grunwaldzka 54 | W | X |  |  | X |
| 65 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Paderewskiego 17A | W | X | X |  | X |
| 66 | "Arkada" (bud.mieszk.) | T-1 | Monte Cassino 15 | W | X | X |  | X |
| 67 | Urząd Miasta (usługi) | T-1 | Armii Krajowej 12 | W | X |  | X | X |
| 68 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Kujawska 1 | H | X |  |  | X |
| 69 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Grunwaldzka 28 | H | X |  |  | X |
| 70 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Kujawska 4 | H | X |  |  | X |
| 71 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Szkolna 10 | W | X | X |  | X |
| 72 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Kołłątaja 2 | W | X |  |  | X |
| 73 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Kościuszki 7 | W | X |  |  | X |
| 74 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Konst.3 Maja 50 | H | X |  |  | X |
| 75 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Matejki 4 | H | X |  |  | X |
| 76 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Matejki 4c | H | X |  |  | X |
| 77 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Matejki 3 | H | X |  |  | X |
| 78 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Matejki 5 | H | X |  |  | X |
| 79 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | W.Witosa 2 | W | X |  |  | X |
| 80 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Matejki 1a | H | X |  |  | X |
| 81 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Witosa 10b | H | X |  |  | X |
| 82 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Witosa 10g | H | X |  |  | X |
| 83 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Narutowicza 11 | W | X |  |  | X |
| 84 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Witosa 4 | H | X |  |  | X |
| 85 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Paderewskiego 17 | W | X | X |  | X |
| 86 | WZDZ (usługi) | T-1 | Rybak 13 | W | X |  |  | X |
| 87 | ZGM | T-1 | Lutycka 11-14 | W | X | X |  | X |
| 88 | ZGM | T-1 | Grunwaldzka 47 ZGM | H | X | X |  | X |
| 89 | ZGM | T-1 | Konst.3 Maja 16 | H | X |  |  | X |
| 90 | ZGM | T-1 | Chrobrego 4-8 | W | X | X |  | X |
| 91 | ZKM (usługi) | T-1 | Kołłątaja 4 | B | x | X | X | X |
| 92 | ZPR (usługi) | T-1 | Chrobrego 10 | W | X | X |  | X |
| 93 | ZWiK (usługi) | T-1 | Daszyńskiego 2 | W | X |  |  | X |
| 94 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Monte Cassino 35 | W | X | X |  | X |
| 95 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Monte Cassino 42 (F) | W | X | X |  | X |
| 96 | Wspólnota Mieszkaniowa | T-1 | Armii Krajowej 9 | W | X | X |  | X |
| 97 | Odb. indyw. | T-1 | Plac Słowiański 15 | W | X | X |  | X |
| 98 | Odb. indyw. | T-1 | Grunwaldzka 65b | W | X | X |  | X |
| 99 | SM "ODRA" | T-1 | Kościuszki 10-16 | W | X |  |  | X |
| 100 | SM "ODRA" | T-1 | Staszica 1-7 | W | X |  |  | X |
| 101 | Szkoła | T-1 | Gdyńska 26 | W | X | X |  | X |
| 102 | Odb. indyw. | T-1 | Grunwaldzka 65 | W | X |  |  | X |
| 103 | Odb. indyw. | T-1 | Grunwaldzka 65c | W | X |  |  | X |
| 104 | PEC | T-2 | Szkolna 11 | W | X | X | X | X |
| 105 | PEC | T-2 | Krzywa | W | X | X |  | X |
| 106 | PEC | T-2 | Staszica 17 SP 6 | W | X | X | X | X |
| 107 | PEC | T-2 | Leningrady | Z | X | X |  | X |
| 108 | PEC | T-2 | Pl. Słowiański 9 | W | X |  |  | X |
| 109 | PEC | T-2 | Piastowska 17 | W | X | X |  | X |
| 110 | PEC | T-2 | Piastowska 55 | W | X | X |  | X |
| 111 | PEC | T-2 | Boh.Września 79 | W | X | X |  | X |
| 112 | PEC | T-2 | Monte Cassino.39-40 | W | X | X |  | X |
| 113 | PEC (szpital) | T-2 | Mieszka I 5 | W | X | X | X | X |
| 114 | PEC | T-2 | Markiewicza 2-8 | W | X | X | X | X |
| 115 | PEC | T-2 | Matejki 6-6e | W | X |  |  | X |
| 116 | PEC | T-2 | Sikorskiego 2 | W | X | X |  | X |
| 117 | PEC | T-2 | Monte Cassino 1 | W | X | X |  | X |
| 118 | PEC (usługi) | T-2 | Grunwaldzka 54 a | W | X |  |  | X |
| 119 | PEC | T-3 | Boh.Września 5 | W | X | X |  | X |
| 120 | PEC | T-3 | Grunwaldzka 21 | W | X | X | X | X |
| 121 | PEC (przedszkole) | T-3 | Warszawska 13 | W | X | X | X | X |
| 122 | PEC (szkoła) | T-3 | Szkolna 1 SP4 | W | X | X |  | X |
| 123 | PEC (szkoła) | T-3 | Grodzka 3 | W | X | X |  | X |
| 124 | PEC (szkoła) | T-3 | Logos-Sala gimnastyczna | W | X | X |  | X |
| 125 | PEC | T-3 | Konst.3 Maja 10 | W | X |  |  | X |
| 126 | PEC | T-3 | Konst.3 Maja 8 | W | X |  |  | X |
| 127 | PEC | T-3 | Matejki 12c | W | X |  |  | X |
| 128 | PEC | T-3 | Matejki 12b | W | X |  |  | X |
| 129 | PEC | T-3 | Matejki 12a | W | X |  |  | X |
| 130 | PEC | T-3 | Matejki 12 | W | X |  |  | X |
| 131 | PEC | T-3 | Niedziałkowskiego 5 | W | X |  |  | X |
| 132 | PEC | T-3 | Wyspiańskiego 45 | W | X |  |  | X |
| 133 | PEC | T-3 | Wyspiańskiego 44 | W | X |  |  | X |
| 134 | PEC | T-3 | Wyspiańskiego 43 | W | X |  |  | X |
| 135 | PEC | T-3 | Wyspiańskiego 36 | W | X |  |  | X |
| 136 | PEC | T-3 | Kościuszki 9 | W | X |  |  | X |
| 137 | PEC (szkoła) | T-3 | Kościuszki 11 | W | X | X | x | X |
| 138 | PEC | T-3 | Kołłątaja 20-26 | W | X | X |  | X |
| 139 | PEC | T-3 | Matejki 44 | W | x | X |  | X |
| 140 | PEC | T-3 | Matejki 45 | W | X | X |  | X |
| 141 | PEC | T-3 | Matejki 43 | W | X | X |  | X |
| 142 | PEC (biblioteka) | T-3 | Piłsudskiego 15 | W | X | X |  | X |
| 143 | PEC | T-3 | Narutowicza 10 | W | X | X |  | X |
| 144 | PEC | T-3 | Szkolna 8 | W | X | X |  | X |
| 145 | PEC (przychodnia) | T-3 | Dąbrowskiego 4 | W | X | X |  | X |
| 146 | PEC | T-3 | Witosa 3 | W | X |  |  | X |
| 147 | PEC | T-3 | Witosa 5 | W | X |  |  | X |
| 148 | PEC | T-3 | Grunwaldzka 23a-i | W | X |  |  | X |
| 149 | PEC | T-3 | Lutycka 2a | W | X | X |  | X |
| 150 | PEC | T-3 | Szopena 14 | W | X | X |  | X |
| 151 | PEC | T-3 | Monte Cassino 10 | W | X | X |  | X |
| 152 | PEC (usługi) | T-3 | Grunwaldzka 47d | W | X |  |  | X |
| 153 | PEC | T-3 | Piłsudskiego 22a | W | X | X |  | X |
| 154 | PEC | T-3 | Hołdu Pruskiego 15 | W | X | X |  | X |
| 155 | PEC | T-3 | Markiewicza 12-18 | W | X | X |  | X |
| 156 | PEC (WKU) | T-3 | Piłsudskiego 24 | W | X |  |  | X |
| 157 | PEC | T-3 | Narutowicza 3 | W | X |  |  | X |
| 158 | PEC | T-4 | Gdyńska Z II | Z | X | X |  | X |
| 159 | PEC | T-4 | Markiewicza Z I | Z | X | X |  | X |
| 160 | PEC | T-4 | Wielkopolska 1 Z III | Z | X | X |  | X |
| 161 | PEC | T-4 | Rybaki 13 (St.zm.pomp.) | Z | X |  |  | X |
| 162 | PEC | T-4 | Konst.3 Maja 17 | W | X |  |  | X |
| 163 | PEC (szkoła) | T-4 | Niedziałkowskiego 2a | W | X | X |  | X |
| 164 | PEC | T-4 | Władysława IV 25 | W | X |  |  | X |
| 165 | PEC | T-4 | Plac Wolności 4 | W | X |  |  | X |
| 166 | PEC | T-4 | Narutowicza 12 | W | X |  |  | X |
| 167 | PEC | T-4 | Paderewskiego 3 | W | X |  |  | X |
| 168 | PEC | T-4 | Szopena 10 | W | X |  |  | X |
| 169 | PEC | T-4 | Kościuszki 1 | W | X |  |  | X |
| 170 | PEC | T-4 | Grunwaldzka 18 | W | X |  |  | X |
| 171 | PEC | T-4 | Śródmieście | Z | X | X |  | X |
| 172 | PEC | T-4 | Wyszyńskiego 15 | W | X | x |  | X |
| 173 | PEC | T-4 | Wyspiańskiego 47 | W | x |  |  | x |
| Ogółem | 56 034 978 | 13 521 262 | 969 833 | 70 526 073 |
| B - węzeł bezpośredni H - węzeł hydroelewatorowy Z - węzeł zmieszania pompowego W - węzeł wymiennikowy x – dane w posiadaniu dystrybutora i autorów oprac. nie podlegające upowszechnieniu |

Aktualnie jak wynika z wykazu węzłów cieplnych całkowita moc zapotrzebowana wynosi 70,5 MW. Łącznie z planowanym włączeniem w najbliższym czasie do sieci pasa nadmorskiego, którego moc zapotrzebowana w zależności od przyjętego do realizacji wariantu wynosić będzie od 31 do 39 MW (przyjęto 35 MW) łączna zapotrzebowana moc kształtować się będzie na poziomie ca 105 MW.

### Lokalne źródła ciepła.

Oprócz miejskiego systemu ciepłowniczego, który obejmuje swym obszarem  około 60(70 % lewobrzeżnej części miasta i obsługiwany jest przez PEC w mieście znajduje się cały szereg lokalnych, w przeważającej ilości nowoczesnych gazowych źródeł ciepła o stosunkowo dużych w niektórych przypadkach mocach rzędu 10-12 MW. Szczególnie dotyczy to prawobrzeżnej, uprzemysłowionej części miasta. Wykaz tych kotłowni 
w oparciu o dane z Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego (lokalizacja) 
i przeprowadzonej ankiety z niestety niepełnymi danymi w tabeli nr 16

Tabela 16	Wykaz kotłowni lokalnych

| Lp. | Nazwa firmy | adres | kotł.1 | medium | kotł.2 | medium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ośrodek Sportu i Rekreacji "WYSPIARZ" | ul. Matejki 22 | 2*0,435+2*0,096 | gaz |  |  |
| 2 | "SPOŁEM" PSS | ul. J. Bema 1 |  |  |  |  |
| 3 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYMORZE" | ul. Piłsudskiego 20 | 0,72 MW | gaz |  |  |
| 4 | Morski Oddział Straży Granicznej | ul. Oliwska 35 | 2*0,18 MW | miał | 2*0,075 MW | gaz |
| 5 | Zakł. Mech. "BUMAR" Łabędy Hotel w Świnoujściuciu | ul. Słowackiego 5 |  |  |  |  |
| 6 | "Żegluga Świnoujska" | ul. Wybrzeże Wł. IV 12 | 0,075 MW | gaz |  |  |
| 7 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | ul. Monte Cassino 8 |  |  |  |  |
| 8 | Usługi Gastronom. I Hotelarskie D.W. "Jantar" | ul. Matejki 19 |  |  |  |  |
| 9 | Ośrodek Wczasów Komendy Wojew. Policji w Szczecinie | ul. Słowackiego 4-6 | 2*0,35 MW+0,3 MW | koks |  |  |
| 10 | PEC | ul. Daszyńskiego 2 | 90 MW | miał |  |  |
| 11 | "ENERGOPOL" Sp. z o.o. | Pl. Słowiański 6 |  |  |  |  |
| 12 | Morski Instytut Rybacki Stacja Badawcza w Ś-ciu | Pl. Słowiański 11 |  |  |  |  |
| 13 | "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" S.A. | ul. Nowowiejskiego 2A |  |  |  |  |
| 14 | Zakład Konstrukcji i Ekspertyz "TECHMARIN" sp. z o.o. | ul. Karsiborska 4A |  |  |  |  |
| 15 | Morska Stocznia Remontowa S.A. | ul. Ludzi Morza 16 | 3*2,925 MW | olej op.lekki |  |  |
| 16 | PAN Zakł. Działalności Pomocn. W Poznaniu | ul. Sienkiewicza 18 | 0,275 MW | olej ekoterm |  |  |
| 17 | Przedsiębiorstwo Portowe "ODRAPORT" Sp. z o.o. | ul. J. Sołtana 1 | 1,4 MW | olej ekoterm |  |  |
| 18 | "PORT HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE" Sp. z o.o. | ul. Bunkrowa 1 | 3*4 MW | gaz |  |  |
| 19 | "ENERGOTECH-2" Sp. z o.o. | ul. A. Krajowej 3/14-15 |  |  |  |  |
| 20 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | ul. Kołłątaja 4 |  |  |  |  |
| 21 | Piekarnia Lech i Jadwiga Kudła Sp. Jawna | ul. Grunwaldzka 73 |  |  |  |  |
| 22 | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. J. Pawła II | ul. Sąsiedzka 13A | 0,260 MW | gaz |  |  |
| 23 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | ul. Mieszka I-go 7 |  |  |  |  |
| 24 | "PORT-HOL" S.A. | ul. Wybrzeże Wł. IV 3 |  |  |  |  |
| 25 | Masarnia "SPOŁEM" PSS Sp. z o.o. | ul. Kościuszki 15 |  |  |  |  |
| 26 | Przem. Instytut Telekom. W-wa ul.Poligonowa 30 | ul. |  |  |  |  |
| 27 | Szkoła podstawowa Nr 2 | ul. Białoruska 2 |  |  |  |  |
| 28 | Cech Rzemiosł Różnych | ul. Boh. Września 4 |  |  |  |  |
| 29 | Sanatorium "ENERGETYK" | ul. Żeromskiego 4 |  |  |  |  |
| 30 | Korporacja Hotelarska "AMIGO" A.Sendecki OWR "AMIGO" | ul. M.Konopnickiej 5 |  |  |  |  |
| 31 | "THERMINVEST" Sp. z o.o. Sanat.Uzdr. "RYBNICZANKA" |  |  |  |  |  |
| 32 | Urząd Skarbowy | ul. Pułaskiego 7 |  |  |  |  |
| 33 | Piekarnia-Cukiernia i Handel Art..Spoż. K.Mikołajczyk | ul. Monte Cassino 34A |  |  |  |  |
| 34 | Przeds. Turystyczno-Usługowe D.W."KALISZANKA" | ul. Bogusławskiego 1 |  |  |  |  |
| 35 | Zakład Gosp. Mieszkaniowej | ul. Monte Cassino 8 | 0,11MW | gaz | 0,083/0,035MW | gaz |
| 36 | Przeds. Usługowo-Handlowe "BEJ" Sp. z o.o. | ul. Kołłątaja 4 | 0,032 MW | gaz |  |  |
| 37 | Kom. Przeds. Usługowo-Handlowe i Ochrony Środ."KOROS' | ul. Kołłątaja 3 |  |  |  |  |
| 38 | Zakład Usług "HYDRO" Sp.jawna M.i G.Rąbel | ul. Sosnowa 17/2 |  |  |  |  |
| 39 | Ośrodek Wyp.-Rehabilitacyjny KRUS Świnoujście | ul. M.Konopnickiej 17 | 0,45 MW | gaz |  |  |
| 40 | Jadwiga Kudła Wynajem Lokali Mieszkalnych i Handlowych | ul. Szkolna 2B |  |  |  |  |
| 41 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | ul. Kościuszki 2A | 0,130 MW | gaz | 0,127 MW | gaz |
| 42 | "PCE-EUDO" Sp. z o.o. | ul. Paderewskiego 5A/11 | 3*10 MW | gaz |  |  |
| 43 | Gimnazjum Publiczne Nr 3 | ul. Norweska 12 | 0,265 MW | gaz |  |  |
| 44 | Samodz. Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy | ul. Żeromskiego 21 | 0,240 MW | gaz |  |  |
| 45 | O.W. "SOBÓTKA" Dziekońscy | ul. Sienkiewicza 13 |  |  |  |  |
| 46 | Zakład Usług Pralniczych M.Dudar | ul. Rycerska 62 i 62A |  |  |  |  |
| 47 | Wspólnota Mieszkaniowa | ul. Modrzejewsa 18 |  |  |  |  |
| 48 | Baza Promów Morskich | ul. Dworcowa | 2*1,4 MW | gaz |  |  |

Pola niewypełnione – brak danych

Z wykazu tego mimo niepełnych danych wynika, iż zapotrzebowanie energii cieplnej na potrzeby przemysłu w chwili obecnej kształtuje się na poziome ca 25 MW. Jest on zlokalizowany głównie w prawobrzeżnej części miasta. Reszta to usługi, handel i budynki użyteczności publicznej nie włączone do sieci PEC.

### Bilans energii cieplnej.

Reasumując bilans energii cieplnej dla miasta kształtuje się następująco:

Tabela 17	Bilans energii cieplnej miasta

| Lp. | Grupa odbiorców | Zapotrzebowanie mocy [MW] | Udział w zapotrzebowaniu miasta [%] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odbiorcy zasilani z centralnego systemu grzewczego (PEC) | 70,52 | 44,95 |
|  | Przewidywani do włączenia odbiorcy pasa nadmorskiego | 35,0 | 22,31 |
|  | Ogrzewania piecowe | 19,78 | 12,61 |
|  | Instalacje c.o. węglowe starego typu | 6,59 | 4,20 |
|  | Ogółem mieszkalnictwo i budynki użyteczności publicznej | 131,89 | 84,06 |
|  | Przemysł | 25,0 | 15,93 |
|  | Całkowite zapotrzebowanie miasta | 156,89 | 100 |

Rysunek 8	Wykres. Struktura odbiorców ciepła w mieście Świnoujście

### Ogólna charakterystyka systemu elektro-energetycznego miasta.

Głównym i jedynym dystrybutorem energii elektrycznej dla miasta jest Grupa Energetyczna ENEA S.A. ul. Nowowiejskiego 11; 60-967 Poznań. Grupa działa na podstawie koncesji na wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki o numerach odpowiednio PEE/51/2688/U/2/98/EB 
z 26.11.1998 r. i OEE/53/2688/U/2/98/EB z 26.11.1998 r. z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o taryfę zatwierdzoną przez Prezesa tegoż Urzędu nr DTA-211-136(19)/2004/2688/VI/BM/KK z dnia 15.12.2004 r. Taryfa obowiązuje od 1.01.2005 r. i została zatwierdzona na okres 12 miesięcy. Niestety z uwagi na bardzo rozbudowaną metodologię rozliczeń nie nadaje się do cytowania nawet we fragmentach w tym dokumencie. Wystarczy wspomnieć, że z uwagi, iż ENEA obejmuje swoim obszarem działania aż 5 regionów Polski, opracowanie musiało być na tyle uniwersalne by obejmowało specyfikę poszczególnych regionów co w połączeniu z właściwościami energii elektrycznej uczyniło to opracowanie trudnym do prezentacji w skrócie.

Na sieć elektro-energetyczną w/w grupy składają się :

- linie WN – 110 kV,		23,7 km;

- linie SN	156,2 km;

- linie nn	312,4 km;

- 2 GPZ-y 110/15kV	2*2*16 MVA;

- 143 stacje SN 15/0,4 kV	( 60,3 MVA.

W obrębie miasta znajduje się Posterunek Energetyczny i obydwa GPZ-y, jeden 
w części lewobrzeżnej, drugi w prawobrzeżnej. Sieć w aktualnym stanie zaspakaja 
w zupełności potrzeby miasta, choć co do pewności zasilania to trzeba mieć zastrzeżenia. Linie zasilające lewobrzeżny GPZ, aczkolwiek w układzie pierścieniowym, ze względów po części oszczędnościowych a po części technicznych zostały zawieszone na wspólnych słupach przy przejściu przez Świnę, co nie zapewnia 100% pewności zasilania i może być przyczyną pozbawienia lewobrzeżnej części miasta energii. Dystrybutor energii „ENEA” Odział Szczecin jest już jednak w posiadaniu projektu technicznego opracowanego przez „ENERGOPROJEKT” Poznań mającego za zadanie wyeliminowanie tej niedogodności przez ułożenie dodatkowego zasilania kablem WN pod Świna i kwestią czasu potrzebnego na zgromadzenie funduszy jest by stał się on rzeczywistością. Trasa kabla również na mapce.

Struktura odbiorców energii elektrycznej jak sprzedaży w kolejnych tabelach:

Tabela 18	Struktura odbiorców energii elektrycznej

| wyszczególnienie | liczba odbiorców |
| --- | --- |
| gospodarstwo rolne | 68 |
| oświetlenie ulic | 40 |
| lokale mieszkalne | 17545 |
| lokale niemieszkalne | 1945 |
| wielki odbiór | 40 |
| ogółem | 19638 |

Rysunek 9	Wykres. Struktura odbiorców energii elektrycznej w 2004 roku

Tabela 19	Struktura sprzedaży energii elektrycznej w 2004 r. [kWh]

| wyszczególnienie | sprzedaż |
| --- | --- |
| gospodarstwa rolne | 305 413 |
| oświetlenie ulic | 698 971 |
| lokale mieszkalne | 33 256 647 |
| lokale niemieszkalne | 34 882 837 |
| wielki odbiór | 52 384 375 |
| ogółem | 121 528 243 |

Rysunek 10	Wykres. Struktura sprzedaży energii elektrycznej w 2004 roku

### Ogólna charakterystyka systemu gazowniczego miasta.

Głównym i jedynym dystrybutorem gazu w mieście jest Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu należąca do Grupy Kapitałowej PGNIG S.A. Poznań ul. Grobla 15. Działa ona na podstawie koncesji na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych z dnia 30 kwietnia 2001 r. Nr PPG/59/2822/W/1/2/2001/MS wraz ze zmianą z dnia 8 stycznia 2003 r. Nr PPG/59A/2822/W/2/2003/AS. Spółka ta za pośrednictwem Zakładu Gazowniczego Szczecin; 70-952 Szczecin ul. Tama Pomorzańska i Rozdzielni Gazu w Świnoujściu przy ul. Stayera 26 zasila Świnoujście 
w gaz ziemny wysokometanowy GZ-50. Spółka decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DTA-822/2822-A/2/2003/PB z dnia 16.09.2003 r. wprowadziła na obszarze swego działania w tym i w Świnoujściu z dniem 01.10.2003 r. obowiązującą aktualnie taryfę na gaz. Zgodnie z nią:

- Odbiorcy gazu podzieleni zostali na tzw. grupy taryfowe w zależności od ilości odbieranego gazu (Tabela 20)

- Opłata za gaz składa się z 4 elementów (Tabela 21):

  - ceny za gaz,

  - opłaty abonamentowej,

  - opłaty stałej za usługę przesyłową,

  - opłaty zmiennej za usługę przesyłową.

Stawki opłat kształtują się zgodnie z niżej podanymi tabelami:

Tabela 20	Grupy taryfowe odbiorców gazu.

| Grupa taryfowa | Moc umowna b[m3/h] | Roczna ilość pobieranego paliwa gazowego a[m3/rok] |
| --- | --- | --- |
| Sieć rozdzielcza |
| W-1 | b ≤ 10 | a ≤ 300 |
| W-2 | b ≤ 10 | 300 < a ≤ 1.200 |
| W-3 | b ≤ 10 | 1.200 < a ≤ 8.000 |
| W-4 | b ≤ 10 | a > 8.000 |
| W-5 | 10 < b ≤ 65 | - |
| W-6 | 65 < b ≤ 600 | - |
| W-7 | b > 600 | a ≤ 5.000*b |
| W-7A | b > 600 | a > 5.000*b |

Tabela 21	Ceny i stawki opłat za gaz (bez VAT) dla odbiorców zasilanych z sieci rozdzielczych.

| Grupa taryfowa | Rodzaj cen i stawek opłat |
| --- | --- |
|  | Ceny za paliwo gazowe | Stawki opłat abonamentowych | Stawki opłat za usługę przesyłową |
|  |  |  | Stała | Zmienna w okresie |
|  | [zł/m3] | [zł/m-c] | [zł/m-c] | [zł/(m3/h) za h] | 01.10-31.03 (zima) | 01.04-30.09 (lato) |
|  |  |  |  |  | [zł/m3] | [zł/m3] |
| Dla odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50 |
| W-1 | 0,4780 | 3,50 | 1,40 | - | 0,3765 |
| W-2 | 0,4780 | 5,10 | 3,40 | - | 0,3721 |
| W-3 | 0,4780 | 6,20 | 11,00 | - | 0,3542 |
| W-4 | 0.4780 | 11,50 | 58,00 | - | 0,3475 |
| W-5 | 04756 | 60,00 | - | 0,0337 | 0,2506 | 0,2316 |
| W-6 | 0,4756 | 100,00 | - | 0,0430 | 0,2238 | 0,2070 |
| W-7 | 0,4756 | 200,00 | - | 0,0433 | 0,1712 | 0,1583 |
| W-7A | 0,4745 | 200,00 | - | 0,0473 | 0,1485 | 0,1366 |

Cena gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50 podana w taryfie odpowiada wartości opałowej 36,20 [MJ/m3].

Dystrybutor dysponuje na terenie miasta siecią, stosunkowo nową, na którą składają się:

- stacje redukcyjne I stopnia	2 szt.

- stacje redukcyjne II stopnia	2 szt.

- gazociągi śr. ciśnienia wykonane z rur PE o łącznej długości	36 013 m

- gazociągi niskiego ciśnienia z rur stalowych i PE	41 918 m

- gazociągi rozdzielcze również z rur stalowych i PE	77 931 m

- przyłącza do budynków	1 973 szt.

Zużycie gazu w ostatnich 5 latach kształtowało się następująco:

Tabela 22	Ilość odbiorców i zużycie gazu w latach 1999(2003

| Rodzaj odbiorców | Ilość odbiorców | Sprzedaż gazu [tys.m3/rok] |
| --- | --- | --- |
|  | 2003 r. | 1999 r. | 2000 r. | 2001 r. | 2002 r. | 2003 r. |
| Gospodarstwa domowe | 12 355 | 6 358,1 | 6 685,4 | 6 633,7 | 6 573,6 | 6 288,1 |
| - w tym z ogrzewaniem | 2 598 | 5 459,5 | 5 568,8 | 5 795,2 | 4 765,8 | 4 664,1 |
| Zakłady produkcyjne | 182 | 160,6 | 153,5 | 2 397,5 | 3 291,7 | 3 875,1 |
| Pozostali odbiorcy | 204 | 3 257 | 4 915,5 | 3 808,4 | 2 882,7 | 2 390,8 |
| Ogółem | 12 741 | 9 775,7 | 11 754,4 | 12 839,6 | 12 748,0 | 12 554,0 |

Rysunek 11	Wykres. Srzedaż gazu w latach 1999(2003 [tys.m3/rok]

Jak widać z wykresu w ostatnich latach popyt ze strony odbiorców indywidualnych jest zaspokojony i ustabilizowany, natomiast przemysł wskazuje na dynamiczny wzrost. Jest to głównie spowodowane przechodzeniem poszczególnych inwestorów z opalania kotłów  węglem i olejem na gaz. Nie należy też bagatelizować, zasygnalizowanego 
w przeprowadzonej przez nas ankiecie, zjawiska trendu odwrotnego tj. przechodzenia 
z zasilania kotłowni lokalnych z gazu na inne rodzaje paliwa w tym podłączania się do PEC-u tam gdzie jest to możliwe. Spowodowane jest to wysokimi kosztami pozyskiwanej energii cieplnej.

Wg oceny dystrybutora Świnoujście jest obecnie zgazyfikowane w około 90 % 
i w najbliższej perspektywie nie przewiduje on żadnych inwestycji na terenie miasta.

# ISTNIEJĄCE UTRUDNIENIA W ROZWOJU SYSTEMÓW SIECIOWYCH LUB W TRANSPORCIE PALIWA.

## Rodzaje utrudnień.

Utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych można podzielić na dwie grupy:

- czynniki związane z elementami geograficznymi,

- czynniki związane z istnieniem obszarów podlegających ochronie.

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia związane z czynnikami geograficznymi mogą być pokonane, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami, mogącymi niejednokrotnie nie mieć uzasadnienia.

Czynniki geograficzne dotyczą zarówno elementów pochodzenia naturalnego, jak 
i powstałego z ręki człowieka. Mają przy tym charakter obszarowy lub liniowy. 
Do najważniejszych należą:

- akweny i cieki wodne;

- obszary zagrożone zniszczeniami powodziowymi;

- tereny bagienne;

- obszary nie ustabilizowane geologicznie (np. bagna, tereny zagrożone szkodami górniczymi, uskokami lub lawinami, składowiska odpadów organicznych itp.);

- trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwłaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, główne trasy drogowe, lotniska);

- tereny o specyficznej rzeźbie terenu (głębokie wąwozy i jary lub odwrotnie: wały ziemne lub pasy wzniesień).

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnień należy dokonywać oceny, co jest rozsądniejsze: pokonanie przeszkody czy jej obejście. Warto przy tym zauważyć, że odpowiedź w tej kwestii zależy również od rodzaju rozpatrywanego systemu sieciowego: najłatwiej i najtaniej przeszkody pokonują linie elektroenergetyczne, trudniej sieci gazowe, a najtrudniej sieci ciepłownicze.

Utrudnienia związane z terenami chronionymi mają charakter obszarowy. 
Do najważniejszych należą:

- obszary przyrody chronionej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody;

- kompleksy leśne;

- zabytkowe parki;

- zabytki architektury,

- obszary urbanistyczne objęte ochroną konserwatorską;

- obszary objęte ochroną archeologiczną;

- cmentarze;

- tereny kultu religijnego;

- tereny wojskowe.

Jak widać, w niektórych przypadkach prowadzenie elementów systemów zaopatrzenia w ciepło jest całkowicie niemożliwe, a dla pozostałych utrudnione, wymagając dodatkowych zabezpieczeń potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami 
i pozwoleniami.

Ponadto w przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską mocno utrudnione może być prowadzenie działań termorenowacyjnych obiektów. W każdym przypadku konieczne jest prowadzenie uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Utrudnienia występujące na terenie Świnoujścia zostały omówione w dalszych rozdziałach.

## Utrudnienia związane z elementami geograficznymi.

### Akweny i cieki wodne.

Miasto Świnoujście. określane jako jedno z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, jest bogate w zasoby wód powierzchniowych. Jego granice wyznaczają 
od NNE Morze Bałtyckie a od S Zalew Szczeciński. Przez środek miasta zaś w kierunku S(N przepływa jedna z trzech odnóg Odry – Świna. Wszystkie te akweny, które historycznie były przyczyną lokalizacji miasta w tym a nie innym miejscu stanowią istotne uwarunkowanie zarówno dla rozwoju i komunikacji miasta jak i dla wszelkiego typu sieci. Z tych względów między innymi sieć PEC ogranicza się do lewobrzeżnej części miasta, koszty sieci gazowej dla Karsiborza przestają być opłacalne czy sieć el.-energetyczna przez całe lata nie dawała 100 % pewności zasilania.

### Trasy komunikacyjne.

Trasy komunikacyjne Świnoujścia to:

- droga krajowa nr 3 o znaczeniu międzynarodowym, oznaczona jako E65. Łączy ona południe Europy z północą poprzez zachodnią część Polski i terminal promowy właśnie w Świnoujściu;

- droga kolejowa łącząca Świnoujście poprzez Szczecin z resztą kraju rozwidlając się w Szczecinie na kierunek południowy Wrocław-Opole i wschodni Stargard Szczeciński-Krzyż-Poznan;

- droga wodna w głąb kraju przez Zalew Szczeciński do Szczecina;

- droga wodna morska do krajów północy Europy - przeprawą promową 
z terminalu promowego na wschodnim brzegu Świny, będącego jednocześnie zakończeniem drogi kołowej nr 3 w głąb kraju.

- drogi lądowe o oznaczeniach 110 i 111 z Ahlbeck w Niemczech z kierunku zachodniego odpowiednio nad Zalewem tzw. Małym i nad morzem(drogi 
o znaczeniu lokalnym).

Rozwiązania komunikacyjne stanowią jednocześnie i ułatwienie i utrudnienie 
w doprowadzeniu mediów energetycznych do terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe. Utrudnienie w przypadku, gdy trzeba je pokonywać w poprzek jako kolizję a ułatwienie, gdy jak w przypadku sieci gazowej wykorzystuje się je jako najdogodniejsze trasy dla sieci. Powiązania komunikacyjne Świnoujścia z wyjątkiem wodnych w zasadzie nie stanowią poważniejszych utrudnień dla sieci.

### Rzeźba terenu.

Teren typowo nizinny o glebach podmokłych z procentowo dużym obszarem wód powierzchniowych. Typowy krajobraz deltowego ujścia do morza dużej rzeki. Mnogość wysepek.

### Obszary leśne.

Obszary leśne stanowią w Świnoujściu istotny element krajobrazu, okalając miasto ze wszystkich stron jeśli nie liczyć dostępu do morza. Zajmują stosunkowo dużą powierzchnię bo aż 22,3%, będąc atrakcją turystyczną Świnoujścia jak i przyrodniczym bogactwem miasta. Przeważają lasy sosnowe w średnich i starszych klasach wiekowych. Stanowią dość istotne utrudnienie dla wszelkiego typu sieci energetycznych.

### Obszary objęte prawną ochroną.

Obszary objęte prawną ochroną podyktowane są zachowaniem dóbr kultury.

- funkcji historyczno-uzdrowiskowej

- ochrony:

- terenów i obiektów uzdrowiskowych

- zasobów kulturowych miasta

- krajobrazu kulturowego

OBSZARY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE:

- Woliński Park Narodowy

Obejmuje ochroną część wyspy Wolin. Najpiękniejszy odcinek wybrzeża klifowego, dobrze zachowane lasy bukowe, unikatowa-wyspiarska delta Świny.
Pierwszy w Polsce park morski. Obecna powierzchnia Parku to 10937 ha w tym ekosystemy leśne zajmują powierzchnię 4648,53 ha (42,5%), ekosystemy wodne 4681,41 ha (42,8%), ekosystemy lądowe nieleśne 1607,46 ha (14,7%). Ścisłą ochroną objęte są obszary o powierzchni 498,72 ha (4,56%). Miejsce bytowania i lęgu ponad 230 gatunków ptaków: bielika, wodniczki i innych. Park pełni funkcję w ochronie ptaków wodno-błotnych. Bogactwo gatunków prawnie chronionych.

- Rezerwat przyrody „Karsiborskie Paprocie”

O powierzchni 38,1ha. Utworzony w 1998 roku na mocy Zarządzenia MOŚZNiL, położony na najdalej wysuniętym cyplu wyspy Uznam. Rezerwat florystyczny wchodzący w skład Nadleśnictwa Międzyzdroje.

Ochronie podlega fragment wielogatunkowego lasu liściastego (terenu bagiennego) ze stanowiskiem długosza królewskiego i wiciokrzewu pomorskiego.

- Rezerwat Przyrody „Świdne Bagna”

Powierzchnia 70,8ha.Torfowisko wysokie typu bałtyckiego „Świdne Bagno”, obszar o wysokiej bioróżnorodności. Ochrona torfowiska boru bagiennego, gatunki chronione: malina morożka, bagno zwyczajne, widłaki. Miejsce lęgu i postoju ptaków wodno-błotnych.

- Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Uznamskie Torfowiska”

Powierzchnia ok.70ha. Ochrona terenów bagiennych, roślin i zwierząt chronionych; znajduje się tu 16 gniazd bielika i 4 gniazda sztuczne rybołowa, pomnik przyrody „Studnia na Zamku”, pomniki przyrody-21 sztuk.

- Rezerwat „Karsiborska Kępa”

Jedno z pierwszych rezerwatów społecznych; jako sposób ochrony przyjęto metody czynne tzn. aktywne działanie w odróżnieniu od rezerwatów ścisłych zamkniętych na działanie człowieka. Ostoja ptaków błotnych o randze europejskiej, miejsce występowania roślin halofilnych.

- Użytek ekologiczny „Wyspy Bielawki

O łącznej powierzchni 35,3ha. Tereny bagienno-wodne porośnięte trzciną, liczne gatunki roślinności halofilnej, ochrona siedlisk i miejsc rozrodu cennych gatunków ptaków wodnych.

- Pomniki przyrody (15szt na wyspie Wolin i Uznam)

- Liczne gatunki roślin;

- Strefy ochronne gniazd ptaków chronionych

(orła bielika, kani rdzawej i czarnej, rybołowa)

- Miejsca rozrodu i stałego przebywania gatunków chronionych

(wydry, świstuna, krakwy, płaskonosa, błotniaka łąkowego i inn.)

- Lasy wodochronne i glebochronne

- Lasy będące ostoją zwierząt podlegających ochronie

- Lasy położone w strefach ochronnych wokół sanatoriów i uzdrowisk

- Lasy mające znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa

- 6 stref ochronnych ujęć wody

  - „Granica”, „Wydrzany”, „Odra”, „Przytór Wieś”, „Przytór Wydmy”

- Obszar i teren górniczy „Świnoujście” utworzony dla złoża wód leczniczych.

Obecność obszarów chronionych, ścisłe zakazy i ograniczenia, mogą stanowić barierę w doprowadzeniu nośników energetycznych.

# PRZEWIDYWANE WARIANTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO.

Podstawą do planu zaopatrzenia miasta i gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe są założenia rozwoju społeczno – gospodarczego bowiem przyjęcie tych założeń spowoduje określoną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej.

Założenia rozwoju społeczno – gospodarczego wyznaczają również kierunki zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań. Planowanie w horyzoncie czasu 10 (12) lat w przód zawsze obarczone jest niepewnością, którą dodatkowo pogłębia nie zakończony jeszcze proces transformacji gospodarki miasta.

Pewne elementy prognozy i kierunki rozwoju przedstawione są w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (lipiec, 2002 r.), jednakże niewystarczające by można z tych informacji zbudować gotowe scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego. Na potrzeby założeń do planu zaopatrzenia w energię opracowano własne, ekspertyzowe scenariusze wychodząc z dostępnych informacji i tendencji z lat 1995(2005 oraz ogólnych prognoz 
i strategii społeczno – gospodarczych rozwoju kraju dostosowanych do specyfiki miasta i Świnoujście.

Ponieważ Świnoujście nie posiada planu rozwoju społeczno – gospodarczego regionu wskazówkami dla tworzenia wariantów rozwoju są analogiczne plany dla innych regionów. Dodatkowo uwzględniono doświadczenia Agencji Użytkowania 
i Poszanowania Energii w pracach planistycznych dla energetyki.

## Uogólniona charakterystyka trendów gospodarczych 
w latach 2005 – 2010.

Ocena zmian społeczno – gospodarczych w Świnoujściu w okresie transformacji polskiej gospodarki nie może być jednoznaczna:

- z jednej strony ujawniły się słabości społeczno – gospodarcze,

- z drugiej strony społeczeństwo oraz małe i średnie firmy wykazały dużą aktywność w dostosowaniu się do zmiennych warunków tworzonej gospodarki rynkowej.

Transformacji ulegną firmy, dostosowując się organizacyjnie, ekonomicznie do nowej sytuacji rynkowej jednak nadal rozwój Świnoujścia będą stymulowały te same branże, co dotychczas. Nadal rolnictwo będzie marginesem działalności a turystyka 
i gospodarka morska będą motorem rozwoju. Zmianie na pewno ulegną tylko proporcje między tymi gałęziami wydaje się, że na korzyść turystyki. Zdecydowanie zwiększy swoje znaczenie sektor usług i handlu.

To, że na tle innych miast powiatowych Świnoujście wypada korzystnie, gdyż posiada dużą atrakcyjność dla inwestorów zewnętrznych, czego wyrazem są przytaczane już tabele nr 2 i 3 tylko korzystnie wróży na przyszłość.

## Warianty rozwoju Świnoujścia.

Na potrzeby niniejszego opracowania zdefiniowano trzy podstawowe, jakościowo różne scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego Świnoujścia do roku 2015. Są to:

Scenariusz A: stabilizacji społeczno – gospodarczej miasta, w której dąży się do zachowania istniejącej pozycji i stosunków społeczno – gospodarczych miasta. 
Nie przewiduje się rozwoju przemysłu. Scenariuszowi temu nadano nazwę „STABILIZACJA”.

Scenariusz B: harmonijny rozwój społeczno – gospodarczy bazujący na lokalnych inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnętrznym. Główną zasadą kształtowania kierunków rozwoju w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunków miejscowych podporządkowane wymogom czystości ekologicznej.

W tym wariancie zakłada się rozwój gospodarczy w sektorach wytwórstwa, handlu 
i usług na poziomie 2% rocznie. Scenariuszowi temu nadano nazwę „ROZWÓJ”.

Scenariusz C: dynamiczny rozwój społeczno – ekonomiczny miasta, ukierunkowany na wykorzystanie wszelkich powstających z zewnątrz możliwości rozwojowych głównie związanych z wejściem do Unii Europejskiej. Tempo rozwoju społeczno – ekonomicznego miasta winno być większe od historycznej ścieżki rozwoju krajów Unii Europejskiej (w odpowiednim przedziale dochodów na mieszkańca). W wariancie tym zakłada się uzyskiwanie ciągłego wzrostu gospodarczego na średniorocznym poziomie 5%. Scenariuszowi temu nadano nazwę „SKOK”.

Z danych demograficznych za ostatni okres dla Świnoujścia wynika, że do dalszych rozważań należałoby przyjąć wariant stabilizacji. Jednak w przemyśle sytuacja po dotychczasowych transformacjach jeszcze się nie skrystalizowała i nie można na dzień dzisiejszy jasno określić, w którą stronę się potoczy. Z jednej strony niektóre firmy przeżywają regres inne się rozwijają. Biorąc pod uwagę choćby zapotrzebowanie na gaz, które wykazuje tendencję dynamicznego wzrostu należy problem traktować ostrożnie. W tej sytuacji do dalszej analizy zdecydowaliśmy się brać po uwagę scenariusz B, czyli „ROZWÓJ”.

# PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA NOŚNIKI ENERGETYCZNE.

## Użytkowanie ciepła.

PRZEMYSŁ

Przemysł jest drugim po mieszkalnictwie użytkownikiem ciepła, jego udział w całkowitym zużyciu ciepła w 1999 r. stanowił 27,2% .Aktualnie z wykazu kotłowni lokalnych wynika, że zapotrzebowana moc w przemyśle kształtuje się na poziomie 25 MW.

Szczegółowej oceny potencjału racjonalizacji użytkowania ciepła w przemyśle produkcyjnym nie można dokonać, bowiem stopień rozpoznania tego potencjału przez samych użytkowników jest niewielki.

Znakomita większość przedsiębiorstw nie posiada audytów energetycznych dla swoich zasobów. Stąd oszacowanie energetycznego potencjału racjonalizacji użytkowania ciepła przeprowadzono przez przyjęcie tych samych wielkości co dla całego kraju oraz doświadczeń zagranicznych, tj.:		18(31%

W scenariuszach prognoz energetycznych przyjęto zmniejszenie energochłonności przemysłu produkcyjnego do roku 2015 o wartości podane w tabeli.

Tabela 23	Prognozy zmniejszenia energochłonności przemysłu do 2015 r.

| Lp. | Scenariusz | Prognozowane zmniejszenie energochłonności |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | [MW] |
| 1 | Scenariusz „STABILIZACJA” | 7 | 1,75 |
| 2 | Scenariusz „ROZWÓJ” | 13 | 3,25 |
| 3 | Scenariusz „SKOK” | 18 | 4,5 |

MIESZKALNICTWO I BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Gospodarstwa domowe wraz z budynkami użyteczności publicznej są pierwszymi co do wielkości użytkownikiem ciepła, jego udział w całkowitym zużyciu w 1999 r. stanowił 72,8%. Obecnie moc zapotrzebowana kształtuje się na poziomie 70,5 MW zaś uwzględniając planowane w najbliższym czasie włączenie pasa nadmorskiego 
na poziomie 105 MW.

Stan izolacyjności cieplnej budynków jest zbliżony do średniego stanu na obszarze całego kraju.

Ocenia się możliwość uzyskania oszczędności energetycznych przy pełnej termomodernizacji budynku na ok. 30%.

Ze względu na:

- konieczność zmniejszenia kosztów ogrzewania,

- realizowania modernizacji odtworzeniowych,

- presję społeczną w kierunku modernizowania substancji mieszkalnej,

- realizacje planów zmniejszenia emisji gazów spalinowych

będą dokonywane systematycznie prace termomodernizacyjne.

Tempo racjonalizacji użytkowania ciepła będzie uzależnione od możliwości uruchamiania kapitału inwestycyjnego.

Prognozuje się elementy tego procesu wg wielkości pokazanych w poniższej tabeli.

Tabela 24	Prognozy działań termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej do roku 2015.

| Lp. | Warianty rozwoju społeczno – gospodarczego | Prognozowane zmniejszenie energochłonności | Nakłady inwestycyjne [mln zł] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | MW |  |
| 1 | Scenariusz „STABILIZACJA” | 9 | 9,45 | 14,8 |
| 2 | Scenariusz „ROZWÓJ” | 9 | 9,45 | 14,8 |
| 3 | Scenariusz „SKOK” | 15 | 15,75 | 24,7 |

Oprócz działań termomodernizacyjnych na terenie miasta przeprowadzone będą realizacje nowych obiektów dla potrzeb mieszkalnictwa. Tempo działań inwestycyjnych 
i wynikające z nich zmiany zapotrzebowania na energię cieplną przedstawia poniższa tabela.

Tabela 25	Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepło w sektorze mieszkalnictwa 
i użyteczności publicznej do roku 2015.

| Lp. | Warianty rozwoju społeczno – gospodarczego | Wzrost zapotrzebowania na ciepło w wyniku procesu inwestycyjnego | Spadek zapotrzebowania na ciepło w efekcie termomodernizacji | Efektywne zapotrzebowanie energii | Spadek zapotrzebowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scenariusz „STABILIZACJA | 0 | 9,45 MW | 122,44 MW | 7,16% |
| 2 | Scenariusz „ROZWÓJ” | 0 | 9,45 MW | 122,44 MW | 7,16% |
| 3 | Scenariusz „SKOK” | 5 MW | 15,75 MW | 121,14 MW | 8,15% |

Jak wynika z przeprowadzonej symulacji we wszystkich wariantach zapotrzebowanie na energię cieplną zmaleje i to w porównywalnych wielkościach. W interesującym nas wariancie spadek ten wyniesie około 9,5 MW, czyli 7,16% obecnego zapotrzebowania. Porównując ten wynik należy stwierdzić, że pokrywa się on ze wskaźnikami krajów, które wcześniej przeszły analogiczne procesy transformacyjne.

Rysunek 12	Wykres. Symulacja zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych scenariuszy rozwoju

## Użytkowanie energii elektrycznej.

Przewiduje się, że dla wariantu stabilizacji zużycie energii elektrycznej będzie oscylowało wokół obecnego zużycia. W wariancie rozwoju będzie wzrastało w tempie około 3% rocznie a w wariancie dynamicznego rozwoju około 5% rocznie. W efekcie dla wariantu rozwoju i skoku roczne zużycie energii elektrycznej w 2015 r wzrośnie odpowiednio z 121,6 do 125,1 oraz 127,6 GWh . W przypadku tych scenariuszy ów wzrost zużycia energii a tym samym mocy zainstalowanej wymaga rozbudowy lewobrzeżnego GPZ-u o jedną jednostkę transformatorową analogiczną do obecnie zainstalowanych.

Rysunek 13	Wykres. Symulacja zapotrzebowania na energię elektryczną dla poszczególnych scenariuszy rozwoju

## Użytkowanie gazu ziemnego.

Dla gazu przyjęto analogiczne wskaźniki w poszczególnych wariantach jak dla energii elektrycznej tj. dla scenariusza stabilizacji zużycie jak do tej pory, dla scenariusza rozwoju 3% a dla scenariusza skok 5%.

Rysunek 14	Wykres. Symulacja zapotrzebowania na gaz dla poszczególnych scenariuszy rozwoju

# PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU I MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ DO ROKU 2020.

## Ustalenie założeń wyjściowych i dynamiki wzrostu cen nośników energetycznych.

W obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej w obszarze cen nośników energetycznych nastąpiły nieoczekiwane i gwałtowne zmiany. Np. dla węgla energetycznego ostatnie aktualne prognozy Urzędu Regulacji Energetyki (biuletyn URE) przewidywały, że ceny do 2010 r. będą kształtowały się następująco:

Tabela 26	 Prognoza średnich cen FOB
węgla kamiennego dla energetyki do 2010 r. (URE)

| Lp. | Ceny węgla | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2005 | 2010 |
| 1 | Cena w zł | 34,25 | 36,50 | 39,00 |
| 2 | Cena w USD (wg kursu 1990r.) | 31,69 | 29,77 | 28,12 |

W związku jednak z wydarzeniami ostatnich lat w Iraku (ropa) oraz z gwałtownym 
w ostatnim okresie rozwojem Chin, popyt znacznie zaczął wyprzedzać podaż i ceny węgla na rynkach światowych poszybowały gwałtownie w górę. Według najnowszych danych kształtują się one na poziomie 64-65 EURO loco porty zachodnioeuropejskie. 
W kraju ceny te są o 100 zł/tonę niższą ale również miały większą tendencję wzrostową niż wynikałaby jedynie z inflacji i drobnych wahań koniunkturalnych. Najlepiej obrazuje to najnowszy wykres Kompanii Węglowej S.A. grupującej 18 polskich kopalń węgla kamiennego.

Rysunek 15	Cena węgla energetycznego na rynkach światowych [USD/t]

W tej sytuacji trudno jest przewidzieć jak dalej będzie przebiegał proces restrukturyzacji naszego górnictwa, co się stanie z cenami na rynku krajowym, a tym bardziej cokolwiek prognozować, nawet w najbliższej perspektywie. Podobnie sprawa się ma 
z pozostałymi nośnikami energii, których ceny w dużym stopniu są od siebie zależne. Pocieszającym jest jedynie to, że nadal węgiel jest najtańszym nośnikiem energii.

## Scenariusze rozwoju systemu sieciowego w zakresie obszaru zasilania, stosowanych technologii oraz likwidacji niskich emisji.

Analizując scenariusze rozwoju miasta Świnoujścia należy podkreślić, że dla wszystkich trzech scenariuszy centralny system sieciowy będzie podstawowym źródłem zaopatrywania miasta w ciepło. Tendencje zmian cen nośników energetycznych powinny zwiększać konkurencyjność cenową Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Równocześnie aspekt bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania będzie preferował system sieciowy. We wszystkich scenariuszach rozwoju społeczno-gospodarczego są wpisane działania techniczne modernizujące system. Nadal podstawowym nośnikiem energii będzie węgiel kamienny. Gaz przewodowy należy wprowadzać jako nośnik uzupełniający zwiększający efektywność wykorzystania energii w okresach niewielkiego rozbioru ciepła. Ze względu na spodziewane znaczne pogorszenie proporcji cenowych gazu względem węgla należy rozważyć utrzymanie 
w systemie jednostek kotłowych o mniejszych mocach dla pokrycia okresów małych rozbiorów ciepła.

W specyficznym dla miasta Świnoujścia układzie rozmieszczenia obszarów przemysłowych i terenów objętych zasięgiem sieci cieplnej należy widzieć, że centralny system sieciowy będzie zaopatrywać tylko obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej. Zakłady przemysłowe o specyficznych wymogach technologicznych będą nadal zasilane z własnych modernizowanych kotłowni. Równolegle należy rozważyć zastąpienie wszystkich lokalnych kotłowni przemysłowych jednym scentralizowanym oddzielnym źródłem ciepła w prawobrzeżnej części miasta. Wielkość mocy w obecnej chwili ca 25 MW z tendencją wzrostową stwarza już takie podstawy.

Plany inwestycyjne największego dystrybutora energii cieplnej PEC ujmujące 
w perspektywie najbliższych 5 lat:

- zmodernizowanie wszystkich kotłów węglowych;

- montaż kotła gazowego o mocy rzędu 10-15 MW zasilanego gazem jako jednostki szczytowej i dla zasilania w sezonie letnim pod potrzeby podgrzewu wody;

- rozbudowa sieci w kierunku dzielnicy nadmorskiej i objęcie jej swym obszarem zasilania;

- modernizacja systemu oczyszczania spalin;

- rozbudowa systemu monitoringu, automatyki i sterowania Ciepłownią Miejską wraz z budową centralnej sterowni;

- dalsza modernizacja sieci przez wymianę rur na preizolowane oraz modernizacja węzłów cieplnych w celu wyrugowania przestarzałych typu hydroelewatorowego na nowe w pełni zautomatyzowane i przystosowane 
do zdalnego sterowania;

- rozbudowa systemu telemetrii i monitoringu węzłów cieplnych;

- przystosowanie technologii źródła ciepła do spalania biomasy

zmierzają we właściwym kierunku i mogą być jedynie źródłem pochwał.

## Mapy energetyczne miasta ujmujące warianty zasilania 
w energię cieplną, gaz i energię elektryczną.

Mapa z naniesionymi głównymi ciągami energetycznymi miasta znajduje się na końcu opracowania.

## Analiza bezpieczeństwa energetycznego miasta 
dla rozważanych scenariuszy.

Postulat zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zaopatrywania w energię miasta i gminy jest jednym z podstawowych zadań istniejących systemów technicznych. Dla pełnej analizy tego problemu konieczne są informacje o awariach w systemie w okresie ostatnich kilku lat. Ponieważ miasto nie posiada takich danych, analiza musi być przeprowadzona w bardzo ograniczonym zakresie.

Przyjmuje się pięciostopniową skalę ocen:

- niedostateczny;

- dostateczny;

- średni;

- dobry;

- wysoki.

Podstawą do ocen jest analiza istniejących i planowanych rozwiązań technicznych.

Należy zwrócić uwagę na brak dywersyfikacji dostaw energii we wszystkich omawianych sieciach.

SYSTEM CIEPŁOWNICZY.

System ciepłowniczy miasta jest profesjonalnie prowadzony. Całość dostaw dla mieszkalnictwa i budynków użyteczności publicznej pochodzi od licencjonowanego przedsiębiorstwa, które posiada koncesję Urzędu Regulacji Energetyki. Stan rozwoju sieci jest dobry, aczkolwiek nie pokrywa całego zurbanizowanego obszaru miasta. Istniejące systemy opierają się na sprawdzonych rozwiązaniach technicznych. Zadowalający stan techniczny podstawowych urządzeń produkcyjnych i sieci zapewnia w miarę bezawaryjne i ciągłe zaopatrzenie w ciągu najbliższych 5-8 lat. Baza paliwowa oparta jest prawie w całości na krajowych dostawach węgla kamiennego, a więc jest niezależna od zakłóceń zewnętrznych.

Słabe strony:

- średni rozwój sieci cieplnej (brak zamkniętych pierścieni z wyjątkiem magistrali A);

- zasilanie sieci tylko z jednej kotłowni;

- zbyt mała elastyczność źródła w zakresie małych poborów ciepła;

Ocena systemu:

System ciepłowniczy zapewnia dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło miasta.

SYSTEM GAZOWNICZY.

Nie zanotowano istotnych problemów w funkcjonowaniu systemu. Dużą zaletą jest stosunkowo młody wiek instalacji.

Słabe strony:

- brak zamknięcia pierścienia średniego ciśnienia.

Ocena systemu:

System gazowniczy zapewnia dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia.

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY.

System elektroenergetyczny zapewnia powszechną dostępność do energii elektrycznej (100% mieszkańców). System posiada wystarczającą rezerwę mocy. Źródłem zasilania jest w całości Grupa Energetyczna „ENEA” energetyki poznańskiej. Stan techniczny sieci i urządzeń elektroenergetycznych jest zadawalający.

Słabe strony:

- brak całkowitej pewności zasilania po stronie WN (110 kV);

- zaopatrzenie w energię elektryczną od jednego dostawcy;

- brak na terenie miasta i gminy skojarzonej produkcji energii;

- wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach domowych powoduje przeciążenie instalacji domowych i przyłączy; sytuacja ta dotyczy w pierwszym rzędzie starej zabudowy w centrum miasta oraz gospodarstw rolnych;

- duża wrażliwość linii napowietrznych na awarie spowodowane anomaliami pogodowymi;

Ocena systemu:

System elektroenergetyczny zapewnia niedostateczny poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia. Dyskwalifikuje go przede wszystkim brak pewności zasilania po stronie WN. Zmiana tylko tego jednego warunku spowoduje odmienną ocenę.

# ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNE 
I ŚRODOWISKOWE PROPONOWANYCH SCENARIUSZY.

Wszystkie działania inwestycyjne systemów energetycznych niezależnie od realizowanego scenariusza społeczno – gospodarczego mają zapewnić realizację następujących celów:

- racjonalizację gospodarki energetycznej (wybór optymalnych wariantów);

- efektywność wykorzystania ciepła;

- oszczędność energii;

- obniżenie kosztów produkcji i zakupu ciepła;

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego;

- poprawę stanu środowiska naturalnego;

Wybór scenariusza oznacza jedynie zmianę tempa dojścia do wytyczonych celów.

Działania termomodernizacyjne.

Dotyczą całej substancji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Celem jest:

- obniżenie kosztów ogrzewania,

- podniesienie standardu budynków,

- zmniejszenie emisji gazów spalinowych dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło,

- całkowita likwidacja niskich emisji w centrum miasta.

Wskazane jest wsparcie finansowe miasta poprzez dofinansowanie prac sieciowych.

Inwestycje modernizacyjne w PEC – Świnoujście.

W skład działań modernizacyjnych wchodzą:

- modernizacja wszystkich kotłów węglowych w celu zwiększenia mocy 
i sprawności;

- budowa szczytowej kotłowni gazowej;

- modernizacja wszystkich węzłów hydroelewatorowych;

- modernizacja istniejącej sieci cieplnej;

- wprowadzenie centralnego monitoringu i systemu nadzoru;

- zmodernizowanie oczyszczania spalin;

- przystosowanie kotłowni do współspalania biomasy.

Celem działań jest:

- obniżenie kosztów produkcji i dostawy ciepła,

- poprawa jakości świadczonych usług,

- zmniejszenie emisji gazów spalinowych,

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego miasta.

Modernizacja kotłowni przemysłowych i lokalnych.

Dotyczy wszystkich obiektów a w szczególności położonych w prawobrzeżnej części miasta i płn.-zachodniej.

Celem działań jest:

- likwidacja niskich emisji (przeważające w Świnoujściu wiatry z kierunków zachodnich i płn. – zachodnich kierują spaliny z kotłowni wprost na centrum miasta);

- dostosowanie źródeł ciepła do obecnego zaopatrzenia obiektów przemysłowych,

- gazyfikacja lokalnych źródeł ciepła

- obniżenie produkcji ciepła.

Ze względu na spełnienie celów społecznych, jakimi jest poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście i równoważenie funkcji lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta celowe jest rozważenie budowy przez miasto dla jego części prawobrzeżnej nowej jednej wspólnej centralnej kotłowni. Tereny w Warszowie jako przewidziane nie tylko pod przemysł, ale i pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne winny posiadać standard uzbrojenia dostosowany do poziomu lewobrzeżnej części miasta. Sumaryczna wielkość mocy zainstalowanej w przemyśle na tym terenie kwalifikuje go już do takiego przedsięwzięcia. Stworzy nadto front pod rozwój budownictwa wielorodzinnego na tym obszarze.

Rozbudowa sieci gazowej.

Działania inwestycyjne obejmują:

- zamknięcie pętli sieci gazowej średniego ciśnienia,

- wykonywanie przyłączy do nowych odbiorców,

Celem działań jest:

- poprawa zaopatrzenia w gaz przewodowy odbiorców indywidualnych i instytucji w mieście,

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,

- ułatwienie modernizacji starych kotłowni węglowych,

- poprawa stanu środowiska naturalnego.

# MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK.

Źródła ciepła pracujące na terenie miasta Świnoujścia są wykorzystane w różnym stopniu. Największy producent ciepła – energetyka zawodowa ma niewielkie rezerwy mocy a przynajmniej będzie miała po zrealizowaniu wdrożonego już projektu przyłączenia całej dzielnicy nadmorskiej. Średnie wykorzystanie będzie się wtedy kształtowało na poziomie ok. 80(90%. Z uwagi na plan pozyskiwania jeszcze nowych odbiorców nie będzie posiadała praktycznie rezerw do wykorzystania.

Największe rezerwy mocy (średnie wykorzystanie ok. 60%) mają kotłownie przemysłowe i lokalne. Pomimo nadwyżek mocy nie istnieją możliwości ich wykorzystania ze względu na:

- brak sieci przesyłowych (koszt wykorzystania kotłowni lokalnej zazwyczaj jest niższy od kosztu wykonania odcinka sieci cieplnej);

- rezerwa mocy istnieje w przestarzałych kotłowniach węglowych przewidzianych do wymiany na gazowe (po modernizacji obiekty te będą miały moc dostosowaną do potrzeb odbiorców i tym samym zaniknie rezerwa mocy)

Na dzień dzisiejszy nie istnieje poza centralnym źródłem ciepła (Ciepłownią Miejską) rezerwa mocy cieplnej. Zlokalizowane w lewobrzeżnej części miasta 3 kotłownie gazowe o mocy 10 MW każda, zostały zaprojektowane na parametry inne niż sieci przesyłowe i nie są eksploatowane od czasu wybudowania. Niemniej ponieważ są ukończone i nowe stanowią ewentualną (problematyczną) rezerwę. W przypadku rozwoju miasta zgodnego z przyjętym scenariuszem czyli malejącego zapotrzebowania na ciepło sytuacja ta jest sytuacją bardzo dobrą bo wykorzystuje w całości moc zainstalowaną, powodując dodatkowo pracę w obszarze najwyższej sprawności jednak w sytuacji gdyby nastąpił bardziej gwałtowny rozwój miasta moc zainstalowana może okazać się niewystarczająca i trzeba będzie kotłownię rozbudować.

Jeśli chodzi o energię elektryczną to sieć aktualnie posiada b. dużą rezerwę mocy 
i należałoby się raczej martwić o jej zagospodarowanie niż o jej brak. W obu GPZ-ach 
w lewobrzeżnej części jak i w Warszowie zainstalowane są po 2 transformatory o mocy 16 MVA każdy. Na dzień dzisiejszy są obciążone mocą:

- w lewobrzeżnej części		15 MVA,

- w Warszowie			  5 MVA.

Daje to w części lewobrzeżnej rezerwę 100 % a w części prawobrzeżnej prawie 600% Jest to skutkiem głównie obecnego regresu w przemyśle i gospodarce morskiej. Stwarza jednak bezinwestycyjne rezerwy na rozwój.

# ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI – KRÓTKA OCENA MOŻLIWOŚCI.

To, że współpraca między Gminami w zaopatrzeniu w energię czyni ją tańszą i wyższej jakości jest aksjomatem i udowadniać tego nie ma potrzeby. Granice gmin wynikają 
z podziału administracyjnego kraju i wyższe względy mogły w niektórych przypadkach zadecydować o tym, że granice te nie pokrywają się z najefektywniejszym z punktu widzenia energetyki układem sieci energetycznych. Można sobie wyobrazić np. taką sytuację, że jakieś skupisko ludzi zamieszkujących sąsiednią gminę jest oddalone od centrum zasilania energetycznego swej gminy zaś znajduje się w bliskim sąsiedztwie sieci energetycznej naszej gminy. Względy ekonomiczne winny w takim przypadku zadecydować o zasileniu tego skupiska z naszej sieci nie bacząc na podziały administracyjne Jest to jeden z wielu przykładów, które można mnożyć w różnych dziedzinach.

Ogólnie współpraca z innymi gminami winna polegać na:

- wspólnym planowaniu najbardziej korzystnych ekologicznie rozwiązań zapewniających gminom bezpieczeństwo energetyczne;

- tworzeniu wspólnych ponadregionalnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją energii;

- koordynacji przebiegu głównych magistral energetycznych – dotyczy to szczególnie obszaru granicy sąsiadujących gmin;

- typizacjii rozwiązań technicznych - struktury sieci, stosowanej aparatury, surowców etc. -i sposobów rozliczeń za energię;

- zapewnianiu wspólnej bazy zaopatrzeniowej dla surowców i organizowaniu, obniżającego koszty, wspólnego ich transportu z odległych dzielnic Polski;

- wspólnym poszukiwaniu inwestorów zewnętrznych dla realizacji większych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturze energetycznej;

- wspólnym ubieganiu się o środki finansowe pomocowe dla rozbudowy 
i modernizacji tej infrastruktury.

W konkretnym przypadku Świnoujścia jest to zadanie o tyle ułatwione, że w przypadku energii elektrycznej i gazowej dystrybutorzy energii są dużymi jednostkami gospodarczymi zaopatrującymi w swoją energię znaczne obszary kraju i większość wyżej wymienionych cech współpracy między gminami jest wpisana w ich działalność gospodarczą i wymuszana przez mechanizmy konkurencji rynkowej.

Tylko w przypadku energii cieplnej gospodarka jest prowadzona w warunkach całkowitej izolacji od sąsiadujących gmin.

Współpracę między gminami i jej możliwości oceniono na podstawie:

- informacji przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy;

- deklaracji sąsiednich gmin co do woli i możliwości współpracy.

Według informacji uzyskanych od dystrybutorów energii elektrycznej i gazowej wszelkie aspekty współpracy między gminami są uwzględniane w ramach bieżącej działalności.

W przypadku energii cieplnej na dzień dzisiejszy takiej współpracy nie ma.

W ramach opracowania rozesłano informację o wykonywaniu opracowania i zapytanie w sprawie możliwości ewentualnej współpracy do ościennych gmin a konkretnie do UMiG Międzyzdroje, UMiG Wolin, UMiG Nowe Warpno i UG Stepnica. Niestety odzew był znikomy. Jedynie UG Stepnica zgłosił nadprodukcję na swoim terenie biomasy energetycznej i zaoferował zapewnienie dostaw pod potrzeby PEC Świnoujście. Informację przekazano zainteresowanemu.

W tym miejscu sugerowalibyśmy rozważenie przez władze miejskie Świnoujścia możliwości współpracy z okolicznymi gminami w dwóch tematach:

- z uwagi na posiadanie ograniczonego areału rolnego na swoim terenie, w stworzeniu wspólnej bazy surowcowej jeśli chodzi biomasę dla potrzeb PEC – mamy tu na myśli gminę Wolin i Stepnica gdzie są ku temu dobre warunki na terenach popegeerowskich i gdzie według naszej informacji uprawy pod takie potrzeby są już rozwijane;

- z uwagi na to, że transport wodny jest zdecydowanie tańszy od kołowego, stworzenie na swoim terenie wspólnej z Międzyzdrojami bazy surowców kopalnych – Świnoujście ma ku temu wspaniałe warunki zaś Międzyzdroje mogą liczyć jedynie na transport kołowy a blisko sąsiedzkie położenie na pewno poprawiłoby im z kolei strukturę kosztów pozyskiwania energii cieplnej.

# ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ.

BILANS ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Na podstawie danych z 2002 i 2003 r. opublikowanych przez WIOŚ w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego w ramach emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego uzyskano wyniki:

- Dla zanieczyszczeń ze źródeł punktowych [Mg/rok]

| SO2 | NOx | pył | ołów |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2002 |
| 48864,0 | 23860,0 | 5471,0 | brak danych |
| Rok 2003 |
| 47085,9 | 19489,0 | 6069,0 | - |

- Dla zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych [Mg/rok]

| SO2 | NOx | pył | ołów |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2002 |
| 14108,0 | 5711,0 | 46584 | brak danych |
| Rok 2003 |
| 3695,8 | 2049,2 | 8159,0 | - |

- Dla zanieczyszczeń ze źródeł liniowych [Mg/rok]

| SO2 | NOx | pył | ołów |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2002 |
| 615 | 12368 | 568 | brak danych |
| Rok 2003 |
| 385,3 | 5334,3 | 303,3 | 1368,1 |

Rysunek 16	Wykres. Poziom zanieczyszczeń w roku 2002

Rysunek 17	Wykres. Poziom zanieczyszczeń w roku 2003

W celu określenia poziomu zanieczyszczeń na danym terenie wyodrębniono symbole klas skażenia:

- Gdy jest określony margines tolerancji skażenia

- A brak przekroczenia wartości dopuszczalnych

- B poziom stężeń przekracza wartości dopuszczalne, nie przekracza jednak poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji

- C poziom stężeń przewyższa wartości dopuszczalne powiększone o margines tolerancji

- B/C przekroczona wartość dopuszczalna powiększona o margines tolerancji

- Gdy nie jest określony margines tolerancji:

- A poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej

- C poziom stężeń przekracza wartości dopuszczalnej

- A/C możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnych

Na stan zanieczyszczenia powietrza w Świnoujściu mają wpływ głównie emisje zanieczyszczeń transgranicznych, polegające na przenoszeniu przez wiatr zanieczyszczeń z terenu Niemiec.

Zanieczyszczenia powietrza i ich źródła:

- SO2	(energetyczne spalanie paliw);

- NOx	(zanieczyszczenia komunikacyjne);

- Pył zawieszony 	(energetyczne spalanie paliw, transport, składowanie materiałów sypkich).

Na terenie Świnoujścia wyodrębniono strefy:

- Oz (obszaru zwykłego, dla którego przyjęte są dopuszczalne wartości stężeń krajowych)

- Uz ( obszaru ochrony uzdrowiskowej)

Stan zanieczyszczenia powietrza można określić mianem „niskiej emisji”; głównym problemem są procesy spalania w piecach i kotłach gospodarstw domowych (emisja sadzy i substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego).

Na podstawie pomiarów wykonanych przez WIOŚ za rok 2003:

- Nie stwierdza się przekroczenia poziomów dopuszczalnych w zakresie emisji SO2, NO2 dla klasy A (ochrona zdrowia)

- Stężenie emisji pyłu zawieszonego(klasa A/B)

- Kryterium ochrony roślin (klasa B)

Na podstawie danych GUS poziom zanieczyszczeń wyniósł 3,8% emisji gazowej krajowej i 4,3% emisji pyłów.

Kwalifikuje to województwo zachodniopomorskie w pierwszej połowie emisji krajowej.

Rysunek 18	Wykres. Zanieczyszczenie pyłowe w Polsce (GUS 2000 r.)

Rysunek 19	Wykres. Zanieczyszczenie gazowe w Polsce (GUS 2000 r.)

# MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

Źródła odnawialne.

Odnawialne źródła energii OZE należą do grupy „czystych”, których wykorzystanie umożliwia poprawę stanu środowiska naturalnego.

Zainteresowanie energią alternatywną nastąpiło na skutek:

- wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych(węgiel, ropa, gaz);

- powszechności dostępu do źródeł energii konwencjonalnej;

- poprawy stanu środowiska naturalnego.

Za odnawialne źródło energii uważa się źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię: wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal morskich, spadku rzek oraz energię pozyskaną z biomasy, biogazu wysypiskowego a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych.

(Ustawa z 24 lipca 2002r. Art.20 Prawo Energetyczne)

Energię zasobów odnawialnych pozyskujemy z przemiany:

- promieniowania słonecznego (zakres cieplny lub ogniwa fotowoltaiczne);

- małej energetyki wodnej (hydroenergia rzek);

- wiatru;

- spalanie biomasy;

oraz z geotermii (tzw. gorących źródeł).

Energia wiatrowa

Ocena przydatności lokalizacji siłowni wiatrowych wymaga ustalenia parametrów klimatyczno-geograficznych takich jak:

- wartości średniorocznej prędkości wiatru;

- wysokości nad powierzchnią terenu;

- ukształtowania terenu, jego chropowatości (skala szorstkości terenu);

- rozkładu prędkości wiatru w czasie;

- zmiany sezonowe w ciągu roku;

- przebieg dobowy prędkości wiatru.

Świnoujście pod względem rejonizacji Polski znajduje się w I strefie zasobów energii wiatrowej. Jest to obszar o najkorzystniejszych warunkach wiatrowych; średnia prędkość wiatru wg IMiGW wynosi 5-6m/s (na wys.30m nad poziomem gruntu). Silny wiatr sztormowy jest czynnikiem ograniczającym prawidłowe funkcjonowanie miasta (np. niszczenie plaż).

Świnoujście dysponuje korzystnymi warunkami wiatrowymi pozwalającymi na wykorzystanie siły wiatru jako nośnika energii.

Energia użyteczna możliwa do uzyskania wynosi ok.2000 kWh/m2/rok.

Obecność licznych korytarzy ekologicznych pozwala na zachowanie bioróżnorodności flory i fauny jednocześnie jest jednak czynnikiem ograniczającym projekty w/w.

Podjęcie działań związanych z budową siłowni wiatrowych wymaga wykonania pomiarów ciągłych w zakresie siły wiatru przez co najmniej 2 lata.

W przypadku tego typu inwestycji projekt taki winien być umieszczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dokonując wyboru lokalizacji terenu pod budowę siłowni wiatrowych należy mieć na uwadze również ochronę krajobrazu istniejącego.

Mamy tutaj na względzie ochronę kompleksową:

- hałas;

- zmiany krajobrazu;

- ptactwo gnieżdżące się na tych terenach (szlak migracji, miejsce lęgu).

W przypadku terenu Świnoujścia szczególne znaczenie mają aspekty ochrony krajobrazu naturalnego.

Dotyczy to:

- ochrony przyrody realizowanej w Wolińskim Parku Narodowym;

- ochrony cennych terenów położonych w bliskim sąsiedztwie w/w parku.

Woliński Park Narodowy jest bowiem zbiorowiskiem cennej roślinności naturalnej; siedliskiem ptaków, płazów i gadów ginących lub zagrożonych.

Dlatego też ze względu na szczególny charakter tego miejsca budowa siłowni wiatrowych na terenach sąsiadujących z WPN jest niewskazana.

Uciążliwości związane z budową siłowni wiatrowych są trudne do wyeliminowania; rozwiązaniem pozostaje inwestowanie w cichsze, nowoczesne konstrukcje lub lokalizowanie farm wiatrowych oddalonych od siedzib ludzkich.

Rysunek 20	Strefy energetyczne wiatru w Polsce.
Dane pomiarowe z lat 1971(2000

Energetyka wodna

Budowa dużych elektrowni wodnych związana jest z wysokimi nakładami finansowymi ponoszonymi na ich zakładanie i eksploatacje. Dlatego w Polsce wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej z siły spadku wody związane jest z budową Małych Elektrowni Wodnych (MEW).

Istotne znaczenie przy ustalaniu parametrów techniczno-geograficznych mają:

- charakterystyka hydrogeologiczna terenu;

- ukształtowanie terenu;

- poziom lustra wodnego (prędkość wód płynących);

- parametry spadku wody i przepływu nominalnego.

Analiza hydrogeologiczna terenu Świnoujścia pozwala stwierdzić, iż szanse na wykorzystanie zasobów wodnych jako nośnika energii są stosunkowo dobre, lecz złożoność problemu szczególnie w przypadku portu i to tej miary co zespół portowy Szczecin-Świnoujście i rozpatrywanie go jedynie jako temat pozyskiwania energii 
i uzyskanych w ten sposób efektów ekonomicznych jest bez sensu. Na obecnym etapie nie widzimy  możliwości pozyskiwania energii tą drogą.

Rysunek 21	Klasyfikacja gruntów w Świnoujściu.

Energia odpadowa.

Zasoby energii odnawialnej obejmują możliwości odzyskania energii fizycznej związanej z parametrami fizycznymi, a zwłaszcza z temperaturą, lub energii chemicznej pochodzącej z innych procesów wytwórczych.

Energia fizyczna wiąże się z wykorzystaniem ciepła odpadowego zawartego 
w produktach lub odpadach procesów produkcyjnych lub możliwością wykorzystania pracy rozprężania czynników gazowych, a zatem można jej poszukiwać głównie 
u większych producentów realizujących swoje procesy produkcyjne w podwyższonych temperaturach.

Największe dostępne zasoby energii odpadowej pochodzą z przemysłu metalurgicznego, szeroko rozumianego przemysłu chemicznego oraz z przemysłu spożywczego. Wielkość prowadzonej działalności ma przy tym istotny wpływ na ocenę opłacalności takiego wytwarzania.

Możliwości wykorzystania energii odpadowej powinny być analizowane przez właścicieli obiektów z tym, że w najlepszym razie zasoby te pozwolą na pokrycie części potrzeb własnych.

Odpadowa energia chemiczna zawarta jest w paliwach powstających jako produkt uboczny w innych procesach technologicznych. Paliwa odpadowe charakteryzują się 
z reguły niską kalorycznością, dużą zmiennością składu i parametrów oraz zmieniającą się w czasie dostępnością. Tworzenie instalacji do spalania paliw odpadowych ma sens tylko wtedy, gdy ich podaż jest dostatecznie duża i stabilna. Ich spalanie może być niekiedy bardzo uciążliwe ekologicznie i wymaga każdorazowego przeanalizowania.

Główne grupy paliw odpadowych to:

- odpady z procesów przemysłowych;

- gazy palne z procesów przemysłowych (gaz koksowniczy, wielkopiecowy, konwertorowy, muflowy, pochodzący z produkcji węgla drzewnego itp.);

- oleje odpadowe;

- stałe odpady przemysłowe (np. ścinki tekstylne, skórzane, tworzyw sztucznych, papieru itp.);

- odpady sektora komunalnego:

- odpady komunalne (śmieci);

- gaz wysypiskowy;

- gaz fermentacyjny z oczyszczalni ścieków.

Analiza dotycząca podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Świnoujścia wykazuje, że brak jest podmiotów wytwarzających większe ilości odpadów palnych o charakterystyce wyraźnie różniącej się od odpadów komunalnych.

Odpady komunalne.

Obecnie podstawowym problemem w Polsce jest dość powszechny brak odpowiednich i bezpiecznych z punktu widzenia ochrony środowiska praktyk składowania tych odpadów.

Głównymi źródłami odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe;

- obiekty infrastrukturalne;

- budowy, ogrody, parki;

- zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego (ulice, place itp.).

Ilość wytwarzanych i nagromadzanych zanieczyszczeń, ich struktura i skład uzależnione są od rozwoju gospodarczego, sposobu życia mieszkańców a przede wszystkim od ich stanu wiedzy proekologicznej.

Rząd polski Narodowej Polityki Ekologicznej, wskazał na następujące priorytety 
w zakresie gospodarki odpadami:

- Krótkoterminowe: radykalne zmniejszenie ilości odpadów stałych obejmujące programy zmniejszenia ilości, przetwarzania i kompostowania odpadów;

- Średnioterminowe: budowa systemów miejskich dla preselekcji i recyklingu odpadów komunalnych oraz ich kompostowania. Dostosowanie przepisów prawnych i systemów organizacyjnych gospodarki odpadami w sposób zgodny z prawodawstwem obowiązującym w Unii Europejskiej;

- Długoterminowe: zakaz składowania odpadów na wysypiskach miejskich bez uprzedniej utylizacji (składowanie jedynie odpadów całkowicie nie nadających się do odzyskania).

Skład odpadów jest ważnym parametrem przy określaniu możliwości ich wykorzystania. Ulega on zmianie w zależności od rozwoju ekonomicznego i praktyk gospodarki odpadami. Ze względu na stosowanie węgla dla ogrzewania domów (popiół i żużel 
z pieców), ilość materiału obojętnego w odpadach domowych jest stosunkowo wysoka, szczególnie w okresie zimowym.

Ponadto wraz z rozwojem ekonomicznym zwiększać się będzie ilość tworzyw sztucznych i papieru, którego zużycie w Polsce jest niższe niż w Europie Zach.

Z drugiej strony skład odpadów w chwili, gdy są one dostarczane do końcowej utylizacji lub likwidacji może zmieniać się na skutek selekcyjnej zbiórki odpadów dla ponownego przerobienia (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, metale).

Wartość opałowa odpadów komunalnych w Polsce jest zbyt niska dla spalania odpadów. Konieczne jest przeprowadzenie działań prowadzących do wstępnej utylizacji dla rozdzielenia odpadów na części palne i te, które można poddać recyklingowi lub trzeba złożyć na składowisku. Gdy główna część odpadów nieorganicznych zostanie oddzielona (w tym szkło i metale), to można oczekiwać, że ilość odpadów zmniejszy się o 50%, ich wartość może wzrosnąć do 7 GJ/t.

Zakładając średnią gęstość odpadów wynoszącą 230 kg/m3, potencjalne zasoby energetyczne związane z odpadami komunalnymi będą wynosić 24 TJ/rok. Ilość odpadów do spalania wynosi 3.450 ton/rok. Jest ona zbyt mała dla spalarni odpadów. 
Z przyczyn eksploatacyjno – ekologicznych spalarnia odpadów powinna pracować nieprzerwanie w czasie minimum 7.000 godzin na rok, co daje jej wydajność wynoszącą mniej niż 1,5 t/h. Ponadto, aby zapewnić niezawodność utylizacji odpadów, należy przewidzieć dwie spalarnie na zakład, co dawałoby wydajność około 0,8 t/h.

Koszty inwestycyjne dla tak małych jednostek są stosunkowo wysokie, szczególnie 
z powodu konieczności podjęcia działań mających na celu zapobieganie emisji niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza.

Wysoki koszt inwestycyjny prowadzi do wysokich kosztów gospodarki odpadami ponoszonych przez mieszkańców. Na przykład według danych z Rozszerzonego Programu Działania dla Katowic, spalarnia odpadów o zdolności produkcyjnej 100.000 t/rok wymaga inwestycji w wysokości 147 mln zł i daje jednostkowy koszt utylizacji w wysokości 242 zł na tonę spalanych odpadów. Koszty energii odzyskanej 
z dostarczonej energii stanowią tylko niewielką część całkowitych kosztów rocznych (poniżej 10%) i są uzależnione głównie od struktury taryf.

Gaz wysypiskowy

Istniejące składowisko odpadów zlokalizowane jest w dzielnicy Świnoujścia Warszów-Ognica. Pochodzi z lat 80-tych, zatem należy przypuszczać, iż technologia utylizacyjna jest przestarzała.

Świadczy o tym:

- brak czynników (geomembran) zabezpieczających podłoże wysypiska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby;

- składowanie typu pryzmowego;

- brak segregacji składowanych odpadów (komunalne razem z budowlanymi);

- brak nowoczesnych metod utylizacji składowanych odpadów.

Energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego to:

- produkcja energii elektrycznej w silnikach iskrowych, turbinach;

- nośnik paliwa do silników tradycyjnych;

- produkcja metanolu.

Na terenie Świnoujścia brak możliwości energetycznego wykorzystania biogazu pochodzącego z wysypisk. Wynika to bowiem z braku „profesjonalnych” składowisk; organizacja systemu gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów w Świnoujściu ogranicza się do ich gromadzenia na składowisku Warszów-Ognica.

Rozkład odpadów zachodzący w wyniku procesu fermentacji beztlenowej prowadzący do powstania łatwopalnego biogazu(metanu) związany jest z wysokim niebezpieczeństwem:

- degradacja strefy korzeniowej roślin;

- skażenia wód gruntowych;

- zagrożenia dla ludzi;

- działanie toksyczne

- silny, nieprzyjemny zapach

- degradacja budowli;

- osiadanie

- pożary

- zanieczyszczenie atmosfery.

ZAGROŻENIA:

- Dla roślin:

Toksyczność gazu wynika z jego obecności w strefie korzeniowej. Wypierane przez gaz powietrze z gleby tworzy warunki beztlenowe; dochodzi wówczas do uduszenia lub zamierania systemu korzeniowego roślin.

- Dla budynków:

Negatywne oddziaływanie jest przyczyną osiadania wysypisk. Zależy to od rodzaju składowanych odpadów, ich objętości i przykrycia. Im gęstość i przykrycie odpadów jest większe tym osiadanie jest mniejsze.

Przy gęstości odpadów 0,6t/m3 osiadanie wynosi 35%; znikome przy 1t/m3.

- Pożary:

Niebezpieczeństwo wystąpienia pożarów na wysypiskach jest większe, gdy brak działań mających na celu odzysk gazu lub monitorowania stanu emisji.

- Wybuchy:

Jest to wynikiem obecności w gazie wysypiskowym:CH4, CO2, H, H2S.

Pożądanym jest zatem monitorowanie poziomu stężenia metanu w zamkniętym pomieszczeniu(krytyczne stężenie wynosi 5-15%).

- Zanieczyszczenie wód:

W związku z obecnością w gazie wysypiskowym CO2 i jego wysoką rozpuszczalnością w H2O istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód.

Powstający kwaśny roztwór, zwiększa twardość wody.

Wyżej wymienione zagrożenia środowiskowe dotyczą wyłącznie terenu wysypiska 
i terenów w najbliższym jego sąsiedztwie.

Ekstrakcja gazu połączona z jego wykorzystaniem energetycznym powoduje likwidację zagrożeń ekologicznych.

Zagrożenia jakie stwarza ulatniający się z wysypiska metan, powodują, że konieczne są zabiegi zapobiegawcze. Celowym jest zatem ograniczenie niebezpieczeństwa gazu poprzez jego utylizację-spalenie w pionowych pochodniach.

Tematyka energetycznego wykorzystania gazu wysypiskowego na terenie miasta Świnoujścia winna być uprzednio poprzedzona wprowadzeniem lokalnego planu gospodarki odpadami. Dotyczy to uporządkowania istniejącego stanu zagospodarowania odpadów w zakresie ich utylizacji .

Należy ustosunkować się do modernizacji istniejącego składowiska:

- zabezpieczenia podłoża przed skażeniem wód podziemnych;

- minimalizacji odorów;

- wprowadzenia systemu selekcjonowania odpadów.

Gaz fermentacyjny z oczyszczalni ścieków

Na terenie Świnoujścia działa oczyszczalnia komunalna, mechaniczno-biologiczna.

Dodatkowo pojedyncze zakłady wyposażone są w indywidualne oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. Odbiorcą ścieków jest rzeka Świna. Oczyszczalnia posiada przepustowość 30tyśm3/dobę.

Władze Miasta planują wprowadzenie w okresie perspektywicznym programu założeń do uporządkowania gospodarki ściekowej.

Planowana ilość ścieków sanitarnych wyniesie ok.28000m3/dobę w sezonie 
i ok.17000m3/dobę poza sezonem. Wówczas istniejąca przepustowość oczyszczalni będzie spełniać określone wymogi sanitarne.

Energia słoneczna

Największe wartości promieniowania słonecznego występują na polskim wybrzeżu.

Warunki meteorologiczne w Polsce charakteryzują się bardzo nierównomiernym rozkładem w ciągu roku. Największa wartość promieniowania słonecznego występuje nad Morzem Bałtyckim. Nasłonecznienie na polskim wybrzeżu jest porównywalne do warunków solarnych w krajach takich jak: Austria, Niemcy, Węgry.

Średni czas nasłonecznienia dla Polski wynosi 1600 godzin; maksymalna ilość godzin słonecznych w roku występuje na wybrzeżu, najniższa na Dolnym Śląsku.

Tereny bezpośrednio związane z plażą charakteryzują się wysokim natężeniem promieniowania słonecznego. W Świnoujściu występuje najwyższy wskaźnik insolacji 
w kraju. Charakterystyka zasobów usłonecznienia Polski pozwala stwierdzić, iż na tym terenie istnieją bardzo dobre warunki do wykorzystania energii słonecznej.

Wskazują na to:

- Czas trwania promieniowania słonecznego wynoszącego dla rejonu Świnoujścia 1966 godzin/rok

- Potencjał energetyczny wynosi:

  - 1076 kWh/m2/rok w odniesieniu do płaszczyzny poziomej;

  - 881 kWh/m2/rok (półrocze letnie IV-IX)

  - 497 kWh/m2/rok (sezon letni VI-VIII)

  - 195 kWh/m2/rok (półrocze zimowe X-III)

Do czynników negatywnych należy zaś równinne ukształtowanie terenu (na terenach nachylonych uzyskuje się o 30% wyższy „efekt słoneczny”).

Zatem warunki solarne na terenu Świnoujścia mogą być wykorzystane jako nośnik energetyczny. Ze względu na ekologiczne wymogi można zatem na terenie miasta zastosować kolektory słoneczne do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Pamiętać należy o dniach pochmurnych; wówczas natężenie promieniowania nie pozwala na efektywne wykorzystanie „potencjału słonecznego”.

Wówczas należy zastępować kolektory słoneczne innymi nośnikami ciepła.

Montaż instalacji solarnych dla potrzeb indywidualnych odbiorców związany jest 
z wysokimi nakładami; tym samym tylko nieliczni decydują się na tego typu inwestycje nie korzystając z dofinansowania.

Energia biomasy

W energetycznym wykorzystaniu biomasy kryją się nieograniczone możliwości oparte na odzysku energii zawartej w:

- słomie;

- odpadach drzewnych (produkt uboczny w gospodarce leśnej);

- roślinach energetycznych.

Skala instalacji energetycznego wykorzystania biopaliw obejmuje szeroki zakres, począwszy od małych, przydomowych kotłowni o mocy 20kW kończąc na zautomatyzowanych instalacjach wyposażonych w kotły o mocy do kilku MW.

Drewno i słoma wykorzystywane są w postaci:

- drewno kawałkowe, trociny, brykiety, zrębki gałęziowe;

- słoma: belowana, prasowana, sieczka.

1,5 tony biopaliwa równoważne jest energetycznie 1 tonie spalonego węgla

Udział rolnictwa w Świnoujściu jest niewielki. Grunty rolnicze stanowią zaledwie 9% powierzchni miasta. Użytki rolne to ok.1800 hektarów, z czego większość z nich nie jest wykorzystywana rolniczo.

Przeważają gleby słabej jakości typu murszowo-mineralnego, podtapiane.

Niska zasobność w składniki pokarmowe i ich nadmierna przepuszczalność powoduje, iż na tym terenie dobór uprawianych roślin jest ograniczony.

Duże obszary użytków rolnych na skutek degradacji zarastają trzciną. Sprzyja temu nadmierne uwilgotnienie gleb powstałe w wyniku złych zabiegów melioracyjnych.

Z uwagi na ograniczone rozmiary rolnictwa w Świnoujściu możliwości wykorzystania energetycznego biomasy są niewielkie. Dotyczy to głównie zasobów słomy.

Powierzchnia lasów w Świnoujściu stanowi 22,3% ogólnej powierzchni miasta. Wszystkie lasy z wyjątkiem komunalnych i prywatnych objęte są ochroną.

Dlatego też przypuszczalnie tylko niewielka ilość odpadów pochodząca z gospodarki leśnej może być wykorzystana jako źródło energii.

Potencjalnym materiałem odpadowym może być drewno stanowiące odpad powstający w wyniku pielęgnacji terenów zielonych lub zmian infrastruktury miejskiej.

- SŁOMA

Słoma jako surowiec energetyczny ma szczególne znaczenie głównie na terenach wiejskich, gdzie występuje jej nadmiar w stosunku do potencjalnych możliwości wykorzystania.

Ilość wyprodukowanej słomy w stosunku do areału zbiorczego zależy od:

- rodzaju zboża;

- wydajności w danym roku uprawowym;

- żyzności gleby;

- agrotechniki;

- warunków pogodowych;

- zbioru i przechowywania.

Produkcja słomy zbożowej i rzepakowej w Polsce wynosi 30mln ton rocznie, z czego 20mln ton pochodzi z gospodarstw rolnych.

Średnie plony z hektara wynoszą 2,5-3 ton/ha (12mln ton rocznie!).

Pełne wykorzystanie potencjału energetycznego słomy pozwala na zaspokojenie ok.8% całkowitego zaopatrzenia na energię pierwotną.

Znaczenie rolnictwa w Świnoujściu jest niewielkie. Przeważająca część użytków rolnych nie jest związana z produkcja rolniczą. Jest to uwarunkowane głównie niekorzystnymi warunkami wodno-glebowymi tego terenu. Według oceny Instytutu Upraw Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach warunki naturalne dla rolnictwa w Świnoujściu należą do niekorzystnych w województwie szczecińskim. Stąd również dobór uprawianych roślin 
w tym rejonie ogranicza się do upraw: żyta, owsa, ziemniaków, seradeli i łubinu. Prognozy wykazują, iż udział rolnictwa przyjmie tendencję spadkową. Niesprzyjające warunki naturalne spowodują zmniejszenie areału gruntów rolnych i średniej powierzchni gospodarstw. Analiza warunków rolniczych Świnoujścia wyklucza zatem wykorzystanie na tym terenie słomy jako nośnika energetycznego.

- PLANTACJE ROŚLIN ENERGETYCZNYCH

W Świnoujściu możliwość wykorzystania energetycznego zasobów biomasy istnieje poprzez zakładanie plantacji wierzbowych na terenach, które ze względu na niską przydatność rolniczą nie są w tym celu wykorzystywane. Znaczną część gleb zakwalifikowano do 6-ego żytniego słabego i 7-ego bardzo słabego. Dodatkową negatywna cechą tych gleb jest ich częste podtapianie. Tereny zdegradowane, porastające trzciną w celu ochrony przeciwerozyjnej (poprawa warunków wodno-glebowych) należy przekształcać na plantacje roślin wysokoenergetycznych.

Formy pozyskiwania biomasy wierzbowej:

- Faszyna:

  - docinane w zależności od rozmiarów komory spalania;

  - pożądane sezonowanie w celu uzyskania wilg.25-30%;

  - wykorzystanie: indywidualne gospodarstwa jako paliwo własne;

  - niska wartość opałowa 12MJ/kg.

- Zrębki drzewne:

  - produkt wstępnego rozdrobnienia ściętych pędów;

  - wilgotność 40%;

  - niska wartość opałowa 10-11MJ/kg.

- Brykiety:

  - postać walcowatych brył (dł. 10-15cm, śr. 5-10 cm);

  - niska wilgotność 5-10%;

  - wysoka wartość opałowa 16,7-17,1MJ/kg

- Pelety:

  - postać granulatu (dł. 2,5cm, śr. 1-2cm);

  - niska wilgotność 5-10%;

  - bardzo wysoka wartość opałowa 16-18 MJ/kg;

  - opłacalny transport.

Biomasa szybko rosnących wierzb krzewiastych pozyskiwanych z plantacji polowych, może być wykorzystywana do bezpośredniego spalania lub przetwarzania w przyszłości na paliwo płynne(metanol). Coraz częściej praktykuje się współspalanie zrębków wierzbowych w mieszance z miałem węglowym.

Charakterystyczną cechą wierzby jest jej silny wzrost w okresie wegetacyjnym
sięgającym do 3m w jednym sezonie. Rozmnażana wegetatywnie musi być rozsadzana; dzięki czemu ewentualna niekontrolowana ekspansja na siedliska sąsiednie jest wykluczona.

Pozyskiwanie biomasy wierzbowej odbywa się co 2-3 lata przy jednoczesnym prowadzeniu plantacji 25-30 lat. Jednostkowa wielkość plonu z plantacji uzależniona jest od wielu czynników klimatyczno-glebowych. Plon drewna wierzbowego wynosi 22,7t/ha (zbiór coroczny) i 90,8t/ha (zbiór co 3 lata).

Wartość energetyczna biomasy porównywalna jest do miału węglowego i waha się od 18,6-19,6GJ/t.s.m.

Niska zawartość popiołu w drewnie wierzbowym zmniejsza się wraz z opóźnieniem terminu zbioru z 1,9% (cykl jednoroczny) do 1,3% (cykl trzyletni). Popiół może być wykorzystywany jako nawóz mineralny, by powrócić na plantację jako źródło wapnia (Ca) i potasu (K).

Wartość opałowa:							18,6-19,6 GJ/t.s.m

W obliczeniach bilansowych przyjęto wartość średnią		19,1 GJ/t.s.m

Plony:

Coroczny							22,7t/ha

Co 3 lata							90,8t/ha

W obliczeniach przyjęto wartość średnią			26,5t/ha

Sprawność wytwarzania ciepła					(w=0,7

Zatem ogólna ilość ciepła możliwego do uzyskania w wyniku energetycznego wykorzystania biomasy wierzbowej wynosi:

Q=~354,31 GJ/ha

Energetyczne zastosowanie biomasy wierzbowej ma charakter lokalny; dlatego też tym rozwiązaniem powinny wykazać zainteresowanie samorządy. To one właśnie decydują o sposobie uciepłownienia szkół, urzędów itp.

Wprowadzenie szybko rosnących wierzb krzewiastych na grunty rolnicze i pozyskiwanie z nich biomasy do celów bioenergetycznych pozwoli na:

- zagospodarowanie gruntów aktualnie niewykorzystywanych rolniczo;

- uzyskanie energii cieplnej z „czystego źródła”;

- zmniejszenie bezrobocia na terenach wiejskich i dziedzinach związanych 
z wytwarzaniem urządzeń do lokalnej energetyki;

- zamknięcie obiegu pieniądza w obrębie miasta lub gminy;

- dopływ „strumienia” dochodów dla społeczności.

Jak wynika z wykresu umieszczonego poniżej wynika, iż koszt wyprodukowania 1GJ
energii cieplnej ze zrębków wierzbowych jest niższy:

- ok.1,5 krotnie od węgla kamiennego;

- 2 krotnie od gazu ziemnego;

- 3 krotnie od oleju opałowego.

Rysunek 22	Wykres. Koszty wytworzenia energii cieplnej z różnych paliw (zł/GJ).

Rysunek 23	Wykres. Koszty wytworzenia energii cieplnej z różnych paliw (zł/t).

Również koszty wytworzenia ciepła w przeliczeniu na tonę zastosowanego paliwa 
w porównaniu do zrębek wierzbowych są niższe:

- 2-krotnie od miału węglowego;

- 2,5krotnie od węgla;

- 6-krotnie od gazu ziemnego;

- 10-krotnie od oleju opałowego.

Wierzba ma również szerokie zastosowanie w ochronie środowiska:

- rekultywacja gruntów zdegradowanych;

- ochrona przeciwdeszczowa;

- biologiczne oczyszczanie ścieków; „przydomowe oczyszczalnie”;

- ochrona powietrza;

- regulacja stosunków wodnych w glebie;

- ochrona przeciwerozyjna;

- ochrona przeciwpowodziowa;

- kształtowanie krajobrazu;

- drogownictwo.

Koszt energii ze źródeł niekonwencjonalnych.

Na konferencji „Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej” (Zakopane, X 1998 r) J. Małko i H. Wojciechowski zaprezentowali dane dotyczące kosztów pozyskania energii ze źródeł odnawialnych.

Poniższa tabela zawiera te informacje.

Tabela 27	Wykaz kosztów energii uzyskanej z zasobów odnawialnych [Euro/MWh]

| Rodzaj energii | Rok 2000 | Rok 2010 |
| --- | --- | --- |
| energia wiatru | 4 do 9 | 3 do 7,5 |
| energia słoneczna: ogniwa fotowoltaiczne kolektory słoneczne | 17 do 26 19 do 22 | 8,5 do 23 8,5 do 10 |
| hydroenergia | 3 do 12 | 3 do 11 |
| geotermia | 5 do 8 | 5 do 7 |
| biomasa (plantacje) | 7,5 do 17 | 4,5 do 14 |
| odpady komunalne | 5 do 7 | 4 do 6,5 |

# MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWYCH I MODERNIZACYJNYCH.

Zgodnie ze strategią rozwoju miasto powinno realizować kompleksowy program ogrzewnictwa. Program winien obejmować zadania w zakresie uciepłownienia miasta, budowę nowych systemów grzewczych, modernizację centralnej ciepłowni, modernizację sieci i urządzeń przesyłowych, modyfikację technologii produkcji ciepła. Do realizacji zadania obok Urzędu Miasta i PEC można również próbować poszukiwać Inwestora Strategicznego. Zadania mogą być finansowane z budżetu państwa, budżetu miasta, środków pomocowych, ale należy również poszukiwać zachęcać prywatnych inwestorów do finansowania zadań.

## Fundusz termomodernizacji.

Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162) z późniejszymi zmianami utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Termomodernizacji.

Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia.

W ramach obsługi Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje 
o przyznaniu premii termomodernizacyjnej oraz - po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia - przekazuje przyznaną premię do banku kredytującego na spłatę pozostałej części kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie:

- rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej:

- w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10% ,

- w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej 0 15%,

- w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,

- co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła, tj.:

- kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,

- ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków,

- wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, 
w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej o 20% w stosunku rocznym,

- zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.

Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu.

Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:

- budynków mieszkalnych,

- budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- lokalnej sieci ciepłowniczej,

- lokalnego źródła ciepła,

- budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki 
o podobnym przeznaczeniu.

Realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego.

Z premii będą mogli korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, 
a więc np.:

- osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),

- gminy,

- osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych,

- wspólnoty mieszkaniowe.

Premię termomodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek 
o przyznanie premii należy składać, wraz z wnioskiem kredytowym, w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Formularz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej można otrzymać 
w banku, w którym inwestor złoży wniosek kredytowy.

Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną są udzielane przez banki, które podpisały umowę o współpracy 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Kolejne warunki przyznania premii termomodernizacyjnej dotyczą kwestii związanych 
z udzieleniem i spłatą kredytu. Są one następujące:

- decyzję o udzieleniu kredytu Bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu,

- kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia,

- okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 10 lat,

- miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od obliczonej równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (oznacza to, że spłata kredytu wraz z odsetkami powinna mieć pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii); na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe spłaty kredytu.

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

- dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela,

- ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,

- opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

- wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szczegółowy zakres i formę audytu energetycznego, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 12 poz. 114).

Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank udzielający kredytu przesyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z audytem energetycznym.

Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu ok. 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku:

- dokonuje weryfikacji audytu energetycznego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom,

- sprawdza, czy zostały spełnione inne warunki do przyznania premii termomodernizacyjnej.

W przypadku negatywnej weryfikacji audytu energetycznego Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący. Zawiadomienie takie jest równoznaczne z odmową przyznania premii termomodernizacyjnej.

W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki kredytowania określające prawo do przyznania premii, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej wysokości.

Bank kredytujący, po otrzymaniu decyzji Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie kredytowej potrącając prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną w wysokości 25% wykorzystanego kredytu bankowi kredytującemu po otrzymaniu od niego zawiadomienia, że:

- przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane:

- zgodnie z projektem budowlanym (sporządzonym zgodnie z audytem energetycznym co zostało potwierdzone oświadczeniem projektanta), co jest potwierdzone oświadczeniem inspektora nadzoru budowlanego,

- w terminie określonym w umowie kredytu.

Przekazanie premii termomodernizacyjnej następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę kredytu wykorzystanego przez inwestora.

## Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW lub NFOŚ) jest instytucją finansującą przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. Działa od 
1 lipca 1989 r., a powstał na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie 
i kształtowaniu środowiska.

Celem działalności NFOŚ jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych 
o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.

NFOŚ ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony środowiska i gospodarki kraju:

- finansuje ochronę środowiska

- uruchamia środki innych inwestorów,

- stymuluje nowe inwestycje,

- wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy,

- ważny dla zrównoważonego rozwoju.

### Wnioskodawcy.

Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z NFOŚ mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- przedsiębiorstwa,

- instytucje i urzędy,

- szkoły wyższe i uczelnie,

- jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,

- organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),

- administracja państwowa,

- osoby fizyczne.

Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadać status prawny umożliwiający im zawarcie umowy cywilno - prawnej.

### Przedmiot dofinansowania.

Dystrybucja środków finansowych z NFOŚ odbywa się w ramach następujących dziedzin:

- ochrona powietrza,

- ochrona wód i gospodarka wodna,

- ochrona powierzchni ziemi,

- ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo,

- geologia i górnictwo,

- edukacja ekologiczna,

- państwowy monitoring środowiska,

- programy międzydziedzinowe,

- nadzwyczajne zagrożenia środowiska,

- ekspertyzy i prace badawcze.

Dofinansowanie ze środków NFOŚ udzielane jest po spełnieniu przez Wnioskodawcę następujących warunków:

- przedsięwzięcie spełnia wymagania kryteriów wyboru przedsięwzięć,

- przedsięwzięcie jest zgodne z listą priorytetowych programów NFOŚ (lista priorytetowych programów na 2003 rok),

- wniosek o udzielenie dofinansowania został złożony na obowiązującym w NFOŚ formularzu,

- przedsięwzięcie umieszczone zostało na liście rankingowej przedsięwzięć na pozycji umożliwiającej dofinansowanie, zgodnie z obowiązującym planem działalności NFOŚ,

- udokumentowano pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,

- Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody NFOŚ oraz z innych zobowiązań w stosunku do NFOŚ,

- przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało zakończone,

- zostało zapewnione zabezpieczenie zwrotu udzielonego dofinansowania 
i innych należności NFOŚ,

- została zawarta umowa cywilno - prawna określająca warunki dofinansowania, zgodnie z wzorem stosowanym w NFOŚ.

Po dokonaniu oceny, wniosek zostaje włączony do aktualizowanej raz na dwa miesiące listy rankingowej przedsięwzięć kierowanych do dofinansowania.

W uzasadnionych przypadkach, Zarząd NFOŚ może uzależnić przyznanie pomocy finansowej od wyników opinii o celowości lub efektywności techniczno - ekonomicznej przedsięwzięcia, sporządzonych przez ekspertów.

W NFOŚ stosowane są trzy formy dofinansowywania:

- finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NFOŚ, kredyty udzielane przez banki ze środków NFOŚ, konsorcja czyli wspólne finansowanie NFOŚ z bankami, linie kredytowe ze środków NFOŚ obsługiwane przez banki),

- finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia),

- finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

O formie dofinansowania ze środków NFOŚ decyduje Zarząd NFOŚ, stosując niniejsze zasady, plan finansowy oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem oraz zabezpieczenie ich zwrotu.

Dofinansowanie udzielone przez NFOŚ nie może przekroczyć 70 % kosztów realizacji przedsięwzięcia. Ponadto jego wysokość jest uzależniona od efektywności wykorzystania środków NFOŚ, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego.

## EkoFundusz.

EkoFundusz jest fundacją, powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska. Łączna suma środków do wydania w latach 1992-2010 wynosi ponad 571 mln USD.

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową w skali europejskiej, a nawet światowej. Zadaniem EkoFunduszu jest również ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii 
z krajów-donatorów (tj. Stanów Zjednoczonych, Francji, Szwajcarii, Włoch, Szwecji 
i Norwegii), a także stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.

Wsparcie finansowe EkoFunduszu udzielane jest w formie bezzwrotnych dotacji, które mogą uzyskać jedynie projekty dotyczące inwestycji bezpośrednio związanych 
z ochroną środowiska, a w dziedzinie ochrony przyrody także projekty nieinwestycyjne.

Zakres dofinansowania obejmuje między innymi:

- Ochrona powietrza obejmuje projekty związane z ograniczeniem emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu z elektrowni i elektrociepłowni (zmniejszenie ich transgranicznego transportu) oraz te dotyczące eliminacji niskich źródeł emisji gazów na terenach uzdrowiskowych, w parkach narodowych oraz na terenach miejskich o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu atmosfery.

Dotacje mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące w szczególności:

- eliminacji siarki w paliwach oraz uszlachetniania paliw przed ich dystrybucją,

- zmian w technologiach spalania węgla dla wytwarzania energii (kotły 
z paleniskami fluidalnymi, paliwo bezdymne, modernizacja kotłów węglowych),

- wprowadzania paliw mniej zanieczyszczających środowisko,

- promocji najlepszych technologii redukcji emisji zanieczyszczeń z gazów odlotowych,

- zmniejszania zanieczyszczeń atmosfery powodowanych przez samochody na terenach miejskich.

Ochrona klimatu obejmuje projekty związane z oszczędnością energii i poprawą efektywności jej wykorzystania, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 
W szczególności projekty te mogą dotyczyć:

- oszczędności energii w miejskich systemach zaopatrzenia w ciepło,

- wykorzystania energii "odpadowej" z procesów przemysłowych,

- zamiany węgla na paliwa o mniejszym współczynniku emisji CO2 do atmosfery,

- wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- eliminacji emisji metanu z kopalń węgla kamiennego oraz eliminacji biogazu 
z wysypisk miejskich i oczyszczalni ścieków.

Wsparcie finansowe EkoFunduszu udzielane jest w formie bezzwrotnych dotacji, które mogą uzyskać jedynie projekty dotyczące inwestycji bezpośrednio związanych 
z ochroną środowiska, a w dziedzinie ochrony przyrody także projekty nieinwestycyjne.

Procedura zgłoszenia i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków EkoFunduszu ma charakter dwuetapowy.

Pierwszym etapem jest przesłanie na adres Fundacji "Ankiety projektu" (zamieszczonej na stronie internetowej www.ekofundusz.org.pl). Przesłane ankiety oceniane są na bieżąco. Ocena ankiety zajmuje ok. czterech tygodnie od chwili jej złożenia. Odpowiedź pozytywna ważna jest trzy miesiące.

W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej, Zarząd EkoFunduszu przesyła wnioskodawcy zaproszenie do przedstawienia "Wniosku o udzielenie pomocy finansowej". Zaproszenie to nie oznacza jakiegokolwiek zobowiązania EkoFunduszu do dofinansowania projektu, a jedynie stanowi podstawę do przedstawienia wniosku. Niezbędnym uzupełnieniem wniosku jest szereg załączników m.in. takich jak:

- studium wykonalności,

- źródłowa dokumentacja ekonomiczna, finansowa i przetargowa,

- ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

Aby otrzymać dotację, wniosek o dofinansowanie musi być pozytywnie oceniony 
z punktu widzenia ekologicznego, technologicznego, ekonomicznego i organizacyjnego. Ponadto wnioskodawca musi wykazać się wiarygodnością finansową i zapewnieniem pełnego finansowania projektu w części nie objętej dotacją.

Jeżeli ocena ta przyniesie wynik pozytywny, Zarząd Fundacji zatwierdza wniosek 
i przedstawia go na posiedzeniu Rady Fundacji, która podejmuje decyzję ostateczną 
o przyznaniu dotacji, jej wysokości i warunkach. Decyzja Rady Fundacji o przyznaniu dotacji lub/i pożyczki ważna jest przez sześć miesięcy. W tym czasie powinna zostać podpisana Umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Jest to okres, w którym Zarząd EkoFunduszu przeprowadza negocjacje z wnioskodawcą dotyczące treści "Umowy 
o udzieleniu pomocy finansowej". Ramowy tekst umowy jest dostępny w Biurze EkoFunduszu, określa podstawowe uprawnienia i zobowiązania Fundacji i inwestora.

W trakcie negocjacji uszczegółowieniu podlega (w stosunku do treści wniosku) zakres rzeczowy projektu w części objętej pomocą finansową EkoFunduszu. Należy przy tym wziąć pod uwagę poniższe zasady:

- EkoFundusz w zasadzie finansuje dostawy i usługi wykonane po dacie zawarcia umowy o udzieleniu pomocy finansowej,

- ze środków EkoFunduszu nie mogą być finansowane takie zadania jak: opracowanie dokumentacji technicznej, budowa obiektów towarzyszących, 
a także koszty nadzoru inwestorskiego i koordynacji projektu ponoszone przez inwestora albo generalnego realizatora / wykonawcę inwestycji, drogi 
i ciągi komunikacji wewnętrznej, ogrodzenia, oświetlenie, zieleń, sieć telefoniczna, prace porządkowe oraz koszty osobowe i administracyjne inwestora związane z realizacją projektu. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadku projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe,

- ze środków Fundacji nie mogą być finansowane podatki i inne opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia,

- w ujęciu rzeczowym ze środków EkoFunduszu mogą być pokrywane jedynie koszty budowy i wyposażenia podstawowych obiektów technologicznych inwestycji oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania obiektów podstawowych (np. zasilanie energetyczne).

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju projektu:

- projekty innowacyjne - prowadzące do pierwszego zastosowania nowej technologii w Polsce lub stwarzające warunki do jej wprowadzenia na polski rynek,

- projekty techniczne (inwestycyjne) komercyjne - generujące znaczne zyski po ich zakończeniu i niekomercyjne, których celem jest poprawa stanu środowiska i względy społeczne, a przyszłe opłaty użytkowników będą pokrywać koszty, bez generowania zysków, bądź będą generować zysk niewielkiej wysokości,

- projekty przyrodnicze - dotyczące aktywnej ochrony bioróżnorodności.

## Dotacje z funduszy rozwoju regionalnego.

Fundusze Strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. 
Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. 
W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

W skład Unii wchodzą regiony dobrze rozwinięte, takie jak południowa Anglia, okolice Paryża, czy Holandia oraz te, których poziom rozwoju znacznie odbiega od "średniej europejskiej". Są nimi Grecja, Irlandia, Portugalia, Północna Skandynawia i Południowe Włochy. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym 
i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.

Istnieją cztery Fundusze Strukturalne:

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

- Europejski Fundusz Społeczny

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

- Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

Obok nich działa Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji, jest to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto nie przekracza 90% średniej dla wszystkich krajów członkowskich (Grecja, Portugalia, Hiszpania i Irlandia). Fundusz ten nie należy do grupy Funduszy Strukturalnych, ze względu na określony czas w którym działa. Poprzez swój charakter i cel, Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej. Realizację Funduszu Spójności zaplanowano na lata 1993-1999. 
Na szczycie UE w Berlinie postanowiono przedłużyć jego działanie do 2006 r.

Według jakich zasad działa Regionalna Polityka Strukturalna oraz Fundusze Strukturalne?

Zasada pomocniczości (subsydiarności) - podstawowa zasada funkcjonowania UE: polityka strukturalna jest jedynie uzupełnieniem działań podejmowanych na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym (wspierane są te przedsięwzięcia na które brakuje środków).

Zasada koncentracji - wynika z niej, że środki płynące z Unii Europejskiej są przeznaczone dla regionów, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej; do tej grupy kwalifikują się regiony objęte pomocą w ramach celów polityki strukturalnej.

Zasada partnerstwa - polega na współpracy Komisji Europejskiej z odpowiednimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi; dzięki temu środki pomocowe kierowane są do obszarów, które potrzebują największego wsparcia.

Zasada programowania - wynika z niej, że pomoc przeznaczona jest na program trwałego rozwiązywania problemów danej gałęzi gospodarki lub danego regionu.

Zasada współfinansowania - oznacza, że dofinansowanie z UE ma uzupełniać fundusze z budżetu krajowego; nie powinny ich więc zastępować.

Cele funkcjonowania Regionalnej Polityki Strukturalnej i Funduszy Strukturalnych

CEL 1 	obejmuje on regiony zapóźnione w rozwoju. Podstawowym kryterium jest dochód PKB na mieszkańca poniżej 75%. Dodatkowo tym celem zostały objęte tereny słabo zaludnione (poniżej 8 mieszk. na jeden km. kwadratowy) oraz obszary ultraperyferyjne (najbardziej oddalone). Niemal 70% wszystkich środków funduszy strukturalnych jest przeznaczane na działania w ramach tego celu. Regiony objęte celem 1 nie mogą być objęte żadnym innym celem.

CEL 2		w jego ramach prowadzone są działania prowadzące do odbudowy terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki. Na realizację tego celu przeznaczonych jest 11% wszystkich środków funduszy strukturalnych.

CEL 3		udzielana pomoc w ramach w jego ramach ma służyć modernizacji rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe, lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia oraz poprawę dostępu do miejsc pracy.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF - European Regional Development Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności 
w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji 
w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.

Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach:

- inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc pracy,

- inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla regionów objętych celem nr 1,

- inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 1,

- rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw,

- działalność badawczo-rozwojowa,

- inwestycje związane z ochroną środowiska.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspierając wybrane regiony współfinansuje realizację celów nr 1 i 2 Polityki Strukturalnej UE. Są to: rozwój i dostosowania strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju oraz przekształcenia strukturalne terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi przemysłu.

Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Gospodarki (SPO-WKG)

Głównym celem programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego.

Realizacja tego celu odbywa się w ramach dwóch priorytetów:

Priorytet I - Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu,

Priorytet II - Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

Działanie 2.3 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

Działanie 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

Celem działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw spełniających wymogi ochrony środowiska poprzez wsparcie ich działań dostosowawczych w tym zakresie.

W ramach działania wspierane będą projekty infrastrukturalne w przedsiębiorstwach 
z zakresu:

- gospodarki wodno-ściekowej (projekty z zakresu budowy lub modernizacji oczyszczalni lub podoczyszczalni ścieków, stosowania najlepszych dostępnych technik w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami),

- ochrony powietrza (modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych, konwersja palenisk na rozwiązania przyjazne środowisku, inwestycje 
w produkcję skojarzoną elektryczności i ciepła, stosowanie rozwiązań pozwalających na redukcję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
z dużych zakładów energetycznego spalania paliw, przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, proekologiczne inwestycje 
w miejskich systemach transportowych, wprowadzanie najlepszych dostępnych technik w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza,

- gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach (wykonywanie oceny oddziaływania na środowisko, studium wykonalności i innych analiz i studiów koniecznych do przygotowania inwestycji związanej z gospodarką odpadami przemysłowymi lub niebezpiecznymi, działalność operacyjna przedsiębiorstw związana z gospodarką odpadami przemysłowymi lub niebezpiecznymi; wsparcie będzie polegało na częściowej refundacji podwyższonych kosztów operacyjnych wynikających z wprowadzenia systemów gospodarki odpadami zgodnych z normami unijnymi,

- realizacji programów dostosowawczych wynikających z konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Dofinansowaniu będą podlegać zarówno inwestycje polegające na zmianie technologii produkcji na bardziej przyjazną środowisku, jak i inwestycje tzw. "końca rury", 
ze szczególnym poparciem dla tych pierwszych.

Działanie 2.4 przyczyni się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń emitowanych do środowiska przez przedsiębiorstwa oraz przyspieszy dostosowywanie polskich firm do europejskich wymogów w zakresie ochrony środowiska.

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. Beneficjentem końcowym, a więc instytucją do której składane będą wnioski dla tego działania będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dopuszczalny maksymalny poziom dofinansowania projektów w ramach działania 2.4 wynosi 65% kosztów kwalifikowanych, jego wysokość jest jednak uzależniona od rodzaju projektu oraz wielkości projektodawcy.

Koszty kwalifikowane obejmują w szczególności:

- koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń dostarczonych przez zewnętrznych dostawców.

- koszty robót budowlanych,

- koszty innych robót budowlanych wykonanych przez zewnętrznych wykonawców,

- koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych,

- koszty związane z montażem i uruchomieniem urządzeń i wyposażenia technologicznego, dostarczonego w ramach projektu.

Przez obiekty, urządzenia i wyposażenie technologiczne należy rozumieć wszystkie te elementy, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu.

# PODSUMOWANIE I WNIOSKI.

Reasumując na dzień dzisiejszy miasto Świnoujście jest stosunkowo dobrze zaopatrzone we wszystkie czynniki energetyczne i z wyjątkiem energii elektrycznej ma dobrą pewność zasilania. W aspekcie perspektywy stabilizacji, pod względem demograficznym, nie stwarza sytuacji poważnych wyzwań inwestycyjnych, które byłyby trudne do pokonania. Wszyscy dystrybutorzy energii posiadają na dzień dzisiejszy plany rozwojowe i ustalenia oraz wnioski niniejszego opracowania są w pełni z nimi zgodne wyczerpując tym samym znamiona warunków zawartych w art.20 ust.1 ustawy Prawo energetyczne.

W tej mierze zarówno władze miejskie jak i wszyscy dystrybutorzy energii (firmy PEC, ENEA i Wielkopolska Spółka Gazownictwa) wypełniły na dzień dzisiejszy swoje zadania.

Energia elektryczna.

Sieć elektroenergetyczna na dzień dzisiejszy z wyjątkiem pewności zasilania spełnia swoje zadania i posiada duże rezerwy mocy. Rozkład tej mocy na lewobrzeżną i prawobrzeżną część miasta nie jest jednak równomierny i o ile prawobrzeżna część miasta posiada duże nadwyżki mocy zainstalowanej w GPZ Warszów to GPZ lewobrzeżnej części miasta takiej rezerwy praktycznie nie posiada. Przy stabilizacji rozwoju miasta na obecnym poziomie nie będą potrzebne żadne inwestycje rozwojowe, jednak scenariusze „rozwój” i „skok” wymagać będą rozbudowy lewobrzeżnego GPZ-u o trzecią (analogiczną do istniejących) jednostkę transformatorową co jest już nota bene ujęte w planach rozwojowych dystrybutora energii – ENEA Szczecin. Poza tym kontynuacja obecnej działalności stopniowego zwiększania mocy pod potrzeby przyszłych odbiorców z prowadzoną równolegle bieżącą konserwacją i modernizacją powinna w zupełności zaspokoić potrzeby miasta.

Pewność zasilania sieci elektro-energetycznej jest obniżona przy zasilaniu lewobrzeżnej części miasta. Zasilanie tej części miasta jest co prawda wykonane w układzie pierścieniowym po stronie WN, jednak obie linie zasilające ze względu na koszty i uwarunkowania geograficzne poprowadzone zostały na wspólnych słupach. Powoduje to określone konsekwencje w przypadkach awarii i jest rozwiązaniem niepewnym mogącym przy niekorzystnym zbiegu okoliczności spowodować poważne niewymierne straty. Rozwiązanie tego problemu przez wdrożenie opracowanego już i będącego w posiadaniu dystrybutora energii (Grupa „ENEA”) projektu technicznego winno być dla miasta zadaniem priorytetowym. Wg informacji uzyskanych w „ENEA” realizacja tego projektu uzależniona jest jedynie od zgromadzenia odpowiednich środków finansowych, z powodu, że jest on odrębnym podmiotem gospodarczym na własnym rozrachunku. Należałoby z uwagi na wagę zagadnienia rozważyć sprawę pomocy finansowej miasta w realizacji tego przedsięwzięcia dla przyśpieszenia jego realizacji.

Energia cieplna.

Dominującym nośnikiem energetyki cieplnej zarówno w kraju jak i w Świnoujściu jest obecnie węgiel kamienny. Poziom cen węgla jest już ustabilizowany i zbliżony do cen na rynku światowym. Przewiduje się, że jedyne zmiany cenowe będą powodowane czynnikami inflacyjnymi. Efektem wszelkich modernizacji z założenia jest obniżenie kosztów wytwarzania i przesyłu energii oraz podniesienie sprawności poszczególnych urządzeń, co rzutuje tym samym kierunkiem. Rozwój sieci cieplnej wraz 
z pozyskiwaniem nowych odbiorców, również powoduje lepsze wykorzystanie zainstalowanych mocy a tym samym obniża koszty co przekłada się na cenę energii cieplnej. Z drugiej strony wpływ konkurencyjności rynku i działania oszczędnościowe 
z tym związane u odbiorców, powodują zmniejszenie zapotrzebowania na czynniki energetyczne powodując na tych samych zasadach wzrost kosztu ich wytwarzania. Przewiduje się, że wpływy wszystkich tych czynników będą się wzajemnie równoważyć 
i cena ciepła będzie w największym stopniu uzależniona od cen paliw na rynkach światowych i od inflacji. Gospodarka rynkowa wymuszająca na odbiorcach działania termooszczędnościowe (termomodernizację) ograniczając tym samym spożycie energii wymusza więc na producentach i dystrybutorach konieczność rozwoju i pozyskiwanie nowych odbiorców aby zrównoważyć groźbę wzrostu kosztów wytwarzania i spadku opłacalności produkcji. Jest to poważny problem dla aglomeracji miejskich „zamkniętych” o ograniczonych możliwościach rozwojowych. W pewnym sensie 
w aspekcie stagnacji demograficznej, nie terytorialnej, dotyczy to Świnoujścia, 
a w szczególności jego lewobrzeżnej części. Ocenia się, że na dzień dzisiejszy główny dostawca ciepła PEC pokrywa całkowite zapotrzebowanie miasta w ca 60-70%. 
W najbliższych latach realizując będące w jego posiadaniu projekty uciepłownienia części nadmorskiej miasta zbliży się do granicy 80%. Realizując zaś uciepłownienie pozostałych obszarów w rejonach: basenu północnego, basenu zimowego, terenów położonych na północny-zachód od osiedli Matejki i Wyspiańskiego, zbliży się do kresu możliwości. Przewidywania PEC wskazują na długotrwałą stabilizację cen ciepła z Centralnego Źródła o ile wystąpią sprzyjające okoliczności do rozbudowy sieci i przyłączania nowych odbiorców na poziomie około 1,5 MW rocznie. Aktualne wspólne przedsięwzięcia PEC z Miastem umożliwiają rozbudowę sieci magistralnych i podłączenia nowych odbiorców w okresie kilku lat na poziomie 20 MW, co powinno zagwarantować stabilność i konkurencyjność cen ciepła z Ciepłowni Miejskiej przez okres minimum 20 lat Jest to kalkulacja szacunkowa gdyż dokładne przewidzenie rozwoju miasta zarówno jeśli chodzi o gospodarkę jak i rozwój demograficzny jest trudne do przewidzenia.

W zależności od rozwoju sytuacji w gospodarce, którego w tej chwili nie sposób przewidzieć (niepewna sytuacja niektórych firm i malejące znaczenie gospodarki zarówno morskiej jak i rybackiej), należy również poważnie zastanowić się nad scentralizowaniem gospodarki cieplnej w prawobrzeżnej części miasta. W chwili obecnej jest tam prowadzona gospodarka w oparciu o indywidualne najczęściej nowe (długi czas spłaty amortyzacyjnej), gazowe źródła ciepła pod własne potrzeby (głównie przemysłowe). Obecne zapotrzebowanie mocy w tym rejonie kształtuje się na poziomie ca 25 MW i w przypadku tendencji rozwojowej opłacałaby się centralna produkcja energii cieplnej. Inicjatywa musiałaby wyjść od władz miejskich.

Należy również poważnie rozważyć wejście szerszym frontem w wykorzystanie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii cieplnej (elektrycznej). Jeśli pominiemy pozyskiwanie energii z elektrowni wiatrowych, wodnych i geotermii, dla których 
w Świnoujściu nie ma możliwości zastosowania to pozostaje nam energia pozyskiwana z biomasy i energia z nasłonecznienia. W przypadku energii pozyskiwanej ze spalania biomasy, dotyczy to głównego dostawcy ciepła PEC, sprawa jest w zasadzie przesądzona gdyż zarówno sam PEC rozważa już możliwości i „przymierza się” do tego jak i polityka energetyczna kraju będzie go do tego coraz mocniej skłaniać. 
W przypadku zaś pozyskiwania energii z kolektorów słonecznych sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana bo dotyczy w zasadzie tylko prywatnych użytkowników, 
a konkretnie właścicieli hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych i uzdrowiskowych gdzie zaspokajałyby głównie potrzeby ciepła na podgrzewanie ciepłej wody. Instalacje te są kapitałochłonne i charakteryzują się długim okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych (SPBT), co nie sprzyja ochoczemu podejmowaniu decyzji ich stosowania. Są one jednak niewątpliwie opłacalne i w przypadku Świnoujścia którego charakter miasta (uzdrowiskowy) jak i korzystne położenie w tym względzie (dobre nasłonecznienie) mają wyjątkowe uzasadnienie. Niebagatelnym też argumentem byłoby, że oprócz korzyści ekonomicznych zmieniłyby przy szerszym zastosowaniu wizerunek miasta co w konsekwencji mogłoby prowadzić do intensywniejszego napływu turystów 
i rozwoju miasta ogółem. Również w tym przypadku konieczna by była inicjatywa ze strony władz miejskich.

Energia gazowa.

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie miasta na gaz to jest ono w chwili obecnej niemal całkowicie zaspokojone. Przeprowadzona w ostatnich latach gazyfikacja miasta zaspakaja w zasadzie wszystkie potrzeby nie licząc obszarów gdzie dostarczanie gazu byłoby nieopłacalne. Do takich obszarów zaliczyć należy np. dzielnicę Karsibórz, gdzie przeprowadzona przez dystrybutora gazu analiza wykazała, iż z uwagi na oddalenie 
i położenie na wyspie przy równocześnie małej liczbie chętnych koszty byłyby niewspółmiernie wysokie przy niewielkiej ilości chętnych. Z analizy wiadomo, że aby przedsięwzięcie było opłacalne ewentualni przyszli użytkownicy musieliby ponieść całkowite koszty przyłączy domowych oraz 57% kosztów całej sieci, co przy oddaleniu osiedla około 3 km i przejściu sieci pod rzeką przerastałoby ich możliwości. Nadto przeprowadzona równolegle ankieta marketingowa wykazała słabe zainteresowanie ewentualnych przyszłych użytkowników. Wszystkie inne obszary, w tym i tak oddalone osiedla jak Ognica, Przytor i Łunowo są w chwili obecnej zgazyfikowane a dystrybutor gazu jest w chwili obecnej dyspozycyjny i podatny na wszelkie propozycje nowych przyłączeń. Nie widzi też problemów z ewentualnym przejściem na opalanie gazowe kotłowni PEC czego dał wyraz udzielając nam takiego zapewnienia na piśmie na nasze wystąpienie o moc rzędu 10-15 MW.

# CELE PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA ŚWINOUJŚCIE.

Kierunki działań do rozwinięcia w planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Świnoujście zostały przedstawione poprzednich rozdziałach.

Ocena stanu istniejącego dała podstawę wstępnego, jakościowego i ilościowego określenia celów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Świnoujście.

Tabela 28	Wstępne określenie celów planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Świnoujście

| lp. | Cele hierarchiczne | Cele szczegółowe krótko i średnioterminowe (2010) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię | Generalnie: zobowiązanie bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię, odbiorców delegować do przedsiębiorstw energetycznych (podstawa -–warunek udzielania koncesji przez URE); włączenie do planu przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie utrzymania bezpieczeństwa zaopatrzenia, uznanie za kategorie kosztów uzasadnionych powyższych inwestycji przez aklamację skutków tych inwestycji na kształtowanie się kosztów nośników energii przedsiębiorstw energetycznych. |
| 1.1. | Utrzymanie stanu technicznego systemów (podsystemów) energetycznych | Stworzenie systemu monitorowania stanu technicznego systemów energetycznych: w kryteriach; awaryjność, zakres i standardy usług energetycznych; przez: raporty przedsiębiorstw energetycznych, wybiórcza ankieta odbiorców, rejestracja skarg odbiorców. |
| 1.2. | Możliwość odtworzenia/ modernizacji | Przedstawienie zakresu inwestycji przez przedsiębiorstwa energetyczne i uwarunkowań ich sfinansowania, w tym: środki własne, środki zewnętrzne, warianty ścieżek kosztów nośników energii dla realizacji poszczególnych zakresów inwestycji, przedstawienie zakresu inwestycyjnego jw. i wynikających z niego ścieżek kosztów dostarczonych nośników energii opartych na uporządkowanych ustawowo (UPE, RMG) zasadach ewidencji i kształtowania kosztów. |
| 1.3. | Zapewnienie zasilania wobec potrzeb | Rozbudowa sieci głównie w zakresie przyłączy dla nowego budownictwa wielorodzinnego lokowanego w zasięgu terenów obsługiwanych. Rozbudowa infrastruktury sieciowych nośników energii dla potencjalnych rejonów przekształceń gospodarczych. Preferencje dla systemów sieciowych winny być określone w planie. |
| 2. | Możliwie najniższe koszty usług energetycznych | Generalnie: łagodzenie uzasadnionego ekonomicznie wzrostu kosztów usług energetycznych gospodarki i mieszkańców miasta przez: maksymalnego wykorzystania zdolności do racjonalizacji kosztów w istniejącej i modernizowanej strukturze technologicznej, racjonalizacji (zmniejszenia) zużycia energii przez odbiorców. |
| 2.1. | Organizacja lokalnego rynku energii | Utrzymanie dotychczasowego rynku odbiorców mieszkaniowych, użyteczności publicznej i drobnego przemysłu podsystemu ciepłowniczego, zweryfikowane przez: ocenę konkurencyjności dostaw ciepła do istniejących klientów w oparciu o nowe zasady tworzenia kosztów i taryf, racjonalne wykorzystanie istniejących zdolności produkcyjnych źródeł ciepła i sieci przesyłowych, zaangażowanie się miasta we współfinansowanie przedsięwzięć racjonalizujące zużycie energii przez odbiorców stanowiących długoterminową ekonomicznie uzasadnioną alternatywę uniknięcia budowy lub rozbudowy źródeł ciepła lub sieci ciepłowniczych. |
| 2.2. | Racjonalizacja potrzeb energetycznych przez odbiorców | Doprowadzenie do pełnego stanu opomiarowania do rozliczeń między przedsiębiorstwami, a przedsięwzięciami energetycznymi na podstawie zużytej energii (również zamówionej mocy przy taryfach dwuczłonowych). Stworzenie i funkcjonowanie ośrodka doradztwa w zakresie możliwości stosowania efektywnych i przyjaznych środowisku technologii wytwarzania i użytkowania nośników energii przez łącznie przedsiębiorstwa energetyczne i miasto. |
| 2.3. | Koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych wg zasady najniższych kosztów usług energetycznych | Ocena możliwości przez przedsiębiorstwa energetyczne współfinansowania przedsięwzięć zmniejszających zużycie energii u odbiorców oraz tworzenie finansowych i organizacyjnych form dla tego rodzaju działalności. Włączenie i skoordynowanie w planie miasta planów przedsiębiorstw energetycznych z planami racjonalizującymi zużycie energii przez odbiorców. |
| 3. | Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego przez podsystemy energetyczne | Generalnie: osiągnięcie krajowych standardów emisji zanieczyszczeń w źródłach ciepła i energii na terenie miasta; znaczące zmniejszenie emisji z tzw. niskich źródeł emisji (kotły, piece węglowe, kuchnie węglowe, itp.). |
| 3.1. | Zintegrowane planowanie poprawy środowiska wg kryteriów możliwie największych efektów środowiskowych | Zintegrowanie inwestycji przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców dla uzyskania efektu poprawy jakości powietrza w mieście. |
| 3.2. | Dotrzymanie krajowych i europejskich standardów emisji zanieczyszczeń | Ocena możliwości (nakłady inwestycyjne, przeniesienie na koszty energii) osiągnięcia standardów emisji w źródłach wg standardów krajowych i zagranicznych. Realizacja możliwości jw. w kryteriach punktu 3.1. |
| 3.3. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z tzw. źródeł niskiej emisji | Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza o: 25% pył; 25% SO2; 20% NO2 Rozbudowa zdolności przesyłowych przede wszystkim energii elektrycznej i gazu ziemnego dla ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wspomaganie finansowania przebudowy źródeł ciepła i instalacji przesyłowych przez fundusze ekologiczne miasta. Analiza możliwości i wprowadzenie finansowania (współfinansowania) uproszczonych audytów energetycznych odbiorców zmieniających swe nieefektywne, zanieczyszczające środowisko źródła energii. |
| 4. | Społeczna akceptacja dla rozwoju systemów energetycznych w mieście | Wprowadzenie do planu przedsięwzięć monitorujących i informujących o społecznych skutkach realizacji planu: systemu komunikowania się ze społeczeństwem, zmiany cen nośników energii i kosztów podstawowych usług energetycznych, zmiany na lokalnym rynku pracy. |

Zaleca się, aby „Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” zawierał zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Energetyczne:

  - propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,

  - harmonogram realizacji zadań,

  - przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.

# Wykaz rysunków.

Rysunek 1	Zaludnienie na przestrzeni ostatnich 10 lat.	17

Rysunek 2	Struktura wiekowa na przestrzeni ostatnich 10 lat.	17

Rysunek 3	Struktura zatrudnienia.	19

Rysunek 4	Bezrobocie w latach 2000 – 2003 w ilościach bezwzględnych.	19

Rysunek 5	Bezrobocie w latach 2001 – 2004 w ujęciu procentowym.	20

Rysunek 6	Wykres. Porównanie ilości ciepła wyprodukowanego do sprzedanego  w latach 1999(2003 [GJ]	31

Rysunek 7	Wykres. Koszty poniesione w latach 1999(2003 na produkcję oraz nakłady na remonty i inwestycje	32

Rysunek 8	Wykres. Struktura odbiorców ciepła w mieście Świnoujście	40

Rysunek 9	Wykres. Struktura odbiorców energii elektrycznej w 2004 roku	42

Rysunek 10	Wykres. Struktura sprzedaży energii elektrycznej w 2004 roku	43

Rysunek 11	Wykres. Srzedaż gazu w latach 1999(2003 [tys.m3/rok]	45

Rysunek 12	Wykres. Symulacja zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych scenariuszy rozwoju	56

Rysunek 13	Wykres. Symulacja zapotrzebowania na energię elektryczną dla poszczególnych scenariuszy rozwoju	57

Rysunek 14	Wykres. Symulacja zapotrzebowania na gaz dla poszczególnych scenariuszy rozwoju	57

Rysunek 15	Cena węgla energetycznego na rynkach światowych [USD/t]	59

Rysunek 16	Wykres. Poziom zanieczyszczeń w roku 2002	70

Rysunek 17	Wykres. Poziom zanieczyszczeń w roku 2003	70

Rysunek 18	Wykres. Zanieczyszczenie pyłowe w Polsce (GUS 2000 r.)	72

Rysunek 19	Wykres. Zanieczyszczenie gazowe w Polsce (GUS 2000 r.)	72

Rysunek 20	Strefy energetyczne wiatru w Polsce. Dane pomiarowe z lat 1971(2000	75

Rysunek 21	Klasyfikacja gruntów w Świnoujściu.	76

Rysunek 22	Wykres. Koszty wytworzenia energii cieplnej z różnych paliw (zł/GJ).	86

Rysunek 23	Wykres. Koszty wytworzenia energii cieplnej z różnych paliw (zł/t).	86

Rysunek 24	Sieć ciepłownicza 	na końcu opracowania

Rysunek 25	Przebieg głównych magistrali energetycznych na terenie miasta 	na końcu opracowania

# Wykaz tabel.

Tabela 1	Zaludnienie na przestrzeni ostatnich 10 lat.	16

Tabela 2	Atrakcyjność inwestycyjna miast - powiatów wydzielonych wg IBNGR Gdańsk. (puste miejsca oznaczają klasę: E, F lub G)	22

Tabela 3	Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.	24

Tabela 4	Rozkład średnich miesięcznych temperatur powietrza w Świnoujściu (IMiGW 2003r)	25

Tabela 5	Taryfa cieplna – podział na grupy odbiorców.	26

Tabela 6	Ceny dla grupy T.1	27

Tabela 7	Ceny dla grupy T.2	27

Tabela 8	Ceny dla grupy T.3	28

Tabela 9	Ceny dla grupy T.4	28

Tabela 10	Porównanie cen netto dla poszczególnych grup taryfowych.	29

Tabela 11	Ilość ciepła wyprodukowana w latach 1999(2003 [GJ]	30

Tabela 12	Ilość ciepła sprzedana w latach 1999(2003 [GJ]	31

Tabela 13	Koszty poniesione na produkcję [zł netto]	32

Tabela 14	Nakłady na remonty i inwestycje [zł netto]	32

Tabela 15	Wykaz węzłów cieplnych.	33

Tabela 16	Wykaz kotłowni lokalnych	38

Tabela 17	Bilans energii cieplnej miasta	40

Tabela 18	Struktura odbiorców energii elektrycznej	42

Tabela 19	Struktura sprzedaży energii elektrycznej w 2004 r. [kWh]	42

Tabela 20	Grupy taryfowe odbiorców gazu.	44

Tabela 21	Ceny i stawki opłat za gaz (bez VAT) dla odbiorców zasilanych z sieci rozdzielczych.	44

Tabela 22	Ilość odbiorców i zużycie gazu w latach 1999(2003	45

Tabela 23	Prognozy zmniejszenia energochłonności przemysłu do 2015 r.	54

Tabela 24	Prognozy działań termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej do roku 2015.	55

Tabela 25	Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepło w sektorze mieszkalnictwa  i użyteczności publicznej do roku 2015.	55

Tabela 26	 Prognoza średnich cen FOB węgla kamiennego dla energetyki do 2010 r. (URE)	58

Tabela 27	Wykaz kosztów energii uzyskanej z zasobów odnawialnych [Euro/MWh]	87

Tabela 28	Wstępne określenie celów planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Świnoujście	107