Spis treści

1	Cel i obszar objęty badaniem	4

1.1	Cel badania	4

1.2	Obszar objęty badaniem	5

2	Analiza 2010	6

2.1	Metodyka	6

2.2	Pomiar ruchu	7

2.3	Przebieg pomiaru i godziny szczytu	7

2.4	Obliczenia wg. HBS	8

2.5	Analiza spisu tablic rejestracyjnych	9

3	Prognoza 2020	11

4	Zmiany organizacji ruchu	12

4.1	Wariant 1	12

4.2	Wariant 2	12

5	Przełożenie ruchu	13

5.1	Pojedyńcze przełożenia ruchu	13

5.2	Kombinowane przełożenie ruchu	15

6	Ocena jakości ruchu na skrzyżowaniach	16

6.1	Kryteria oceny jakości ruchu	16

6.2	Jakość ruchu na skrzyżowaniach	16

7	Zalecenia i uwagi końcowe	18

| Opracowanie: | Greifswald, Maj 2010 |
| --- | --- |
|  | Proj.-Nr.: 210024 |
| Dipl.-Ing. Holger Hagemann Dipl.-Ing. Marlies Hagemann Dipl.-Ing. Tao Jiang | INGENIEURPLANUNG-OST Ingenieure und Landschaftsplaner 17489 Greifswald, Poggenweg 28 FON: 03834/59550 ♦ FAX: 03834/595555 ♦ E-Mail: IPO@ingenieurplanung-ost.de |

Abkürzungsverzeichnis

DTV		= średnie dzienne natężenie ruchu we wszystkich dniach w przekroju roku [Poj./24godz.]

GV		= Ruch towarowy( samochody dostawcze, ciężarowe od 3,5 tony i ciągniki)

HBS		= Podręcznik do wymiarowania obiektów dla ruchu drogowego

IV		= Ruch indywidualny

Kfz		= Pojazdy mechaniczne

KP		= Skrzyżowanie

L-99		=99%- Procentowa wartość

Lkw		= Samochód ciężarowy

MSV		= miarodajne godzinowe natężenie ruchu [Poj./24godz.]

PF		= Współczynnik prognozy

PV		= Ruch osobowy(samochody osobowe, rowery, autobusy)

q		= Natężenie ruchu

Q		= Przekrojowe zestawienie numerów rejestracyjnych

QSV		= Stopień jakości przebiegu ruchu

w		= Index dla wszystkich dni roboczych (od poniedziałku do soboty) poza okresem ferii szkolnych w regionie.

Spis załączników

Załącznik1	Ustalenie obliczeniowego obciążenia ruchem rdogowym w 2010 roku

Załącznik2	Obciążenie odcinków 2010 Analiza 		     DTV w [Poj./24 godz.]

Załącznik3	Obciążenie odcinków 2020 Prognoza przy zał.0    DTV w [Poj./24 godz.]

Załącznik4	Obciążenie odcinków 2020 Prognoza przy zał.1    DTV w [Poj./24 godz.]

Załącznik5	Obciążenie odcinków 2020 Prognoza przy zał.2    DTV w [Poj./24 godz.]

Załącznik6	Obciążenie odcinków 2020 Prognoza przy zał.3    DTV w [Poj./24 godz.]

Załącznik7	Obciążenie odcinków 2020 Prognoza przy zał.4    DTV w [Poj./24 godz.]

Załącznik8	Obciążenie odcinków 2020 Prog. przy zał.1+2      DTV w [Poj./24 godz.]

Załącznik9	Obciążenie odcinków 2020 Prog. przy zał.3+4      DTV w [Poj./24 godz.]

Załącznik10	Obciążenie odcinków 2020 Prog. przy zał.1+2+3+4 DTV w [Poj/24godz]

Załącznik11	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2	KP2	(Wzór)

Załącznik12	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2	KP3

Załącznik13	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2	KP4

Załącznik14	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2	KP5

Załącznik15	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2	KP6

Załącznik16	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2	KP7

Załącznik17	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2	KP8	(Wzór)

Załącznik18	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2	KP9

Załącznik19	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2+3+4	KP2

Załącznik20	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2+3+4	KP3

Załącznik21	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2+3+4	KP4

Załącznik22	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2+3+4	KP5

Załącznik23	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2+3+4	KP6

Załącznik24	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2+3+4	KP7

Załącznik25	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2+3+4	KP8

Załącznik26	Wyznaczenie przepustowości przy założeniu 1+2+3+4	KP9

Programy komputerowe

Knobel Version 5 	(BPS GmbH)

Kreisel Version 7.0	(BPS GmbH)

Materiały źródłowe

- Podręcznik do obliczeń w urządzeniach ruchu drogowego (Wydanie 2001)

- Uzupełnienie do pomiarów ruchu z dnia 04.12.2009 dla przebudowy centralnego układu komunikacyjnego w śródmieściu w Świnoujściu

- Pomiar ruchu dla przebudowy centralnego układu komunikacyjnego w śródmieściu w Świnoujściu

# Cel i obszar objęty badaniem

## Cel badania

Miasto Świnoujście planuje na ulicach przedstawionych na rys.1 wprowadzenie zmian w prowadzeniu ruchu dla zmniejszenia natężenia ruchu i obciążenia hałasem oraz zanieczyszczenia spalinami.

|  | Nr. 1 | Hołdu Pruskiego |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. 2 | Kardynała Stefana Wyszyńskiego |  |
|  | Nr. 3 | Południowa Monte Cassino |  |
|  | Nr. 4 | Północna Monte Cassino |  |

Rysunek 1 – Ciągi ulic

Na podstawie przeprowadzonego badania ruchu będą przeanalizowane możliwości zmian w prowadzeniu ruchu, likwidacji ruchu lub wprowadzenie stref ruchu uspokojonego na rozpatrywanych odcinkach.

Badanie obejmuje:

- W badanym obszarze zostanie wykonany pomiar ruchu, a jego wyniki yostaną opracowane na podstawie HBS 2001/2005.

- Prognoza ruchu będzie ustalona dla roku 2020. Faktor dla jej obliczenia będzie przyjęty na podstawie istniejącego badania z 26.02.2010.

- Przy pojedyńczych i kombinowanych założeniach zostaną rozpatrzone różne warianty przełożenia ruchu.

- Wyznaczenie przepustowości skrzyżowań będzie sporządzone dla dwóch proponowanych wariantów na podstawie HBS 2001/2005.

## Obszar objęty badaniem

Rozpatrywane ulice znajdują się w części północnej śródmieścia w Świnoujściu.

Badany teren obejmuje wszystkie rozpatrywane główne i boczne ulice.

Badany obszar przedstawiono na rysunku nr. 2.

Obszar ten jest ograniczony ulicami:

Od północy 		Ignacego Paderewskiego

Od zachodu		Marszałka Józefa Piłsudskiego

Od południa		Piastowska i Bohaterów Września

Od wschodu		Bolesława Chrobrego i Władysława Sikorskiego

Rysunek 2 – Plan poglądowy badanego obszaru

# Analiza 2010

## Metodyka

Ponieważ dla badanego obszaru w Świnoujściu nie ma aktualnych kompletnych wyników pomiarów ruchu, zostanie przeprowadzone badanie w formie spisywania rejestracji pojazdów.

Poza punktami pomiarowymi zostanie stworzona granica wokół badanego terenu.

Zostaną zdefiniowane następujące rodzaje ruchu:

- Ruch tranzytowy (przejazdowy, do którego należą przejazdy których cel i początek jazdy leżą poza granicą obszaru.

- Ruch wyjazdowy, do którego należą pojazdy początek jazdy występuje w badanym obszarze, a cel leży poza granicą obszaru.

- Odwrotnie jest w przypadku ruchu docelowego, gdzie początek jazdy pojazdów rozpoczyna się poza granicą obszaru,a koniec leży wewnątrz obszaru.

- Ruch wewnętrzny – początek i cel jazdy leżą w obrębie rozpatrywanego terenu.

Ten rodzaj ruchu zostanie w opracowaniu pominięty, gdyż ze względu na wymiary obszaru pomiarowego ( około 550 x 550 m ) jego rola jest podrzędna.

Wychodzi się z założenia, że ruch wewnętrzny odbywa się na piechotę lub na rowerze.

Ruch docelowy							Ruch wyjazdowy

Badany obszar

Ruch tranzytowy

Ruch wewnętrzny

Rysunek 3 - Rodzaje ruchu w badanym obszarze

## Pomiar ruchu

Dla uzyskania danych o natężeniu ruchu przelotowego, przeprowadzono w dniu 12.05.2010 pomiar ruchu ze spisem numerów rejestracyjnych w ośmiu miejscach w obrębie badanego obszaru w godzinach od 15:00 do 19:00.

Rysunek 4 – Plan poglądowy rozmieszczenia punktów pomiarowych ze spisem numerów rejestracyjnych

## Przebieg pomiaru i godziny szczytu

Aktualny pomiar ruchu z dnia 12.05.2010 będzie miarodajna do ustalenia przebiegu ruchu i godzin szczytu.

Wyniki pomiaru wykazują godzinę szczytu pomiędzy 15:00 i 16:00.

Natężenie ruchu w tej godzinie w badabym obszarze wynosi 1886 poj./godz.

Rysunek 5 – Przebieg ruchu przy spisie numerów rejestracyjnych

Popołudniowy przebieg ruchu przy spisie numerów rejestracyjnych

## Obliczenia wg. HBS

Popołudniowe godziny od 15:00 do 19:00 zostały przyjęte jako miarodajne do obliczeń wg. HBS 2001/2005.Obliczenia natężenia ruchu na podstawie tego krótkiego pomiaru w obrębie miasta w tabeli – Załącznik 1.

Przyjęto następujące przeliczniki:

DTV	 	 (średnie dzienne natężenie ruchu)

DTV		=	3,278Xq[Kfz/4h]

DTVPV		=	3,275XqPV [Pkw/4h]

DTVGV	=	3,812XqGV[Lkw/4h]

DTVw	 	 (średnie dzienne natężenie ruchu w dni robocze)

DTVw		=	3,508Xq[Kfz/4h]

DTVw, PV	=	3,501XqPV [Pkw/4h]

DTVw,GV	=	4,689XqGV[Lkw/4h]

MSVw	 	 (miarodajne godzinowe natężenie ruchu w dni robocze)

MSVw		=	0,298Xq[Kfz/4h]

MSVw, PV	=	0,298X0,994Xq[Kfz/4h]

MSVw,GV	=	0,298X0,006Xq[Kfz/4h]

## Analiza spisu tablic rejestracyjnych

Analiza wyników pomiarowych wykazuje że:

- do strefy objętej pomiarem na wszystkich punktach pomiarowych wjechało 3224pojazdów w okresie 4 godz.,z tego 84% przypada na ruch tranzytowy

- 3257 Poj./4 godz. opuściło badany obszar, z tego 83% przypada na ruch tranzytowy.

Otrzymane wartości spisu tablic rejestracyjnych zostały pokazane w poniższej tabeli

| Ilość pojazdów/4 godz. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Summe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wjazd | 457 |  | 467 | 391 | 203 |  | 1072 | 634 | 3224 |
| Wyjazd | 589 | 445 | 270 | 414 |  | 562 | 977 |  | 3257 |
| Ruch docelowy | 121 |  | 47 | 10 | 0 |  | 248 | 83 | 509 |
| Ruch tranzytowy | 91 | 52 | 26 | 58 |  | 25 | 290 |  | 542 |
| Ruch tranzytowy Wjazd | 336 | 0 | 420 | 381 | 203 | 0 | 824 | 551 | 2715 |
| w% | 74% |  | 90% | 97% | 100% |  | 77% | 87% | 84% |
| Ruch tranzytowy Wyjazd | 498 | 393 | 244 | 356 | 0 | 537 | 687 | 0 | 2715 |
| w% | 85% | 88% | 90% | 86% |  | 96% | 70% |  | 83% |

Tabela 1 – Analiza spisu tablic rejestracyjnych

Dla uzupełnienia informacji o ruchu tranzytowym w obrębie całego badanego obszaru wzkorzystano także pomiar ruchu w centrum miasta w dniu 03.09.2009.

Przeliczniki wymienione w rozdziale 2.4 służą do wyliczenia średniego dziennego natężenia ruchu w dni robocze 2010 roku (patrz Załącznik 2).

Na następnych rysunkach przedstawiono ruch tranzytowy w badanym obszarze w godzinie szczytu oraz istniejące prowadzenie ruchu.

Rysunek 6 – Połączenia dla ruchu tranzytowego [Poj./godz.]

Rysunek 7 – Istniejące prowadzenie ruchu

# Prognoza 2020

Nowe planowane rozwiązanie drogowe powinno funkcjonować jeszcze dłuższy czas po włączeniu do ruchu. Dla oszacowania przyrostu ruchu drogowego służy prognoza oraz podstawowe metody obliczeniowe.

Przyjęto współczynnik przyrostu ruchu w latach 2010 do 2020 tak jak dla lat 2009 do 2019. W porozumieniu z Urzędem Miasta Świnoujście przyjmuje się ten współczynnik jako wartość średnią z polskiej i niemieckiej prognozy, co przedstawiono na rys.nr. 8.

Rysunek 8 – Wartość średnia współczynnika przyrostu ruchu

Współczynnik przyrostu ruchu od 2010 do 2020 przyjęto z uyupełnienia do badania ruchu z 04.12.2009.

Współczynnik o wartości 1,197 przyjęto w niniejszym badaniu ruchu do dalszych obliczeń.

- PF2010-2020= 1,197

W załączniku 3 przedstawiono prognozowane średnie dzienne natężenie ruchu w dni robocze. W ramach obecnego projektowania zmiany układu drogowego w śródmieściu (przebudowa ulicy Piastowskiej w obu kierunkach), stan ten został nazwany jako założenie 0..

# Zmiany organizacji ruchu

## Wariant 1

Odcinki ulic zostaną przebudowane na strefy ruchu uspokojonego (strefa zamieszkania), dostępne tylko dla mieszkańców z ograniczeniem prędkości do 7 km/godz. Oznacza to, że przy zachowaniu historycznych walorów ulice te dostępne będą dla ruchu mieszanego. Niskie prędkości pojazdów spowodują zmniejszenie natężenia hałasu i emisji spalin. W niektórych miejscach możliwe będzie parkowanie pojazdów. Dla pieszych i rowerzystów ulice te stoją naturalnie do dyspozycji.

Na poniższym zdjęciu przedstawiono jak może wyglądać zachowanie elementów historycznych w strefie zamieszkania.

Rysunek 9 – przed i po przebudowie - ulica w strefie ruchu uspokojonego

## Wariant 2

W drugim wariancie rozpatruje się możliwość całkowitego wyłączenia z ruchu niektórych odcinków ulic. Należy spróbować poprzez stworzenie wewnętrznych (od tyłu) połączeń dla historycznych z przygotowaniem miejsc parkingowych. Dla służb technicznych/miejskich oraz straży pożarnej przewiduje się na końcu ulicy chowane pachołki.

Jeżeli obydwa proponowane warianty nie będą kompleksowo zrealizowane, możliwe są jeszcze inne rozwiązania. Na przykład przejazd ulicą może być zablokowany w środku i może być zabudowana tzw. śluza dla samochodów ciężarowych, tak że tylko duże pojazdy mogą tą przeszkodę pokonać.

Rozwiązanie ze śluzą musi uzyskać akceptację mieszkańców.

Realizacja rozwiązań według wariantów 1 i 2 są możliwe, chociaż najczęściej i najchętniej przyjmowany jest wariant 1.

# Przełożenie ruchu

Wariant 1 został przyjęty jako miarodajny do obliczeń przełożenia ruchu.

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

|  | Odcinek ulicy | Ulica |
| --- | --- | --- |
| Założenie1 | Nr.1 | Hołdu Pruskiego |
| Założenie 2 | Nr.2 | Kardynała Stefana Wyszyńskiego |
| Założenie 3 | Nr.3 | Południowa Monte Cassino |
| Założenie 4 | Nr.4 | Północna Monte Cassino |
| Założenie 1+2 | Nr.1 | Hołdu Pruskiego |
|  | Nr.2 | Kardynała Stefana Wyszyńskiego |
| Założenie 3+4 | Nr.3 | Południowa Monte Cassino |
|  | Nr.4 | Północna Monte Cassino |
| Założenie 1+2+3+4 | Nr.1 | Hołdu Pruskiego |
|  | Nr.2 | Kardynała Stefana Wyszyńskiego |
|  | Nr.3 | Południowa Monte Cassino |
|  | Nr.4 | Północna Monte Cassino |

Tabelle 2 – Założenia do przełożenia ruchu

Ulice Hołdu Pruskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, południowa część Monte Cassinoi północna część Monte Cassino będą przebudowane jako pojedyńcze strefy ruchu uspokojonego/strefy zamieszkania. Zostało to określone jako założenia od 1 do 4.

Następne kombinacje zostały nazwane założenie 1+2, założenie 3+4 oraz założenie 1+2+3+4.

Przy przyjęciu założenia 0 zmiany w obciążeniu ruchem przedstawione są w postaci siatki różnicowej.

## Pojedyńcze przełożenia ruchu

|  | Ulice | przed | po | [Poj/24godz] | [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | przebudową | przebudowie |  |  |
| Założenie1 | Hołdu Pruskiego | 3200 | 600 | -2600 | -54% |
| Założenie2 | Kardynała Stefana W | 1500 | 400 | -1200 | -25% |
| Założenie3 | Poł. Monte Cassino | 500 | 200 | -300 | -8% |
| Założenie4 | Pół. Monte Cassino | 500 | 300 | -200 | -7% |

Tabela 3 – Ocena przełożenia ruchu

W przypadku założenia1 (załącznik 4) spada obciążenie ruchu na ulicy Hołdu Pruskiego dla ruchu indywidualnego o 54%. Oznacza to, że duża ilość pojazdów przeniesie się na inne ulice.

Przy założeniu 2 (załącznik 5) ruch tranzytowy zostanie w ilości 1200 poj./24 godz. przełożony na północ od Monte Cassino i na zachód od Hołdu Pruskiego.

Obciążenie ulicy może być zmniejszone do 25%.

Ponieważ ulicą Monte Cassino odbywa się niewielki ruch tranzytowy, zmiany w zakresie ruchu indywidualnego będą miały relatywnie mały wpływ na obciążenie ruchem tej ulicy. Dla założenia 3 i 4 (załącznik 6 i załącznik 7) obciążenie ruchu zmaleje o 8%.

Rysunek 10 – Siatka różnicowa dla pojedyńczych przedsięwzięć

## Kombinowane przełożenie ruchu

Założenie1+2, założenie3+4 i założenie1+2+3+4 (załącznik 8, załącznik 9 i załącznik 10) są rozwiązaniami kombinowanymi, gdzie ograniczenia w natężeniu ruchu odpowiadają wynikom dla ulic w założeniach od 1 do 4.

Rysunek 11 – Siatka różnicowa dla kombinowanych przedsięwzięć

# Ocena jakości ruchu na skrzyżowaniach

## Kryteria oceny jakości ruchu

Znaczącym kryterium do oceny jakości przebiegu ruchu drogowego na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej jest średni czas oczekiwania pojazdów.

Jakość ruchu jest obliczona odzielnie dla każdego strumienia ruchu.

W zbiorczym opiniowaniu skrzyżowania brane są pod uwagę najgorsze wyniki dla wszystkich strumieni pojazdów.

Na podstawie. HBS2001/2005 dla skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej przyjmuje się następujące stopnie jakości:

| Skrzyżowania bez sygnalizacji świetlnej |
| --- |
| Stopień jakości(QSV) |  | Czas oczekiwania[s] |
| A | bardzo dobry | ≤10s |
| B | dobry | ≤20s |
| C | zadowalający | ≤30s |
| D | dostateczny | ≤45s |
| E | niedostateczny | >45s |
| F | niewystarczający | Obciążenie>1 |

Tabela 4 – Stopnie jakości przebiegu ruchu.

## Jakość ruchu na skrzyżowaniach

Z prognozowanym obciążeniem ruchu dla badanego obszaru w Świnoujściu sprawdzone zostały stopnie jakości przebiegu ruchu dla skrzyżowań KP1 do KP9 wg. HBS 2001/2005 (załącznik 11 do załącznika 26). Założenia1+2 i założenia1+2+3+4 zostały przyjęte do określenia jakości ruchu na skrzyżowaniach.

Skrzyżowania 1 do 9 oprócz KP 6 mogą osiągnąć stopień bardzo dobry i dobry. Oznacza to, że pojazdy pokonują skrzyżowania bez lub z bardzo niewielkimi przeszkodami. Okres oczekiwania jest niewielki.

Ponieważ ulice Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego w kierunku północnym, wschodnim i południowym są ulicami jednokierunkowymi, nie ma na skrzyżowaniu KP 1 żadnego podporządkowanego strumienia pojazdów.

Uczestnik ruchu może pokonać skrzyżowanie KP 1 bez żadnych przeszkód. Jakość ruchu dla KP 1 nie jest naturalnie , określana wg. HBS, ale uzyskuje stopień bardzo dobry.

Rysunek 12 – Układ skrzyżowań

Planowane skrzyżowanie KP 6 osiąga stopień jakości C (zadowalający). Kierowcy, którzy zechca skręcić w nową ulicę Zaułek Parkowy, będą musieli uważać na znaczną ilość pojazdów z pierwszeństwem przejazdu. Okres oczekiwania jest znaczny.

Najważniejsze dane charakterystyczne i stopnie jakości ruchu dla skrzyżowań przedstawiono w poniższej tabeli

| Założenie | Skrzyżowanie | Forma | L-99 | Mittl.Wz | QSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pkw-E | s |  |
| 1+2 | KP1 | Skrzyżowanie | - | - | A |
|  | KP2 | Skrzyżowanie | 0 | 5,7 | A |
|  | KP3 | Skrzyżowanie | 2 | 15 | B |
|  | KP4 | Włączenie | 0 | 4 | A |
|  | KP5 | Skrzyżowanie | 0 | 4 | A |
|  | KP6 | Włączenie | 10 | 22,9 | C |
|  | KP7 | Skrzyżowanie | 0 | 0 | A |
|  | KP8 | Rondo | 3 | 5 | A |
|  | KP9 | Skrzyżowanie | 1 | 17,9 | B |
| 1+2+3+4 | KP1 | Skrzyżowanie | - | - | A |
|  | KP2 | Skrzyżowanie | 0 | 5,8 | A |
|  | KP3 | Skrzyżowanie | 2 | 15,5 | B |
|  | KP4 | Włączenie | 0 | 4 | A |
|  | KP5 | Skrzyżowanie | 0 | 3,8 | A |
|  | KP6 | Włączenie | 10 | 24,2 | C |
|  | KP7 | Skrzyżowanie | 0 | 0 | A |
|  | KP8 | Rondo | 2 | 5 | A |
|  | KP9 | Skrzyżowanie | 1 | 17,9 | B |

Tabela 5 – Długość spiętrzenia, Czas oczekiwania i jakość ruchu

# Zalecenia i uwagi końcowe

Wyniki badania wykazały, że ulice Hołdu Pruskiego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego sa mocniej obciążone ruchem tranzytowym niż ulica Monte Cassino.

Poprzez planowaną przebudowę jako strefy ruchu uspokojonego/strefy zamieszkania z ograniczeniem prędkości, ruch na w.w. ulicach może zostać znacznie ograniczony.

Możliwe jest także zamknięcie ulic dla ruchu ogólnego z dopuszczeniem ruchu dla mieszkańców. Większa część ruchu tranzytowego przeniesie się na rozbudowaną ulicę Piastowską. Skrzyżowania na badanym obszarze bez problemu mogą przejąć przełożony ruch.

Dlatego zaleca się przekształcenie ulic Hołdu Pruskiego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w strefę ograniczonego ruchu.

Opracowanie:

Ingenieurplanung-Ost

Maj 2010

Holger Hagemann

# Text boxes

3

4

1

2

Durchgangsverkehr

Untersuchungsgebiet

Binnenverkehr

Zielverkehr

Quellverkehr

Q8

Q7

Q6

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

2

1

4

3

1

3

4

2

4

1

2

3

KP9

KP7

KP8

KP6

KP5

KP4

KP3

KP2

KP1

Plan obciążenia odcinków

Analiza 2010 DTVw[Poj/24godz]

Plan obciążenia odcinków

Założenie0-Prognoza DTVw[Poj/24godz]

Plan obciążenia odcinków

Założenie1-Prognoza DTVw[Poj/24godz]

Plan obciążenia odcinków

Założenie2-Prognoza DTVw[Poj/24godz]

Plan obciążenia odcinków

Założenie3-Prognoza DTVw[Poj/24godz]

Plan obciążenia odcinków

Założenie4-Prognoza DTVw[Poj/24godz]

Plan obciążenia odcinków

Założenie1+2-Prognoza DTVw[Poj/24godz]

Plan obciążenia odcinków

Założenie3+4-Prognoza DTVw[Poj/24godz]

Plan obciążenia odcinków

Założenie1+2+3+4-Prognoza DTVw[Poj/24godz]