### Załącznik  2

### do umowy nr................/OSIR/2011

### z dnia.....................................2011 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.:

„ Zakup i dostawa urządzeń do pielęgnacji boisk piłkarskich”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą loco Ośrodek Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” ul. Matejki 22 w Świnoujściu następujących urządzeń:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę:

Aerator wgłębny

- szerokość robocza min. 130 cm,

- zaczep – 3 punktowy (TUZ),

- przekładnia zmianowa – 3 stopniowa,

- maksymalna głębokość pracy – 30 cm (bolcami pełnymi) i 20 cm (bolcami pustymi),

- wał przegubowo – teleskopowy ze sprzęgłem ciernym i wał wsporczy w zestawie,

- szerokość urządzenia nie większa niż 182 cm,

- waga urządzenia nie większa niż 585 kg,

- minimalna moc podnośnika traktora obsługującego: 930 kg,

- wyposażony w komplet bolców pustych (16x190 i 20x190),

- wyposażony w komplet bolców pełnych (12x220 i 20x220),

- centralna beznarzędziowa regulacja kąta nachylenia bolców w zakresie od 90o- 65o,

- centralna regulacja głębokości pracy z podziałką,

-ustawienie głębokości pracy musi zachodzić poprzez przeniesienie długości bolców na przesuwną skalę, a następnie musi następować centralne ustawienie żądanej głębokości roboczej,

- dwa niezależnie działające od siebie systemy amortyzujące VIBRA STOP i POWER PACK, chroniące narzędzia robocze, urządzenie ciągnika i operatora przed uderzeniami i wstrząsami wywołanymi przez kamienie lub pracę w bardzo twardym podłożu,

- podczas uderzenia w przeszkodę powinny uaktywnić się oba systemy jednocześnie. Jeden w postaci specjalnej sprężyny umiejscowionej w korbie do regulacji kąta nachylenia bolców, drugi również w postaci sprężyny znajdującej się między górnym zaczepem a uchwytem mocującym maszyny,

- zintegrowany system do szybkiego montażu i demontażu bolców,

- możliwość zamontowania dociskaczy bolców,

- możliwość zamontowania zbieraka ramieniowego i do zgarniania wykorków,

- system cofania nośników narzędzi,

- amortyzatory nośników narzędzi poprzez sprężynę amortyzującą,

- wał wsporczy sztywny i wał wyrównujący wahliwy,

-wydajność: min. 2700 m2/h przy założeniu wykonania 78 nakłuć na m2 przy prędkości 2 km/h i przy dostępach nakłuć o 110 mm,

- urządzenie musi mieć możliwość zamontowania wyposażenia dodatkowego w postaci:

- możliwość zamocowania na kopycie uchwytu wielobolcowego (od 8 do 73 bolców),

- możliwość zamontowania innych bolców pustych o wymiarach: 16x250, 20x190, 20x250, 25x250,

- możliwość zamontowania innych bolców pełnych o wymiarach 8x260, 12x275, 20x275,

- możliwość zamocowania bolców igłowych (5x65, 5x135, 8x65, 8x150 mm) na przystawkach kopyt,

- możliwość zamontowania bolców krzyżowych,

- możliwość zamontowania tylnej szczotki zaczesującej sterowanej hydraulicznie,

Kosiarkę wrzecionową

- silnik od 5KM do 6,5 KM,

- szerokość całkowita max. 116 cm,

- szerokość robocza od 800 mm do 900 mm,

- długość do 1775 mm,

- wysokość do 1020 mm,

- wysokość cięcia od 6 mm do 56 mm,

- cylinder tnący spiralny z 8 nożami,

- maksymalny ciężar z przystawką roboczą do 210 kg,

- możliwość wymiany cylindra tnącego na 6 nożowy oraz możliwość montażu przystawek w formie kaset do: aeracji, wertykulacji, szczotkowania i nacinania,

Pług odśnieżający wirnikowy + WOM do ciągnika Shibaura ST 333 M

- szerokość robocza – max 1500 mm,

- wyrzut śniegu od 8 do 20 m,

- waga max 260 kg,

- WOM  540-1000-2000 obr./min,

Posypywarka do piasku, soli i nawozów

-wykonany ze stali,

- jedna tarcza rozsiewająca,

- pojemność min. 300 l,

-sprzęg z ciągnikiem: za pomocą tylnego TUZ,

- wyposażony w mieszadło wewnątrz leja umożliwiające rozbijane zgranulowanych części,

Kosiarka samojezdna rotacyjna

- moc silnika min. 15 KM,

- liczba cylindrów min. 1,

- pojemność skokowa – min 477 cm3,

- szerokość koszenia min. 91 cm,

- moment obrotowy 34Nn przy 2600 obr/min,

- moc: min. 15 KM,

- pojemność skokowa: min 477 cm3,

- szerokość koszenia: min 91 cm,

- ogumienie darniowe szerokie,

- waga: max. 250 kg,

-  regulowana wysokość koszenia od min. 39 mm do 100 mm ,

- regulacja wysokości deka koszącego za pomocą pedała nożnego z pozycji operatora,

- ostrza tnące wykonane ze stali hartowanej,

-  kosz o pojemności min. 105 litrów,

- zapłon: elektroniczny,

- pojemność zbiornika paliwa min.  22 litry,

- Napęd trakcyjny: podwójny hydrostatyczny,

- prędkość w przód: min 11 km/h,

- prędkość w tył: min. 5,5 km/h,

- niezależne sterowanie każdym kołem napędowym,

- prędkość w przód, w tył, hamowanie i zawracanie –  sterowane za pomocą ręcznych dźwigni,

- hydrostatyczne hamulce z dynamicznym hamowaniem postojowym, który załącza się automatycznie po ustawieniu dźwigni sterujących w pozycji neutralnej,

Opryskiwacz

- ciśnienie robocze min. 40 Bar,

- zbiornik Polietylen,

- montaż Tylny TUZ,

- wydajność min. 32l/min,

- szerokość robocza 4 m (lance składane),

Szczotka do pielęgnacji trawy

- długość urządzenia nie większa niż 110cm,

- szerokość robocza urządzenia w granicach 187-190cm,

- wysokość urządzenia max 72cm,

- szerokość transportowa max 190cm,

- waga max 110kg (bez ramion), max. 220 kg z wysięgnikami bocznymi wahadłowymi,

- rodzaj włosia: twarde specjalistyczne do sztucznych nawierzchni,

- układ włosia: na listewkach ułożonych zygzakowato, dwie listwy prostopadłe do kierunku jazdy, pozostałe zygzakowate,

- sprzęg z ciągnikiem: trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)

- dwie nóżki wsporcze,

- możliwość pracy szczotki w przód,

- sprzęg fabryczny z opcjonalnym zgrzebłem zarówno z  tyłu jak i z przodu szczotki,

- wyposażona w fabryczne wysięgniki  boczne wahadłowe zwiększające szerokość roboczą do min.  3,95 m,

h) dragmata do pielęgnacji boisk z trawą naturalną-

- montowanej na tylnym TUZ-ie traktora,

- wykonanej z oczek stali nierdzewnej,

- wyposażonej dodatkowo w wysięgnik z łańcuchem,

- podtrzymujący przy zawieszeniu tylną część dragmaty,

- szerokość robocza: min. 180 cm.

Wymienione urządzenia muszą być bezwzględnie  kompatybilne z ciągnikiem Shibaura ST 333 M.

##### Wykonawca:									Zamawiający: