Zakres  rzeczowy

w ramach zamówienia publicznego WIM.ZP.271.1.7.2012

Przedmiotem zamówienia są  prace budowlane związane z budową boiska sportowego i placu zabaw  w ramach zadania: „Renowacja zabytkowego budynku  Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu oraz  zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko i plac zabaw”.

Celem zamówienia jest:

- wykonanie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych (siatkówka,   koszykówka piłka ręczna, piłka nożna)  ze sztuczną nawierzchnią – poliuretanową typu Polytan ws, wzdłuż południowej granicy działki wykonać bieżnię sprinterską dł 60 m oraz        skocznia w dal,

-  wykonanie placu zabaw i wyposażenie go w terenowe urządzenia zabawowe,

- wykonanie wokół nawierzchni sportowych  dojść i ciągów komunikacyjnych z kostki

beronowej,

- wykonać oświetlenie terenu i płyty boiska.

Zestawienie  powierzchni do zagospodarowania:

| Lp. | Przeznaczenie | Wymiary | Powierzchnia | Rodzaj nawierzchni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Boisko wielofunkcyjne | 20 x 40 m | 800 m² | Polytan ws |  |
| 2 | Bieżnia sprinterska 60 m czterotorowa | 5,0 x 73 m | 365 m² | Polytan ws |  |
| 3 | Skocznia w dal Zeskok (skrzynia) | 1,25x 45,0 m 3,0x 9,0 m | 56,50 m² 27,0 m² | Polytan ws Piasek |  |
| 4 | Plac zabaw |  | 238,0 m² | Nawierzchnia naturalna-piasek |  |
| 5 | Ciągi komunikacyjne |  | 770,0 m² | Kostka betonowa |  |
| 6 | Tereny zielone |  | 2.313,0 m² | trawa |  |
| 7 | Remont ogrodzenia | ok. 260 mb |  |  |  |

1. Boisko wielofunkcyjne.

Na istniejącym boisku  zdemontować nawierzchnię asfaltową wraz z podkładem betonowym oraz wykonać  korytowanie  pod  projektowaną  podbudowę.

Po wykonaniu warstw podbudowy  zgodnie z P.T.  ułożyć nawierzchnię poliuretanową z warstwą wykończeniową nakładaną metodą natrysku pod ciśnieniem (Polytan ws).

Wyposażenie boiska:

- kosze typu „gęsia szyja  - kratownica – 4 szt,

- bramki do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m    – 2 szt,

- bramki do piłki nożnej 5,0 x  3,00 m  -2 szt

- słupki do mocowania siatki – wys. siatki 2,55  2 szt

- piłkochwyty – dwa komplety usytuowane za bramkami, wysokości 5,0 m, mocowane na

słupach nośnych o całkowitej wysokości min. 5,70 m,

- siatka piłkochwytów – bezwęzłowa , polipropylenowa, wielkość oczka  10x10 cm, grubość

splotu linki 5 mm,

2. Bieżnia sprinterska 60 m.

Bieżnia czterotorowa o szerokości 5,0 m i długości 73,0 m w tym 3,0 m rozbieg, 60,0 m bieżnia, 10,0 m hamowania. Szerokość jednego toru w osi 1,25 m.

Wykonać korytowanie pod projektowane warstwy bieżni. Warstwy podbudowy i wierzchnią warstwę z nawierzchni poliuretanowej – Polytan ws wykonać, jak dla boiska wielofunkcyjnego.

Bieżnię  wykonać w obramieniu z prefabrykowanych krawężników betonowych wys 30 cm i szer.15 cm, ułożonych na ławie betonowej  35x30 cm z betonu B 15.

3. Skocznia do skoku w dal.

Wierzchnią warstwę i warstwy podbudowy wykonać jak dla bieżni i boiska wielofunkcyjnego.

Zeskocznia  - dół długości 9,0m szer.3,0 m i gł 0,40 cm, wypełniony piaskiem.

4. Plac zabaw.

W części rekreacyjnej terenu zaprojektowano miejsce na zewnętrzne urządzenia zabawowe – plac zabaw dla dzieci, usytuowane  na nawierzchni naturalnej-piaskowo-żwirowej.

Przyjęto następujące urządzenia zabawowe  z elementów drewnianych:

-  zestaw zabawowy drewniano-linowy typu poligon,

-  zestaw zabawowy drewniany-wielofunkcyjny typu baza korsarzy,

-  huśtawka z dwoma siedziskami,

-  huśtawka z siedziskiem typu „ptasie gniazdo”,

-  tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw.

Przyjęto urządzenia zabawowe, których wysokość swobodnego upadku nie przekracza 210 cm.

Teren placu ukształtować należy ze spadkiem od urządzeń zabawowych, kierując wody opadowe w kierunku terenów zielonych.

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa  potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

Wszystkie urządzenia zabawowe należy wyposażyć w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu i przestrzeganiu zasad  bezpieczeństwa użytkownika.

5.  Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych.

Ciągi komunikacyjne wykonać z kostki betonowej gr 6,0 cm typu polbruk. W miejscach  wjazdu pojazdów zastosować kostkę gr. 8,0 cm ok. 180 m². Nawierzchnie chodników wykonać ze spadkami, zapewniającymi odprowadzenie wód opadowych na teren zielony.

Obrzeża betonowe prefabrykowane wys. 30 cm i szer. 8 cm na ławie betonowej.

Na terenie nawierzchni rozmieścić min. 6 koszy na śmieci oraz ławki typu parkowego na konstrukcji metalowej, siedzisko i oparcie z elementów ażurowych z drewna modrzewiowego długości 180 cm.

- ławki z oparciem 8 szt,

- ławki bez oparcia  9szt,

- ławki z oparciem i stołem – w kształcie sześcioboku z je3dnym wolnym bokiem 2 szt.

6. Zieleń

Na terenie  objętym zamówieniem występuje zieleń wysoka w postaci drzew. Zieleń ta wymaga przeprowadzenia zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych.

Po wykonaniu ogrodzenia, obiektów sportowych i ciągów komunikacyjnych należy uporządkować teren , uzupełnić glebę warstwą czarnoziemu oraz wysiać trawę (mieszanki odporne na deptanie).

7. Ogrodzenie

Od strony ul. G. Narutowicza – segment wg PT „ A”  ok. 85 mb – istniejące przęsła metalowe  do demontażu  wraz z płaskownikami mocującymi.

Słupy i cokół z  kamienia naturalnego (granit) oczyścić poprzez mycie z zastosowaniem środka chemicznego przeznaczonego do czyszczenia smug i wykwitów , tłuszczu i  rdzy (np. HMK R 65).

Ubytki występujące miejscowo w dolnej części cokołów uzupełnić granitowymi blokami.

Przęsła wykonać z prętów 18 x 18 mm i profili stalowych 40 x 40 mm – wykonane w technologii spawu ukrytego.

Przęsła stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

Przęsła mocowane do słupów za pomocą śrub M10, w słupach nawiercić otwory do osadzenia kotew stalowych  rozporowych min Ø 10/100 mm zakończone płaskownikiem 50 x 50 x 7 mm z otworem do mocowania przęsła na śrubę.

Od strony ul. G. Narutowicza i ul.. J. Piłsudskiego – segment wg PT „B” i „C” dł. ok. 120 mb - istniejące przęsła metalowe do demontażu  wraz z płaskownikami mocującymi.

Słupy i cokół  murowane z cegły pełnej  i tynkowane, słupy zwieńczone czapami betonowymi.

Do wykonania – skucie istniejących tynków, demontaż czap betonowych  oraz rozebranie fragmentów  słupów ok. 40-50 cm oraz wierzchniej warstwy cokołów  ok. 10 cm w celu dostosowania wysokości ogrodzenia do wysokości ogrodzenia wykonanego z kamienia naturalnego..

Po skuciu tynków należy uzupełnić ubytki, wymienić cegły zmurszałe i uszkodzone.

W celu  wzmocnienia powierzchni tynkowanej elementy murowane zazbroić siatką rabitza, następnie otynkować tynkiem renowacyjnym  cokołowym (np. Baumit Sanowa Putz S).

Powierzchnie tynkowane pomalować farbą silikonową w kolorze siwym (betonowym) RAL.

Ze względu na zły stan techniczny , należy zdemontować  dwa słupy w sąsiedztwie bramy wjazdowej a następnie wymurować słupy o wymiarach 41 x 41 cm na istniejącym fundamencie.

W ciągu ogrodzenia od ul. Piłsudskiego należy przemurować dwa słupy o znacznym odchyleniu od pionu.

Przęsła wykonać z prętów 18 x 18 mm  i profili stalowych 40 x 40 mm, wykonane w technologii spawu ukrytego.

Przęsła cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

Słupki pośrednie z profili kwadratowych 80 x 80 mm dł. całkowita 170 cm, osadzone w fundamencie i obetonowane.

Ogrodzenie od strony bieżni sprinterskiej – segment wg. PT  „D” dł. ok.50 mb.

Istniejące ogrodzenie w postaci słupków stalowych C 100 i przęseł z ram stalowych wypełnionych prętami pionowymi na cokole betonowym szer. 21 cm i wysokości  ok. 25 cm.

Przęsła i słupki do demontażu.

Wykonać słupki z profili kwadratowych 100 x 100 mm dł. całkowitej 205 cm, osadzonych w miejscach zdemontowanych słupków  i zabetonowanych  w istniejącym cokole.

Przęsła wykonać w technologii spawu ukrytego. z prętów 18 x 18 mm i profili stalowych 40 x 40 mm. Mocowanie do słupów za pomocą śrub, do słupów przyspawać płaskowniki 50 x 50 x 7 mm

Przęsła stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

8. Oświetlenie.

Oświetlenie terenu i ciągów komunikacyjnych  wykonać na słupach typu SAL3/B60 o wys.   3 m z oprawami parkowymi typu OP S-100W/400 + klosz  kula Ø 400 PC 651170.

Zasilanie wykonać kablem YAKY 3x16 mm.

Oświetlenie płyty boiska niezależne od oświetlenia terenu. Słupy typu MABO 08 o wys 8 m, naświetlacze asymetryczne  OLYMPIA 2 400W HI- T R.

Zasilanie z budynku szkoły.

Uwagi końcowe.

Dobór materiałów i urządzeń w dokumentacji stanowi określenie standardu jakościowego i funkcjonalnego.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych  w dokumentacji i w zakresie rzeczowym ( tj odpowiedników) pod warunkiem zachowania

parametrów technicznych  wszelkich innych cech materiałów i urządzeń zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia  ich z projektantem, inspektorem nadzoru i inwestorem.

Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany  wymieniony w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycjach 1,2, oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymieniona w załączniku nr 2.3.do SIWZ w poz.  5, 6 i 7.