Świnoujście, dn. 16.03.2010r.

„Komunikacja Autobusowa” sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4a

72 – 600 Świnoujście

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o

udzielenie zamówienia na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów

komunikacji miejskiej- niskopodlogowych

Znak sprawy:    ZP/1/KA/2010, nr ogłoszenia o zamówieniu 2010/S  35-051081.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I   w punkcie 5.1.e) i w punkcie 6.6. SIWZ oraz w załączniku Nr 3 do SIWZ zmienia się zapis o treści „ w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia” na zapis o treści „ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia”

II  w punkcie 13.2. SIWZ Zamawiający w celu uściślenia odpowiedzi w kryterium Nr 2 „Ocena rozwiązań technicznych” zmienia treść tabeli poprzez dodanie nowej kolumny o nazwie „Zaznacz wariant* ” oraz wprowadza dodatkowe objaśnienia dla Wykonawcy.

| L.p. | Nazwa kryterium | Maksym. liczba punktów | Metodologia oceny | Zaznacz wariant* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.1 | Materiał elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia i szkieletu (kratownicy, ramy) podwozia. | 10 | Profile ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub aluminium, nie wymagające zabezpieczenia antykorozyjnego. | 10 |  |
|  |  |  | Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą kataforezy zanurzeniowej. | 5 |  |
|  |  |  | Inne. | 1 |  |
| T.2 | Pojemność silnika | 10 | Od 6,0 dm3 do 8,0 dm3 | 10 |  |
|  |  |  | Od 8,0 dm3 do 11,0 dm3 | 5 |  |
|  |  |  | Powyżej 11,0 dm3 | 1 |  |
| T.3 | Moc silnika | 10 | Od 180 KW do 200 kW | 1 |  |
|  |  |  | Od 201 KW do 210 kW | 5 |  |
|  |  |  | Powyżej 210 kW | 10 |  |
| T.4 | Moment obrotowy | 10 | Od 1000 Nm do 1050 Nm | 1 |  |
|  |  |  | Od 1051Nm do 1100 Nm | 5 |  |
|  |  |  | Powyżej 1100 Nm | 10 |  |
| T.5 | Położenie silnika | 5 | Silnik leżący | 5 |  |
|  |  |  | Silnik stojący | 1 |  |
| T.6 | Położenie silnika oraz zainstalowanie dodatkowej przekładni kątowej w układzie przeniesienia napędu. | 5 | Wzdłużne położenie silnika bez dodatkowej przekładni kątowej w układzie przeniesienia napędu. | 5 |  |
|  |  |  | Poprzeczne położenie silnika z dodatkową przekładnią kątową w układzie przeniesienia napędu. | 1 |  |
| T.7 | Odporność na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia | 5 | Minimum 180 miesięcy (od daty przekazania autobusu). | 5 |  |
|  |  |  | Minimum 150 miesięcy (od daty przekazania autobusu). | 3 |  |
|  |  |  | Minimum 120 miesięcy (od daty przekazania autobusu). | 1 |  |
| T.8 | Zastosowanie skrzyni biegów. | 5 | Zastosowanie automatycznej skrzyni biegów marki VOITH lub ZF. | 5 |  |
|  |  |  | Inne | 1 |  |
| T.9 | Układ hamulcowy. | 5 | Hamulce tarczowe na obydwu osiach. | 5 |  |
|  |  |  | Hamulce tarczowe na osi przedniej i bębnowe na osi tylnej. | 1 |  |
| T.10 | Oś przednia | 5 | Zawieszenie niezależne. | 5 |  |
|  |  |  | Inne. | 1 |  |
| T.11 | Zastosowanie trzyczęściowego przedniego zderzaka | 5 | Zderzak trzyczęściowy. | 5 |  |
|  |  |  | Inne. | 1 |  |
| T.12 | Wykładzina podłogowa | 5 | Jednolita. | 5 |  |
|  |  |  | Zgrzewana na łączeniach. | 1 |  |
| T.13 | Klimatyzacja kabiny kierowcy | 5 | Z napędem od silnika. | 5 |  |
|  |  |  | Niezależna z napędem elektrycznym. | 1 |  |
| T.14 | Minimalny zalecany okres międzyobsługowy autobusu w czasie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. | 5 | 50.000 km lub więcej. | 5 |  |
|  |  |  | Poniżej 50.000 km. | 1 |  |
| T.15 | Podatność obsługowa | 10 | 5 | Umiejscowienie zbiorników wyrównawczych płynów eksploatacyjnych obok siebie w wydzielonej od silnika komorze z dostępnością z zewnątrz autobusu (dotyczy zbiorników wyrównawczych układu chłodzenia, układu smarowania olejem, układu hydrostatycznego napędu wentylatora, o ile występuje). | 5 |  |
|  |  |  |  | Inne umiejscowienie. | 1 |  |
|  |  |  | 5 | Możliwość czyszczenia z zewnątrz zespołu chłodnic bez demontażu. | 5 |  |
|  |  |  |  | Brak możliwości. | 1 |  |

* Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaznaczenia znakiem „X” wybranego wariantu rozwiązania technicznego w każdym w/w podkryterium (T = T.1 + ..... + T.15)  wchodzącym w skład Kryterium Nr 2.

Nie  zaznaczenie znakiem „X” żadnego z rozwiązań, względnie zaznaczenie jednocześnie więcej rozwiązań, spowoduje nie przyznanie w tym podkryterium punktów.

W celu zweryfikowania zadeklarowanych w kolumnie „Zaznacz wariant” rozwiązań technicznych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga krótkiej charakterystyki wybranego rozwiązania w sposób następujący:

Ad T.1..............................................................................................................................

(opis krótkiej charakterystyki)

Ad T.2..............................................................................................................................

..................................

Ad T.15...........................................................................................................................

Rozwiązanie wybrane w podkryterium T.7 jest tożsame z okresem udzielenia gwarancji na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia.

Oznaczoną i opisaną w powyższy sposób tabelę w Kryterium Nr 2 należy podpisać i wraz z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ (specyfikacja techniczna) załączyć do formularza ofertowego (cenowego).

..............................................., dnia ................... 2010 r.              ..............................................................................

(miejscowość)

podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych)                                                                                 do reprezentowania wykonawcy

Zamawiający

Kazimierz  Reimus

### Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki

„Komunikacja Autobusowa” sp. z o.o.