Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowe wymagania techniczne autobusów:

| Lp. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 1. | Wymiary zewnętrzne i pojemność autobusu |
| 1.1. | Długość całkowita: | 11.800 – 12.100 mm |
| 1.2. | Szerokość całkowita: | maks. 2.550 mm |
| 1.3. | Wysokość całkowita: | maks. 3.241 mm |
| 1.4. | Całkowita ilość miejsc: | min. 95 pasażerów, w tym maksymalna ilość miejsc siedzących 28 łącznie z kierowcą |
| 2. | Nadwozie: |
|  | Preferowana konstrukcja nadwozia oraz poszycia wykonana z materiałów odpornych na korozję (np. aluminium tworzywa sztuczne) lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przed korozją metodą kataforezy zanurzeniowej. Ściana przednia i tylna wykonana z tworzywa sztucznego. Preferowana szyba czołowa dzielona w pionie. |
| 3. | Przedział pasażerski |
| 3.1 | Przebieg i pokrycie podłogi: | niska podłoga na całej długości autobusu, bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu oraz bez stopni we wszystkich drzwiach autobusu; wysokość podłogi na progach drzwi nie może przekraczać 340 mm; podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, wszystkie złącza zgrzewane (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym), przystosowaną do zmywania mechanicznego, wywijana na ściany boczne |
| 3.2 | Ściany autobusu: | poszycie wewnętrzne ścian bocznych wykonane z płyt jednostronnie powlekanych, wodoodpornych, łatwo zmywalnych, trudno palnych |
| 3.3 | Drzwi: | dwoje drzwi dwuskrzydłowych o szerokości nie mniejszej niż 1200 mm, otwieranych do wewnątrz, wyposażonych w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania (elektroniczny). Możliwość ponownego otwierania drzwi przez kierowcę po uaktywnieniu przez niego funkcji zamykania pierwsze skrzydło drzwi przednich wyposażone w szybę ogrzewaną; sterowanie skrzydłami drzwi przednich niezależne drzwi przednie muszą być wyposażone w zamek na klucz z zewnątrz pojazdu, a pozostałe zapewniać możliwość ryglowania od wewnątrz układ drzwi 2-2; każde drzwi wyposażone w rewers system umożliwiający zjazd awaryjny z otwartymi drzwiami |
| 3.4. | Siedzenia pasażerskie: | siedzenia pasażerskie, odporne na ścieranie i zabrudzenia szkielety z tworzywa sztucznego pokryte wykładziną tapicerowaną nie palną z możliwością demontażu i montażu; kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym |
| 3.5. | Oświetlenie wnętrza: | oświetlenie przedziału pasażerskiego bazujące na diodach świetlnych łatwa dostępność obsługowa |
| 3.6. | Wnętrze: | na wysokości drugich drzwi miejsce na wózek dziecięcy i wózek inwalidzki o wymiarach nie mniejszych niż 2000 x 700 mm z obowiązkowym mocowaniem pasażera na wózku inwalidzkim umożliwiającym jego bezpieczny przewóz rampa dla wózków inwalidzkich odkładana ręcznie w drugich drzwiach bariera ograniczająca przebywanie pasażerów na przednim pomoście oddzielająca kabinę i przednie skrzydło przednich drzwi od przestrzeni pasażerskiej minimalna liczba miejsc siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi – 5 poręcze i słupki wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane |
| 4. | Silnik |
| 4.1. | Zapłon i pojemność: | silnik z zapłonem samoczynnym, chłodzony cieczą, o pojemności skokowej od 9.000 cm3 do 12.000 cm3, spełniający normę EURO 5. Preferowany silnik o pojemności od 9.000 cm3 do 10.000 cm3, |
| 4.2. | Moc: | moc silnika min. 185 kW |
| 5. | Skrzynia biegów |
|  | automatyczna min. 4 biegowa ze zintegrowanym zwalniaczem gniazdo z interfejsem i oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim oprogramowanie optymalne pod kątem zużycia paliwa w warunkach komunikacji miejskiej producent skrzyni musi posiadać przedstawicielstwo i serwis w Polsce |
| 6. | Układ pneumatyczny |
| 6.1. | Przewody układu: | w strefie gorącej wykonane ze stali nierdzewnej, w pozostałych strefach z tworzywa sztucznego o odpowiednich właściwościach |
| 6.2. | Wyposażenie układu pneumatycznego: | osuszacz powietrza; separator wody; łatwo dostępne złącza do testowania, łatwy dostęp do odwadniaczy; złącze do zasilenia z zewnętrznej instalacji sprężonego powietrza |
| 7. | Układ chłodzenia silnika |
|  | wykonany z materiału odpornego na korozję, w strefach gorących z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego, w miejscach narażonych na utratę ciepła, izolowane termicznie |
| 8. | Układ ogrzewania |
|  | system ogrzewania przedziału pasażerskiego oraz indywidualne ogrzewanie stanowiska kierowcy, temperatura regulowana termostatem ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej powinno zapewnić utrzymanie temperatury w granicach od + 10 do +15 oC przy temperaturze zewnętrznej – 15 oC ogrzewanie niezależne podgrzewania cieczy chłodzącej o mocy min. 30 kW z możliwością niezależnego sterowania; przewody instalacji ogrzewania z metali kolorowych lub stali nierdzewnej, izolowane termicznie |
| 9. | Układ klimatyzacji i wentylacji |
|  | wentylacja naturalna: okna boczne otwierane (uchylne lub przesuwane) – minimum 5 szt., klapy dachowe – minimum 2 szt. sterowane elektrycznie z kabiny kierowcy wentylacja wymuszona: wentylatory z filtrami powietrza klimatyzacja: kabiny kierowcy |
| 10. | Informacja dla pasażerów |
|  | tablice kierunkowe LED wykonane w oparciu o diody w kolorze pomarańczowym: przednia, pełnowymiarowa w stosunku do szerokości autobusu, boczna dwurzędowa, boczna lewa numerowa, wyświetlająca numer linii do 3 cyfrowych włącznie tylna numerowa, wyświetlająca numer linii do 3 cyfrowych włącznie wewnętrzna 16 x 120 dwurzędowa, tablice i ich sterownik z możliwością dowolnego, samodzielnego programowania komunikatów przez Zamawiającego – wymagane jest przekazanie odpowiednich narzędzi i/lub oprogramowania koniecznego do samodzielnego redagowania i programowania komunikatów komputer pokładowy umożliwiający: sterowanie systemem zapowiadania przystanków sterujący tablicami, sterujący kasownikami, kasowniki elektroniczne zunifikowane z posiadanymi przez Zamawiającego (bez dziurkowania biletów) - 2 szt. w autobusie wszystkie pojazdy wyposażone w moduł zapowiedzi głosowych współpracujący z komputerem (komputerem pokładowym, panelem sterującym), zapewniający regulowaną głośność oraz pracę w dwóch kanałach (wewnątrz i na zewnątrz pojazdu) głośniki wewnętrzne sufitowe min. 4 szt.; |
| 11. | Stanowisko kierowcy |
|  | kabina wydzielona, zabudowana z okienkiem do sprzedaży biletów, okienko wyposażone w półkę na pieniądze tzn. bilon i banknoty w kabinie miejsce na dwie kasy fiskalne o wymiarach szer. 220 mm, dł. 200 mm, wys. 70 mm każda z zasilaniem z gniazda zapalniczki 24 V klimatyzacja kabiny z możliwością indywidualnej regulacji temperatury kaseta na pieniądze i bilety z możliwością zamknięcia siedzenie kierowcy: ergonomiczne, z amortyzacją pneumatyczną, możliwością płynnej regulacji wysokości, kąta pochylenia oparcia, wyposażone w zagłówek, lewy podłokietnik oraz możliwość korekty amortyzacji w zależności od obciążenia; niezależna nagrzewnica rolety przeciwsłoneczne szyby czołowej i bocznej lewej przyciemnienie szyby czołowej i bocznej lewej liczone od góry na całej długości o szer. 200mm śmietniczka radio lusterka wewnętrzne (2 szt. usytuowane w porozumieniu z Zamawiającym) lusterka zewnętrzne z prawej i lewej strony pojazdu ogrzewane, elektrycznie sterowane z możliwością łatwego demontażu przez kierowcę dodatkowe lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd do krawężnika szyba lewa kabiny kierowcy z częścią przesuwną szyba pierwszego skrzydła drzwi bocznych przednich ogrzewana klimatyzacja wg opisu pkt. dotyczącego układu wentylacji i klimatyzacji radiotelefon zamontowany w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, o częstotliwości roboczej ustalonej z Zamawiającym, która pozwoli na możliwość współpracy z bazą dyspozytora np. Motorola CM 360 lub równoważny |
| 12. | Układ hamulcowy |
|  | hamulec zasadniczy wieloobwodowy, pneumatyczny, wyposażony w ABS i ASR hamulec postojowy – sprężynowy, unieruchamiany pneumatycznie, działający bezpośrednio na koła tylne hamulec przystankowy – uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi |
| 13. | Ogumienie |
|  | bezdętkowe, typu miejskiego o rozmiarze 275/70R22,5 ze wzmocnionymi bokami, gwarantujące przebieg do regeneracji minimum 150.000 km; do każdego autobusu koło zapasowe |
| 14. | Kolorystyka zewnętrzna |
|  | szczegóły barw poszycia zewnętrznego zostaną dołączone przez Zamawiającego podczas zawierania umowy na dostawę autobusów |
| 15. | Wlew paliwa |
|  | pokrywa wlewu paliwa zamykana na klucz z możliwością plombowania, króciec wlewu z kołnierzem zabezpieczającym przed możliwością ingerencji |
| 16. | Zawieszenie |
|  | pneumatyczne z system regulacji oś przednia sztywna ze stabilizatorem oś tylna portalowa z możliwością wykonywania tzw. przyklęku przed otwarciem drzwi umożliwiające chwilowe zwiększenie prześwitu pojazdu w celu pokonania przeszkód terenowych z niewielką prędkością |
| 17. | Układ kierowniczy |
|  | hydrauliczny ze wspomaganiem |
| 18. | Zbiornik paliwa |
|  | pojemność min. 250 dcm3 |
| 19. | Układ elektryczny |
|  | z systemem jednoznacznej identyfikacji przewodów, końcówek, złączy itp., identyczny dla całej dostawy, zgodny z opisem w dostarczonym schemacie instalacji elektrycznej główny wyłącznik prądu przyłącze do rozruchu silnika umożliwiające wykorzystanie zewnętrznego źródła prądu bezpieczniki automatyczne z sygnalizacją wyłączenia |
| 20. | Wyposażenie dodatkowe |
|  | zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu przyciski stop na poręczach przy każdych drzwiach oraz wyświetlacz znaku stop umieszczony z przodu przestrzeni pasażerskiej u góry dodatkowe przyciski sygnalizujące konieczność użycia rampy umieszczone na wysokości umożliwiającej naciśnięcie przez osobę znajdującą się na wózku (wewnątrz pojazdu przy stanowisku dla wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz na zewnątrz pojazdu przy drzwiach i/lub na drzwiach z rampą dla wózków), przy przycisku wskazanym dla osób niepełnosprawnych naklejka z symbolem graficznym gaśnice z zaworem dźwigniowym, proszkowe ABC o ładunku 6 kg, 2 szt. trwale zamocowane we wnętrzu monitoring wewnętrzny z rejestratorem trzy kamery wewnętrzne plus jedna kamera bez podglądu skierowana do przodu plus kamera cofania złącze w przedniej części pojazdu umożliwiające zasilanie instalacji pneumatycznej pojazdu ze źródeł zewnętrznych światła do jazdy dziennej załączane jednocześnie ze światłami pozycyjnymi tylnymi oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED sygnalizacja włączenia biegu wstecznego (brzęczek) wyświetlanie ubytku paliwa w zbiorniku wyświetlanie jednostkowego zużycia paliwa |
| 21. | Emisja zanieczyszczeń i zużycie energii |
|  | Zamawiający wymaga aby oferowane autobusy charakteryzowały się następującymi maksymalnymi poziomami emisji CO2 oraz zanieczyszczeń (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 10.05.2011ROKU W SPRAWIE INNYCH NIŻ CENA OBOWIĄZKOWYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT W ODNIESIENIU DO NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DZ. U. Z 2011R. NR 96, POZ. 559): emisja dwutlenku węgla CO2: 1.100 g/km obliczona ze wzoru: Zużycie paliwa wg SORT 2 [l] Emisja CO2 [g/km] = ---------------------------------------- x 2.600 [g/l] * 100 [km] * przyjęty wskaźnik emisji CO2 na 1 litr paliwa emisja tlenków azotu NOX : 2,00g/kWh emisja cząstek stałych PT: 0,03g/kWh emisja węglowodorów NMHC: 0,46 g/kWh Zamawiający wymaga aby oferowane autobusy charakteryzowały się zużyciem energii maksymalnie 12.000.000 MJ. Do oferty należy dołączyć wyniki testu SORT-2 wykonanego przez niezależny certyfikowany ośrodek badawczy oraz homologację dotyczącą silnika. |