## IV. OCENA ORAZ ANALIZA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW

## ŚRODOWISKA

4.1. Rzeźba terenu

4.1.1. Charakterystyka rzeźby terenu

Pod względem geomorfologicznym cały obszar Miasta Świnoujścia jest dość urozmaicony. Cechy krajobrazowe są pochodnymi procesów zlodowacenia skandynawskiego. W budowie geologicznej terenu miasta biorą udział osady mezozoiczne i kenozoiczne. Na jego terenie nie udokumentowano złóż trzeciorzędowych, natomiast osady czwartorzędowe są bardzo dobrze rozpoznane. W podłożu podczwartorzędowym i czwartorzędowym zalegają utwory jurajskie (jura środkowa i górna) oraz utwory dolno- i górnokredowe, a także osady plejstoceńskie, holoceńskie i glacjalne. Reprezentowane są one przez: iłowce, mułowce, margle, wapienie, kredę, piaski, piaskowce, iły oraz mułki, torfy i gliny.

W morfologii Świnoujścia najważniejszą jednostką geomorfologiczną jest obniżenie Świny. Najwyżej wyeksponowanym elementem morfologicznym są ciągnące się nieprzerwanym pasem równolegle do linii brzegowej wydmy przybrzeżne. Charakterystyczne dla miasta są wyspy deltowe poprzecinane kanałami i odnogami Starej Świny.

Świnoujście jest miastem leżącym nad Morzem Bałtyckim. Pod dnem morskim i na jego powierzchni kryje się wiele cennych surowców mineralnych.

4.1.2. Zasoby naturalne

Miasto Świnoujście jest stosunkowo ubogim terenem w  złoża surowców mineralnych.

Jedynym surowcem na jego obszarze są torfy i wody lecznicze, niezbędne dla potrzeb Uzdrowiska Świnoujście.

Przy zachodniej granicy na południe od ujęcia „Zachód” zostało rozpoznane złoże torfu leczniczego tzw. borowiny o powierzchni około 97 ha. Jest to złoże „Płochcin”, stanowiące fragment dużego złoża po niemieckiej stronie granicy. Złoże jest bardzo słabo rozpoznane i należy traktować je jako miejsce występowania torfu. Dokumentacja wykonana przez Szkołę Inżynierską w Szczecinie, w latach 50-tych ubiegłego stulecia, zawiera dane tylko małego wycinka złoża.

Dla potrzeb Uzdrowiska Świnoujście S.A. zostały udokumentowane zasoby wód leczniczych (solanek) z utworów dolnokredowych.

Aktualne otwory z solanką: Jantar, Teresa, XXX-Lecia. Złoże solankowe posiada zatwierdzony obszar górniczy, a Uzdrowisko Świnoujście strefę ochronną A, B oraz C.

4.2. Gleby

Najbardziej rozpowszechnionymi glebami na terenie Miasta Świnoujścia są gleby bielicowe piaskowe, gleby mułowo-bagienne, torfowe oraz murszowe.

Do najczęściej występujących gruntów w rejonie Świnoujścia należą:

- grunty nasypowe (refulowane), które zostały utworzone podczas pogłębienia torów żeglugowych lub basenów portowych, przy zastosowaniu hydromechanizacji i są to głównie piaski drobnoziarniste i średnioziarniste, miejscami z domieszką żwiru,

- grunty morskie (plaża),

- grunty eoliczne, występujące w postaci wałów wydmowych, wydm i pól wydmowych,

- grunty rzeczno-morskie, które są dominującymi osadami w rejonie obniżenia Świny,

- grunty rzeczno-bagienne, zajmujące znaczne tereny, zwłaszcza we wschodniej części obniżenia Świny.

Dogodne warunki spowodowały, że aż 30% obszaru zajmują torfy (obie strony Świny - wyspa Uznam i Wolin).

4.2.1. Degradacja gleb

Degradacją gleb, są zmiany w środowisku glebowym, najczęściej będące efektem gospodarczej działalności człowieka. Zmiany te prowadzą do obniżenia żyzności               i urodzajności gleby, a dalej do ogólnych zmian środowiskowych. Do najważniejszych zagrożeń prowadzących do degradacji gleby należą:

- monokultury, które prowadzą do zubożenia gleby;

- pożary roślinności wzmagające erozję gleby, co prowadzi do pustynnienia danego obszaru;

- osuszanie podmokłych terenów i regulacja rzek obniżająca poziom wód gruntowych;

- zbyt intensywne nawożenie mineralne;

- niewłaściwa irygacja pól nawozami naturalnymi – gnojówką, gnojowicą, itp.;

- ścieki i różnego rodzaju odpady niewłaściwie składowane;

- intensywne zabiegi agrotechniczne;

- stosowanie nadmiernych ilości chemicznych środków owadobójczych chwastobójczych i grzybobójczych;

- eksploatacja powierzchniowa surowców mineralnych;

- zajmowanie obszarów rolniczych pod budownictwo przemysłowe i mieszkalne;

- emisje i imisje gazów i pyłów.

Erozja gleby jest jednym z czynników degradujących środowisko przyrodnicze,     a zwłaszcza rolniczą przestrzeń produkcyjną. Jej skutki przejawiają się w niekorzystnych z reguły trwałych zmianach warunków przyrodniczych oraz warunków gospodarczo-organizacyjnych (np. deformowanie granic pół, pogłębianie dróg).  Zmiany te prowadzą do obniżenia potencjału produkcyjnego ziemi oraz walorów ekologicznych krajobrazu.

Stopień zdegradowania gleby zależy od nasilenia erozji:

- zmywanie gleby z poziomu próchniczego występuje przy erozji słabej;

- zmiana poziomu orno-próchniczego gleby, zmniejszająca jej miąższość oraz częściowo pogarszająca właściwości biologiczno-fizyczno-chemiczne występuje dla erozji umiarkowanej;

- redukcja poziomu próchniczego, często zmycie poziomu próchniczego wywołane jest erozją średnią, a warstwa uprawna wytworzona jest z poziomu przejściowego;

- niszczenie profilu glebowego wywołuje erozję silną oraz bardzo silną, w takich warunkach warstwa uprawna tworzona jest z podłoża.

Degradacja naturalna gleb

Degradacja naturalna gleb spowodowana jest działaniem sił przyrody: wiatru, wody, siły grawitacyjnej, które wywołują erozje naturalną (geologiczną). Przebieg i charakter procesów erozyjnych zależy głównie od rzeźby i nachylenia terenu, wielkości, rozkładu i rodzaju odpadów atmosferycznych, temperatury, sposobu użytkowania terenu oraz składu mechanicznego gleb. Natężenie erozji jest wprost proporcjonalne do spadku i długości zbocza, przy czym wpływ spadku jest większy od wpływu długości zbocza.

Istotnym czynnikiem wpływającym na degradację gleb jest działalność antropogeniczna człowieka, która jest inicjowana poprzez intensywne i nieprawidłowe użytkowanie rolnicze, nadmierny wyrąb lasów, niszczenie szaty roślinnej, czy różnego rodzaju zabiegi melioracyjne powodujące erozję przyspieszoną. Zagrożeniem dla jakości gleb jest także nieuporządkowana gospodarka odpadami, a co za tym idzie powstawanie dzikich wysypisk. Na terenie miasta nie ma tego problemu, gdyż takie miejsca są sukcesywnie sprzątane.

4.3. Wody podziemne

4.3.1. Charakterystyka ogólna wód podziemnych

Wody podziemne są to wody występujące pod powierzchnią ziemi zalegające na różnych głębokościach na skutek różnych procesów geologicznych. Wody podziemne dzielą się na wody zaskórne, które występują na niewielkich głębokościach (do 2 m). Pod wodami zaskórnymi występują wody gruntowe, położone poniżej strefy aeracji. Natomiast pod wodami gruntowymi występują wody wgłębne oraz głębinowe.

Zasadnicze znaczenie w zaopatrzeniu w wodę miasta Świnoujścia tj. części lewobrzeżnej oraz części prawobrzeżnej ma czwartorzędowe piętro wodonośne. Jest to główny kolektor słodkich wód pitnych, na którym bazują wszystkie ujęcia „Bramy Świny” i ujęcie przygraniczne wysoczyznowej części Wyspy Uznam.

Ze względu na wyspowe położenie miasta, zasoby wód podziemnych ograniczone są do wielkości infiltracji z opadów, a także pozostają w kontakcie z zasolonymi wodami powierzchniowymi. Jedynym zbiornikiem słodkich wód podziemnych pod wyspami Uznam i Wolin jest nieciągła warstwa glacjalnych utworów holoceńsko-plejstoceńskich.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świnoujściu, bazuje na zasobach wód podziemnych z utworów czwartorzędowych polskiej części wyspy Uznam i zachodniej części wyspy Wolin (Półwysep Przytorski). Zgodnie z Dokumentacją Zasobów Dyspozycyjnych Wyspy Wolin, wielkość zasobów dyspozycyjnych dla zachodniej części wyspy Wolin – Półwysep Przytór (jednostka bilansowa nr 1 o powierzchni 40,39 m2) wynosi Q = 160 m3/h (3.860 m3/d).

W przypadku lewobrzeżna są to zasoby eksploatacyjne wód podziemnych zatwierdzone decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w Warszawie dla całej polskiej części wyspy Uznam (z 1983 r.). Dane dotyczące zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych dla lewobrzeża m. Świnoujścia zawarte są w tzw. Dokumentacji badań regionalnych – polska część wyspy Uznam, zatwierdzone decyzją z 15.04.1983 roku, w ilości Q = 640 m3/h.

Dla prawobrzeża są to zasoby dyspozycyjne Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 102) w granicach którego znajduje się ujęcie ZWiK Sp. z o. o. w Świnoujściu.

Przeprowadzona analiza zasobów wód podziemnych praz wielkości poboru pozwala stwierdzić, że problemy z zaopatrzeniem w wodę o odpowiedniej jakości i ilości występują okresowo i dotyczą głównie miejscowości położonych w strefie nadmorskiej, charakteryzują się one bowiem nierównomiernym zapotrzebowaniem na wodę, znacznie zwiększonym w okresie letnim.

4.3.2. Główne zbiorniki wód podziemnych

Obszar analizowanego terenu należy do regionu bilansowania RZGW Szczecin. Obszar Miasta Świnoujścia nie obejmuje zasięgiem żadnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, z tego względu potrzebne zasoby generuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 102, Zbiornik Wyspy Wolin. Występuje on w dolinach czwartorzędu i utworach międzymorenowych.

Zgodnie z mapą GZWP w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego lokalizacja GZWP nr 102 prezentuje rysunek 8.

Rysunek 8. Lokalizacja GZWP nr 102 Zbiornik Wyspy Wolin

Źródło: www.rzgw.szczecin.pl

Zestawienie parametrów charakterystycznych dla GZWP 102 Zbiornik Wyspy Wolin przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Parametry Głównego Zbiornika Wód Podziemnych

| Nr GZWP | Nazwa GZWP | Wiek utworów | Powierzchnia GZWP [km2] | Zasoby szacunkowe [ m3/d] | Zasoby dyspozycyjne [ m3/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | Zbiornik Wyspy Wolin | QDM | 112,2 | 25.200 | 22.651 |

QDM – utwory czwartorzędu w dolinach i utworach międzymorenowych

Źródło: RZGW Szczecin

4.3.3. Jakość wód podziemnych

Na terenie Miasta Świnoujścia zlokalizowane są 4 ujęcia wód podziemnych, korzystając z ich zasobów ingeruje się w środowisko przyrodnicze co powoduje zmiany tj. obniżenie jakości wody podziemnej, zmniejszenie ilości pokładów wody. Podstawowy  wpływ na wody podziemne mają tu uwarunkowania naturalne samego zbiornika, w głównej mierze stopień jego izolacji, a tym samym podatność i wrażliwość na zanieczyszczenia.

Do głównych czynników wpływających na pogorszenie stanu wód podziemnych należy eutrofizacja powierzchniowych warstw litosfery, związana z nadmiernym nawożeniem i intensyfikacją gospodarki rolnej. Spływające związki azotu (amonowego, azotynowego) przenikają zwłaszcza do płycej położonych zasobów wód podziemnych powodując ich degradację. Ponadto na typowe antropogeniczne zanieczyszczenia nakładają się zanieczyszczenia typowo naturalne np. podwyższone stężenia chlorków.

W celu ograniczenia wpływu na zasób i jakość wód podziemnych na terenie miasta wprowadzono strefy ochronne wokół ujęć tych wód zgodnie z Ustawą „Prawo Wodne” (ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku, Dz.U. Nr 115, poz. 1229, art. 58), tj. :

- Strefa ochronna ujęcia wody „Granica”

- Strefa ochronna ujęcia wody „Wydrzany”

- Strefa ochronna ujęcia wody „Odra”

- Strefa ochronna ujęcia wody „MSR”

- Strefa ochronna ujęcia wody „Przytór Wydmy”

- Strefa ochronna ujęcia wody „Karsibór”

- Strefa ochronna ujęcia wody „ZPS”

W ramach krajowego monitoringu wód podziemnych w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku wykonano badania jakości wód podziemnych              w 55 punktach badawczych  ( 22 punkty badawcze wód gruntowych, 33 punkty badawcze wód wgłębnych). Na terenie Miasta Świnoujścia znajdują się 4 punkty badawcze:                 dwa punkty wód gruntowych nr 250 oraz 1000 i dwa punkty wód wgłębnych nr 1582 oraz 1767.

Zestawienie wyników monitoringu wód podziemnych dla punktów pomiarowych na terenie Miasta Świnoujścia w latach 2004-2007 przedstawia tabela 18.

Tabela 18. Monitoring wód podziemnych na terenie Miasta Świnoujścia w latach 2004-2007

| Numer punktu | Miasto | Typ wód | Klasa wody |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 250 | Świnoujście | Gruntowe | IV | IV | IV | IV |
| 1000 |  | Gruntowe | V | V | V | V |
| 1582 |  | Wgłębne | Ø | Ø | II | IV |
| 1767 |  | Wgłębne | Ø | V | V | V |
| 2694 |  | Gruntowe | Ø | Ø | Ø | III |
| 2695 |  | Wgłębne | Ø | Ø | Ø | IV |
| 2696 |  | Wgłębne | Ø | Ø | Ø | IV |
| 2697 |  | Wgłębne | Ø | Ø | Ø | V |
| 2706 |  | Gruntowe | Ø | Ø | Ø | III |

Ø – brak opróbowania

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007

Wyniki badań wód podziemnych potwierdzają obserwowane w latach poprzednich zanieczyszczenia wód podziemnych związkami żelaza oraz manganu. Zanieczyszczenia te mają charakter typowo geogeniczny i są wynikiem szeregu przyrodniczych i geologicznych uwarunkowań. Przez substancje geogeniczne powodujące skażenie środowiska rozumie się substancje szkodliwe (płyny, gazy), których powstanie, skład chemiczny oraz właściwości fizyczne stanowią rezultat naturalnych procesów geologicznych.

Zjawisko podwyższonej zawartości żelaza i manganu występuje głównie w młodych utworach czwartorzędowych, wskutek wymywania, z budujących zbiorniki utworów, związków żelaza i manganu na drodze zmian kwasowości oraz potencjału oksydacyjno – redukcyjnego w środowisku hydrochemicznym. Istotnym czynnikiem kształtującym również chemizm wód podziemnych jest infiltracja słonych wód Morza Bałtyckiego prowadząca do zasolenia wód podziemnych (zjawisko ingresji).

Państwowy Instytut Geologiczny także dokonał oceny jakości wód w 2008 roku, na terenie Miasta Świnoujścia. Wyniki prezentujące wybrane wskaźniki oceny jakości wód podziemnych w wybranych punktach badawczych na terenie Miasta Świnoujścia prezentuje tabela 19.

Tabela 19. Wybrane wskaźniki oceny jakości wód

| Nr punktu/Nr otworu | Typ chemiczny wody | Klasa | Stan chemiczny wód podziemnych | Wskaźniki decydujące o przynależności do klas IV i V | Przekroczenie wymagań jakości wód przeznaczonych do spożycia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II/642/1* | HCO3-Cl-Ca | III | Dobry | - | Mn |
| II/643/1* | HCO3-Ca | IV | Słaby | NH4 | Mn, NH4 |
| II/644/1 | Cl-Na | V | Słaby | Cl, fluorki, NO2, B, Ba, Ca, K, Mg, Na, Se, NH4, EPW | Cl, fluorki, NO3, NO2, B, Mg, Mn, Na, Fe, Se, Barwa, NH4, EPW |
| II/1039/1* | Cl-Na | V | Słaby | NH4, NO2, Cl, HPO4, F, Mg, K, EPW, Na, Se, Ca | As, Cl, Fluorki, Mg, Mn, Na, NH4, Se, Fe, EPW, NO2 |
| I/1090/1* | HCO3-SO4-Cl-Ca | III | Dobry | - | Mn, Fe |
| I/1090/2* | HCO3-Ca | IV | Słaby | TOC | Mn, Fe |
| I/1090/3* | Cl-Na | V | Słaby | NO2, Cl, HPO4, EPW, Na | B, Cl, Na, EPW |

Źródło: Rocznik Hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Rok hydrologiczny 2008

W 2008 roku wody podziemne na terenie Miasta Świnoujścia w większości charakteryzowały się słabą klasą czystości. Przekroczenia występowały głównie na skutek zanieczyszczenia związkami żelaza oraz manganu.

4.4. Wody powierzchniowe

Pod względem zasobności w wody powierzchniowe obszar Miasta Świnoujście zaliczany jest do terenów o dość wysokim stopniu rozwinięcia. Na jego terenie zlokalizowanych jest szereg cieków i zbiorników wód słodkich i słonych. Większość z nich to akweny Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego. Głównym ciekiem przepływającym przez miasto jest Świna (odcinek około 20km), która rozgałęzia się na szereg ramion tj. Stara Głębia, Byczy Rów, Kanał Wielka Struga, Mulnik, odprowadzająca wody do Bałtyku (Zatoki Pomorskiej).

4.4.1. Morze Bałtyckie, Zatoka Pomorska

Zatoka to część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiar oraz kształt akwenu nie maja większego znaczenia.

Wybrzeże Zatoki Pomorskiej, będące fragmentem Morza Bałtyckiego jest ważnym elementem w krajobrazie Miasta Świnoujścia. W Zatoce Pomorskiej występuje bardzo dobra wymiana wód, a stale wiejące wiatry powodują powstanie utrzymujących się prądów w kierunku wschodnim.

Rysunek 9. Wody powierzchniowe Miasta Świnoujścia

www.pl.wikipedia.org

4.4.2. Delta Świny

Specyfiką wód Delty jest mieszanie się wód rzecznych i morskich i występowanie tzw. cofki (wpychania wód morskich w ujście rzeki w czasie długotrwałego występowania wiatrów północnych). To zjawisko powoduje, że nisko położone wyspy są stale pod wpływem słabo zasolonych wód.

Większość wysp pokrywa naturalna roślinność łąk i pastwisk oraz trzcinowiska. Specyfiką szaty roślinnej Delty jest obecność dużych powierzchniowo zbiorowisk roślinności halofilnej, głównie szuwaru z sitem Gerarda. Jest to jedno z kilku utrzymujących się stanowisk tej roślinności na polskim wybrzeżu morskim. Lasy pokrywające nieco ponad 1/4 powierzchni delty, zajmują obrzeża delty i tworzą szeroki pas biegnący wzdłuż zachodniej i północno-zachodniej granicy ostoi. Miejsca podmokłe zajmują  zbiorowiska olsów, na fragmentach mierzei wykształciły się nadmorskie bory bażynowe, a wnętrze wyspy Karsibór porastają lasy mieszane brzozowo-dębowe i lasy mieszane bukowo-dębowe.  Na południu Wyspy Uznam, w części przylegającej do Kanału Piastowskiego, znajduje się duża powierzchnia pól refulacyjnych, usypywanych z piasku wykopywanego podczas pogłębiania toru wodnego między portami Świnoujście i Szczecin. Znikomą część terenu, bo tylko na wyspach Karsibór i Wolin, czyli w północno-zachodniej części ostoi zajmują słabo już wykorzystywane pola orne. Największą osadą, położoną wewnątrz ostoi, jest Karsibór, inne większe wsie znajdują się na dużych wyspach Wolin i Uznam.

4.4.3. Jeziora

Jezioro, to zbiornik wodny wypełniający naturalną nieckę śródlądową, nie mający swobodnej wymiany wód z morzem. Klasyfikację jezior przeprowadza się zwykle w oparciu o sposób powstania misy jeziornej. Inaczej przeprowadzane klasyfikacje mogą brać pod uwagę cechy hydrologiczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne jeziora.

W granicach administracyjnych miasta leży jezioro Wicko Wielkie, które jest fragmentem Zalewu Szczecińskiego. Jezioro ma powierzchnię 1200 ha, z czego około 95% objętych jest ochroną parku, a około 2/3 powierzchni położone jest na obszarze Świnoujścia. Linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta. Jest to zbiornik, który ma skomplikowany układ hydrologiczny, ponieważ poddawany jest wpływom cofki wód z Zatoki Pomorskiej, wód napływających z Zalewu Wielkiego i wód płynących z Międzyzdrojów poprzez jezioro Wicko Małe. Bezpośredni dostęp do jeziora zapewniony jest w jego części północnej, z przystani żeglarskiej Łunowo, usytuowanej na końcu sztucznego kanału (tzw. Binduga).

Na terenie miasta brak jest innych naturalnych wewnętrznych zbiorników wodnych.

4.4.3.1. Kąpieliska

Warunki mikroklimatyczne oraz najszersza w Polsce piaszczysta plaża o długości 10 km i szerokości dochodzącej nawet do 100 m sprzyjają wypoczynkowi. W okresie letnim plaże w Świnoujściu są bardzo oblegane.

Obszar miasta objęty jest nadzorem terenowo-laboratoryjnym nad jakością wody powierzchniowej przeznaczonej do celów rekreacyjnych. Nadzorem zajmuje się Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Świnoujściu

Przykładowe oceny kontroli kąpielisk prowadzonej w 2008 roku przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny przedstawia tabela 20.

Tabela 20. Kontrola kąpieliska na terenie Miasta Świnoujścia

| Miejsce pobrania próbki | Nr sprawozdania | Data badania | Ocena jakości wody |
| --- | --- | --- | --- |
| Kąpielisko morskie Świnoujście-Centrum: LMW/LF-CHWiP/1552/08-Falochron LMW/LF-CHWiP/1553/08-Relaks LMW/LF-CHWiP/1554/08-Molo LMW/LF-CHWiP/1555/08-Basen LMW/LF-CHWiP/1556/08-Granica | LMW/LF-CHWiP/915/08 | 16.06.2008r. | W zakresie prowadzonych badań fizyko-chemicznych woda z kąpieliska nr LMW/LF-CHWiP/1555/08 oraz LMW/LF-CHWiP/1556/08 nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. |
| Kąpielisko morskie Świnoujście-Centrum: LMW/LF-CHWiP/1552/08-Falochron LMW/LF-CHWiP/1553/08-Relaks LMW/LF-CHWiP/1554/08-Molo LMW/LF-CHWiP/1555/08-Basen LMW/LF-CHWiP/1556/08-Granica | LMW/LF-CHWiP/915/08 | 16.06.2008r. | W zakresie prowadzonych badań mikrobiologicznych woda odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. Nr 183, poz. 1530) |
| Kąpielisko morskie Świnoujście-Warszów LMW/LF-CHWiP/1557/08-strona prawa LMW/LF-CHWiP/1558/08 -strona lewa | LMW/LF-CHWiP/916/08 | 23.06.2008r | W zakresie prowadzonych badań fizyko-chemicznych woda z kąpielisk odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. |
| Kąpielisko morskie Świnoujście-Warszów LMW/LF-CHWiP/1557/08-strona prawa LMW/LF-CHWiP/1558/08 -strona lewa | LMW/LF-CHWiP/916/08 | 23.06.2008r | W zakresie prowadzonych badań mikrobiologicznych woda odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. Nr 183, poz. 1530) |
| Kąpielisko morskie Świnoujście-Centrum: LMW/LF-CHWiP/2791/08-Falochron LMW/LF-CHWiP/2792/08-Relaks LMW/LF-CHWiP/2793/08-Molo LMW/LF-CHWiP/2794/08-Basen LMW/LF-CHWiP/2795/08-Granica | LMW/LF-CHWiP/1593/08 | 12.08.2008r. | W zakresie prowadzonych badań fizyko-chemicznych woda z kąpielisk odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. |

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu

4.4.4. Jakość wód powierzchniowych

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz zanieczyszczenia antropogeniczne.

Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim:

- niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze, zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych.

- rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojowica), a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących),

- hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych należą przede wszystkim:

- bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków  wodnych (na nieskanalizowanych obszarach);

- zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia wodnoprawnego).

4.4.4.1. Stan czystości Zatoki Pomorskiej

Badania wód Zatoki Pomorskiej wykonywane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) oraz w ramach współpracy Grupy W2 ochrona Wód Polsko – Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych.

Jakość wód Zatoki Pomorskiej kształtowana jest przez zeutrofizowane wody Zalewu Szczecińskiego, a te znajdują się pod silnym wpływem zanieczyszczeń wnoszonych przez Odrę. Dopływy ścieków bytowych z niewielkich miejscowości położonych wzdłuż linii brzegowej, mają także wpływa na jakość wód w Zatoce Pomorskiej. Na stan wód istotny wpływ mają także uwalniane zanieczyszczenia zdeponowane w osadach dennych. W ostatnich latach zaobserwowano spadek zawartości związków biogennych w wodach, szczególnie wyraźny w odniesieniu do związków fosforu. Ma to związek z powolnym procesem zmniejszenia się ładunków zanieczyszczeń wnoszonych głównie wodami rzeki Odry.

W wyniku przeprowadzonej analizy wód w Zatoce Pomorskiej, najbardziej charakterystyczne zmiany wskazują na eutrofizację wód. Wskazuje na to częste przekroczenie granicy stężenia chlorofilu „a” oraz wartości przezroczystości wody. Sytuacja ta jest wynikiem intensywnej produkcji pierwotnej i zakwitów glonów, potwierdzanych również przez wyniki badań struktury ilościowo – jakościowej i biomasy fitoplanktonu.

Wyniki badań zanieczyszczeń przemysłowych, które obejmują pomiary zawartości fenoli oraz badania metali ciężkich w wodzie wskazują, iż związki te nie stanowią obecnie istotnego zanieczyszczenia.

4.4.4.2. Stan czystości rzek

W latach 2004-2006 zaszły istotne zmiany w systemie oceny jakości wód w Polsce, mające na celu dostosowanie metodyki do wymagań UE. Od 2004 roku prawną podstawę klasyfikacji wód w rzekach stanowiło wydane na mocy art. 49 Ustawy Prawo wodne Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód.  Stan jakościowy wód określa pięć klas czystości:

- I Klasa Czystości: charakteryzuje wody o bardzo dobrej jakości,

- II Klasa Czystości: charakteryzuje wody o dobrej jakości,

- III Klasa Czystości: charakteryzuje wody o zadowalającej jakości,

- IV Klasa Czystości: charakteryzuje wody o niezadowalającej jakości,

- V Klasa Czystości: charakteryzuje wody o złej jakości.

Dla każdej z wymienionych klas czystości ustalone są normy w postaci dopuszczalnych wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń. Wynikową ocenę jakości wód opracowano w odniesieniu do grup parametrów charakteryzujących określony rodzaj zanieczyszczeń, uwzględniających:

- substancje organiczne,

- zasolenie,

- ilości niesionych zawiesin,

- związki biogenne,

- zanieczyszczenia specyficzne

- stan sanitarny.

W świetle obowiązujących klas na terenie województwa zachodniopomorskiego brak jest wód o bardzo dobrej jakości zaliczanych do klasy I.

Stan czystości rzek występujących na terenie Miasta Świnoujścia kontroluje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przez cieśninę Świny oraz Kanał Piastowski odbywa się wymiana wód pomiędzy Zalewem Szczecińskim,                 a Bałtykiem (75 %). Jakość Świny kształtuje dopływ żyznych wód zalewu, napływ wód morskich oraz zanieczyszczenia z punktowych źródeł zanieczyszczeń w rejonie Świnoujścia.

4.4.4.3. Stan czystości jezior

Wody w zbiornikach wodnych są narażone na zanieczyszczenia ze względu na położenie w zagłębieniach terenu. Podlegają one wpływom otaczającego obszaru związanym ze spływem wód powierzchniowych zawierających związki biogenne. Substancje zanieczyszczające mogą być trwale kumulowane w osadach dennych jezior.

Klasyfikacja jezior  opiera się na określeniu zasobności wód w związki mineralne              i organiczne oraz stwierdzeniu eutrofizacji. Badania oraz oceny stanu czystości jezior prowadzone są zgodnie z Wytycznymi monitoringu podstawowego jezior (Kudelska, Cydzik, Soszka 1994 r.), metodyką zatwierdzoną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Jeziora na terenie województwa zachodniopomorskiego są objęte Państwowym Monitoringiem Środowiska.

Ogólna ocena jakości wód w jeziorach opiera się na:

• ocenie klasy czystości wód, określonej na podstawie badań fizycznych, chemicznych                 i biologicznych

• ocenie kategorii podatności zbiornika na degradację, określonej na podstawie jego naturalnych cech morfometrycznych, hydrograficznych i zlewniowych.

Na terenie Miasta Świnoujścia oceną stanu czystości jeziora Wicko Wielkie zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jakość wód w jeziorze oceniana jest według 3 klas czystości :

Klasa I – wody bardzo czyste,

Klasa II – wody nieznacznie zanieczyszczone i zanieczyszczone,

Klasa III – wody silnie zanieczyszczone;

PK – wody pozaklasowe, nie spełniające parametrów dla klasy III.

Zadaniem monitoringu jezior jest określenie jakości wód. Jego podstawą jest ocena stopnia użyźnienia, a szczególnie skutków zwielokrotnionej produkcji pierwotnej. Dotyczą one zmiany barwy toni wodnej, zapachu, przezroczystości, obecności zawiesiny organicznej, a także deficytów tlenowych w warstwie przydennej. W konsekwencji mogą wystąpić zaburzenia w gospodarce rybackiej oraz znaczące ograniczenia przydatności jezior do rekreacji. Klasyfikacja jezior jest prowadzona na podstawie badań wykonywanych zgodnie z programem Systemu Oceny Jakości Jezior (SOJJ), opracowanym przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Według programu SOJJ ocena wód jezior opiera się na określeniu zasobności wód w związki mineralne                  i organiczne (azot ogólny i mineralny, ortofosforany, fosfor ogólny) i stwierdzeniu rezultatów eutrofizacji.

Integralną częścią oceny jezior według obowiązującego programu SOJJ jest określenie stopnia podatności na degradację, która jest obliczana na podstawie wskaźników morfometryczno - zlewniowych. Pod uwagę brane są następujące parametry:

- głębokość średnia, termiczne uwarstwienie wód jeziora,

- wymiana wód, długość linii brzegowej,

- wielkość zlewni całkowitej i zagospodarowanie zlewni bezpośredniej.

Podatność na degradację określana jest w sposób następujący:

- I kategoria – akwen odporny,

- II kategoria – odporność względna,

- III kategoria – akwen o niskiej odporności,

- PK - poza kategorią – brak odporności.

Jezioro Wicko Wielkie nie jest objęte monitoringiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i dlatego z uwagi na brak danych dotyczących tej problematyki nie można podać wiarygodnych danych dotyczących stanu czystości jezior na terenie gminy, a także tendencji zmian jakościowych.

4.5. Powietrze atmosferyczne

Substancje zanieczyszczające powietrze atmosferyczne mają różne stany skupienia – są to ciała stałe, ciecze lub gazy.  Mogą one swobodnie przemieszczać się z masami powietrza. Okres przebywania substancji zanieczyszczających w atmosferze jest inny dla każdej z nich i może trwać od kilku dni do wielu, wielu lat. Różne też są źródła zanieczyszczeń, które generalnie możemy podzielić na dwie grupy – naturalne i sztuczne (antropogeniczne). O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł, z uwzględnieniem przepływów transgenicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z WIOŚ Szczecin na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2006 emisja zanieczyszczeń gazowych znacznie spadła. Największy spadek nastąpił w przypadku dwutlenku siarki (ponad 60%), mniejszy natomiast dla dwutlenku azotu (24,4%) i pyłu (56%). Znaczny spadek emitowanych zanieczyszczeń do powietrza ma związek przede wszystkim z inwestycjami proekologicznymi realizowanymi w ostatnich latach w sektorze energetycznym np. instalacja odsiarczająca i odpylająca w Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest miejsce wytworzenia substancji zanieczyszczających.  Z punktu widzenia źródeł emisji wyszczególnia się emisję ze źródeł punktowych (emitory zakładów przemysłowych), powierzchniowych (sektor bytowo-gospodarczy) oraz liniowych (transport samochodowy).

Do głównych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego należą substancje gazowe tj. dwutlenek siarki (SO2) i dwutlenek azotu (NO2). Dwutlenek siarki dostaje się do atmosfery w wyniku spalania różnego rodzaju paliw zawierających siarkę lub jej związki.

Do zagrożeń, jakie powoduje zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, należą między innymi:

- zmiany klimatyczne – wzrost stężeń CO2, CH4, NO2 oraz freonów i halonów                w górnej warstwie atmosfery, poprzez wzmocnienie efektu cieplarnianego prowadzi do częstszych powodzi, susz, huraganów oraz zmiany w tradycyjnych uprawach rolniczych;

- eutrofizacja – nadmiar ilości azotu, pochodzącego z NO2 i NH3 docierającego                  z powietrza do zbiorników wodnych prowadzi do zmian w ekosystemach.

Powyższe zjawiska są następstwem wzrostu ilości substancji zanieczyszczających atmosferę. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu i ograniczaniu ilości lub eliminowaniu wprowadzania do powietrza tych substancji.

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego o charakterze przemysłowym, powstają w wyniku:

- spalania paliw: pył, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2),

- procesów technologicznych: fluor (F), kwas siarkowy (H2SO4), tlenek cynku (ZnO), chlorowodór (HCl), fenol, krezol, kwas octowy (CH3COOH),

- procesów górniczych i kopalnych.

Emisja niska, przyczynia się do wzrostu stężeń w atmosferze: dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych.

Emisja komunikacyjna, powoduje wzrost zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, będących efektem:

- spalania paliw - zanieczyszczenia gazowe: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu i węglowodory,

- ścierania opon, hamulców, nawierzchni drogowych - zanieczyszczenia pyłowe: zawierające ołów, kadm, nikiel i miedź.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska wykonują corocznie oceny jakości powietrza dla każdej ze stref województwa. Strefę stanowi aglomeracja o liczbie ludności powyżej 250 tys. oraz obszar powiatu który nie wchodzi w skład aglomeracji. W województwie zachodniopomorskim ocenie podlega 21 stref , w tym 1 aglomeracja - miasto Szczecin.

W corocznej ocenie powietrza atmosferycznego, określona strefa przypisywana jest do konkretnej klasy w zależności od stężenia zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości.

Ochronę powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup ustanowionych kryteriów, ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje następujące zanieczyszczenia:

- dwutlenek azotu NO2,

- dwutlenek siarki SO2,

- benzen C6H6,

- ołów Pb,

- tlenek węgla CO,

- arsen As,

- kadm Cd,

- nikiel Ni,

- pył PM10,

- ozon O3,

- benzo(a)piren B(a)P.

W ocenie pod kątem ochrony roślin należy uwzględnić:

- dwutlenek siarki SO2,

- tlenki azotu NOx,

- ozon O3.

Wynikiem oceny jakości powietrza pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak      i ochrony roślin, jest zaliczenie strefy do jednej z trzech klas. Wyróżnia się następujące klasy:

Klasa A - gdy stężenie zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekracza odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych oraz poziomów długoterminowych;

Klasa B – gdy stężenia zanieczyszczeń na obszarze strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych                o margines tolerancji;

Klasa C – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych;

Klasa D1 – gdy stężenie na terenie strefy nie przekracza poziomu celu długoterminowego;

Klasa D2 - gdy stężenie na terenie strefy przekracza poziomu celu długoterminowego.

Dla strefy, w której poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom dopuszczalny w przypadku gdy margines tolerancji nie został określony, wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza (POP).

Biorąc pod uwagę ocenę jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia Miasto Świnoujście zaliczamy do strefy „Powiat m. Świnoujście” o ogólnej powierzchni 197 km2, posiadającej kod PL.32.03.m.01.

Wyniki oceny według kryterium odniesionych dla ochrony zdrowia za lata 2007 -2008 prezentuje tabela 21.

Tabela 21. Ocena pod kątem ochrony zdrowia

| Kod strefy | Rok | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | Cd | As | Ni | BaP | Pb | C6H6 | CO |
| PL.32.03.m.01. | 2007 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|  | 2008 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza dla Województwa Zachodniopomorskiego, raport za rok 2007, 2008

Dla wszystkich powyższych zanieczyszczeń, zgodnie z oceną jakości powietrza w latach 2007 - 2008 roku, miasto Świnoujście należy do klasy A. Stężenia w/w związków nie przekraczają poziomów dopuszczalnych oraz docelowych. Stężenia arsenu oraz benzo(a)pirenu na terenie Miasta Świnoujścia zostały przypisane klasie A, w wyniku dokonania obliczeń modelowych oraz ich obiektywnego oszacowania

Ocena zanieczyszczeń ozonu została przeprowadzona dla kryteriów ochrony zdrowia. Miasto Świnoujście pod względem oceny zawartości ozonu w powietrzu zaliczana jest do strefy zachodniopomorskiej. Charakteryzującej się kodem  PL.32.00.b.20 i zajmującej powierzchnię 22.591 km2. Wyniki oceny według kryterium odniesionych dla ochrony zdrowia za lata 2007 - 2008 prezentuje tabela 22.

Tabela 22. Ocena pod kątem ochrony zdrowia dla ozonu

| Kod strefy | Rok | Symbol klasy wynikowej dla zanieczyszczeń O3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ze względu na ochronę zdrowia |
|  |  | Poziom docelowy określony dla ozonu pod katem ochrony zdrowia | Poziom celu długoterminowego określony dla ozonu pod kątem ochrony zdrowia |
| PL.32.00.b.20. | 2007 | A | C |
|  | 2008 | C | D2 |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza dla Województwa Zachodniopomorskiego, raport za rok 2007

Poziom celu długoterminowego dla ozonu został przekroczony pod względem ochrony zdrowia wg badań przeprowadzonych w latach 2007 – 2008. Strefie zachodniopomorskiej przypisano zgodnie z wynikami klasę C w 2007 roku oraz D2 w roku 2008. Poziom celu długoterminowego nie wymaga przygotowywania Programu Ochrony Powietrza. Jednak osiągnięcie do 2020 roku poziomów celu długoterminowego dla ozonu, jest jednym z głównych celów wojewódzkich programów ochrony środowiska.

Niepokojący jest jednak fakt przekroczenia w 2008 roku poziomu docelowego z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia dla stężenia ozonu. Termin osiągnięcia poziomów docelowych dla ozonu określono na 2013 rok. Przekroczenie poziomu docelowego wymaga opracowania programu ochrony powietrza (POP) przez Sejmik Województwa. POP powinien być określony na drodze uchwały w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny i klasyfikacji stref.

Szczegółowe wyniki z rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego w 2007 roku na stacjach w Świnoujściu (stacja na ulicy Żeromskiego - uzdrowisko) oraz w Widuchowej (stacja reprezentatywna dla całej strefy zachodniopomorskiej pod kątem ochrony zdrowia oraz ochrony roślin) przedstawia tabela 23.

Tabela 23. Ocena jakości powietrza dla Miasta Świnoujścia

| Zanieczyszczenie | Kryterium/dopuszczalne stężenie średnioroczne | Stężenie średnioroczne | Klasa strefy |
| --- | --- | --- | --- |
| Ołów Pb | ochrona zdrowia ludzi 40 μg/m3 | 0,017 μg/m3 | A |
| Pył zawieszony PM 10 | ochrona zdrowia ludzi 40 μg/m3 | 13,1 μg/m3 | A |
| Kadm w pyle zawieszonym PM10 | ochrona zdrowia ludzi 5 ng/m3 * | 1,17 ng/m3 | A |
| Nikiel w pyle zawieszonym PM10 | ochrona zdrowia ludzi 20 ng/m3 * | 4,80 ng/m3 | A |
| Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM 10 | ochrona zdrowia ludzi 1 ng/m3 * | 0,65 μg/m3 | A* |
| Zanieczyszczenie | Poziom docelowy** | Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za 2007 r. | Klasa strefy |
|  | Poziom celu długoterminowego*** |  |  |
| Ozon O3 - ochrona zdrowia ludzi | Maksimum dzienne ze stężeń 8-h śr. kr.= 120 ug/m3 dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego = 25 (średnia z 3 lat) | 25 dni* średnia z lat 2005 - 2007 | A |
|  | Maksymalna średnia 8-godz. Ze średnich kroczących w ciągu doby w roku kalendarzowym = 120 ug/m3 | 147 ug/m3 | C przekroczenie poziomu celu długoterminowego |

* poziom docelowy, termin osiągnięcia – 2010 r.

** poziom docelowy wraz z dopuszczalną częstością przekroczeń przez 25 dni w roku kalendarzowym, termin osiągnięcia – 2010 r.,

*** poziom celu długoterminowego, termin osiągnięcia - 2020 r.

A* - pomiar traktowany jako szacunkowy

Rejestrowane w roku 2007 stężenie ozonu przekroczyło poziom celu długoterminowego dla tego zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia. Maksymalne stężenie 8-godzinne na stanowisku pomiarowym w Widuchowej wyniosło 147 μg/m3. Tak więc strefa ta pod względem celu długoterminowego uzyskała klasę C. Poziom celu długoterminowego nie wymaga przygotowywania Programu Ochrony Powietrza.

Na terenie Miasta Świnoujścia znajduje się stacja pomiaru chemizmu opadów atmosferycznych. Zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, w tabeli 24 przedstawiono wyniki monitoringu chemizmu odpadów atmosferycznych na terenie Miasta Świnoujścia.

Tabela 24. Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych

| Miasto/ Posterunek | Przewodność mS/cm | Odczyn [pH] | Depozycja [kg/ha] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO4 | Nogólny | Pogólny | Cu | Pb | Zn |
| 2006 |
| Świnoujście | 37,13 | 6,29 | 1,39 | 0,69 | 0,03 | 0,007 | 0,0005 | 0,019 |
| 2007 |
| Świnoujście | 35,58 | 5,95 | 1,38 | 0,84 | 0,14 | 0,004 | 0,0008 | 0,043 |

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zanieczyszczenia opadów są wyraźnie wyższe na posterunkach usytuowanych na terenie dużych miast np. ilość związków ołowiu deponowanych z opadem atmosferycznym w dużych miastach jest znacznie wyższa, wpływ aglomeracji miejskiej jest bardzo wyraźny. Przyczynia się do tego oddziaływanie emitorów lokalnych, emisje zanieczyszczeń pochodzące z komunikacji oraz oddziaływanie czynników meteorologicznych tj. natężenie i częstość opadów atmosferycznych, cyrkulacja powietrza, kierunek i prędkość wiatru.

4.5.1. Emisja zanieczyszczeń na terenie miasta

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego to zjawisko przedostawania się do powietrza substancji i pyłów z powierzchni ziemi, które w wyniku ruchu mas powietrza mogą być przenoszone na duże odległości. Rozróżnia się emisję naturalną oraz emisję antropogeniczną. Ze względu na źródło emisji wyróżnia się emisje ze źródeł punktowych (sektor energetyczno-przemysłowy), powierzchniowych (sektor komunalno-bytowy oraz liniowych (transport samochodowy).

Na terenie Miasta Świnoujścia głównymi rodzajami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są: zanieczyszczenia komunikacyjne (liniowe), zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji, oraz zanieczyszczenia o charakterze przemysłowym (punktowe).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie na potrzeby oceny przeprowadził inwentaryzację emisji zanieczyszczeń do powietrza – punktowej, powierzchniowej i liniowej. Zestawienie rodzajów i wielkości emisji SO2, NO2, CO oraz pyłu na terenie Miasta Świnoujścia prezentuje tabela 25.

Tabela 25. Rodzaje i wielkość emisji w Mieście Świnoujściu  [Mg/rok]

| Strefa Miasto Świnoujście | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisja SO2 | 180 | 54 | 0 | 234 |
| Emisja NO2 | 95 | 35 | 37 | 167 |
| Emisja CO | 141 | 541 | 78 | 760 |
| Emisja pyłu | 248 | 119 | 13 | 628 |

Źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Emisja przemysłowa ze źródeł punktowych

Emitory punktowe na terenie Miasta są także źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W ostatnich latach ilość emisji zanieczyszczeń z tych źródeł ulega znacznej redukcji z powodu wielu inwestycji proekologicznych.

Koncentracja źródeł zanieczyszczeń w mieście spowodowana jest także zanieczyszczeniami w pewnym stopniu z okolicznych terenów. Stopień zanieczyszczenia w dużej mierze zależy od siły i kierunku (zasięg przenoszonych zanieczyszczeń) oraz częstotliwości wiatrów (ilość przenoszonych zanieczyszczeń).

Spośród całego obszaru województwa zachodniopomorskiego największa emisja SO2, NO2, CO oraz pyłu pochodzi z emitorów punktowych zlokalizowanych w zachodniej części województwa, gdzie zlokalizowane są największe źródła energetyczne np. Elektrownia „Dolna Odra”, Zakłady Chemiczne „Police”.

Emisja niska ze źródeł powierzchniowych

Poważnym problemem występującym na terenach Miasta Świnoujścia jest tzw. niska emisja, będąca głównie efektem spalania paliw o niskiej jakości w paleniskach domowych oraz związana z działalnością małych zakładów, niepodlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza. Niewielka ilość budynków jednorodzinnych (szacunkowo kilka rocznie) właścicieli prywatnych oraz kilka osiedlowych kotłowni uległo termomodernizacji, gdzie zamontowano ogrzewanie olejowe jako dodatkowe źródło ciepła. Jest to jeden ze sposobów, który może się przyczynić do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie .

Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń.

Przyczyną emisji zanieczyszczeń może być:

- spalanie węgla o różnej kaloryczności;

- opalanie drewnem;

- spalanie w piecach części odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych).

Pod względem zanieczyszczeń pyłowych i gazowych jakość powietrza na terenie miasta nie przekracza standardów jakości powietrza i dopuszczalnych poziomów docelowych. Do zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, przyczyni się budowa instalacji, które wykorzystują energię odnawialną.

Emisja komunikacyjna ze źródeł liniowych

Zanieczyszczenia komunikacyjne należą do czynników najbardziej obciążających powietrze atmosferyczne. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. Przy ocenie jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta, należy jak najbardziej uwzględnić ilość zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego, odbywającego się na jego obszarze.

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych drogowych jest droga krajowa nr 3, drogi powiatowe i gminne. Długość dróg na terenie miasta wynosi odpowiednio:

- droga krajowa – 22,936 km,

- drogi powiatowe – 37,726 km,

- drogi gminne – 67,386.

Zgodnie z danymi z uzyskanymi z Urzędu Miasta Świnoujścia, 27 lipca 2008 roku zostało zbadane natężenie ruchu na skrzyżowaniu ulicy Fińskiej oraz Duńskiej w Świnoujściu, w godzinach od 6.00 – 18.00. Wyniki wykonanych pomiarów  ruchu na skrzyżowaniu przedstawia tabela 26.

Tabela 26.  Natężenie ruchu na skrzyżowaniu ulic Fińskiej i Duńskiej w Świnoujściu

| Nazwa odcinka | Pojazdy osobowe | Pojazdy dostawcze i ciężarowe | Inne pojazdy | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skrzyżowanie: Fińska-Duńska | 621 | 48 | 120 | 789 |

Źródła: Urząd Miasta Świnoujścia

Emisja zanieczyszczeń pochodzących z ruchu kolejowego na terenie gminy jest niewielka i nie przyczynia się w znaczący sposób do pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego.

4.5.2. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Utrzymanie dobrej jakości powietrza, a nawet poprawę jego jakości, można uzyskać przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnych, doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę nawierzchni dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo energetyczne odnawialne źródło energii to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych                           i zwierzęcych. Rozwój bardziej przyjaznych środowisku alternatywnych źródeł energii, a takimi są źródła odnawialne, może być jednym z najbardziej skutecznych sposobów zapobiegania degradacji środowiska. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pozwala uniknąć lub zmniejszyć emisję zanieczyszczeń atmosfery, zużycie wody, zanieczyszczenia cieplne, odpady, hałas oraz ujemne skutki wynikające z przemysłowego zagospodarowania terenu.

Jednym z założeń ustawy – Prawo energetyczne jest wspieranie rozwiązań proekologicznych, w tym rozwój energetyki odnawialnej. Zadanie to realizowane jest przez nałożenie obowiązku zakupu energii produkowanej przez odnawialne źródła energii (OZE). Szczegółowy charakter tego obowiązku regulowany jest przez rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytworzeniem ciepła (Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 971).

Zgodnie z dokumentem „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”  zatwierdzonym uchwałą Sejmu RP         w dniu 8 maja 2003, istotnym elementem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju kraju jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, co zarazem wpłynie na osiągnięcie celów założonych w polityce ekologicznej państwa w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wpływających na zmiany klimatyczne. Istotnym celem do osiągnięcia jest zwiększenie udziału  energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym w kraju do 7,5% do 2010 roku i 14 % do 2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych.

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej określa prognozę wzrostu mocy zainstalowanej i produkcji energii z OZE na rok 2010. Szczegółowe dane określone są w tabeli 27.

Tabela 27. Prognoza krajowej produkcji energii elektrycznej z OZE na rok 2010 (dla 7,5% udziału energii elektrycznej z OZE)

| Rodzaj technologii | Moc zainstalowana [MW] | Produkcja Energii [GWh] |
| --- | --- | --- |
| Elektrownie wiatrowe | 600 | 1200 |
| Małe elektrownie wodne | 200 | 800 |
| Systemy fotowoltaniczne | 2 | 2 |
| Biogazownie komunalne | 500 | 2000 |
| Biogazownie rolnicze | 30 | 120 |
| Gaz wysypiskowy | 60 | 360 |
| Elektrowciepłownie na biomasę | 1200 | 9600 |
| RAZEM | 2.592 | 14.082 |

Źródło: Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, konieczne jest dostosowanie istniejących przepisów do dyrektyw unijnych, głównie Dyrektywy 2001/77/WE, która wymaga osiągnięcia 7,5% wskaźnika energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu energii elektrycznej brutto w 2010 roku. Istotna jest również Dyrektywa 2003/30/WE, która określa wskaźnik udziału biokomponentów (liczony wg wartości opałowej) w rynku paliw transportowych, wynoszący dla Polski 5,75%.

Na szczycie Unii Europejskiej, który odbył się 7 oraz 8 marca 2007 roku przyjęto Plan Działań integrujących politykę klimatyczną z polityką energetyczną dla państw członkowskich, mający na celu ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury         o więcej niż 2ºC, powyżej poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszyć zagrożenie wzrostem cen oraz ograniczoną dostępnością ropy i gazu. Przyjęto nowe cele UE tj. cele 3 x 20% + 10%.

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku co najmniej o 20%            w porównaniu do 1990 r.

- racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia        o 20%

- zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE do 20% całkowitego zużycia energii średnio w UE w 2020 r.

- osiągnięcie co najmniej 10% udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w 2020 roku we wszystkich państwach członkowskich.

Odnawialne źródła energii w ostatnich latach w Polsce stały się coraz ważniejszymi elementami bilansu energetycznego. Potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii w Polsce przedstawia tabela 28.

Tabela 28. Potencjał techniczny OZE w Polsce

| Źródło energii | Szacunki wg analizowanych ekspertyz PJ/rok | Szacunki KAPE S.A. w 2007 roku PJ/rok |
| --- | --- | --- |
| Biomasa | 128-895 | 530 |
| Energia wodna | 30-50 | 30 |
| Geotermia | 100-220 | 170 |
| Energia wiatru | 4-281 | 250 |
| Promieniowanie słoneczne | 55-445 | 170 |
| Razem | 317-1891 | 1150 |

Źródło: Materiały informacyjne POLEKO 2007

Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną w oparciu o odnawialne źródła energii na terenie Polski w 2006 roku przedstawia tabela 29.

Tabela 29. Instalacje wytwarzające energie elektryczną z wykorzystaniem OZE

| Rodzaj OZE | Moc zainstalowana [MW] | Liczba instalacji (szt.) |
| --- | --- | --- |
| Elektrownie na biogaz | 36,76 | 74 |
| Elektrownie na biomasę | 238,79 | 6 |
| Elektrownie wiatrowe | 152,56 | 104 |
| Elektrownie wodne | 1.081,43 | 684 |
| Łącznie | 1.509,54 | 868 |

Źródło: Materiały informacyjne POLEKO 2007

Z uzyskanych danych wynika, że udział energii elektrycznej z OZE w całkowitym bilansie energii elektrycznej sprzedanej brutto wynosi 2,6%. Udział energii z OZE w bilansie energii pierwotnej wynosi 5,5%, natomiast udział biopaliw w ogólnej ilości paliw zużywanych w transporcie w 2006 roku wyniósł 0,9%.

W Polsce istnieje wiele instytucji które świadczą pomoc inwestycyjną dla odnawialnych źródeł energii tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska oraz Banki komercyjne. Ministerstwo Środowiska poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już od drugiej połowy lat 90 finansuje przedsięwzięcia związane z OZE. W latach 2004 - 2006 NFOŚiGW dofinansował 234 przedsięwzięcia związane z OZE ( dofinansowanie: około 303,8 mln).

Mówiąc o źródłach odnawialnych należy mieć na uwadze przede wszystkim energię wodną, wiatrową, geotermalną, promieniowania słonecznego oraz produkcję biomasy. Polska dysponuje stosunkowo dużym potencjałem zasobów odnawialnych, jest on jednak zróżnicowany w poszczególnych rejonach naszego kraju. Rozpatrując rozwój energii odnawialnej na obszarze Miasta Świnoujścia, właściwe będzie kierowanie się ogólnymi uwarunkowaniami określonymi dla całego regionu zachodniopomorskiego.

4.6. Klimat akustyczny

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, ze zmianami) definiuje hałas jako: dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz                        do 16 000 Hz.

Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom hałasu danego obszaru. W decydującym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz rodzaju emitowanego hałasu, tj.:

- hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe obszary ze względu na rozległość źródeł;

- hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie;

- hałasu komunalnego towarzyszącego obiektom sportu, rekreacji i rozrywki.

Nadmierny hałas jest uciążliwością postrzeganą częściej niż degradacja innych elementów środowiska. Jego oddziaływanie nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku, lecz jego ograniczanie napotyka wiele trudności i pociąga za sobą znaczące koszty (szczególnie hałasów komunikacyjnych).

Wskaźnikiem oceny hałasu jest równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB). Poziom ten stanowi uśrednioną wartość w odniesieniu do pory doby (dzień od 6.00 do 22.00 lub noc od 22.00 do 6.00). Wartości dopuszczalne poziomu równoważnego hałasu określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia        14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku                      (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.).

Szczegółowe dane dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu zawartych w rozporządzeniu przedstawia tabela 30.

Tabela 30. Dopuszczalne poziomy hałasu

| Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB dla dróg lub linii kolejowych* |
| --- | --- |
|  | pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom |
| a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 |
| a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki d) Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 |
| a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo - usługowe | 60 | 50 |
| a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 65 | 55 |

* Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

Od stycznia 2002 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości progowych poziomów hałasu. Wskaźnikiem oceny hałasu jest tzw. poziom progowy. Przekroczenie tego wskaźnika powoduje zaliczenie obszaru, na którym             to przekroczenie występuje do kategorii terenu zagrożonego hałasem.

Czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na relacje między warunkami akustycznymi a człowiekiem jest tzw. subiektywna wrażliwość na hałas. Dotyczy ona zarówno fizjologicznych predyspozycji odbioru dźwięku, reakcji emocjonalnych jak i subiektywnych odczuć. Odczuwanie dźwięku jako hałasu zależy więc zarówno          od cech indywidualnych każdego człowieka jak też od cech fizycznych dźwięku. Wśród ludzi występują ogromne różnice indywidualne stąd ocena hałasu zależy od wieku, wrażliwości, stanu zdrowia, odporności psychicznej i chwilowego nastroju człowieka. Subiektywne odczuwanie hałasu przejawia się m. in. tym, że hałas wytwarzany przez daną osobę może nie być dla niej dokuczliwy, natomiast dla osoby postronnej może być męczący lub wręcz nieznośny. Dokuczliwość hałasu dodatkowo potęguje się wówczas, jeśli wystąpi on niespodziewanie lub nie można określić kierunku, z którego się on pojawi. Przykładową skalę subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego przedstawia poniższa tabela 31.

Tabela 31. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego

| Uciążliwość | LAeq [dB] |
| --- | --- |
| mała | <52 |
| średnia | 52...62 |
| duża | 63...70 |
| bardzo duża | >70 |

Źródło: Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady, Warszawa 1971.

Granica podziału między hałasem dokuczliwym, a niedokuczliwym jest płynna i zależna nie tylko od rodzaju słyszanych zakłóceń, ale również od odporności nerwowo-psychicznej człowieka, jego chwilowego nastroju lub rodzaju wykonywanej pracy. Bardzo często ten sam zespół dźwięków może w pewnych przypadkach wywoływać wrażenie przyjemne, a w innych znów nieprzyjemne. Wszystkie te czynniki powodują trudności w ocenie rzeczywistego zagrożenia społeczeństwa, gdy dysponujemy jedynie akustyczną oceną terenu na którym występuje skażenie hałasem. Dlatego też wyniki badań pomiarowych hałasu wymagają konfrontacji z opinią ludności wyrażoną w wypowiedziach ankietowych.

4.6.1. Hałas komunikacyjny

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego          są natężenie ruchu i udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów, stan techniczny pojazdów, rodzaj nawierzchni dróg, organizacja ruchu drogowego.

4.6.1.1. Hałas drogowy

Dynamiczny rozwój motoryzacji, a tym samym wzrost natężenia przewozów towarowych i osobowych w ruchu lokalnym i tranzytowym miał znaczny wpływ na emisję hałasu. W ostatnich latach w wyniku licznych przemian społeczno- gospodarczych na obszarze województwa zachodniopomorskiego nastąpił dynamiczny wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach na jego terenie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 2005 roku wykonała pomiary hałasu na drogach krajowych województwa zachodniopomorskiego w 26 przekrojach. Wykonane pomiary wykazały, że na terenach zabudowy mieszkaniowej podlegającej ochronie przed hałasem, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych, przy braku odpowiednich zabezpieczeń akustycznych (np. ekranów akustycznych), występują znaczne przekroczenia poziomu dopuszczalnego dźwięku zarówno w porze dziennej jak i nocnej.

Na obszarze Miasta Świnoujścia największe i główne zagrożenie hałasem komunikacyjnym występuje wzdłuż największego szlaku drogowego jakim jest droga krajowa nr 3.

Przy natężeniu ruchu na około 8.000 pojazdów /dobę na drogach krajowych, zasięg oddziaływania akustycznego nie jest duży. Przyjmuje się, że przy natężeniu ruchu około 1.000 samochodów na dobę, strefa uciążliwości mieści się w granicach pasa drogowego.

Ze względu na komunikacyjne drogowe oddziaływanie akustyczne na terenie miasta należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia ponadnormatywnych poziomów dźwięku. W tym celu należy przeprowadzić analizę układu komunikacyjnego, zadbać o stan techniczny nawierzchni, zastosować osłony dźwiękochłonne oraz dźwiękoszczelne w stosunku do zabudowy mieszkaniowej podlegającej ochronie za pomocą zabezpieczeń urbanistycznych. W stosunku do projektowanej zabudowy należy zadbać o zachowanie odpowiednich odległości od ciągów komunikacyjnych.

System komunikacyjny stwarza zagrożenia dla stanu akustycznego środowiska głównie z tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich.

4.6.1.2. Hałas kolejowy

Przez teren Miasta Świnoujścia przebiega linia kolejowa o charakterze ponad lokalnym. Jest to linia C-E 59 Świnoujście – Szczecin – Kostrzyn – Rzepin – Czerwieńsk – Zielona Góra – Nowa Sól  - Głogów  - Wrocław Grabiszyn – Opole – Kędzierzyn Koźle – Racibórz  - Chałupki – Granica Państwa - normalnotorowa, zelektryfikowana, znaczenia pierwszorzędowego.

Oddziaływanie akustyczne linii kolejowej nie stanowi poważnego zagrożenia, przede wszystkim ze względu na przebieg trasy, poza terenami zwartej zabudowy (budynki i budowle mogą być budowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, a odległość ta od skraju toru nie może być mniejsza niż 20 m – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 52 poz. 627). Jednak w obszarze Miasta, może stanowić ona problem w kwestii uciążliwości pod względem hałasu.

4.6.2. Hałas przemysłowy

Znajdujące się na terenie Miasta  zakłady przemysłowe i towarzyszące im procesy technologiczne są źródłem hałasu. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależny jest od rodzaju maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności obudowy hal przemysłowych, prowadzonych procesów technologicznych oraz od funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nimi terenów.

Hałas przemysłowy charakteryzuje się długotrwałością występowania (zmianowy charakter pracy), a także czasowymi krótkotrwałymi dużymi natężeniami.

Jednym ze źródeł hałasu przemysłowego na terenie Miasta Świnoujścia mogą być instalacje energetyczne spalania paliwa stałego w Ciepłowni Miejskiej, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Hałas powstały w wyniku pracy instalacji i urządzeń pomocniczych jest okresowy, a jego częstotliwość zależy od stopnia obciążenia ciepłowni.

W okresie letnim pracuje tylko jeden lub dwa z pięciu istniejących kotłów wysokotemperaturowych. Praca stacji uzdatniania wody jest również cykliczna na co wskazują dane zużycia i produkcji wody uzdatnionej.

Większość urządzeń pomocniczych takich jak: pompy, wentylator podmuchu pierwotnego i wtórnego powietrza, układ nawęglania i układ odżużlania wraz ze stacją uzdatniania wody znajdują się wewnątrz budynku i pracują w sposób zamienny. Na zewnątrz znajduje się wentylator wyciągu spalin i część taśmociągu układu odżużlania wraz z układem odpylania, który działa na zasadzie siły odśrodkowej.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji pracują w trybie okresowym. Ich częstotliwość zależy od zapotrzebowania w ciepło i obciążenia instalacji.

Wartość emisji hałasu istniejącej instalacji jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.07.120.826).

Dodatkowo w 2007 roku zakończono montaż ekranu akustycznego na ulicy Grunwaldzkiej dzięki czemu obniżono znacznie emisję hałasu (poniżej dopuszczalnej normy).

Rodzaje instalacji energetycznych w ciepłowni , które mogą być źródłem hałasu przedstawia tabela 32.

Tabela 32. Źródła hałasu emitowanego przez instalacje energetyczne

| Rodzaj urządzenia | Równoważny poziom A mocy akustycznej [dB] |
| --- | --- |
| Wentylator promieniowy | 85 |
| Agregat pompy wirowej | 96 |
| Gwinciarka do gwintów rurowych i walcowych | 75 |
| Pompa mieszająca nr 2 | 90 |
| Pompa stabilizująca nr 1,2,3 | 75 |
| Pompa liniowa przy podgrzewaczu wody | 60 |
| Napęd rusztu kotła | 81 |
| Silnik asymetryczny na nawęglaniu | 72 |

Źródło: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

4.6.3. Hałas komunalny

Spośród źródeł hałasu komunalnego najistotniejsze znaczenie ma hałas towarzyszący obiektom sportu, rekreacji i rozrywki. Dyskoteki, nocne kluby, obiekty koncertowe na wolnym powietrzu, nawet ogródki wiedeńskie przy restauracjach                  i kawiarniach są źródłem hałasu. Z ich działalnością związany jest dyskomfort akustyczny. Negatywnie odbierany jest również tzw. hałas osiedlowy. Na szczególną uciążliwość pod względem występowania hałasu komunalnego narażona jest Dzielnica Uzdrowiskowa na obszarze Miasta Świnoujścia.

4.7. Pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne występują w otaczającym nas środowisku, w postaci pola wytwarzanego w sposób naturalny lub sztuczny o różnych częstotliwościach.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska           (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) zostały wdrożone nowe regulacje dotyczące ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM). Ustawa definiuje pola jako, pola elektryczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz (zakres promieniowania niejonizującego). Głównym celem ochrony przed PEM jest zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska, poprzez utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczanych, lub co najmniej na tych poziomach.

Źródłami pół elektromagnetycznych wytwarzanych w sposób sztuczny, na terenie województwa zachodniopomorskiego są:

- stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (110 kV i więcej);

- stacje nadawcze radiowe i telewizyjne;

- stacje bazowe telefonii komórkowej.

Najbardziej rozpowszechnione źródła promieniowania na terenie województwa zachodniopomorskiego to m. in. - nadajniki baz telefonii komórkowej, które pracują             w paśmie 900 MHz, 1800 MHz i w wyższych częstotliwościach; - nadajniki stacji radiowych, emitujący w sposób ciągły w paśmie częstotliwości od 88 MHz do 107  MHz; - nadajniki radiostacji telewizyjnych emitujących w paśmie częstotliwości od 181 MHz                do 694 MHz.

Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego na terenie miasta są stacje transformatorowe tj.: jeden z GPZ Świnoujście zlokalizowany w rejonie ul. Steyera zasilany linią napowietrzną 110 kV, która zasila zachód Miasta Świnoujścia. Wschodnią część miasta zasilają dwa GPZ zlokalizowane w dzielnicach „Warszów” oraz „Świnoport” z dwoma transformatorami 16 MVA, które zasilane są liniami WN 110 kV.

Innym źródłem promieniowana elektromagnetycznego mogą być maszty telefonii komórkowej zlokalizowane na obszarze miasta. Na terenie Świnoujścia znajdują się 23 stacje bazowe telefonii komórkowej. Źródło emisji energii do środowiska stanowią zainstalowane na masztach anteny nadawcze (lub ich równoważne zamienniki), które składają się z anten sektorowych o częstotliwości 870-960 lub 900-1800 MHz oraz anten radiowych o częstotliwości 38 MHz.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Miasta wszystkie stacje bazowe spełniają wymagania przepisów ochrony środowiska.

W latach 2005 - 2006 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wykonywał pomiary pól elektromagnetycznych. Z badań poziomu pól elektromagnetycznych w dwóch zakresach częstotliwości (0,1 MHz – 1 GHz oraz 1 MHz   – 40 GHz) stwierdzono, że dopuszczalne poziomy emisji promieniowania elektromagnetycznego nie zostały przekroczone.

4.8. Charakterystyka elementów przyrody ożywionej

Obszar Miasta Świnoujścia charakteryzuje się niezwykle różnorodną i bogatą roślinnością. Naturalne zbiorowiska roślinne są odbiciem całokształtu warunków geograficznych, a więc klimatu, stosunków wodnych i charakterystycznego podłoża.

4.8.1.  Lasy

Przyrodniczym bogactwem Miasta Świnoujścia jest duża powierzchnia lasów, ich ogólna powierzchnia na terenie miasta wynosi 22,7 %. Przeważają w nich drzewostany sosnowe, często jednolite, w wielu wypadkach niezgodne lub częściowo niezgodne z siedliskiem. Występują także drzewostany sosnowo-bukowe, bukowe i brzozowo-dębowe, szczególnie w najstarszych klasach wiekowych (ponad 100 lat). Torfowiska niskie w południowych częściach wysp Uznam i Wolin oraz w rynnach międzywydmowych, długotrwale podtapiane, porastane są przez olsy.

Charakterystyczny dla terenów nadmorskich zespół boru bażynowego występuje tylko w 3 kompleksach. Najwięcej jest drzewostanów w średnich i starszych klasach wiekowych.

Wszystkie lasy, z wyjątkiem lasów komunalnych i prywatnych (3,7% powierzchni leśnej), są uznane za ochronne, przy czym lasy w pasach technicznych Urzędu Morskiego są uznane za glebochronne (wzdłuż wybrzeża morskiego - szerokość do 200 m) i wodochronne (wzdłuż Kanału Piastowskiego - szerokość około 50 m), a w lasach państwowych występuje 6 nakładających się na siebie kategorii ochronnych (od 2 do 5 w jednym oddziale).

Na terenach leśnych znajduje się rezerwat przyrody „Karsiborskie Paprocie”, szereg gniazd orlich i innych ptaków chronionych strefowo oraz liczne gatunki flory i fauny objęte ochroną prawną.

Szczegółowe dane dotyczące gruntów leśnych na terenie Miasta Świnoujścia zawiera tabela 33.

Tabela 33. Wykaz gruntów leśnych na terenie Miasta Świnoujścia

| Świnoujście | Grunty leśne publiczne | Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa | Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzaniu Lasów Państwowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.333,4 | 4.211,7 | 3.986,1 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie

4.8.2. Zieleń urządzona

Mówiąc o zieleni urządzonej mówimy o zagospodarowanym terenie pod względem polepszenia środowiska przyrodniczego danego obszaru. Zagospodarowanie takie ma na celu:

- zapobieganie erozji,

- kształtowanie stosunków wodnych,

- poprawę mikroklimatu,

- poprawę estetyki krajobrazu.

Do terenów zagospodarowanych w taki sposób zaliczamy parki miejskie, kompleksy pałacowo – dworskie oraz zieleń śródpolną.

Na terenie Miasta Świnoujścia istnieje znaczna część obszarów zagospodarowana w taki sposób. Teren miasta charakteryzuje się stosunkowo dużym bogactwem zieleni , wśród  nich znajdują się również obiekty objęte ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj. Park Zdrojowy. Inna zieleń miejska na terenie Świnoujścia to: promenada nadmorska, park przy ul. Chopina, cmentarz komunalny, obiekty sportowe w rejonie amfiteatru, ogrody działkowe (bardzo duży kompleks w zachodniej części miasta), niewielkie zieleńce i zieleń przyuliczna. W obrębie wymienionych obiektów znajduje się część zarejestrowanych pomników przyrody oraz duża ilość drzew i krzewów ozdobnych rzadkich, egzotycznych i o imponujących rozmiarach.

Zbiorowiska cennej roślinności naturalnej występują w obrębie wydmy szarej i szczególnie dobrze wykształconej wydmy białej (pierwotnej) wzdłuż brzegu morskiego na półwyspie Przytorskim, natomiast na lewobrzeżu w pasie oddzielającym promenadę od brzegu powszechnie występują sztucznie wprowadzone krzewy egzotyczne (wierzba kaspijska, oliwnik srebrzysty, karagana syberyjska, robinia biała).

Tereny zielone lewobrzeża stanowią:

- parki miejskie, gdzie największym i najatrakcyjniejszym założeniem jest Park Zdrojowy (we wschodniej części przekształcił się w park leśny), ponadto park przy ul. Chopina (dawny cmentarz),

- zieleń o charakterze parkowo - leśnym w sąsiedztwie Dzielnicy Nadmorskiej, gdzie znajdują się dwa duże obiekty usług ogólnomiejskich: amfiteatr i stadion,

- zieleń miejska w formie skwerów i zadrzewień ulicznych (w tym atrakcyjna zieleń promenady nadmorskiej), zieleń towarzysząca usługom zdrowia i oświaty, zieleń osiedlowa i przydomowa,

- zieleń porastająca pas wydm wzdłuż plaży,

- zieleń na cmentarzu przy ul. Karsiborskiej,

- ogrody działkowe wzdłuż granicy państwowej,

- duże partie lasów w zachodniej i południowej części wyspy Uznam.

Tereny zieleni na prawobrzeżu miasta i w rejonie fortów nad Świną nie są zinwentaryzowane i wymagają urządzenia - wyróżnia się wśród nich 2 drzewa o pomnikowych rozmiarach przy latarni morskiej, dąb szypułkowy – pomnik przyrody przy kościele w Przytorze, 600-metrowa aleja dębowa wzdłuż głównej drogi w Karsiborzu oraz 3 skupiska starodrzewu na terenach nieczynnych cmentarzy.

Zabytkowy Park Zdrojowy zlokalizowany jest we wschodniej części Miasta Świnoujścia, na wyspie Uznam. Powierzchnia Parku wynosi około 58 ha. Założony w latach 1826-1827 przez Piotra Józefa Lenne, który pełnił ówcześnie funkcję dyrektora generalnego ogrodów królewskich w Poczdamie.

Był największym i najpiękniejszym Parkiem na Pomorzu, a fakt, iż projektował go ogrodnik królewski, podnosił rangę Świnoujścia.

Podczas II wojny światowej starodrzew Parku uległ częściowemu zniszczeniu. Zachował jednak charakter naturalistycznych ogrodów z XVIII wieku.

Park jest wpisany do Rejestru Zabytków z uwagi na zachowaną XVIII – wieczną formę ogrodów miejskich, różne gatunki drzew i krzewów, unikalny układ przestrzenny.

Układ przestrzenny Parku stanowią aleje (wiązowa, kasztanowa i dębowa), rozchodzące się promieniście, powiązane ze sobą rondami i licznymi ścieżkami. Główna aleja parku  to ulica Bolesława Chrobrego, stanowi ona oś jego założenia.

Na terenie Parku rosną rzadkie okazy drzew, przeważa roślinność śródziemnomorska. Rośnie tu 46 gatunków drzew iglastych, około 30 gatunków drzew liściastych i ponad 20 gatunków krzewów, w tym gatunków rzadkich (kasztanowiec czerwony, lipa krymska, platan klonolistny, skrzydłoorzech kaukaski, jeżyna rdzawa, mahonia pospolita itp.) oraz cenne egzoty (sosna wejmutka, jodła nikko, dąb wielkoowocowy). Ponad 100 drzew posiada wymiary pomnikowe.

Od strony północno-wschodniej park posiada charakter parkowo-leśny z licznym samosiewem. Te liczne zakrzewienia i podrosty, rozwijające się spontanicznie, zagłuszają cenniejsze gatunki. Ponadto wysoki poziom wód gruntowych wpływa niekorzystnie na zabytkową zieleń, która utraciła wiele istotnych walorów z pierwotnych historycznych założeń Parku.

Władze Miasta Świnoujścia zamierzają przywrócić dawną świetność zabytkowemu parkowi zdrojowemu, ma on otrzymać swój historyczny kształt.

Zakłada się stworzenie nowych rabat, alei i placów, plenerową scenę koncertową oraz altanę widokową. Projekt przewiduje również pozostawienie miejsca na dwie restauracje, place sportowe oraz place zabaw dla dzieci. Ławki, murki mają nawiązywać stylem do epoki, w której powstał Park Zdrojowy.

4.8.3. Charakterystyka ogólna świata zwierząt

Świat zwierząt  na obszarze Miasta Świnoujścia reprezentowany jest przez wiele gatunków zwierząt. Zgodnie z opracowaniem „Waloryzacji przyrodniczej Miasta Świnoujścia”  stwierdzono, iż na terenie miasta bytuje co najmniej 11 gatunków bezkręgowców i 11 kręgowców z Europejskiej Czerwonej Listy Zwierząt oraz 22 gatunki bezkręgowców i 38 kręgowców z Polskiej Czerwonej Listy zwierząt.

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją faunistyczną na terenie miasta, wyodrębniono 38 cząstkowych stref faunistycznych. Strefy te pełnią funkcję miejsc rozrodczych oraz miejsc stałego przebywania zwierząt, zarówno bezkręgowców oraz kręgowców.

Strefy te zostały uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania Miasta Świnoujścia.

Najważniejsze z tych stref to:

- Zatoka Pomorska;

- Wydma szara i biała na wyspie Uznam i Wolin;

- Zalew szczeciński wraz ze strefą brzegową na wyspie Uznam;

- Delta Wsteczna Świny;

- Wyspa Karsibór wraz z Karsiborską Kępą;

- Cieśnina Świna, Wyspa Mielin, Kanał Piastowski, Kanał Mieliński i Kanał Mulnik (obszar IV, jednostki planistyczne A i B),

- Świdny Las (obszar III, jednostka planistyczna B).

Na terenie Miasta Świnoujścia występuje znaczna ilość dzików, które przychodzą z niemieckiej części wyspy Uznam. Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Miasta Świnoujścia w roku 2008 było ich znacznie więcej niż w latach poprzednich. 
Miasto próbuje odstraszać dziki, wyprowadzając je do lasu. Na terenach miasta rozsypywany jest specjalny granulat który ma odstraszać zwierzęta. W okolicach promenady postawiono specjalne tablice informujące turystów, by nie dokarmiali zwierząt.

Miasto planuje grupowe polowania oraz zakupienie w 2009 roku specjalnego preparatu w płynie, który posiada specyficzną skondensowaną mieszankę zapachów, który ma zniechęcić zwierzęta do żerowania w centrum miasta oraz w miejscach gdzie został on rozpylony.

4.8.4. Przyczyny degradacji szaty roślinnej i przeobrażeń fauny

Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze terenu gminy, problemy ochrony środowiska przyrodniczego dotyczą wielu dziedzin życia gospodarczego człowieka.        Do największych zagrożeń, które mają wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego należą:

- zauważalny od wielu lat obniżający się poziom wód gruntowych i powierzchniowych,

- pogorszenie się jakości wód,

- zatrucia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami bytowymi i gnojowicą,

- kłusownictwo,

- zagrożenie drzewostanów owadami,

- występowanie grzybów pasożytniczych,

- zagrożenia pożarami.

Głównym objawem degradacji środowiska przyrodniczego jest przekształcanie ekosystemów wodnych. Jest to wynikiem systematycznego obniżania się poziomu wód gruntowych i powierzchniowych na skutek zmian klimatycznych i niewłaściwego zmeliorowania terenu. W sytuacji obecnej najlepszym rozwiązaniem dla terenów, gdzie występują wahania zwierciadła wody jest zastosowanie tak zwanej małej retencji oraz ograniczenie stosowania melioracji odwadniających w większych obszarach.

W ramach ochrony dzikich zwierząt należy zwrócić uwagę na potrzebę dokarmiania zwierząt w okresach długich i intensywnych opadów śnieżnych oraz utrzymujących się mrozów.

4.9. Formy ochrony przyrody

Na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) formami ochrony przyrody są: parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie Miasta Świnoujścia znajduje się wiele form ochrony przyrody i krajobrazu.

#### 4.9.1. Parki narodowe

Park narodowy jest obszarem powołanym w celu specjalnej ochrony występującej tam przyrody ożywionej, na którym prowadzenie działalności gospodarczej jest prawnie ograniczona. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku park narodowy jest to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

W Parku narodowym wyróżnia się trzy strefy: strefę ochrony ścisłej, strefę ochrony częściowej oraz otulinę parku narodowego.

Na terenie Miasta Świnoujście znajduje się Woliński Park Narodowy.

Woliński Park Narodowy

Na terenie Miasta Świnoujścia (na niewielkiej powierzchni) znajduje się zachodnia część Wolińskiego Parku Narodowego, a konkretnie  Delta Świny i Przystań Jachtowa w Łunowie. Woliński Park Narodowy został utworzony w 1960 roku, a jego obecna całkowita powierzchnia wynosi 10.937 ha, w tym ekosystemy leśne zajmują 42,50 % powierzchni parku, ekosystemy wodne 42,80 %, a ekosystemy lądowe 14. 70 %. Pozostały obszar zajmujący 4,56 % powierzchni parku znajduje się także pod ścisłą ochroną.

Szczególne walory krajobrazowe obszaru to przede wszystkim najpiękniejszy odcinek polskiego wybrzeża klifowego, dobrze zachowane lasy bukowe, prawobrzeżny pas wód Bałtyku i wiele innych.

Obszar lądowy Parku jest silnie zróżnicowany, pierwotne utwory lodowcowe modelowane były przez wiatry, wody i stopniowo zalewane zmieniły się w bagna oraz torfowiska. Dominującym krajobrazem jest pasmo wzniesień moreny czołowej graniczące na odcinku około 15 km z morzem. Najwyższe klify osiągają wysokość około 95 m.

Drugim, pod względem zajmowanego obszaru jest krajobraz Delty Świny z kilkudziesięcioma bagnistymi wysepkami, które rozdzielone są przez liczne kanały cieśniny Świny. Delta Świny, to ostoja ptaków o światowej randze, z bogatą i cenną awifauną. Na terenie delty Świny stwierdzono występowanie 214 gatunków ptaków w tym około 140 lęgowych. Do najciekawszych gatunków tu gniazdujących należą: perkoz dwuczuby, sieweczka rzeczna, bączek, czajka, łabędź niemy, kszyk, gęgawa, biegus zmienny, ohar, rycyk, krakwa, kulik wielki, cyraneczka, krwawodziób, rożeniec, mewa czarnogłowa, płaskonos, czernica, mewa żółtonoga, gągoł, błotniak stawowy, rybitwa rzeczna, zimorodek, wąsatka, świerszczak, derkacz, brzęczka, ostrygojad, wodniczka. Ponadto z rzadko spotykanych ptaków drapieżnych w okolicznych lasach gniazdują: bielik, rybołów, kania ruda, kania czarna i trzmielojad. W Delcie Świny istnieją dogodne warunki do zatrzymywania się wielu gatunków ptaków wędrujących wzdłuż wybrzeża Bałtyku i doliny Odry. Można tu spotkać liczące setki osobników stada czajek, łęczaków, kszyków i batalionów. Delta Świny ogrywa też dużą rolę dla ptaków zimujących. Znajduje się tu jedno z najważniejszych w Polsce zimowisk gęgawy.

Trzecim typem krajobrazu na terenie Wolińskiego Parku Narodowego jest pojezierze z polodowcowymi jeziorami, ozami i kemami (okolice Warnowa). Niewielką część parku zajmuje rozległy obszar sandru (Wapnica - Karnocice).

Największe zagrożenia dla przyrody Parku to przecinające jego tereny drogi oraz linie kolejowe łączące port w Świnoujściu z pozostałymi rejonami Polski.

##### 4.9.2. Rezerwaty przyrody

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym tj. ekosystemy, ostoje oraz siedliska przyrodnicze, również siedliska roślin, zwierząt, grzybów, a także  twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi oraz walorami krajobrazowymi. Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub poszczególne jej składniki tj. fauna, flora czy twory przyrody nieożywionej.

Na obszarze Miasta Świnoujścia zlokalizowany jest jeden rezerwat przyrody. Rezerwat „Karsiborskie paprocie” to rezerwat florystyczny o powierzchni około 37,8 ha. Rezerwat położony jest na najdalej wysuniętym cyplu wyspy Uznam w Świdnym Lesie. Ochronie podlega fragment wielogatunkowego lasu liściastego, w którym najważniejszy to długosz królewski. Rezerwat jest największym skupiskiem tej paproci w Polsce, a jej wysokości tutaj dochodzą do 2 m. Powierzchnię rezerwatu oprócz długosza królewskiego porasta wiciokrzew pomorski oraz storczyki.  Zgodnie z uchwałą z dnia 22 stycznia 2007, Rada Miasta Świnoujścia pozytywnie zaopiniowała plan ochrony „Karsiborskie Paprocie” sporządzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Na terenie Miasta znajduje się jeszcze jeden „rezerwat przyrody” powołany przez organizację pozarządową, Ogólnopolskie Towarzystwa Ochrony Ptaków. Rezerwat „Karsiborska Kępa” został utworzony w celu ochrony cennej i bogatej fauny ptaków  występujących na tym terenie. Głównymi gatunkami ptaków chronionych na tym terenie są wodniczka, gatunek zagrożony w skali światowej oraz biegus zmienny. Poza nimi na terenie wyspy można spotkać ponad 140 gatunków ptaków gniazdujących i wiele przelatujących wiosną i jesienią, a także tu zimujących. Można tu wymienić: bielika, kanię rdzawą, błotniaki, ohara, płaskonosa, rożeńca, bataliona, dzikie gęsi, tracze, łabędzie krzykliwe, czaple siwe, bociany białe i czarne, żurawie, trzciniaki, pliszki żółte i wiele innych. Karsiborska Kępa jest również miejscem występowania unikatowej roślinności solniskowej np. mlecznik nadmorski,  świbka morska oraz babka pierzasta.

##### 4.9.3. Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Miasta Świnoujścia istnieje 14 pomników przyrody w postaci pojedynczych drzew, 3 pomniki przyrody w postaci krzewów oraz 8 pomników przyrody w postaci grup drzew rosnących na terenie Miasta Świnoujścia. Pomniki te zostały ustanowione zgodnie z uchwałą Nr L/419/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia                        24 listopada 2005 roku.

Szczegółowy wykaz pomników przyrody na terenie Miasta Świnoujście prezentuje tabela 34.

Tabela 34. Pomniki przyrody na terenie Miasta Świnoujścia

| Rodzaj pomniku przyrody | Opis |
| --- | --- |
| Pojedyncze drzewa | Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 335 cm rosnący na Cmentarzu Komunalnym |
|  | Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 316 cm rosnący na skrzyżowaniu ul. Sąsiedzkiej i ul. Szmaragdowej |
|  | Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 649 cm rosnący na terenie szkoły podstawowej nr 2 |
|  | Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 362 cm rosnący w pasie drogowym ul. Białoruskiej |
|  | Cedrzyniec Kalifornijski o obwodzie pnia 173 cm rosnący na terenie Przedszkola nr 10 |
|  | Platam klonolistny o obwodzie pnia 447 cm rosnący w pasie drogowym przy ul. Boh. Września 39 |
|  | Cis pospolity o obwodach pni 94 cm i 83 cm, rosnący na terenie Wojskowej Administracji Mieszkaniowej |
|  | Sosna pospolita o obwodzie pnia 162 cm wraz z bluszczem pospolitym rosnąca na terenie nieruchomości przy ul. Konopnickiej 2 |
|  | Wiąz Camperdowna o obwodzie pnia 78 cm rosnący na terenie parku przy ul. Szopena |
|  | Lipa drobnolistna o obwodzie pnia 395 cm rosnąca w pasie drogowym ul. I-go Maja przy kościele |
|  | Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 313 cm rosnący na terenie działki nr 104 obręb 1 |
|  | Świerk sitkajski o obwodzie pnia 234 cm rosnący na terenie Leśnictwa Świnoujście |
|  | Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 502 cm rosnący na terenie Leśnictwa Świnoujście |
|  | Sosna pospolita o obwodzie pnia 302 cm rosnąca na terenie Leśnictwa Świnoujście |
| Krzewy | Ostrokrzew kolczasty o obwodach pni 62 cm i 44 cm rosnący na terenie należącym do Energetyki Szczecińskiej S.A. przy ul. Konopnickiej 5 i 7 |
|  | Ostrokrzew kolczasty o obwodach pnia 52 cm rosnący na terenie działki nr 104 obręb 1 |
|  | Ostrokrzew kolczasty o obwodach pnia 57 cm rosnący na terenie nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 18 |
| Grupy drzew | Platan klonolistny (2 sztuki) o obwodach pni 380 cm i 342 cm rosnących przy drodze dojazdowej do latarni morskiej |
|  | Cis pospolity (2 sztuki) o obwodach pni 109 cm i 82 cm rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Barlickiego |
|  | Cis pospolity (2 sztuki) o obwodach pni 132 cm i 113 cm rosnących przy wejściu głównym do budynku Kapitanatu Portu Świnoujście |
|  | Cis pospolity (2 sztuki) o obwodach pni 90 cm i 43 cm rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Orkana 4 |
|  | Cis pospolity (2 sztuki) o obwodach pni 123 cm i 87 cm rosnących u zbiegu ul. Szopena i ul. Paderewskiego |
|  | Lipa krymska (17 sztuk) o obwodach pni od 113 cm do 92 cm rosnących na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Karsiborskiej |
|  | Dąb szypułkowy (90 sztuk) o obwodach pni od 171 cm do 379 cm rosnących w pasie drogowym ul. 1-go Maja |
|  | Cis pospolity (2 sztuki) o obwodach pni 97 cm i 62 cm rosnących na terenie Przedszkola przy ul. Warszawskiej |

Źródło: Urząd Miasta Świnoujścia

4.9.4. Użytki ekologiczne

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, użytki ekologiczne są to pozostałości ekosystemów zasługujące na ochronę, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Tereny użytków ekologicznych nie mogą być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych. Na terenie Miasta Świnoujścia znajduje się jeden użytek ekologiczny.

- „Wyspy Bielawki” – powołany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z  zarządzeniem Nr 72/98. Użytek ekologiczny zajmuje powierzchnię 35,26 ha. Posiada on strefę ochronną 330.224. Głównymi formami ochrony przyrody na terenie użytku są tereny bagienno-wodne porośnięte trzciną. Na terenie Uznamskich torfowisk istnieje także strefa ochronna siedlisk i rozrodu ptaków wodnych.

4.9.5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi zgodnie z ustawą z 2004 roku są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 7/2003 na terenie Miasta Świnoujścia ustanowiono jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uznamskie Torfowiska”. Zespół położony jest na wyspie Uznam ,a celem  utworzenia jest ochrona wartości estetycznych i przyrodniczych fragmentu lasów Mierzei Uznamskiej.

4.9.6. Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin, grzybów lub zwierząt i ich siedlisk w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowania bioróżnorodności. Minister Środowiska publikuje w formie rozporządzeń listy gatunków roślin, grzybów i zwierząt, które objęte są ochroną gatunkową:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz. 1764),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz. 1765),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 220, poz. 2237).

W stosunków do zamieszczonych na listach gatunków i ich siedlisk obowiązuje system ograniczeń, zakazów i nakazów, określony w ustawie o ochronie przyrody.

W zależności od statusu danego gatunku, stopnia zagrożenia i jego wrażliwości na zmiany środowiska, wprowadza się ochronę ścisłą lub częściową. Ochroną ścisłą obejmuje się gatunki szczególnie rzadkie (endemity, gatunki o niewielkiej liczbie stanowisk w skali kraju) lub zagrożone (gatunki na granicach zasięgu, o niewielkich populacjach lub związane z siedliskami szczególnie wrażliwymi na przekształcenia).

Ochronę częściową stosuje się w odniesieniu do gatunków, które w chwili obecnej nie są zagrożone, jednak w przypadku ich niekontrolowanego pozyskiwania lub eliminowania należy się spodziewać pogorszenia ich statusu. Dotyczy to np. roślin leczniczych pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych.

4.9.7. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

Innym rodzajem ochrony przyrody na terenie gminy jest Natura 2000, która została powołana na mocy postanowień Dyrektywy 92/43/EWG (tzw. siedliskowej lub Habitatowej)          a wcześniej Dyrektywy 17/409/EWG (tzw. Ptasiej). W wyżej wymienionych dyrektywach państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do utworzenia do końca 2004 roku sieci obszarów chronionych. Pojęcie oraz zasady tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 wprowadza Dyrektywa Siedliskowa, jednak część unormowań (dotyczących zasad wybierania do ochrony siedlisk ważnych dla ptaków) jest także zawarta w Dyrektywie Ptasiej.

Zgodnie z tekstem Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, NATURA 2000 jest to spójna Europejska Sieć Ekologiczna która obejmuje:

- Specjalne obszary ochrony (SOO) tworzone dla ochrony:

    - siedlisk naturalnych;

    - siedlisk gatunków roślin i zwierząt;

- Obszary specjalnej ochrony (OSO) tworzone w ramach Dyrektywy Ptasiej dla ochrony siedlisk ptaków.

połączone w miarę możliwości fragmentami krajobrazu zagospodarowanymi w sposób umożliwiający migrację, rozprzestrzenianie i wymianę genetyczną gatunków. Sieć ma w każdym państwie członkowskim UE obejmować obszary proporcjonalnie do reprezentacji na jego terytorium siedlisk naturalnych i siedlisk gatunków wskazanych w Dyrektywie Siedliskowej do objęcia tą formą ochrony.

Polska jako kraj przystępujący do Unii Europejskiej, również wzięła udział w tym programie. W ramach procesu integracji z Unią Europejską, Polska została zobowiązana do wyznaczenia na swoim terytorium sieci NATURA 2000, do dnia akcesji do UE. W pracach przygotowawczych (Projekt z marca 2004 r Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000), w celu ochrony populacji awifauny wytypowano wstępnie na terenie Polski 71 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO). OSO zajmują łącznie powierzchnię 2 438,8 tys. ha       tj. 8,6 % powierzchni kraju oraz 879,2 tys. ha obszarów morskich. Razem stanowi to 3 318,0 tys. ha.

W Europejską Ekologiczną Sieć Natura 2000 zostały także włączone tereny znajdujące się na terenie Miasta Świnoujścia.

„Zatoka Pomorska” (kod obszaru: PLB 99003) – obszar specjalnej ochrony ptaków  (OSO)

Zatoka Pomorska to akwen o bardzo dużym zróżnicowaniu dna morskiego (piaszczyste ławice, rozległe żwirowiska i głazowiska). Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 309.154,9 ha. Centralną częścią Zatoki Pomorskiej jest duże wypłycenie zwane Ławicą Odrzańską. Na tym obszarze występują co najmniej 3 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.  W okresie wędrówek i w czasie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego takich gatunków jak perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz rogaty, bielaczek, lodówka, markaczka, nurnik, tracz długodzioby. Ptaki wodno-błotne na terenie obszaru występują w koncentracjach powyżej 20.000 osobników,  zimą powyżej 100.000 osobników.

Podstawowym zagrożeniem dla środowiska naturalnego obszaru są plany lokalizowania tu farm elektrowni wiatrowych. Zagrożeniem dla ptaków może być również rybołówstwo np. sieci stawne i sznury hakowe.

„Zalew Szczeciński” (kod obszaru: PLB 32009) – obszar specjalnej ochrony ptaków  (OSO)

Całkowita powierzchnia obszaru należąca do Natury 2000 wynosi 47.194,57 ha i zajmuje polską część Zalewu Szczecińskiego. Około 80% obszaru stanowi sam Zalew Szczeciński, a pozostałe 20 % stanowią grunty orne, łąki, lasy oraz bagna. Zbiornik Zalewu Szczecińskiego jest dość płytki (średnia głębokość 2-3 m) oraz bardzo żyzny. Charakteryzuje się niezwykle dużym zagęszczeniem organizmów bentosowych                     i bogatym rybostanem.

Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej E02, występuje na nim co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Stanowi bardzo ważną ostoję dla  ptaków wodno-błotnych przede wszystkim w okresie wędrówek i zimą. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej takich gatunków ptaków jak: gęgawa, czernica, bielik, błotniak zbożowy, kania czarna, biegus zmienny, gąsiorek, ohar, perkoz dwuczuby, kropiatkasieweczka obrożna.  W okresie letnim na terenie obszaru występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego gatunków ptaków tj. łabędź krzykliwy, rybitwa czarna, czernica, gągoł, głowienka, łyska, nurogęś, ogorzałka. W okresie zimy na terenie obszaru występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego gatunków ptaków takich jak: ,łabędź krzykliwy, nurogęś, ogorzałka, markaczka, gągoł, bielaczek, bielik (do 250 osobników).

Głównymi zagrożeniami dla tego obszaru są zanieczyszczenia ściekami przemysłowymi, komunalnymi, a także ściekami pochodzenia rolniczego. Wynika to z położenia obszaru w ujściu Odry, niosącej w swych wodach zanieczyszczenia z dużego obszaru kraju. Zagrożenie stanowi także wzrastająca działalność sportowo-rekreacyjna, wypalanie roślinności, kłusownictwo, wydobywanie torfu i inne formy ludzkiej

aktywności.

Na obszarze „Zalew Szczeciński” zlokalizowany jest Woliński Park Narodowy, który zajmuje powierzchnię około 10.943 ha.

„Delta Świny” (kod obszaru: PLB 320002) – obszar specjalnej ochrony ptaków  (OSO)

Powierzchnia obszaru wynosi 8.286,046 ha. Obszar obejmuje wsteczną deltę Świny, wysoczyznową część wyspy Wolin oraz przybrzeżną strefę Zatoki Pomorskiej. „Deltę Świny” tworzą naturalne i sztuczne ramiona Świny, obejmujące położone między nimi wyspy tj. południowo-zachodnie wybrzeża wyspy Wolin oraz południowo-wschodnie fragmenty wyspy Uznam, przylegające do Kanału Piastowskiego. Ponad 70% powierzchni otwartej zajmują słonawy, zbiorowska halofilnego półszuwaru oraz płaty szuwaru właściwego. Znikomą część terenu zajmują pola orne. Powierzchnia leśna (kilkanaście % powierzchni lądowej) zajęta jest przez olsy, nadmorskie bory bażynowe, lasy mieszane brzozowo-dębowe i lasy mieszane bukowo-dębowe. Wysoczyznowa część wyspy Wolin obejmuje pasmo Wolińskiej moreny czołowej z kulminacją na wzniesieniu Grzywacz. Jej obszar pokrywają głównie lasy - bory sosnowe, lasy mieszane bukowo-dębowe                 i sosnowo-bukowe, buczyny pomorskie oraz olsy. Nieco ponad 3%powierzchni zajmują jeziora z dominującymi płytkimi jeziorami polodowcowymi. Od północy granicę lądu ustalają klify i niewielkie odcinki wydm oraz mniejsze obszary rolnicze i industrialne. Wody Zatoki Pomorskiej obejmują pas przybrzeżnych płytkich wód morskich o szerokości 1Mm             o głębokości dochodzącej do 10m. Dno dzięki zróżnicowaniu (piaszczyste, głazowiska) stanowi bardzo ważny obszar rozrodu ryb, biotop małży i makroalg. Jest to istotna baza pokarmowa ptaków migrujących i zimujących.

Na terenie obszaru występuje co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje ponad 140 gatunków ptaków, w tym stanowi ważną ostoję dla wodniczki (PCK) - gnieździ się ponad 3% populacji krajowej.  Poza tym w okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej krakwy, bielika i biegusa zmiennego. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu gnieżdzi się kania ruda, a  nieregularnie gnieżdżą się batalion  oraz błotniak zbożowy. W okresie wędrówki jesiennej występują łabędzie krzykliwe, nawet do 250 osobników, a zimą na obszarach ostoi występuje gęgawa oraz nurogęś.

Głównymi zagrożeniami dla bogactw naturalnych tego obszaru są zanieczyszczenia przemysłowe, żegluga, zlokalizowane w obrębie obszaru wysypisko odpadów komunalnych m. Świnoujścia,  zaniechanie wypasu, wiosenne wypalanie roślinności, rybołóstwo (sieci stawne),  obwałowania niektórych wysp wstrzymujące zalewy, eutrofizacja.

Na terenie „Delty Świny” zlokalizowane są formy ochrony przyrody tj. Rezerwat Przyrody „Karsiborskie Paprocie” zajmujący powierzchnię  (37,8 ha), Społeczny Rezerwat Przyrody- stowarzyszenie na rzecz ochrony wybrzeża (35 ha), „Karsiborska Kępa” oraz Woliński Park Narodowy (10.937 ha).

„Wolin i Uznam” (kod obszaru: PLH 320019) – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO)

Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 30.454,85 ha. Na terenie obszaru leży ostoja ptasia o randze europejskiej Delta Świny E01. Obszar stanowi samodzielną jednostkę fizyczno-geograficzną, tj. mezoregion wysp Uznam i Wolin. Wyspy oddziela od siebie cieśnina Świny, zaś od lądu na zachodzie po stronie niemieckiej Piana, na wschodzie natomiast Dziwna. Obszar obejmuje dwie wyspy: Wolin i Uznam, razem z 5-cio kilometrowym pasem wód przybrzeżnych pomiędzy Karnocicami i Lubinem (500 m szerokości; wody są płytkie do 1,5 m). Krajobraz ukształtował się dopiero w okresie postglacjalnym; obejmuje takie utwory, jak moreny czołowe i denne. Jądra obu wysp tworzą wzniesienia morenowe, osiągające 115 m n.p.m. i opadające w kierunku morza i Zalewu Szczecińskiego wysokimi falezami. Do wypiętrzeń morenowych przylegają usypane przez fale morskie szeregi piaszczystych niewysokich wałów, tworzące bądź to tereny równinne, bądź o bardziej zróżnicowanej konfiguracji obszary wydm o różnym stopniu zaawansowania rozwoju szaty roślinnej. Często spotyka się tu ogromne głazy narzutowe. Charakterystyczne dla tego obszaru są wysokie klify, oraz białe i szare wydmy. Fragmentem ostoi jest delta rzeki Świny, obejmująca naturalne i sztuczne kanały oraz liczne wyspy z torfowiskami, łąki, trzcinowiska i małe pola; są tam także płaty lasów olszowych. W ostoi znajduje się też kilka jezior, głównie eutroficznych.

Obszar charakteryzuje się  niepowtarzalnymi wartościami przyrodniczymi skupiającymi na swoim terenie rzadkie siedliska i związane z nimi fitocenozy, niejednokrotnie o zasięgu występowania ograniczonym tylko do tego obszaru. Ostoja charakteryzuje się ogromną różnorodnością ekosystemów lądowych, bagiennych i wodnych oraz bogatą florą (1135 gatunków roślin naczyniowych) w tym wielu gatunków prawnie chronionych, rzadkich bądź zagrożonych. Łącznie na terenie obszaru  zidentyfikowano 31 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, a wśród nich siedliska priorytetowe tj. nadmorskie wydmy szare (doskonale wykształcone i zajmujące największą powierzchnię), nadmorskie wrzosowiska bażynowe, murawy kserotermiczne ze stanowiskami storczyków, żywe torfowiska wysokie, torfowiska nakredowe, bory i lasy bagienne. Ogółem wyróżniono tu ponad 60 zbiorowisk roślinnych o naturalnym charakterze (lasy, zarośla, zbiorowiska nabrzeżne, piaskolubne, wodnobłotne, słonorośla).

Ostoja charakteryzuje się także bogatą fauną, stwierdzono tu 20 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Szczególnie licznie występują bezkręgowce z priorytetową pachnicą dębową Osmoderma eremita. Jelonek rogacz ostatni raz został zarejestrowany w latach 1970-80., w drzewostanach dębowych w okolicy Wzgórza Grzywacz i Góry Marii, nie został jednak potwierdzony w inwentaryzacji przyrodniczej w 1997r. Zagrożone wyginięciem w skali światowej żubry występują tylko w zamkniętej hodowli restytucyjnej w Wolińskim Parku Narodowym, na kilkunastu hektarach ogrodzonego kompleksu lasu.

Przekształcenia fitocenoz w wyniku naturalnych procesów sukcesyjnych powodujące zanik typowych biotopów, głównie łąk niskoturzycowych i solniskowych, będącymi naturalnymi siedliskami unikalnej flory i rzadkich gatunków ptaków. Presja drapieżników jest przyczyną dużych strat w lęgach wielu ptaków. Porzucanie tradycyjnych sposobów użytkowania ziemi (wypas i koszenie) umożliwia rozwój szuwarów trzcinowych i wysokich, kępiastych traw. Oddziaływania antropogeniczne to przede wszystkim  kłusownictwo, zanieczyszczenia środowiska spowodowane bliskością portu, składowiska odpadów itd.

Obszar w większej części nie podlega ochronie, a na jego terenie zlokalizowany jest Woliński Park Narodowy (10 937 ha), rezerwat przyrody „Karasiborskie Paprocie” (37,8 ha),  Łuniewo (10,5 ha), społeczne rezerwaty przyrody: „Karsiborska Kępa”                (180 ha),  Wyspy Bielawki (34 ha),oraz użytki ekologiczne.

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (kod obszaru: PLH 320018) - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO)

Całkowita powierzchnia terenów ostoi wynosi 52.611,99 ha. Obszar położony           u ujścia rzeki Odry obejmujący również jej dolny odcinek, Zalew Szczeciński, Wyspę Chrząszczewską i Zalew Kamieński. Dźwina i Zalew Kamieński to najbardziej naturalne elementy ujścia Odry. Średnia głębokość tego rozległego kompleksu wodnego wynosi 3,5 - 4,0 m. Wokół wybrzeży zalewu ciągną się, zmiennej szerokości płycizny przybrzeżne sięgające niekiedy zwłaszcza po stronie wschodniej 800 metrów w głąb akwenu. Ich maksymalna głębokość osiąga 1,0 - 1,5 m. W zacisznych enklawach różnych części zalewu są one miejscem występowania wielu gatunków hydrofitów. Zalew Szczeciński ograniczają od północy tereny wyspy Wolin i Uznam. Ze środowiskiem morskim Bałtyku Zalew Szczeciński połączony jest poprzez koryto Dziwny na wschodzie, Świny w środkowej części oraz poprzez Pianę na zachodzie. Przy wylotach ramion ujściowych wód zalewu rozwijają się delty wsteczne powstające w trakcie wlewania się wody morskiej do jego akwenu, co ma miejsce podczas sztormów, bądź przy długotrwałych silnych wiatrach z kierunków północnych. Wiatry północne powodują zjawisko tzw. "cofki", w efekcie której następuje podwyższenie stanu wód w zalewie, sięgające czasem nawet do 1,00 m. Z racji okresowych wlewów wody morskiej w zalewie zmieniają się parametry chemiczne, zwłaszcza w zakresie zawartości chlorków, temperatury i wysycenia powierzchniowych warstw wody tlenem. Obszary terenów przyległych głównie po stronie wschodnich wybrzeży stanowią płaską strefę nadzalewową, którą pokrywają utwory mineralne, bądź organiczne torfów zakumulowanych w lokalnych obniżeniach i płytkich basenach nadzalewowych. Jedynie wybrzeża północne na niewielkim odcinku oraz wschodnie wyspy Wolin mają bardziej zróżnicowaną rzeźbę i znaczną rozpiętość wysokościową.

Laguna zajmuje około 75% całego obszaru ostoi. Łącznie zidentyfikowano tu 15 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Torfowe obszary Basenu Czarnocińskiego są miejscem występowania wielu prawnie chronionych bądź rzadkich gatunków roślin naczyniowych, a także licznych mchów brunatnych i torfowców. W rejonie Miroszowa w zachodniej części zalewu występuje zjawisko abrazji klifowego brzegu - klif żywy.

Zalew Szczeciński ma kluczowe znaczenie dla ichtiofauny regionu, a także Polski. Wstępują tu gatunki ryb i minogów chronionych różnorodnych środowisk; słodko i słonowodnego - estuarium. Efektem tego, jest występowanie gatunków ryb charakterystycznych dla obu tych środowisk. Obszar leży na szlaku wędrówek tarłowych między innymi takich gatunków jak: certa, aloza, łosoś, troć wędrowna, czy węgorz. Jest miejscem tarła wielu gatunków ryb np. parposz, różanka. Łącznie zidentyfikowano tu 17 gatunków zwierząt i roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Rozległy obszar wód Zalewu Szczecińskiego oraz urozmaicona strefa wybrzeży zasiedlona różnymi zbiorowiskami roślinności bagiennej, szuwarowej i wodnej jest miejscem egzystencji wielu gatunków ptaków, które znajdują tu dobre warunki żerowania, rozrodu i odpoczynku podczas migracji. W okresie zimowym można tu obserwować bieliki w ilości do 250 osobników. Obszar obejmuje ważne ostoje ptasie o randze europejskiej.

Najistotniejsze zagrożenia dla przyrody tego obszaru to przede wszystkim przemiany roślinności powodujące zanik typowych biotopów - łąk niskoturzycowych i solniskowych, które odpowiadają rzadkim gatunkom ptaków oraz presja drapieżników przyczyniająca się do  dużych strat w lęgach wielu ptaków. Innymi rodzajami zagrożeń są dzikie wysypiska odpadów, bliskość portu, składowisko odpadów komunalnych oraz bliska obecność Zakładu Chemicznego Police.

Obszar w większości nie jest chroniony.

„Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (kod obszaru: PLH 990002) - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO)

Całkowita powierzchnia chronionego terenu wynosi 242.553,2 ha. Zatoka Pomorska to akwen o bardzo dużym zróżnicowaniu dna morskiego (piaszczyste ławice, rozległe żwirowiska i głazowiska). Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 309.154,9 ha. Centralną częścią Zatoki Pomorskiej jest duże wypłycenie zwane Ławicą Odrzańską.

„Ostoja na Zatoce Pomorskiej” jest kluczowym obszarem dla ochrony siedliska 1110 oraz terenem regularnych obserwacji morświna. Obszar ten jest również ważny dla bałtyckiej populacji parposza. Ważna ostoja ptaków o randze międzynarodowej E82. Podstawowym zagrożeniem dla ostoi są plany lokowania tu farm elektrowni wiatrowych. Zagrożeniem dla morskich zwierząt może być także rybołóstwo np. sieci stawne i sznury hakowe.

Realizacja Europejskiej Ekologicznej Sieci NATURA 2000 na terenie miasta ma w sposób ciągły umożliwiać przekazywanie dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń poprzez zachowanie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego obszarów charakteryzujących się występowaniem wartościowych przyrodniczo siedlisk oraz rzadkich roślin i zwierząt. Takie obszary nazwano w programie ostojami.

Ochrona obszaru w ramach sieci NATURA 2000 nie wyklucza jego gospodarczego wykorzystania. Jednakże każdy plan lub przedsięwzięcie, które może w istotny sposób oddziaływać na obiekt wchodzący w skład sieci, musi podlegać ocenie oddziaływania jego skutków na ochronę obiektu. Zgoda na działania szkodzące obiektowi może być wyrażona wyłącznie w określonych przypadkach i pod warunkiem zrekompensowania szkód w innym miejscu (w celu zapewnienia spójności sieci).

Kraje członkowskie współfinansują ochronę obszarów NATURY 2000. Dyrektywa zawiera zasady tego finansowania. Stan chronionych siedlisk i gatunków, a także sytuacja na obszarach wchodzących w skład sieci, są monitorowane.

Dyrektywa przewiduje również procedurę rezygnacji z uznawania danego obszaru za ostoję wchodzącą w skład sieci, jeśli na skutek naturalnych procesów utraci chronione wartości.

4.9.8. Sieć Econet

Projekt sieci ekologicznej ECONET-POLSKA wywodzi się z powstałej w 1992 roku Europejskiej Sieci Ekologicznej - ECONET. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET- POLSKA została opracowana w 1995 i 1996 roku jako projekt badawczy National Nature Plan (NNP) w ramach Programu Europejskiego Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Również Czechy, Słowacja i Węgry uczestniczyły w tym projekcie i podobnie jak Polska przyjęły jednolite założenia koncepcji sieci paneuropejskiej EECONET (European Ecological Network) wraz z metodyką jej wyznaczania.

Choć sieć ECONET-POLSKA nie posiada umocowania prawnego, jest pewną wytyczną polityki przestrzennej. Zgodnie z definicją podaną przez Autorów koncepcji "Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA” jest wielkoprzestrzennym systemem obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu.

Sieć ECONET-POLSKA pokrywa 46 % kraju. Składa się ona z obszarów węzłowych i łączących je korytarzy ekologicznych, wyznaczonych na podstawie takich kryteriów, jak naturalność, różnorodność, reprezentatywność, rzadkość i wielkość. Wyznaczono ogółem 78 obszarów węzłowych (46 międzynarodowych i 32 krajowych, które razem obejmują 31 % powierzchni kraju) oraz 110 korytarzy ekologicznych              (38 międzynarodowych i 72 krajowych, które razem obejmują 15 % powierzchni kraju).  Do koncepcji krajowej sieci ECONET – POLSKA zostały włączony obszar Świnoujścia.

Rysunek 11. Sieć ECONET- POLSKA na obszarze Świnoujścia

Biocentra i strefy buforowe                    Obszary węzłowe o

znaczeniu międzynarodowym

Źródło: www.seenet.info

Sieć ECONET - POLSKA zawiera w sobie również obszary prawnie chronione (parki narodowe i krajobrazowe oraz rezerwaty), ostoje przyrody CORINE lub ważne ostoje ptaków, które najczęściej są "wbudowane" w najcenniejsze fragmenty obszarów węzłowych jako tzw. biocentra (regionalne i lokalne).

4.10. Poważne awarie

Poważne awarie to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast poważne awarie przemysłowe to poważna awaria w zakładzie.

Obejmują one następujące rodzaje zdarzeń:

- zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska w wyniku awarii               i katastrof w zakładach przemysłowych, transporcie, rozładunku i przeładunku materiałów niebezpiecznych i innych substancji;

- pożary na rozległych obszarach lub długo trwające a także towarzyszące awariom z udziałem materiałów niebezpiecznych, powodujące zniszczenie lub zanieczyszczenie środowiska;

- zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska w wyniku katastrof budowli hydrotechnicznych;

- zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska w wyniku klęsk żywiołowych: huraganów, powodzi, suszy, trzęsienia ziemi.

Zagrożeniem mogącym wystąpić na terenie miasta jest również transport drogowy materiałów niebezpiecznych, stwarzając potencjalną możliwość wystąpienia awarii. Transportem drogowym przewozi się głównie substancje ropopochodne i gaz płynny, amoniak, kwas siarkowy i kwas fluorowodorowy, tlenek ołowiu.

Jednym z najważniejszych zadań w zakresie prewencji awarii przemysłowych jest ewidencja źródeł, mogących spowodować tego typu zagrożenia, którą prowadzi Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Na terenie Świnoujścia znajdują się dwa zakłady o dużym ryzyku awarii przemysłowej np. Morska Baza Paliw Płynnych- BALTCHEM S.A., Baza Paliw               PKN Orlen S.A. Ponadto na terenie miasta znajduje się także jeden zakład ujęty w rejestrze potencjalnych sprawców awarii. Jest to Przedsiębiorstwo Portowe Euroterminal Sp. z o. o. na terenie którego znajdują się dwie chłodnie.

Obecność na terenie miasta źródeł awarii przemysłowych zmusza do prowadzenia polityki przestrzennej w kierunku zmniejszenia zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Musi to wynikać z zapisów w studium uwarunkowań oraz strategii zrównoważonego rozwoju.

4.11. Zestawienie wielkości zasobów i walorów przyrodniczych

Walory przyrodnicze Miasta Świnoujścia są znaczne, jednak należy też wziąć pod uwagę ich czynniki ograniczające rozwój miasta. Zestawienie poszczególnych elementów przyrodniczych oddziaływujących na kształtowanie gospodarczego i przyrodniczego rozwoju miasta przedstawia poniższa tabela 35.

Tabela 35. Zasoby i walory przyrodnicze istniejące na terenie Miasta Świnoujścia

| Element przyrodniczy | Czynniki prorozwojowe | Czynniki pogarszające możliwości rozwojowe |
| --- | --- | --- |
| Położenie – przygraniczne | rozwój ruchu turystycznego napływ obcego kapitału nawiązanie współpracy gmin po obu stronach granicy | zwiększenie natężenia ruchu na trasach przygranicznych zwiększona eksploatacja dóbr naturalnych |
| Rzeźba terenu – cechy krajobrazowe są pochodnymi procesów zlodowacenia skandynawskiego | dobre miejsce dla rozwoju turystyki i miejsc spokojnego wypoczynku | pogorszenie jakości gleb gwałtowny spływ powierzchniowy powodujący erozję gleb zróżnicowane warunki gruntowo – wodne |
| Wody powierzchniowe – morze Bałtyckie, Zatoka Pomorska, jezioro Wicko Wielkie | rozwój transportu wodnego rozwój hodowli ryb oszczędna eksploatacja wód podziemnych bardzo dobre warunki dla rozwoju turystyki i sportów wodnych | zła jakość wód powierzchniowych nie badana jakość wód niektórych cieków i zbiorników wodnych możliwość zatrucia i wystąpienia chorób skóry mała liczba strzeżonych kąpielisk |
| Wody podziemne - głównych zbiorników wód podziemnych Nr 102 – Zbiornik Wyspy Wolin | ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na jakość wód podziemnych | ograniczenia w ilości zużycia wody ograniczenia rozwoju niektórych gałęzi przemysłu niedobory wody w okresach bezdeszczowych ograniczenie nowego osadnictwa |
| Klimat – intensywnie występujące wiatry | rozwój technologii wykorzystujących energię wiatrową | zwiększona erozja wietrzna gleb |
| Szata roślinna – bogata i zróżnicowana | możliwość tworzenia form ochrony przyrody i krajobrazu dobre warunki do rozwoju bazy turystycznej rozwój przemysłu drzewnego | ograniczenia w lokalizacji niektórych inwestycji i działalności gospodarczej |