Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.60.2018

Zakres rzeczowy robót.

Wykonanie remontu  sanitariatu  w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10    przy ul. Monte Cassino 24-25  w Świnoujściu.

Remont sanitariatu ma na celu zwiększenie ilości kabin sanitarnych dla dzieci o 1 szt. oraz dodatkowe zamontowanie 2 szt. umywalek .

Dla uzyskania ww. celu należy:

- zdemontować ostatnią od strony okna kabinę sanitarną  wraz z miską ustępową,

- dokonać podziału powierzchni ostatniej kabiny (zdemontowanej) dla utworzenia dwóch oddzielnych kabin sanitarnych,

- wykonać podejścia kanalizacji ściekowej i instalacji wodnej dla zamontowania misek ustępowych typu compact,

- wykonać podejścia j.w. lecz dla podłączenia 2 szt. umywalek szerokości 40 cm, z półnogą, baterią stojącą na tej samej ścianie co drzwi wejściowe, położenie na tej ścianie płytek glazurowanych do wysokości około 1,50 m w kolorze dopasowanym do istniejących ścian  (patrz Fot. 5).

-   odtworzenie płytek posadzki oraz ścian po wykonaniu podejść przyłączy wc i umywalek,

- wykonanie dodatkowych 2 kabin dopasowanych do istniejących,

- oklejenie parapetu okiennego nakładką pcv.

Fot.1,2. WC – widok kabiny do remontu.

Fot. 3, 4. Widok – kabina do przebudowy.

Fot. 5. Widok na ściankę do montażu 2 szt. umywalek.

Dodatkowo należy wykonać w istniejącej ścianie wewnętrznej gr. 1 cegły otwór drzwiowy z osadzeniem nadproża z dwuteownika 2 x MP 120mm dł. 150cm  wraz z osadzeniem drzwi z ościeżnicą.

Drzwi i ościeżnica  drewniane dopasowane do istniejących, typ wzmocniony (przed zamówieniem wygląd i rodzaj drzwi należy  uzgodnić z zamawiającym).

Wymiary drzwi : 90x200 (otwór drzwiowy 90 cm w świetle ościeżnicy).

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.