Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia, obejmuje w szczególności:

- Roboty budowlane obejmujące „Przebudowę i modernizacja istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Śródmiejskiej w Świnoujściu” w niżej opisanym zakresie:

- Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy od 0,20 do 0,60m, oraz montaż w studzienkach przed wylotami kołnierzowych klap zwrotnych z PEHD

- Budowa przepompowni wód opadowych wraz z rurociągiem tłocznym i wewnętrzną linią zasilającą

- Budowa układu podczyszczania wód opadowych,

- Roboty rozbiórkowe jezdni bitumicznej oraz odtworzeniowe nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingu w ciągu ul. Wybrzeże Władysława IV oraz w obrębie Placu Rybaka,

- Przebudowa kolidującego odcinka wodociągu,

- Rozbiórka kolidujących fragmentów nieczynnej sieci ciepłowniczej,

- Przedmiot zamówienia podstawowego określa szczegółowo dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4.3 do siwz „Wykaz dokumentacji projektowej.”

- Podane w przedmiarze robót ilości i asortyment robót należy traktować, jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

przedmiot główny:

45232130-2 - roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania

wody burzowej,

przedmioty dodatkowe:

45000000-7	- roboty budowlane

45111200-0  - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

ziemne,

45232460-4	- roboty sanitarne,

45330000-9	- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45311200-2	- roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

- W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nieodbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

- wyglądu (struktura, barwa, kształt),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania na własny koszt wykonawcy:

- niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia projektowe) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej,

- zamiennych rysunków wykonawczych,

oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.