Załącznik nr 2 do zapytania cenowego WIZ.ZP.271.2.79.2018

Opis przedmiotu zamówienia: roboty rozbiórkowe

Wykonanie robót rozbiórkowych  obiektów gospodarczych położonych na zapleczu budynku przy ul. Łużyckiej 4 oraz  przy ul. Jachtowej w Świnoujściu.

Komórki gospodarcze na zapleczu  ul. Łużyckiej 4.

Fot.1. Widok na budynek gospodarczy do rozbiórki.

Fot.2-3. Widok budynku gospodarczego do rozbiórki przy ul. Łużuckiej 4.

Powierzchnia zabudowy 38 m2, wysokość: 2,50m – 2,70 m.

Komórki gospodarcze dobudowane do istniejącej ściany działki sąsiedniej którą należy pozostawić bez uszkodzeń.

Komórki gospodarcze w zabudowie szeregowej, bez podpiwniczenia, fundamenty betonowe, ściany murowane z cegieł, posadzki betonowe, drzwi drewniane, dach konstrukcji drewnianej jednospadowy kryty papą bitumiczną.

Część budynku przy ul. Jachtowej w Świnoujściu.

Powierzchnia  zabudowy:250 m2, wysokość budynku około 4,0 m.

Rozbiórka obejmuje część budynku gospodarczego (warsztat samochodowy).

Budynek bez podpiwniczenia, wolnostojący konstrukcji mieszanej ściana zewnętrzna szczytowa, ściana z ogniomurem  oraz podmurówka do wysokości około 80 cm konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej, powyżej podmurówki konstrukcji drewnianej z obiciem z desek. Ściany działowe murowane, dach konstrukcji drewnianej pokryty papą bitumiczną.

Fot. 4,5 Widok części szczytowej oraz frontowej budynku do rozbiórki.

Fot. 6. Widok części  budynku do rozbiórki.

Fot. 7,8. Strona tylna oraz ściana ogniomuru – granica części przewidzianej do rozbiórki

Dodatkowo należy rozebrać część istniejącego murka ogrodzeniowego wysokości około 50 cm  przed elewacją frontową budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na odcinku około 10 mb.

Zakres robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych:

- całkowita (wraz z fundamentami) rozbiórka obiektów budowlanych i oczyszczenie terenu z gruzu i materiałów porozbiórkowych oraz materiałów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń (pomieszczenia są opróżnione),

- wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych,- oraz odpadów znajdujących się wewnątrz obiektów na miejskie wysypisko odpadów na Wyspie Wolin wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za przyjęcie na wysypisko. Odpady wymagające utylizacji (papa) wymagają oddzielnego dokumentu przyjęcia na składowisko z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju złożonego odpadu.

- Uporządkowanie terenu po rozbiórce łącznie z nawiezieniem ziemi do poziomu terenu przyległego w miejscach usunięcia fundamentów.

W celu dokonania oględzin w/w. obiektów oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-4574.