Załącznik do zapytania ofertowego WIZ.271.2.95.2018

Zakres rzeczowy robót obejmujący wymianę centrali telefonicznej wraz z montażem instalacji telefonicznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu.

1. Montaż nowej centrali telefonicznej w sekretariacie szkoły.

Wymagania dla nowej centrali:

- minimum 16 analogowych abonentów wewnętrznych z możliwością rozbudowy o minimum

8,

- co najmniej jeden aparat systemowy,

- dwie linie analogowe miejskie,

- możliwość nagrywania rozmów (min. 1 kanał),

- zasilanie buforowe,

- możliwość łączenia central protokołem eSSL,

- możliwość włączenia abonentów wewnętrznych VoIP,

- możliwość podłączenia translacji miejskich VoIP.

2. Nowe aparaty telefoniczne Panasonic – bezprzewodowe – 14 szt.

3. Automatyczny, programowalny sterownik dzwonków szkolnych (elektroniczna woźna),

4. Szafa Rack 19” 6U.

5. Okablowanie telefoniczne do wybranych przez użytkownika 14 punktów na terenie szkoły.

6. Uruchomienie i sprawdzenie działania  całości nowego systemu telefonii w szkole.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.