Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.387. 2018

Zakres rzeczowy robót remontowych w pomieszczenia biurowego  numer 107 na I piętrze  budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia. Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum.

Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 48,82 m2

Zakres prac:

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami oraz sprzętów i zabudowy meblowej przed wykonywaniem robót malarskich,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

- zmycie ścian i sufitu, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i sufitu,

- wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi, zagruntowanie całej powierzchni ścian i sufitu,

- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm na ścianach,

- przygotowanie powierzchni  do malowania tj. zagruntowanie podkładem dla farb lateksowych,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor  do uzgodnienia z Zamawiającym,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- oczyszczenie i malowanie grzejników farbą do grzejników,

- wymiana wyłączników świecznikowych podtynkowych (3 szt) oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały.

Fot. 1,2 ściany i sufity do remontu pok. 107

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące i koszty wywozu zużytych opakowań i odpadów na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach malarskich i inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące.