Załącznik do zapytania ofertowego nr

WIZ.271.2.118 . 2018

Zakres rzeczowy remontu dachu budynku gospodarczo – magazynowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55  w Świnoujściu.

- rozbiórka papy bitumicznej z całości dachu : 16,0 m x 7,50 m,

- zerwanie pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej na całej długości 2 połaci dachu

dwuspadowego,

- wymiana rynien i rur spustowych z pcv fi 80 (rury spustowe z dolną rewizją dla wybierania

liści),

- wymiana części deskowania (5 m2)

- przygotowanie podłoża połaci dachu pod położenie nowego pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej na całej długości 2 połaci,

- położenie nowego pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm i szerokości w rozwinięciu około 35 cm na całej długości okapu od strony frontowej budynku,

- położenie papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia na całej powierzchni dachu.

Fot. 1. Widok obiektu na którym prowadzone będą roboty dachowe.

Należy uwzględnić wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.