Załącznik nr 2 do zapytania cenowego WIZ.ZP.271.2.41.2019

Opis przedmiotu zamówienia: roboty rozbiórkowe

Wykonanie robót rozbiórkowych budynków gospodarczych  położonych na zapleczu ul. Bohaterów Września – działka nr 615/13 i 615/18 obręb 6  w Świnoujściu.

Powierzchnia  zabudowy: 60 m2,

Wysokość budynku około 2,60  m.

Rozbiórka obejmuje 2 obiekty gospodarcze (2 garaże w zabudowie zwartej) garaże parterowe, bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, dach płaski jednospadowy konstrukcji drewnianej pokrycie z papy bitumicznej.

Fot. 1. Widok elewacji frontowej(północnej).

Fot. 2,3. Garaż z kanałem.                                      Fot.3.

Fot.4,5. Garaż bez kanału.                                               Fot. 5.

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:

- całkowita (wraz z fundamentami, posadzkami, kanałem w garażu) rozbiórka obiektu i oczyszczenie terenu z gruzu i materiałów porozbiórkowych oraz materiałów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń, wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych,- oraz odpadów znajdujących się wewnątrz obiektów na miejskie wysypisko odpadów na Wyspie Wolin wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za przyjęcie na wysypisko. Odpady wymagające utylizacji (papa) wymagają oddzielnego dokumentu przyjęcia na składowisko z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju złożonego odpadu.

- Uporządkowanie terenu po rozbiórce łącznie z nawiezieniem ziemi do poziomu terenu przyległego w miejscach usunięcia fundamentów.

Zamawiający wymaga dostarczenia w terminie odbioru końcowego robót rozbiórkowych dokumentów potwierdzających złożenie materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami.

W celu dokonania oględzin w/w. obiektów oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-4574.