Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.100.2019

Zakres rzeczowy robót elewacyjnych budynku gospodarczego (garażowego) położonego na zapleczu budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu

Wymiary budynku: 32,50m x 11,0m, wysokość  H=5,10m-4,40m

Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, konstrukcja ramowa żelbetowa, ściany osłonowe murowane. Ślusarka okienna krosnowa szklona szkłem zwykłym  i zbrojonym.

Wrota garażowe rozwieralne, drewniane. Stropodach żelbetowy, jednospadowy kryty papą termozgrzewalną. Rynny i rury spustowe pcv.

ELEWACJA WSCHODNIA.

- 8 bram garażowych drewnianych : naprawa lub wymiana zawiasów metalowych, naprawa poprzez flekowanie ubytków w deskach bram garażowych (wypadnięte sęki, uszkodzenia), czyszczenie ręczne/mechaniczne skrzydeł wrót garażowych z przygotowaniem powierzchni do nałożenia lakierobejcy, obustronne pokrycie  bram dwukrotne lakierobejcą w kolorze ciemno brązowym, obustronne zabezpieczenie dołu bram na wysokość 30 cm środkiem ochronnym Maxolin.

- uzupełnienie brakujących elementów docieplenia styropianem grubości 5 cm w miejscach nad wrotami garaży z ich zamocowaniem do podłoża z desek oraz położeniem siatki na kleju i zagruntowaniem zgodnie z technologią docieplenia metodą lekką mokrą.

- uzupełnienia oszklenia pojedynczych małych szyb w naświetlach okiennych,

- uzupełnienie uszkodzonego gzymsu żelbetowego pośredniego oraz wieńczącego zaprawą cementową szczepną np. firmy BOLIX do naprawy balkonów,

- uzupełnienie uszkodzonych progów betonowych,

- uzupełnienie tynków elewacji, zeskrobanie starej farby elewacyjnej, przygotowanie powierzchni do malowania (szpachlowanie), gruntowanie ścian, malowanie farbą elewacyjną sylikonową (odporną na porażenia glonami) białą.

Fot. 1, 2 Widok elewacji wschodniej..

ELEWACJA ZACHODNIA (od ul. Pułaskiego)

- dziewięć okien stalowych – uzupełnienie szklenia szkłem zbrojonym, czyszczenie konstrukcji okien, malowanie emalią ftalową do metalu w kolorze ciemny brąz.

- wymiana istniejących parapetów zewnętrznych podokiennych na parapety z blachy

ocynkowanej lub powlekanej,

- wymiana połamanego odcinka rynny pcv fi 80 (około 10 mb),

- naprawa tynku elewacji do poziomu cokołu ceglanego poprzez uzupełnienie ubytków z

zaprawy cementowo-wapiennej,

- czyszczenie cokołu z cegieł metodą ciśnieniową (hydrofobizacja) – usunięcie istniejącej farby, czyszczenie spoin i ich uzupełnienie, impregnacja całego cokołu.

Fot. 3,4. Elewacja zachodnia.

- malowanie ściany elewacyjnej farbą elewacyjną sylikonową białą z przygotowaniem powierzchni do malowania (szpachlowanie, czyszczenie, gruntowanie).

- wykonanie opaski betonowej szerokości min. 40 cm z płytek betonowych 40 x 40 cm na podsypce piaskowej 10 cm i obrzeżem trawnikowym wys. min. 20 cm.

ELEWACJA PÓŁNOCNA.

- naprawa tynku elewacji do poziomu cokołu ceglanego poprzez uzupełnienie ubytków z zaprawy cementowo-wapiennej,

- malowanie ściany elewacyjnej farbą elewacyjną sylikonową białą z przygotowaniem powierzchni do malowania (szpachlowanie, czyszczenie, gruntowanie).

- wykonanie opaski betonowej szerokości min. 40 cm z płytek betonowych 40 x 40 cm na podsypce piaskowej 10 cm i obrzeżem trawnikowym wys. min. 20 cm.

Fot.5,6. Elewacja Północna.

- czyszczenie cokołu z cegieł metodą ciśnieniową (hydrofobizacja) – usunięcie istniejącej

farby, czyszczenie spoin i ich uzupełnienie, impregnacja całego cokołu.

ELEWACJA POŁUDNIOWA.

- istniejący kolorowy mural do pozostawienia,

- naprawa ubytków tynku, naprawa betonowego gzymsu wieńczącego z malowaniem farbą

elewacyjną białą.

Fot.7,8. Widok elewacji południowej.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz zawierać poszczególne wyceny wszystkich czterech elewacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie remontu tylko wybranych elewacji.