Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.248. 2019

Zakres rzeczowy robót posadzkowych pomieszczeń biurowych Wydziału Księgowości na II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum. Ponadto Zamawiający przewiduje etapowanie robót w poszczególnych pomieszczeniach.

Pomieszczenie biurowe nr 201 o  powierzchni użytkowej  45,2 m2

- zdjęcie listew przypodłogowych drewnianych, usunięcie starej podłogi z wykładziny dywanowej i desek parkietowych, przygotowanie odkrytego podłoża, położenie systemu wyrównawczego z wykładziny podkładowej typu Forbo Quckfit,

- położenie  i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Optima iQ, wykonaniu łączenia zgrzewanego w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny, wykończenie:  listwa progowa x 2 i wykończenie listwami przypodłogowymi  rdzeniowymi np. S 100 life firmy Dollken.

Fot. 2 Widok podłogi do remontu.

Pomieszczenie biurowe nr 201 A o  powierzchni użytkowej  45,2 m2

- zdjęcie listew przypodłogowych drewnianych, usunięcie starej podłogi z wykładziny dywanowej i desek parkietowych, przygotowanie odkrytego podłoża, położenie systemu wyrównawczego z wykładziny podkładowej typu Forbo Quckfit,

- położenie  i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Optima iQ, wykonaniu łączenia zgrzewanego w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny, wykończenie:  listwa progowa x 2 i wykończenie listwami przypodłogowymi  rdzeniowymi np. S 100 life firmy Dollken.

Fot. 2 Widok podłogi do remontu.

Fot. 3 Widok podłogi do remontu.

Kolory  wykładziny i listew przypodłogowych do uzgodnienia z zamawiającym,

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym również wykończenie progów drzwiowych po wykonaniu nowej podłogi.