ZAKRES   RZECZOWY  ROBÓT

Wykonanie  robót remontowo – budowlanych w pracowni chemicznej  Szkoły Podstawowej nr 1 budynek „B” ul. Witosa 12 w Świnoujściu.

Roboty remontowo – budowlane obejmują instalację wod. – kan. , elektryczną  doprowadzoną do projektowanych stołów laboratoryjnych przy których będą prowadzone zajęcia z  dziećmi.

W istniejącej klasie znajduje się pion kanalizacyjny żeliwny do wymiany, instalacja wodna, elektryczna do przebudowy, oraz   wentylacja grawitacyjna.

Szczegółowy zakres robót obejmuje projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót które  stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Fot.1 Sala do remontu .                                                 Fot. 2  Sala do remontu.

Fot. 3.   J.w.                                                                        Fot.4.   J.w.

Roboty posadzkowe obejmują demontaż istniejącego postumentu wraz z wykładziną na podeście, przygotowanie podłoża po zdjęciu wykładziny w miejscu podestu i położenie nowej wykładziny marmoleum w kolorze takim samym lub bardzo zbliżonym do istniejącego.

Zakup i dostawa mebli (stoły laboratoryjne, dygastorium)  leży po stronie użytkownika – Szkoły Podstawowej nr 1. Wykonawca powinien skorelować podłączenie instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej do zamówionych stołów poprzez kontakt z  podanym przez użytkownika  producentem/dostawcą ww. mebli i wyposażenia.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Fot.5,6,7,8.. Sala zaplecza.                                            Fot.6.

Fot. 7.                                                                                       Fot.8.

Obiekt jest udostępniony dla wizji lokalnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

Informacje dodatkowe: Leszek Kozłowski  – Inspektor Infrastruktury i Zieleni Miejskiej – tel. 91 321 4574.