Załącznik do zapytania ofertowego WIZ.271.2.92.2019

Zakres rzeczowy robót obejmujący wymianę 9 szt. drzwi zewnętrznych do pomieszczeń technicznych w budynku „B” Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu.

- drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo, zewnętrzne, ocieplone styropianem /poliuretanem z ościeżnicą stalową o trzech zawiasach. Grubość blachy nie mniej niż 0,5 mm, kolor ciemny brąz, drzwi z klamką, zamkiem z wkładką patentową min. 2 klucze. Grubość drzwi z ociepleniem nie mniejsza niż 4 cm.

Wymiary drzwi w świetle otworu:

2,04 x 0,80 m  - 1 szt.

1,97x 1,00 – 1 szt.

1,97 x 1,05m – 1 szt.

1,95m x 1,08 m – 1 szt.

1,96 x 1,03 m – 1 szt.

1,96m x 1,06 – 3 szt.

2,05m x 1,30 – drzwi 2 skrzydłowe asymetrycznie dzielone – główne skrzydło 90 cm w świetle ościeżnicy, drugie skrzdło blokada góra- dół.

Należy również zamontować płytę poliwęglanu jednokomorowego do istniejącej konstrukcji stalowej zadaszenia drzwi zewnętrznych wejściowych do sali gimnastycznej (wymiar 150 x 100 cm).

Zamówienie obejmuje demontaż i utylizację starych drzwi po wymianie, obróbki tynkarskie ościeży drzwiowych po wymianie ościeżnicy drzwiowej, wraz z  malowaniem emulsyjnym,  sprzątanie i mycie po robotach, wywiezienie materiałów po wymianie drzwi na miejskie

składowisko odpadów,

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.