Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.309.2019

Zakres rzeczowy  remontu pomieszczeń biurowych Wydziału Komunikacji parterze i Wydziału Zdrowia na I piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/2 w Świnoujściu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum. Ponadto Zamawiający przewiduje etapowanie robót w poszczególnych pomieszczeniach. Z uwagi na potrzeby Zamawiającego związane z sukcesywnym przekazywaniem pomieszczeń do użytku, Zamawiający dopuści możliwość częściowego rozliczenia za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia

I Etap

1. Pomieszczenie biurowe nr 209 o powierzchni użytkowej  10,16 m2

Fot.1. Widok na sufit pomieszczenia biurowego

Fot.2. Widok na ściany pomieszczenia biurowego

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- prace rozbiórkowe i demontażowe ościeży drzwiowych,

- montaż wraz z obróbką nowych ościeży drzwiowych, montaż drzwi wewnętrznych, pełnych ze wzmocnieniem (typ Porta lub równoważne),

- zmycie ścian i sufitu, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitu, gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3 mm, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitu,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor jasny beż   (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym),

- malowanie sufitu farbą emulsyjną białą,

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania,

- wymiana 1 szt. wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- montaż 3 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych, natynkowych, świetlówkowych, z blachy stalowej z kloszem typ oprawy Lena Lighting : Solaris 2 x 58 W. Montaż opraw oświetleniowych potwierdzony pomiarem natężenia światła a gniazd wtykowych potwierdzony pomiarem skuteczności zerowania,

- usunięcie wykładziny podłogowej pcv,  demontaż starego podłoża z płyty,  położenie nowego podłoża z płyty wiórowej osb o grubości  nie mniejszej niż 22 mm do położenia nowej wykładziny rulonowej  pcv typu Tarket,

- położenie  i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Primo Plus,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny;

- wykończenie:  wykładzina podłogowa wywijana na ścianę na wysokość min. 10 cm., listwa progowa x 2.

Kolor wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym.

2. Pomieszczenie biurowe nr 109 o  powierzchni użytkowej  10,27 m2

Fot.3. Widok na sufit pomieszczenia biurowego

Fot.4. Widok na ściany pomieszczenia biurowego

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed

wykonywaniem robót malarskich

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- prace rozbiórkowe i demontażowe ościeży drzwiowych,

- montaż wraz z obróbką nowych ościeży drzwiowych, montaż drzwi wewnętrznych, pełnych  ze wzmocnieniem (typ Porta lub równoważne),

- zmycie ścian i sufitu, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitu, gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3 mm, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor jasny beż   (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym),

- malowanie sufitu farbą emulsyjną białą,

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania,

- wymiana 1 szt. wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- montaż 3 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych, natynkowych, świetlówkowych, z blachy stalowej z kloszem typ oprawy Lena Lighting : Solaris 2 x 58 W.

Montaż opraw oświetleniowych potwierdzony pomiarem natężenia światła a gniazd wtykowych potwierdzony pomiarem skuteczności zerowania.

3. Pomieszczenie biurowe nr 007  o powierzchni użytkowej 17,21 m2

Fot.5. Widok na sufit pomieszczenia biurowego

Fot.6. Widok na ściany pomieszczenia biurowego

- wyniesienie sprzętów i urządzeń lub zabezpieczenie ich folią malarską przed   wykonywaniem robót malarskich,

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- prace rozbiórkowe i demontażowe ościeży drzwiowych do pomieszczenia 007,

- montaż drzwi z certyfikatem antywłamaniowym klasy C (Gerda lub równoważne) z obróbką,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor jasny beż

(odcień do uzgodnienia z Zamawiającym).

4. Pomieszczenie przedsionka i wc o łącznej powierzchni użytkowej 7,20 m2

Fot.7. Widok przedsionka

Fot.8. Widok na ściany pomieszczenia wc

- prace rozbiórkowe i demontażowe istniejącego wc oraz starych ościeży drzwiowych,

- kompleksowy remont wc obejmujący: wykonanie nowych ścianek działowych, montaż nowych drzwi z obróbką, przeniesienie i wymianę oświetlenia, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie i poziomie, wymianę grzejnika, zakup oraz wykonanie białego montażu (miska ustępowa, umywalka ceramiczna wiszącą z półnogą, z baterią z mieszaczem), zakup i instalację podgrzewacza wody, położenie ceramiki na ścianach i podłodze, malowanie sufitu farbą zmywalną w kolorze białym, wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie uruchamianej włącznikiem oświetlenia,

- prace rozbiórkowe i demontażowe ościeży drzwiowych drzwi wejściowych, obróbka wykończeniowa ściany bez montażu drzwi,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

-  położenie  i przyklejenie wykładziny ściennej, winylowej rulonowej o grubości min 1,50 mm, 100% produkcja wolna od ftalanów, np. ProtectWALL lub równoważna, do pełnej wysokości ścian, dopasowanej kolorem do wykładziny podłogowej, łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny, wykończenie ścian odbojnicą płaską ścienną w kontrastowym kolorze,

- malowanie sufitu farbą emulsyjną białą,

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania,

- wymiana wyłączników świecznikowych podtynkowych oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłączniki i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- dobór urządzeń  i kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym.

II Etap

5. Pomieszczenia biurowe nr 003, 004, 005, 006 o łącznej powierzchni użytkowej 63,50 m2

Fot.9. Widok na sufit pomieszczeń biurowych

Fot.10 -13. Widok na ściany pomieszczeń biurowych

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed

wykonywaniem robót malarskich

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- prace rozbiórkowe i demontażowe ościeży drzwiowych w 4 pomieszczeniach oraz starych listew przypodłogowych,

- montaż wraz z obróbką czterech nowych ościeży drzwiowych, montaż drzwi wewnętrznych, pełnych ze wzmocnieniem (typ Porta lub równoważne),

- montaż nowych listew przypodłogowych rdzeniowymi np. S 100 life firmy Dollken o wysokości min. 8 cm.

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor jasny beż   (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym),

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą,

- oczyszczenie i malowanie grzejników żeliwnych emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania,

- wymiana wyłączników świecznikowych podtynkowych oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłączniki i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały.

6. Pomieszczenie korytarza  i WC o łącznej powierzchni użytkowej 7,74 m2

Fot.14-15. Widok na ściany pomieszczeń wc i korytarza

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- prace rozbiórkowe wc oraz demontaż  drzwi do pomieszczenia wc,

- kompleksowy remont wc obejmujący: montaż nowych drzwi z obróbką, wymianę oświetlenia, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie i poziomie, wymianę grzejnika, zakup oraz wykonanie białego montażu (miska ustępowa, umywalka ceramiczna wisząca z półnogą, z baterią z mieszaczem), zakup i instalację podgrzewacza wody, położenie ceramiki na ścianach i podłodze, malowanie sufitu farbą zmywalną w kolorze białym, wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie uruchamianej włącznikiem oświetlenia, wszystkie akcesoria i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,

- prace rozbiórkowe i demontażowe ościeży drzwiowych drzwi wejściowych, obróbka otworu drzwiowego,

- montaż drzwi z certyfikatem antywłamaniowym klasy C (Gerda lub równoważne) z obróbką,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

-  położenie  i przyklejenie wykładziny ściennej, winylowej rulonowej o grubości min 1,50 mm, 100% produkcja wolna od ftalanów, np. ProtectWALL lub równoważna, do pełnej wysokości ścian, dopasowanej kolorem do wykładziny podłogowej, łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny, wykończenie ścian odbojnicą płaską ścienną w kontrastowym kolorze,

- malowanie sufitu farbą emulsyjną białą,

- oczyszczenie i malowanie grzejników żeliwnych emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do  malowania,

- wymiana wyłączników świecznikowych podtynkowych oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłączniki i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- dobór urządzeń  i kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące: wywóz gruzu na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach budowlanych i malarskich – wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14 w godzinach 7.30 -15.30.