#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.50.2019 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.:

„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – sektor 1 – etap 1”

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

przedmiot główny		45111291-4	- roboty w zakresie zagospodarowania terenu

przedmioty dodatkowe:	45000000-7	- roboty budowlane

45111200-0	- roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowę i roboty ziemne

45233120-6	- roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7	- roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45311200-2	- roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – Sektor 1 – etap 1” w oparciu o projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz dokumentację uzupełniającą. Zadanie jest kontynuacją działań przy rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu i uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu EWT Interreg Va tytuł: „Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury turystycznej, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej /Parku Zdrojowego, Tierpark Greiswald e.V., Feldherren – Akademie e.V.”

Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiącą integralną część umowy, z uwzględnieniem poniższych zapisów :

- Zakres obejmuje rewaloryzację zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu - działki nr 118/2, 162, 164 obręb 0002, nr 223 obręb 0006 Świnoujście – z wyłączeniem zagospodarowania placu zabaw.

Realizacja robót budowlanych w celu rekompozycji Parku w oparciu o wielobranżowe projekty budowlany i wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

W związku z możliwą realizacją w przyszłości melioracji sektora 1 Parku Zdrojowego w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie przepustów pod ciągami pieszymi. Z projektu zieleni natomiast wyłącza się wycinkę drzew wymienionych 
w Tabeli inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem Park Zdrojowy sektor 1 – wskazanych jako kolidujące z projektowaną melioracją.

Ponadto Zamawiający wprowadza następujące zmiany w stosunku do projektu:

- nawierzchnie:

  - aleje brukową należy wykonać z kostki granitowej, łupanej, płomieniowanej (z uwagi na uzyskanie antypoślizgowej powierzchni bezpiecznej dla użytkowników), wypełnionej spoiną na bazie żywicy. Parametry kostki: klasa I, 10x10 cm, kolor jasny szary, gęstość objętościowa: 2,65 Mg/m³, wytrzymałość na ściskanie: 202 MPa, nasiąkliwość: 0,4 %. Spoina na bazie żywicy (epoksydowa, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa spoina do wypełniania fug kostki brukowej z kamienia naturalnego) musi się charakteryzować: trwałością, wytrzymałością na duże obciążenia, mrozoodpornością, nienasiąkliwością, odpornością na produkty ropopochodne i sól drogową stosowaną przy odladzaniu, wytrzymałością na maszynowe czyszczenie i odpornością na strumień wody pod ciśnieniem - nie ulegać wypłukiwaniu, nie porastaniem trawą i chwastami, eliminowaniem ryzyka zapadania obcasów (bezpieczeństwo użytkowników)

  - aleje bruk – żwir: zamienia się wskazaną w projekcie kostkę wielkości 10 x 10 cm na mniejszą 4 x 6 cm z uwagi na dostosowanie do pozostałych sektorów parku. Kostka granitowa, łupana, płomieniowana, klasa I, kolor jasny szary, spoina na bazie żywicy (epoksydowa, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa spoina do wypełniania fug kostki brukowej z kamienia naturalnego).

  - aleje żwirowe – nawierzchnia mineralna o uziarnieniu 0/8mm na podbudowie z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm. Nawierzchnia z materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak: kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące (np. glina). Nie krusząca się i nie pyląca, odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz łatwa w obróbce. Posiadająca wysoką odporność na ciężar, ścieranie 
i niebrudząca. Proponowana technologia wykonania Hanse Grand / Hanse Mineral lub równoważna. Kolor beżowy,

  - Na placu zabaw należy zastosować nawierzchnię piaskową oraz wykonać obrzeże betonowe z gumową nakładką, rezygnuje się z wskazanego w projekcie bruku drewnianego ze względu na konieczność częstej impregnacji i brak trwałości (nawierzchnia ta nie sprawdza się na innych inwestycjach),

- mała architektura:

  - ławki – proponuje się wykonanie ławek parkowych model Lowther – Glasdon Europe AB lub równoważnych, z uwagi na stopniową wymianę istniejących ławek w pozostałych sektorach parku na ww. model,

  - kosze - Użytkownik wskazuje, iż w pozostałych sektorach parku zastosowano kosze Glasdon Europe – Topsy JubileeTM, kosze na śmieci wskazane w projekcie z uwagi na brak pokrywy nie sprawdziły się podczas poprzednich inwestycji na terenie parku, należy zastosować wskazany model bądź równoważny, ilość koszy 21 sztuk, lokalizacja zostanie wskazana na etapie realizacji,

  - stojaki na rowery należy zastosować analogiczne jak zastosowane są w pozostałej części Miasta tj. stojak z poprzeczką,

  - z zakresu robót wyłącza się wyposażenie placu zabaw, przedmiot zamówienia obejmuje jedynie wykonanie nawierzchni placu zabaw.

Pozostała elementy projektu realizowane będą zgodnie z dokumentacją załącznik nr 3 do SIWZ.

Należy również uwzględnić umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi programu EWT Interreg Va.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie przepustów W1 – Wl1, P1 – P2, P3 – P4, P5 – P6, P7 – P8, P9 – P10, S4 – Wl2, S2 – Wl3, oraz rurociągów i studni znajdujących się pod ciągami pieszymi – alejkami granitowymi, żwirowo – granitowymi i żwirowymi. Wykonanie ww. robót jest niezbędne do umożliwienia w przyszłości realizacji melioracji sektora 1 Parku Zdrojowego w Świnoujściu bez konieczności dokonywania rozbiórki wykonanych alejek.

Wszystkie wskazane elementy winny być realizowane zgodnie z projektem melioracji 
w załączniku nr 3 do SIWZ.

- Przedmiot zamówienia podstawowego określa szczegółowo dokumentacja projektowa dotycząca zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2.3 do siwz „Wykaz dokumentacji projektowej.”

- Podane w przedmiarach robót ilości i asortyment robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

- wyglądu (struktura, barwa, kształt),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania na własny koszt wykonawcy:

- niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia projektowe) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej,

- zamiennych rysunków wykonawczych,

oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.