ZAKRES   RZECZOWY  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  zabudowy tarasu znajdującego się w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Witosa 7 w Świnoujściu  dla lokalizacji gabinetów do pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi.

Budynek przedszkola piętrowy, nie podpiwniczony wolnostojący.

Powierzchnia użytkowa budynku: 900 m2, pow. tarasu: 6,0 m x 13,76 m =82,56 m2

Kubatura: 3300 m3,

Wysokość: 8,20m

Budynek wybudowany w połowie lat 70 tych XX wieku, wyposażony w instalacje:

- wod.-kan.,

- c.o. i c.w.u. – węzeł cieplny,

- gazową (kuchnia),

- elektryczną,

- hydrantową

Budynek murowany, konstrukcja ścian mieszana, stropy DZ 5, stropodach z płyt korytkowych częściowo wentylowany.

Przedmiotowy taras przeznaczony do zabudowy stanowi strop nad parterem budynku , jego częścią kuchenną i gospodarczą.

Taras pokryty jest papą termozgrzewalną i ogrodzony balustradą obecnie nie użytkowany. Dostęp do tarasu z poziomu sali zajęć grupy przedszkolnej na I piętrze.

Fot.1,2. Widok tarasu z poziomu jego posadzki.

Fot.3. Taras - widok elewacji zachodniej.                       Fot.4. Taras – widok elewacji północnej.

Fot. 5. Taras – widok elewacji południowo zachodniej.

Prace objęte projektowaniem obejmują:

- projekt budowlano – wykonawczy wielobranżowy: architektura, konstrukcja, instalacje c.o.,

wentylacji, elektryczne wraz z kompletem uzgodnień, opinii i sprawdzeń wymaganych

przepisami dla obiektu tego rodzaju w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla branży budowlanej, sanitarnej i

elektrycznej,

- kosztorysy inwestorskie i  przedmiary robót dla poszczególnych branż.

Projektant zapewni wykonanie opracowań i analiz określonych powyżej z należytą starannością w zakresie niezbędnym dla dalszego procesu realizacji inwestycji, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

Projekt w ilości 5 egz., kosztorys inwestorski 2 egz., przedmiary 2 egz., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.

Oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF . Zapis zostanie wykorzystany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Obiekt przedszkolny jest udostępniony dla wizji lokalnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

Informacje dodatkowe: Leszek Kozłowski  – Inspektor Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami – tel. 091 321 4574.