#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.4.2020 dotyczącym wyboru wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj ściany wspinaczkowej w Sali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu.

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie   projektu budowlano – wykonawczego oraz warsztatowego projektu montażu ściany wspinaczkowej  wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę  ( jeśli dotyczy) a następnie  wykonanie w oparciu o wykonaną dokumentację robót budowlano - montażowych polegających  na montażu ściany wspinaczkowej oraz wykonaniu wszystkich niezbędnych robót towarzyszących

- Dokumentacja projektowa,  o której mowa w pkt. 1 zostanie wykonana na podstawie wytycznych zawartych w  Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ i będzie obejmować:

- opracowanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w formie wizualizacji 3D koncepcji ściany wspinaczkowej w celu uzgodnienia ostatecznej formy przestrzennej ściany,

- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego obejmującego wszystkie niezbędne branże, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z lokalizacji ściany w istniejącym obiekcie, dla  wszystkich niezbędnych branż spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. z dnia 2018.10.09, Dz.U.2018.1935)  oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. z dnia 2013.09.24, Dz.U.2013.1129)

Uwaga:

- dokumentacja projektowa dotycząca obiektu, w którym ma być zlokalizowana ściana wspinaczkowa będąca przedmiotem zamówienia dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miasta Świnoujście pod linkiem: http://bip.um.swinoujscie.pl/przetarg/23717/wim-271-1-69-2017;

- projekt kolorystyki ściany Wykonawca opracuje w ścisłej współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego  projektantem wnętrz zespołu sportowego przy CEZiT

- Zamawiający informuje, że montaż ściany wspinaczkowej będzie miał miejsce w obiekcie, w którym trwają roboty budowlane, lub już po ich zakończeniu, dlatego będzie zobowiązany do ustalenia technicznych i organizacyjnych szczegółów montażu wykonania robót budowlano – montażowych z  Kierownikiem kontraktu Wykonawcy robót oraz  inspektorem nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno – budowlanych oraz będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca montażu, w tym w szczególności wykładziny sportowej na hali, przed wyrządzeniem ewentualnych szkód, 
a w przypadku wyrządzenia szkód, będzie zobowiązany do ich usunięcia lub pokrycia kosztów ich usunięcia.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Projekt billboardu z wizualizacją 3D zaprojektowanej ściany wspinaczkowej

Dokumentację projektową należy wykonać w  niezbędnej liczbie  egzemplarzy, w tym dla Zamawiającego 2 egzemplarze każdego opracowania  w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na płycie CD zapisaną w formatach:  pdf, jpg i mpg lub mp4 oraz w formatach edytowalnych: doc(x) – opisy, dwg oraz model dwg 3D.

- Wykonanie robót budowlanych należy zrealizować na podstawie w/w wykonanej 
i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

- Przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych po 12, 24 i 36 miesiącach od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonanej ściany wspinaczkowej oraz przekazaniu obiektu do użytkowania.

- W przypadku gdy w programie funkcjonalno – użytkowym wskazano produkty gotowe, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczone do zastosowania stanowią one przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- Załączniki:

- Załącznik nr 1 – PFU

- Wymagania formalne do dokumentacji projektowej

Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA FORMALNE

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Dokumentacja musi być wykonana w czytelnej technice graficznej oraz zabezpieczona w sposób trwały przed dekompletacją ( oprawa książkowa, przesznurowanie itp.); niedopuszczalne jest bindowanie oraz oprawa w plastikowe skoroszyty wpięte następnie do segregatorów.

- Oprawa ( okładka) powinna być wykonana z trwałego i sztywnego materiału o gr. ok. 1 mm formatu A4, w taki sposób aby umożliwiła swobodne przeglądanie zawartości.

- Kolor oprawy (okładki) musi zapewniać czytelność dokonywanych na niej zapisów 
i odciskanych pieczęci.

- Górną część oprawy ( okładki) należy pozostawić wolną do umieszczania zapisów 
i odciskania pieczęci przez Zamawiającego.

- W dolnej części oprawy (okładki) należy umieścić  metrykę opracowania z danymi identyfikacyjnymi Wykonawcy/ów.

- Wszystkie strony zapisane należy ponumerować, dodatkowo na okładce i stronie tytułowej podać numer egzemplarza. ( Egz. nr……).

- Jeśli opracowanie składa się z kilku tomów, obok numeru egzemplarza podać numer tomu, np. Tom I, egz. nr 2.

- Rysunki i mapy itp. w większym formacie złożyć do formatu A04 i traktować jako kolejna stronę opracowania.

- Spis treści musi być zgodny z zawartością opracowania.

- Spis treści musi obejmować załączniki dołączone do opracowania.

- Każdemu załącznikowi w  prawym górnym rogu należy nadać numer.

- Dołączoną do opracowania płytę CD z wersją elektroniczna należy traktować jako kolejny załącznik.

- Płytę CD umieścić w kopercie przyklejonej do tylnej wewnętrznej strony oprawy.

- Dodatkowo należy dołączyć metrykę elektronicznego nośnika informacji ze spisem jego zawartości.

- Foldery i pliki zapisane na płycie CD muszą być uporządkowane w sposób identyczny z wersją papierową opracowania.

- Dokumentację projektową w postaci plików edytowalnych należy skompletować w oddzielnych folderach niż dokumentacja projektowa  zapisana w formacie pdf.

- Długości nazw plików nie mogą przekraczać 15 znaków.