#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.11.2020 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie, dostawa oraz montaż elementów sali zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej tzw. „kubików” stanowiących wewnętrzną strefę zabaw dla dzieci”

Kody CPV: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż dwóch kubików, z których kubik nr 1 wyposażony w ślizg modułowy otwarty, natomiast kubik nr 2 wyposażony 
w basen piankowy t.j. tzw. suchy basen z kulkami. Kubiki o następujących parametrach:

Kubik nr 1 o wymiarach:

- wysokość zewnętrzna: 270 cm,

- szerokość zewnętrzna: 250 cm,

- głębokość zewnętrzna: 335 cm,

Kubik nr 2 o wymiarach:

- wysokość zewnętrzna: 270 cm,

- szerokość zewnętrzna: 250 cm

- głębokość zewnętrzna: 330 cm,

Pozostałe parametry:

- elementy drewniane wykonane z drewna o niskiej podatności na rozszczepienie; wykończona powierzchnia nie powinna pękać tworząc drzazgi,

- drewniane powierzchnie kubików powinny być starannie wygładzone i zabezpieczone ogniochronnym impregnatem do drewna, a także zaimpregnowane środkiem zabezpieczającym przed promieniowaniem UV, wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi,

- naroża, krawędzie i fragmenty urządzenia wystające ponad 8 mm a nie osłonięte, które znajdują się do 25 mm od końca wystającej części należy zaokrąglić – promień zaokrąglenia powinien wynosić min. 3 mm,

- kubiki nie powinny mieć wystających gwoździ, końcówek lin stalowych; wystające części gwintowane śrub należy trwale zakryć,

- wszystkie widoczne elementy konstrukcyjne pokryte farbami i lakierami na bazie wody,

- siatki zabezpieczające otwory o wymiarze oczka 8x8 mm,

- siatka do wspinania o wymiarze oczka 110x110 mm – wykonana z liny z rdzeniem stalowym o śr. 16 mm,

- kubiki oraz ślizg należy zakotwiczyć do podłoża.

Kubiki należy wykonać zgodnie z opracowaniem „Projekt aranżacji wnętrz sali zabaw 
w budynku przedszkola miejskiego przy ul. Bydgoskiej 15 w Świnoujściu” stanowiącym integralną część umowy uwzględniając następujące uwagi:

- W przypadku braku opisu elementu, należy wykonać go zgodnie z normami 
i przepisami oraz sztuką budowlaną.

- Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów i urządzeń wskazanych na rysunkach oraz wizualizacjach, na równoważne o właściwościach i parametrach nie odbiegających od projektowanych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przeróbek, adaptacji lub modyfikacji projektu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przesłanek (względy konstrukcyjne, bezpieczeństwa użytkowania itp.) podczas realizacji. Wszelkie zmiany wymagają wcześniejszego poinformowania oraz uzyskania zgody projektanta pod rygorem nieważności.

Wykaz dokumentacji:

- „Projekt aranżacji wnętrz sali zabaw w budynku przedszkola miejskiego przy ul. Bydgoskiej 15 w Świnoujściu”

Uwagi:

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty, certyfikaty dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i oświaty.

- Jakość materiałów i elementów aranżacji musi umożliwiać ich długotrwałe użytkowanie oraz zapewniać bezpieczeństwo użytkownikom.

- Wszystkie urządzenia zabawowe należy wyposażyć w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania.

- Kubiki wykonać zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 i zaleceniami producentów zabawowych.

- Wszystkie montowane urządzenia sali zabaw muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zdolności – potwierdzające, że zostały wykonane 
w oparciu o normy obowiązujące w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

- W dokumentacji odbiorowej należy przekazać dziennik przeglądów placu zabaw 
a także certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia oraz aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzenie wyrobów do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robót zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty nie opisane w niniejszym projekcie, a które są niezbędne do prawidłowego zakończenia robót oraz te, które ze względu na swoją wiedzę fachową uzna za stosowne, po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem.

# Szczegóły montażu:

# Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. Instalację należy zacząć od elementów największych i następnie do nich dopasowywać pozostałe elementy

# Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach.

# Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem

# Przygotować odpowiednią liczbę otworów w podłożu o głębokości odpowiadającej długości elementów kotwiących

# Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach.