Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.67.2020.

Zakres rzeczowy robót obejmujący malowanie sal lekcyjnych w pawilonie „A” budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

Stan istniejący: ściany malowane zostały jako lamperie do wysokości 1,50-1,60m, powyżej malowane farbą emulsyjną w różnych kolorach . Sufity malowane farbą emulsyjną w kolorze białym.

Powierzchnie sal lekcyjnych zawiera załączony rzut poziomy pawilonu ”A” .

Prace obejmują:

- malowanie ścian emalią ftalową matową do wysokości ościeżnicy drzwiowej z przygotowaniem powierzchni dla tego rodzaju farby oraz malowanie farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie powyżej ościeżnicy do sufitu z przygotowaniem powierzchni  do malowania: – gładzie z gipsu szpachlowego min.gr. 3 mm, pawilon ,

- malowanie sufitów farbą lateksową z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm .

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emalii ftalowej.

Kolorystyka robót malarskich:

Malowanie ścian:

- od podłogi do wysokości ościeżnicy drzwiowej : emalia ftalowa matowa,  Caparol kolor  Jade 120,

-  powyżej wysokości ościeżnicy : farba lateksowa Caparol kolor jade 30,

Malowanie sufitu: farba lateksowa Caparol kolor Jade 30.

- malowanie farbą emalią ftalową elementów konstrukcji kratownicy stalowej pod sufitem oraz słupów stalowych w każdej sali lekcyjnej.

Fot. 1, 2. Widok sal do malowania.

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych  narożników ochronnych z kątownika pcv o wymiarach 5cmx5cm z fazowaną -półokrągłą krawędzią kątową, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do  koloru ściany,

- drobne naprawy istniejących ścian – rysy, ubytki, pęknięcia,

Roboty malarskie obejmują zabezpieczenie podłóg folią pcv, mycie i sprzątanie po robotach malarskich.

Fot. 3,4. Widok uszkodzonych nakładek parapetów okiennych oraz ścian i sufitów.

Zamówienie obejmuje wymianę uszkodzonych obrzeży końcówek krótszych boków istniejących parapetów okiennych wewnętrznych pcv, oraz demontaż cięgien do otwierania okien w pasie górnym ściany korytarzowej (3 cięgna w każdej klasie mocowane do ściany).

Rury c.o. pozostają bez malowania jako ocynkowane.

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne , atesty higieniczne. Materiały odpadowe budowlane należy usunąć na miejskie składowisko odpadów.