Załącznik nr 1 A do SIWZ

Wycena wiat i punktów socjalnych dla kierowców

oraz oferowane parametry

……………………………………………

(Wykonawca, nazwa, adres)

Wycena wiat i punktów socjalnych dla kierowców

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilo-ść | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT w % | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiata z oszklonymi ścianami 2 – modułowa z ramką na rozkłady jazdy | szt. | 15 |  |  |  |
| 2. | Wiata z oszklonymi ścianami 2-modułowa z gablotą na rozkłady jazdy | szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Wiata z oszklonymi ścianami 3 – modułowa z gablotą na rozkłady jazdy | szt. | 2 |  |  |  |
| 4. | Wiata bez oszklonych ścian (tylko zadaszone) z ramką na rozkłady jazdy | szt. | 2 |  |  |  |
| 5. | Punkt socjalny dla kierowców wraz z wiatą przystankową 2-modulową z oszklonymi ścianami z gablotą na rozkłady jazdy | szt. | 1 |  |  |  |
| 6. | Punkt socjalny dla kierowców wraz z wiatą przystankową 4-modulową z oszkloną ścianą tylną z gablotą na rozkłady jazdy | szt. | 1 |  |  |  |
| Razem wartość netto w złotych: |
| Słownie w złotych: |

Parametry wiat i punktów socjalnych dla kierowców

| Parametry wiat i punktów socjalnych dla kierowców wymagane prze Zamawiającego: | Parametry wiat i punktów socjalnych dla kierowców oferowane przez Wykonawcę: |
| --- | --- |
| Kolumna nr 1 | Kolumna nr 2 |
| Opis wiat przystankowych 1. kształt i wymiary wiat z oszklonymi ścianami: a) wiata prostokątna, b) szerokość modułu ściany tylnej: od 1 340 mm do 1440 mm c) wysokość modułu co najmniej 2 130 mm d) szerokość modułu ściany bocznej dla wiat 2 – modułowych od 940 mm do 1040 mm e) szerokość modułu ściany bocznej dla wiaty 3 – modułowej jedna ściana od 940 mm do 1040 mm, druga ściana od 1340 mm do 1440 mm f) szerokość rzutu pionowego dachu (liczona wzdłuż modułów - ścian bocznych) od 1950 mm do 2050 mm g) długość dachu co najmniej 630 mm dłuższa od sumy modułów ściany tylnej wiaty wraz z konstrukcją h) wysokość samego dachu (liczona bez ścian) od 350 mm do 400 mm 2. kształt i wymiary wiat bez oszklonych ścian (tylko zadaszonych): wiata prostokątna 2 modułowa z przeznaczeniem na wykorzystanie dwustronne (z możliwością siedzenia po obu stronach), szerokość modułu: od 1 340 mm do 1440 mm wysokość modułu co najmniej 2 130 mm szerokość dachu analogiczna jak przy wiatach 2 – modułowych z oszklonymi ścianami długość dachu analogiczna jak przy wiatach 2 – modułowych z oszklonymi ścianami wysokość samego dachu od 350 mm do 400 mm 3. konstrukcja wiat oszklonych: wykonana z profili stalowych o przekroju min. 40 x 40 mm ocynkowanych ogniowo malowana natryskowo wypełnienie ścian bocznych i ściany tylnej: szkło hartowane o grubości co najmniej 8 mm, montowane do konstrukcji wiaty za pomocą nitowanych kątowników oporowych i dociskowych wraz z uszczelkami na całej długości krawędzi bocznej szyby, dach łukowy z dwoma rynnami zewnętrznymi (z przodu i z tyłu) pokryty poliwęglanem litym przeźroczystym o grubości min. 5 mm wody opadowe odprowadzane z rynien wewnątrz słupków pionowych stanowiących konstrukcję wiaty 4. konstrukcja wiat bez oszklonych ścian (tylko zadaszonych): wykonana z profili stalowych o przekroju min. 50 x 50 mm ocynkowanych ogniowo słupy wiaty wygięte łukowo o promieniu minimum 540 mm malowana natryskowo dach łukowy z dwoma rynnami zewnętrznymi (z przodu i z tyłu) pokryty poliwęglanem litym przeźroczystym o grubości min. 5 mm wody opadowe odprowadzane z rynien na zewnątrz poza konstrukcję wiaty 5. sposób montażu : wiaty oszklone montowana na gruncie punktowo za pomocą prefabrykowanych fundamentów wiaty nie oszklone montowane na płycie fundamentowej, żelbetowej 6. kolorystyka: a) profile stalowe ścian bocznych i tylnych wiaty w kolorze szarym RAL 9006 b) ławka drewniana bezbarwna (lakierowana) 7.wyposażenie wiat oszklonych i nie oszklonych: detale wykonane z polerowanej stali nierdzewnej: wypalane laserowo wsporniki ławki oparcie wykonane z rur nierdzewnych polerowanych (w przypadku wiat oszklonych) elementy konstrukcji dachu wykonane z rur nierdzewnych polerowanych wsparte na wypalanych laserowo łącznikach z blachy nierdzewnej polerowanej wraz z kratą WEMA lub równoważną montowaną wzdłuż dachu po dwóch stronach wiaty gablota na rozkłady jazdy i inne ogłoszenia (5 szt. na przystankach wyszczególnionych w Załączniku nr 8): aluminiowa, dwustronna, niepodświetlana, montowana na ścianie bocznej lub tylnej wiaty w jej górnej części, zamykana na klucz, wyposażona we wkład wymienny, wykonany z komorowego poliwęglanu. Wymiary gabloty wg projektu Wykonawcy lecz nie większe jak 50% powierzchni szyby bocznej przy zachowaniu powierzchni widocznej nie mniej niż 700mm x 700 mm ramka aluminiowa na rozkłady jazdy o formacie A4 – na przystankach nie wyposażonych w gabloty, według projektu Wykonawcy ławka drewniana na całej długości wiaty- z oparciem z rur ze stali nierdzewnej polerowanej w wiatach z oszklonymi ścianami, w dwóch wiatach bez oszklenia (tylko zadaszonych) ławka drewniana bez oparcia znak drogowy: „przystanek autobusowy – D-15” zamocowany na krawędzi najazdowej dachu, wykonany z pleksi o grubości min.12 mm tablica informacyjna o wymiarach 1000x200mm, ze stali ocynkowanej, malowanej, o grubości min 1,5 mm zamontowana na przedniej krawędzi dachu wiaty, pośrodku szerokości wiaty, zawierająca informację z nazwą przystanku. Rozmiar, kolor, rodzaj czcionki zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze oferty Opis punktów socjalnych dla kierowców 1. kształt i wymiary: pawilon prostokątny, długość od 4 900 mm do 5 500 mm szerokość od 2 500 mm do 2 700 mm wysokość minimum 3 000 mm 2. konstrukcja konstrukcja ramowa spawana wykonana ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie rama dolna ocynkowana poszycie zewnętrzne blacha stalowa ocynkowana izolacja termiczna ścian, dachu i podłogi ściany z płyt warstwowych o grubości minimum 100 mm dach z płyt warstwowych o grubości minimum 150 mm podłoga warstwowa ocieplona styropianem grubości minimum 100 mm wydzielenie wewnętrzne z płyty warstwowej grubości minimum 50 mm na WC stałe, umywalka szt-1, ustęp typu kompakt szt-1, instalacja wewn. wod-kan., podgrzewacz wody szt-1, wentylator łazienkowy szt- 1, półki w toalecie szt.-3 posadzka wykonana z wykładziny antypoślizgowej położona na płycie np. OSB lub równoważnej standardowe drzwi zewnętrzne (bez przeszklenia), aluminiowe w kolorze jasno szarym lub białym standardowe drzwi wewnętrzne, drewniane płytowe w kolorze białym okna zewnętrzne PCV minimum 3 szt. w kolorze białym w tym: jedno przystosowane do sprzedaży biletów autobusowych (umieszczone na ścianie frontowej pawilonu), jedno okno uchylne na przeciwległej ścianie oraz małe okno w pomieszczeniu WC do dodatkowej wentylacji zadaszenie nad oknami i drzwiami zewnętrznymi z poliwęglanu litego, obramowanie ze stali nierdzewnej: górne – ok. 10 mb, nad oknami – ok. 7,5 mb, pod oknami ok. 5,0 mb uchwyty dachowe do montażu zawiesi hakowych Uwaga: wnętrze pawilonu powinno zostać zaplanowane tak aby posiadało wewnątrz wydzielone pomieszczenie na toaletę (ustęp i średniej wielkości umywalka) zamykane drzwiami wewnętrznymi oraz osobne pomieszczenie lub wnękę kuchenną (ze zlewem jednokomorowym i baterią na ciepłą i zimną wodę umieszczonym w szafce gospodarczej)przystosowaną do przygotowania napojów gorących 3. kolorystyka ściany zewnętrzne w kolorze jasno szarym RAL 9006 ściany wewnętrzne w kolorze białym RAL 9010 rolety zewnętrzne w kolorze jasno szarym RAL 9006 Uwaga: dokładna kolorystyka zostanie uzgodniona z Wykonawcą po wyborze oferty. 4. sposób montażu pawilon montowany na gruncie utwardzonym na bloczkach betonowych 5. wyposażenie instalacja elektryczna jedno fazowa z tablicą rozdzielczą, gniazda: pojedyncze – szt. 2, podwójne – szt. 2 instalacja elektryczna oświetleniowa: oprawy oświetleniowe rastrowe 4 x 18W – szt. 2, świetlówkowe 18W umywalka w toalecie ceramiczna, średniej wielkości, z baterią na ciepłą i zimną wodę ustęp typu kompakt (muszla klozetowa, deska sedesowa, spłuczka) wentylator łazienkowy pogrzewacz wody (do umywalki w toalecie i do zlewu jednokomorowego) zlew jednokomorowy z baterią na ciepłą i zimną wodę umieszczony w obudowie szafki z blatem kuchennym do przygotowania posiłków szafka kuchenna wisząca nad zlewem instalacja wodno - kanalizacyjna zakończona króćcami umożliwiającymi podłączenie do istniejących już sieci zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i energetycznej w miejscu lokalizacji punktów (wystąpi konieczność dostosowania długości przyłączy do nowej lokalizacji w przypadku punktu socjalnego przy Kapitanacie Portu w związku z jego przesunięciem o około 3-5 metrów w stosunku do poprzedniej lokalizacji punktu) rolety zewnętrzne aluminiowe wydajne grzejniki elektryczne o umiarkowanym zużyciu energii do podgrzewania całego pomieszczenia obramowanie, nawiązujące swoją architekturą do wiat przystankowych wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej: górne- ok. 10mb, nad oknami ok. 7,5 mb, pod oknami – 5,0 mb, zadaszenie nad oknami i drzwiami zewnętrznymi z poliwęglanu litego o grubości minimum 5 mm. | Opis wiat przystankowych 1. kształt i wymiary wiat z oszklonymi ścianami: a) wiata prostokątna, b) szerokość modułu ściany tylnej: ………………….mm c) wysokość modułu …………………. mm d) szerokość modułu ściany bocznej dla wiat 2 – modułowych ……………………. mm e) szerokość modułu ściany bocznej dla wiaty 3 – modułowej jedna ściana …………… mm, druga ściana ……………..mm f) szerokość rzutu pionowego dachu (liczona wzdłuż modułów - ścian bocznych) ……………… mm g) długość dachu ………………….. mm dłuższa od sumy modułów ściany tylnej wiaty wraz z konstrukcją h) wysokość samego dachu (liczona bez ścian) ……………mm 2. kształt i wymiary wiat bez oszklonych ścian (tylko zadaszonych): wiata prostokątna 2 modułowa z przeznaczeniem na wykorzystanie dwustronne (z możliwością siedzenia po obu stronach), szerokość modułu: ………………. mm wysokość modułu ………………… mm szerokość dachu analogiczna jak przy wiatach 2 – modułowych z oszklonymi ścianami długość dachu analogiczna jak przy wiatach 2 – modułowych z oszklonymi ścianami wysokość samego dachu ……………….mm 3. konstrukcja wiat oszklonych: wykonana z profili stalowych o przekroju …….x …… mm ocynkowanych ogniowo malowana natryskowo wypełnienie ścian bocznych i ściany tylnej: szkło hartowane o grubości ..………… mm, montowane do konstrukcji wiaty za pomocą nitowanych kątowników oporowych i dociskowych wraz z uszczelkami na całej długości krawędzi bocznej szyby, dach łukowy z dwoma rynnami zewnętrznymi (z przodu i z tyłu) pokryty poliwęglanem litym przeźroczystym o grubości …………….. mm wody opadowe odprowadzane z rynien wewnątrz słupków pionowych stanowiących konstrukcję wiaty 4. konstrukcja wiat bez oszklonych ścian (tylko zadaszonych): wykonana z profili stalowych o przekroju ….. x ….. mm ocynkowanych ogniowo słupy wiaty wygięte łukowo o promieniu ……….. mm malowana natryskowo dach łukowy z dwoma rynnami zewnętrznymi (z przodu i z tyłu) pokryty poliwęglanem litym przeźroczystym o grubości ……….. mm wody opadowe odprowadzane z rynien na zewnątrz poza konstrukcję wiaty 5. sposób montażu : a) …………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………. b)……………………………………………. ………………………………………………. 6. kolorystyka: a) profile stalowe ścian bocznych i tylnych wiaty w kolorze szarym RAL 9006 b) ławka drewniana bezbarwna (lakierowana) 7.wyposażenie wiat oszklonych i nie oszklonych: detale wykonane z polerowanej stali nierdzewnej: wypalane laserowo wsporniki ławki oparcie wykonane z rur nierdzewnych polerowanych (w przypadku wiat oszklonych) elementy konstrukcji dachu wykonane z rur nierdzewnych polerowanych wsparte na wypalanych laserowo łącznikach z blachy nierdzewnej polerowanej wraz z kratą …………………. montowaną wzdłuż dachu po dwóch stronach wiaty gablota na rozkłady jazdy i inne ogłoszenia (5 szt. na przystankach wyszczególnionych w Załączniku nr 8): aluminiowa, dwustronna, niepodświetlana, montowana na ścianie bocznej lub tylnej wiaty w jej górnej części, zamykana na klucz, wyposażona we wkład wymienny, wykonany z komorowego poliwęglanu. Wymiary gabloty ………………mmx…………………. lecz nie większe jak 50% powierzchni szyby bocznej przy zachowaniu powierzchni widocznej nie mniej niż 700mm x 700 mm ramka aluminiowa na rozkłady jazdy o formacie A4 – na przystankach nie wyposażonych w gabloty, o wymiarach ……………..mmx ……..mm ławka drewniana na całej długości wiaty- z oparciem z rur ze stali nierdzewnej polerowanej w wiatach z oszklonymi ścianami, w dwóch wiatach bez oszklenia (tylko zadaszonych) ławka drewniana bez oparcia znak drogowy: „przystanek autobusowy – D-15” zamocowany na krawędzi najazdowej dachu, wykonany z pleksi o grubości ………. mm tablica informacyjna o wymiarach 1000x200mm, ze stali ocynkowanej, malowanej, o grubości ………… mm zamontowana na przedniej krawędzi dachu wiaty, pośrodku szerokości wiaty, zawierająca informację z nazwą przystanku. Rozmiar, kolor, rodzaj czcionki zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze oferty Opis punktów socjalnych dla kierowców 1. kształt i wymiary: pawilon prostokątny, długość ……………………… mm szerokość …………………….. mm wysokość …………………….. mm 2. konstrukcja konstrukcja ramowa spawana wykonana ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie rama dolna ocynkowana poszycie zewnętrzne blacha stalowa ocynkowana izolacja termiczna ścian, dachu i podłogi ściany z płyt warstwowych o grubości ………………………….. mm dach z płyt warstwowych o grubości ………………mm podłoga warstwowa ocieplona styropianem grubości minimum …………mm wydzielenie wewnętrzne z płyty warstwowej o grubości ………………mm na WC stałe, umywalka szt-1, ustęp typu kompakt szt-1, instalacja wewn. wod-kan., podgrzewacz wody szt-1, wentylator łazienkowy szt- 1, półki w toalecie szt.-3 posadzka wykonana z wykładziny antypoślizgowej położona na płycie ……………………………………….. standardowe drzwi zewnętrzne (bez oszklenia) , aluminiowe w kolorze jasno szarym lub białym standardowe drzwi wewnętrzne, drewniane płytowe w kolorze białym okna zewnętrzne PCV …………. szt. w kolorze białym w tym: jedno przystosowane do sprzedaży biletów autobusowych (umieszczone na ścianie frontowej pawilonu), jedno okno uchylne na przeciwległej ścianie oraz małe okno w pomieszczeniu WC do dodatkowej wentylacji zadaszenie nad oknami i drzwiami zewnętrznymi z poliwęglanu litego, obramowanie ze stali nierdzewnej: górne –…………..mb, nad oknami – ……… mb, pod oknami ……………. mb uchwyty dachowe do montażu zawiesi hakowych Uwaga: wnętrze pawilonu zostało zaplanowane tak aby posiadało wewnątrz wydzielone pomieszczenie na toaletę (ustęp i średniej wielkości umywalka) zamykane drzwiami wewnętrznymi oraz osobne pomieszczenie lub wnękę kuchenną (ze zlewem jednokomorowym i baterią na ciepłą i zimną wodę umieszczonym w szafce gospodarczej) przystosowaną do przygotowania napojów gorących 3. kolorystyka ściany zewnętrzne w kolorze jasno szarym RAL 9006 ściany wewnętrzne w kolorze białym RAL 9010 rolety zewnętrzne w kolorze jasno szarym RAL 9006 Uwaga: dokładna kolorystyka zostanie uzgodniona z Wykonawcą po wyborze oferty. 4. sposób montażu ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. 5. wyposażenie instalacja elektryczna jedno fazowa z tablicą rozdzielczą, gniazda: pojedyncze- szt. 2, podwójne – szt. 2 instalacja elektryczna oświetleniowa: oprawy oświetleniowe rastrowe 4 x 18W – szt. 2, świetlówkowe 18W umywalka w toalecie ceramiczna, średniej wielkości, z baterią na ciepłą i zimną wodę ustęp typu kompakt (muszla klozetowa, deska sedesowa, spłuczka) wentylator łazienkowy pogrzewacz wody (do umywalki w toalecie i do zlewu jednokomorowego) zlew jednokomorowy z baterią na ciepłą i zimną wodę umieszczony w obudowie szafki z blatem kuchennym do przygotowania posiłków szafka kuchenna wisząca nad zlewem instalacja wodno-kanalizacyjna zakończona króćcami umożliwiającymi podłączenie do istniejących już sieci zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i energetycznej w miejscu lokalizacji punktów (wystąpi konieczność dostosowania długości przyłączy do nowej lokalizacji w przypadku punktu socjalnego przy Kapitanacie Portu w związku z jego przesunięciem o około 3-5 metrów w stosunku do poprzedniej lokalizacji punktu) rolety zewnętrzne aluminiowe wydajne grzejniki elektryczne o umiarkowanym zużyciu energii do podgrzewania całego pomieszczenia obramowanie , nawiązujące swoją architekturą do wiat przystankowych wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej: górne –………. mb, nad oknami ………. mb, pod oknami – …………. mb, zadaszenie nad oknami i drzwiami zewnętrznymi z poliwęglanu litego o grubości …….. mm |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia (wpisania w wykropkowanych miejscach) w kolumnie nr 2 oferowanych przez siebie parametrów i podpisanie załącznika.

Do niniejszego formularza załączyć zwymiarowane rysunki wiat i punktów socjalnych dla kierowców zgodnie z parametrami zaoferowanymi przez Wykonawcę.

......……………………………………….…

(podpis i pieczęć wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)