#### ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY

- Opis zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz stanowi załącznik nr 2.2 do SIWZ, z następującymi uwagami:

  - Wszędzie, gdzie w dokumentacji lub w specyfikacjach technicznych jest mowa o wymianie podłoża gruntowego, należy traktować ten sposób wzmocnienia gruntu jako nieaktualny. Wzmocnienie podłoża gruntowego należy realizować wg opracowania pn: „Geotechniczny projekt wzmocnienia organicznego podłoża dla potrzeb przebudowywanej ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu (na odcinku od przejścia granicznego do ulicy Krzywej)”, wykonanego przez: GEOTECHNIKA Jerzy Rzeźniczak.

  - Przekrój konstrukcyjny przez drogę (kolejność i grubość warstw) obowiązuje taki jak w opracowaniu Pana Rzeźniczaka, natomiast rodzaje i kolorystykę materiałów nawierzchniowych należy przyjąć wg projektu drogowego sporządzonego prze Biuro Projektów Infrastruktury Komunalnej.

  - Należy przewidzieć wykonanie i utrzymanie w trakcie trwania budowy - drogi tymczasowej z płyt betonowych o szerokości 3 m, zlokalizowanej na nasypie przeciążającym, stanowiącej dojazd do wjazdu na teren przejścia granicznego (od skrzyżowania z ul. Krzywą do wjazdu zlokalizowanego w Hm 3+80,44) oraz wykonanie i utrzymanie sygnalizacji świetlnej regulującej ruch na tej drodze tymczasowej.

  - Należy przewidzieć wykonanie, montaż i utrzymywanie przez okres trwania budowy – tablic informacyjnych dwustronnych (o minimalnych wymiarach 1,0 x 0,7 m) – 2 szt oraz tablic pamiątkowych dwustronnych (o minimalnych wymiarach 1,0 x 0,7 m) – 2 szt, ustawionych na koniec budowy, związanych z otrzymanym dofinansowaniem budowy z programu INTERREG IIIA.

  - Projekt drogowy – odcinek od Hm 4+20 do Hm 8+56,81 (organizacja ruchu – tylko oznakowanie poziome od Hm 4+20 do Hm 8+56,81).

  - Geotechniczny projekt wzmocnienia organicznego – odcinek od Hm 4+20 do Hm 8+56,81, z wyjątkiem nasypu przeciążającego (który należy wykonać na całej długości).

  - Kanalizacja deszczowa – cały zakres projektu.

  - Zabezpieczenie linii kablowych 15 kV – cały zakres projektu.

  - Renowacja rowu przydrożnego - cały zakres projektu.

  - Przebudowa istniejących ogrodzeń - cały zakres projektu.

  - Projekt zieleni - odcinek od Hm 4+20 do Hm 8+56,81.

  - Oświetlenie jezdni, chodników i ścieżki rowerowej - odcinek od Hm 4+20 do Hm 8+56,81.

  - Zabezpieczenie i przełożenie linii kablowych 0,4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV - cały zakres projektu.

  - Wycinka drzew i krzewów – cały zakres opracowania.

### II. Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy:

| Lp | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość robót netto [zł] | Wartość robót brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1.1 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 01.01.01. | Roboty pomiarowe. |  |  |
| 1.2 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 01.02.01. | Usunięcie drzew i krzewów. |  |  |
| 1.3 | Poz. 13 z wykazu dok. | Wykonanie nasypu przeciążającego |  |  |
| 1.3 |  | Budowa i utrzymanie w trakcie kontraktu - drogi tymczasowej o szer. 3,0 m z płyt drogowych. |  |  |
| 1.4 |  | Wykonanie i utrzymanie w trakcie kontraktu -sygnalizacji świetlnej regulującej ruch na drodze tymczasowej. |  |  |
| 1.5 |  | Wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych. |  |  |
| 2 |  | ROBOTY DROGOWE |  |  |
| 2.1 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 01.02.04 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2.2 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 01.02.02, 02.00.00 oraz 04.01.01 | Roboty ziemne |  |  |
| 2.3 | Poz. 13 z wykazu dok. | Wykonanie lekkiego nasypu odciążającego z keramzytu pod powierzchnią jezdni |  |  |
| 2.4 | Poz. 13 z wykazu dok. | Wykonanie nasypu zbrojonego z kruszywa łamanego, zbrojonego geosiatką pod jezdnią. |  |  |
| 2.5 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych na ławie. |  |  |
| 2.6 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 04.04.00 oraz 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego pod jezdnię i wjazdy. |  |  |
| 2.7 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 08.05.01 | Wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych. |  |  |
| 2.8 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 04.03.01, 04.07.01 oraz 05.03.05 | Wykonanie nawierzchni jezdni |  |  |
| 2.9 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej. |  |  |
| 2.10 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych. |  |  |
| 2.11 | Poz. 13 z wykazu dok. | Wykonanie nasypu zbrojonego pod nawierzchnie ciągu pieszo – rowerowego. |  |  |
| 2.12 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej. |  |  |
| 2.13 | Poz. 13 z wykazu dok. | Wykonanie lekkiego nasypu odciążającego pod nawierzchnię chodnika i ścieżki rowerowej. |  |  |
| 2.14 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej. |  |  |
| 2.15 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 08.02.01 | Wykonanie nawierzchni chodnika z płytek betonowych na podsypce cementowo – piaskowej. |  |  |
| 2.16 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego ulicy. |  |  |
| 3 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |
| 3.1 | Poz. 13 z wykazu dok. | Wykonanie posadowienia kanalizacji deszczowej. |  |  |
| 3.2 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 03.00.00 | Kanalizacja deszczowa |  |  |
| 4 |  | ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE |  |  |
| 4.1 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 01.03.01 | Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV. |  |  |
| 4.2 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 01.03.02 | Zabezpieczenie linii kablowych 15 kV. |  |  |
| 4.3 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 01.03.02 | Zabezpieczenie i przełożenie linii kablowych 0,4 kV. |  |  |
| 4.4 | Poz. 13 z wykazu dok. | Wykonanie posadowienia słupów oświetleniowych. |  |  |
| 4.5 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 07.07.01 | Wykonanie oświetlenia jezdni. |  |  |
| 4.6 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 07.07.01 | Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego. |  |  |
| 4.7 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 07.07.01 | Wykonanie oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej. |  |  |
| 5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 5.1 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 06.01.01, 06.02.01, 06.03.01 oraz 06.04.01 | Renowacja rowu przydrożnego. |  |  |
| 5.2 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 07.06.01 oraz 10.01.01 | Przebudowa istniejących ogrodzeń wraz z budową murków oporowych. |  |  |
| 5.3 | Poz. 12 z wykazu dok. – nr 06.01.01, 06.03.01 oraz 09.01.01 | Wykonanie zagospodarowania zielenią. |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: