#### ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY

- Opis zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz stanowi załącznik nr 2.2 do SIWZ, z następującymi uwagami:

  - Projekt drogowy ul. Cieszkowskiego – Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie jezdni na odcinku od km 0+74,15 do km 0+202,20 (w km 0+74,15 jezdnię zamknąć krawężnikiem drogowym) oraz wykonanie chodników i terenów zielonych na odcinku od km 0+90,45 do km 0+202,20. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania nawierzchni wjazdów do posesji.

  - Projekt drogowy ul. Orzeszkowej – Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie pieszo-jezdni oraz terenów zielonych na odcinku od km 0+124,10 do km 0+274,33 (w km 0+124,10 jezdnię zamknąć krawężnikiem drogowym). Zakres zamówienia nie obejmuje: przestawienia studzienki telekomunikacyjnej, rozbiórki istniejącego budynku ani wykonania nowych odcinków chodnika w ulicy Trentowskiego (zaznaczonych na planie sytuacyjnym – należy odtworzyć tylko nawierzchnię rozebraną w trakcie robót z istniejącego materiału).

  - Projekty drogowe ulic Cieszkowskiego i Orzeszkowej - Należy przyjąć następujące rodzaje i kolorystykę materiałów nawierzchniowych:

    - Jezdnie ulic Cieszkowskiego i Orzeszkowej – kostka betonowa brukowa gr. 8 cm typ behaton, kolor czarny,

    - Skrzyżowanie jezdni (próg płytowy) – kostka betonowa brukowa gr. 8 cm typ behaton, kolor czerwony,

    - Ściek przykrawężnikowy ulic Cieszkowskiego i Orzeszkowej – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm typ prostokątny, kolor szary.

    - Chodniki w ulicy Cieszkowskiego – kostka betonowa brukowa gr. 6 cm typ Starobruk (np. starobruk nostalit), kolor szary.

  - Projekt docelowej organizacji ruchu – ul. Cieszkowskiego – Zakres zamówienia obejmuje:

    - Wykonanie oznakowania poziomego jezdni na odcinku od km 0+74,15 do km 0+202,20 (trzy przejścia dla pieszych oraz jeden próg zwalniający).

    - Wykonanie oznakowania pionowego w całości.

  - Projekt docelowej organizacji ruchu – ul. Orzeszkowej – Zakres zamówienia obejmuje:

    - Wykonanie oznakowania poziomego jezdni na odcinku od km 0+124,10 do km 0+274,33 (trzy przejścia dla pieszych oraz jeden próg zwalniający).

    - Wykonanie oznakowania pionowego w całości.

  - Projekty oświetlenia  ulic Cieszkowskiego i Orzeszkowej – Cały zakres projektów.

  - Projekt zagospodarowania zieleni w pasie drogowym - Zakres zamówienia obejmuje:

    - Wycinka drzew i krzewów – całość w ulicach Cieszkowskiego i Orzeszkowej, bez ulicy Uzdrowiskowej.

    - Nasadzenia – ul. Cieszkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do skrzyżowania z ulicą Uzdrowiskową, ul. Orzeszkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Trentowskiego do skrzyżowania z ul. Cieszkowskiego.

### II. Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy:

| Lp | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość robót netto [zł] | Wartość robót brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULICA CIESZKOWSKIEGO |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. |  |  |
| 1.2 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów. |  |  |
| 2 |  | Roboty drogowe |  |  |
| 2.1 | D-01.02.04 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2.2 | D-02.01.01 D-02.03.01 D-04.01.01 | Roboty ziemne – wykopy, nasypy i korytowanie. |  |  |
| 2.3 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypkowej gr. 10 cm z piasku - w jezdni. |  |  |
| 2.4 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypkowej gr. 5 cm z piasku - w chodnikach. |  |  |
| 2.5 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych na ławie. |  |  |
| 2.6 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – w jezdni. |  |  |
| 2.7 | D-05.03.23a | Wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej brukowej – w jezdni. |  |  |
| 2.8 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej. |  |  |
| 2.9 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na podsypce cem – piaskowej. |  |  |
| 2.10 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych. |  |  |
| 2.11 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego ulicy. |  |  |
| 2.12 | D-07.02.01 | Wykonanie oznakowania pionowego ulicy. |  |  |
| 2.13 | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa studni, wpustów, studzienek telefonicznych i zaworów. |  |  |
| 3 |  | Roboty elektroenergetyczne |  |  |
| 3.1 | D-07.07.01 | Ułożenie rur ochronnych na istniejących kablach |  |  |
| 3.2 | D-07.07.01 | Wykonanie oświetlenia ulicy. |  |  |
| 4 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |
| 4.1 | D-06.01.01 | Plantowanie i humusowanie terenów zielonych. |  |  |
| 4.2 | D-06.01.01 | Wykonanie zagospodarowania zielenią. |  |  |
| ŁĄCZNIE ULICA CIESZKOWSKIEGO |  |  |
| ULICA ORZESZKOWEJ |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. |  |  |
| 1.2 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów. |  |  |
| 2 |  | Roboty drogowe |  |  |
| 2.1 | D-01.02.04 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2.2 | D-02.01.01 D-02.03.01 D-04.01.01 | Roboty ziemne – wykopy, nasypy i korytowanie. |  |  |
| 2.3 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypkowej gr. 10 cm z piasku - w jezdni. |  |  |
| 2.4 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych na ławie. |  |  |
| 2.5 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – w jezdni. |  |  |
| 2.6 | D-05.03.23a | Wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej brukowej – w jezdni. |  |  |
| 2.7 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej. |  |  |
| 2.8 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych. |  |  |
| 2.9 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego ulicy. |  |  |
| 2.10 | D-07.02.01 | Wykonanie oznakowania pionowego ulicy. |  |  |
| 2.11 | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa studni, wpustów, studzienek telefonicznych i zaworów. |  |  |
| 3 |  | Roboty elektroenergetyczne |  |  |
| 3.1 | D-07.07.01 | Ułożenie rur ochronnych na istniejących kablach |  |  |
| 3.2 | D-07.07.01 | Wykonanie oświetlenia ulicy. |  |  |
| 4 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |
| 4.1 | D-06.01.01 | Plantowanie i humusowanie terenów zielonych. |  |  |
| 4.2 | D-06.01.01 | Wykonanie zagospodarowania zielenią. |  |  |
| ŁĄCZNIE ULICA ORZESZKOWEJ |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: