#### Zakres rzeczowo - finansowy

# Projekt budowlano-wykonawczy na budowę ulicy Portowej  w  Świnoujściu  powinien być opracowany na  podstawie wytycznych wynikających z treści wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi. Projekt obejmuje I etap  budowy ulicy Portowej na odcinku od ulicy Karsiborskiej ( początek ul. Portowej  w km 1+700 ul. Karsiborskiej – drogi krajowej nr 93), poprzez  skrzyżowanie z drogą ujętą w planie zagospodarowania przestrzennego miasta ulicą 10.III.KD.L i dalej ( ok. 100 m) do projektowanego parkingu na terenie jednostki wojskowej. Projekt nie obejmuje parkingu. Zamawiający nie posiada jeszcze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, toteż projektant powinien uwzględnić wszystkie aspekty  środowiskowe i  przewidzieć ew. konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko.

# Inwestycja leży w strefie C ochrony uzdrowiskowej oraz na granicy strefy pośredniej ujęcia wody.

- Przebieg drogi powinien maksymalnie wykorzystywać  trasę istniejącą oraz mieścić się w granicy pasa drogowego wyznaczonego wg   wstępnego projektu podziału działek, otrzymanego w dniu podpisania umowy.

- Stała organizacje ruchu – powinna być zaopiniowana przez  Komendę Miejską Policji w Świnoujściu  oraz uzyskać zatwierdzenie Zarządcy drogi.

- Lokalizacja zjazdów ( występują drogi leśne) powinna być uzgodniona z właścicielami działek, do których zjazdy prowadzą.

### 4.  Wytyczne dla branży elektroenergetycznej: oświetlenie drogi prowadzone jednostronnie.

### O warunki techniczne  przyłączenia do Enea wystąpi Zamawiający.

5.  Wytyczne dla  branży drogowej: szerokość jezdni 7,00 m;  ciąg pieszo-rowerowy jednostronnie o szerokości

3,00 m;.  rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna, rodzaj nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego:

drobnowymiarowe elementy betonowe.

6.  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia  wymagane do uzyskania pozwolenia na

budowę, oświadczenia  itd. – zgodnie z  obowiązującymi rozporządzeniami.

7.  Wykonawca ma obowiązek wystąpić o  inne warunki techniczne przyłączeń, o ile nastąpi taka konieczność.

8.  Zamawiający nie  sugeruje rodzaju odwodnienia drogi (  rowy lub kanalizacja deszczowa), jednakże w

przypadku konieczności uzyskania  pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca będzie zobowiązany do

wykonania operatu w cenie podanej w ofercie.

8.  Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji:

- projekty budowlano wykonawcze dla poszczególnych branż – po 5 egz.

- przedmiary robót – po 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie – po 2 egz.

- stała organizacja ruchu, badania podłoża gruntowego, inne opracowania będące częścią składową projektu  budowlano-wykonawczego– po 5 egz.

- inwentaryzacja drzew i krzewów, plan wyrębu,  szacunek brakarski -  5 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 5 egz.

9.  Całość  dokumentacji powinna być przekazana zamawiającemu  również w wersji elektronicznej w

programie jpg lub pdf z podziałem na pliki nie przekraczające 2 MB.

### Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy

| Lp | Element | Wartość robót netto [zł] | VAT [zł] | Wartość robót brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekt budowlano-wykonawczy w branży drogowej: - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 2. | Geotechniczne badania podłoża gruntowego |  |  |  |
| 3. | Projekt budowlano-wykonawczy w branży elektroenergetycznej (oświetlenie): - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 4. | Stała organizacja ruchu - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 5. | Zagospodarowanie zieleni - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 6. | Inwentaryzacja drzew i krzewów, szacunek brakarski, plan wyrębu - dokumentacja - przedmiar robót - kosztorys inwestorski |  |  |  |
| 7. | Odwodnienie korpusu drogowego - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna |  |  |  |
| 8. | Inne ( wymienić) |  |  |  |
| ZAKRES CAŁKOWITY |  |  |  |

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: