#### ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY

- Opis zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz stanowi załącznik nr 2.2 do SIWZ, z następującymi uwagami:

  - Branża Architektura i Konstrukcja – Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ciągu pieszego pomiędzy węzłami oznaczonymi jako D i E, z następującymi uwagami:

    - Zakresem zamówienia objęty jest odcinek główny ciągu pieszego pomiędzy węzłami D i E wraz ze schodami zejściowymi (2 kpl), punktami widokowymi (4 kpl), zejściem łukowym dla osób niepełnosprawnych przy węźle D od strony wschodniej, zejściem dla osób niepełnosprawnych przy węźle E, wejściem na plażę przy węźle E, pomostem wejściowym do sanitariatu przy wejściu na plażę, pomostem dla prysznicy na końcu wejścia na plażę, balustrady na punktach widokowych, balustrady na wejściach łukowych dla osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż ławek na punktach widokowych.

    - Wzdłuż ciągu pieszego u podnóża wydmy oraz wzdłuż wejścia na plażę należy uwzględnić niezbędne roboty ziemne związane z przemieszczeniem piasku tak, aby poziom terenu w bezpośredniej bliskości ciągów pieszych nie był niższy niż 80 cm od poziomu ciągu pieszego. Przy połączeniu wejścia na plażę z istniejąca nawierzchnią chodnika również należy uwzględnić niezbędne roboty ziemne związane z przemieszczeniem piasku oraz roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z wywozem gruzu na składowisko odpadów i wywozem płytek nadających się do użycia na plac składowy w odl. 5 km od miejsca budowy.

    - Ciąg pieszy stanowi kontynuację pierwszej części I etapu (wykonanego pomiędzy węzłami C i D) i zastosowany materiał nawierzchniowy powinien być analogiczny do istniejącego (system Relumat 2000 lub równoważny, kolor - antracyt).

    - Barierki, konstrukcje nośne ławek oraz wszystkie elementy łączeniowe (śruby, łączniki nakrętki, podkładki itp.) ze stali nierdzewnej OH18N9.

    - Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu natrysków plażowych ani wykonania fundamentów pod natryski  - a jedynie wykonanie pomostu z tworzywa Relumat 2000 przylegającego do wejścia na plażę (wg rys. nr 28).

  - Branża  elektryczna – Zakres zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy węzłami oznaczonymi jako D i E, z następującymi uwagami:

    - Zakresem zamówienia objęte jest: dostawa i montaż szafki sterowniczej, ułożenie kabla zasilającego od szafki wzdłuż wejścia na plażę oraz wzdłuż ciągu pieszego na wydmie (pomiędzy węzami D i E), dostawa i montaż słupów oświetleniowych z oprawami (13 kpl) oraz połączenie kabla zasilającego ze słupem nr 14 na wykonanym już odcinku i przełączenie istniejącego zasilania na zasilanie z wybudowanej szafki.

    - Słupy oświetleniowe – stal malowana proszkowo, oprawy oświetleniowe – odlewy aluminiowe, wszystkie elementy łączeniowe (śruby, łączniki nakrętki, podkładki itp.) -  stal nierdzewna OH18N9.

### II. Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy:

| Lp | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość robót netto [zł] | Wartość robót brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Architektura i konstrukcja. |  |  |
| 1.1 | 1 | Roboty pomiarowe. |  |  |
| 1.2 | 2 | Roboty rozbiórkowe. |  |  |
| 1.3 | 2 | Roboty ziemne – przemieszczanie mas piasku. |  |  |
| 1.4 | 2 | Wbicie pali z tworzywa sztucznego. |  |  |
| 1.5 | 2 | Wykonanie kładki głównej – ciąg pieszy wzdłuż wydmy. |  |  |
| 1.6 | 2 | Wykonanie punktów widokowych. |  |  |
| 1.7 | 2 | Wykonanie schodów zejściowych. |  |  |
| 1.8 | 2 | Wykonanie kładek łukowych. |  |  |
| 1.9 | 2 | Wykonanie kładki wejściowej – zejście na plażę. |  |  |
| 1.10 | 2 | Wykonanie pomostu przy sanitariacie i pomostu na prysznice. |  |  |
| 1.11 | 3 | Wykonanie balustrad na pomostach widokowych. |  |  |
| 1.12 | 3 | Wykonanie barierek dla niepełnosprawnych na kładkach łukowych. |  |  |
| 1.13 | 3 | Dostawa i montaż ławek na pomostach widokowych. |  |  |
| 2 |  | Oświetlenie. |  |  |
| 2.1 | 4 | Dostawa i montaż szafki oświetleniowej. |  |  |
| 2.2 | 4 | Wykonanie zasilania – ułożenie kabla. |  |  |
| 2.3 | 4 | Dostawa i montaż słupów oświetleniowych z oprawami. |  |  |
| 2.4 | 4 | Badania i pomiary. |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: