SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru instalacji elektrycznych

## CPV- 45311000-0

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŚWINOUJŚCIU

Zleceniodawca:

Gmina Miasto Świnoujście

Ul. Wojska Polskiego 1/5

72- 600 Świnoujście

Opracował : inż.Henryk Gałgański

Maj 2007

- Część Ogólna

  - Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń gospodarczych na świetlicę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej NR1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu.

  - Zakres stosowania S.T.

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych łącznie z Dokumentacją Projektową sporządzoną przez Henryka Gałgańskiego.

Wykonawca stosował się będzie do Polskich Norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące składową częścią Dokumentów Umownych.

  - Zakres robót objętych S.T.

# Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót elektrycznych przy wykonaniu:

1.2.1 Demontaż istniejącego oświetlenia w pomieszczeniach.

1.2.2 Zasilenie oraz wykonanie i montaż tablicy rozdzielczej Tb.

1.2.3 Wykonanie nowego oprzewodowania pomieszczeń.

1.2.4 Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych.

1.2.5 Naprawa ścian i sufitów po ułożeniu przewodów.

1.2.6 Pomiary elektryczne.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Kierownik Robót winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji.

  - Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia

45311100-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw  oświetleniowych

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

2.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiały stosowane do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone przez Inżyniera.

2.1. Materiały

Zestawienie podstawowych materiałów dla instalacji:

- Wyłączniki nadprądowe S 301 C 25A

- Tablica bezpiecznikowa Tb

- Wyłącznik 1-bieg. szczelny p/t

- Przełącznik świecznikowy szczelny p/t

- Gniazdo podwójne szczelne 2x2+0 p/t

- Oprawy świetlówkowe RUBIN T8 Pośredni 2x36W z siatką nasufitowe

- Oprawy świetlówkowe RUBIN T8 Pośredni 2x36W z siatką i układem awaryjnym 2h nasufitowe

- Oprawa ewakuacyjna

- Oprawa halogenowa o IP64 z czujnikiem ruchu

- Oprawy świetlówkowe NEPTUN 2x36W  IP 65 nasufitowe

- Lampa fluorescencyjna LF 36W/840

- Puszki rozgałęźne szczelne p/t

- Przewód YDYp-750V 2x1,5mm2

- Przewód YDYp-750V 3x1,5mm2

- Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2

- Przewód YDYp-750V 3x2,5mm2

- Przewód YDYp-750V 3x4,0mm2

- Kołek kotwiący fi 5mm (U-569)

- Piasek zwykły

- Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm

- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.

- Ciasto wapienne

- Farby emulsyjne nawierzchniowe

- Woda z rurociągu

Wykonawca winien dostarczyć w/w materiały i nie wymienione materiały drobne w ilościach niezbędnych dla prawidłowego wykonania całości Robót.

3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

- Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska.

- Wykonanie Robót.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń w tym obliczenie natężenia oświetlenia  oraz projekt organizacji i Harmonogram Robót.

Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty.

  - Demontaż.

Demontaż istniejącej instalacji

Należy zdemontować istniejące oprawy oraz łączniki związane z tymi oprawami.

  - Zasilenie oraz wykonanie i montaż tablicy rozdzielczej Tb

Zasilenie Tb

W istniejącej tablicy głównej budynku TG należy dobudować pole odpływowe.

Pola odpływowe wyposażyć w wyłącznik nadmiarowo prądowy S 301C 25A,

Z w/w pola w uprzednio wykonanej bruździe ułożyć przewód YDYp 3x4mm2 zasilający Tb.

Tablica rozdzielcza Tb

Rozdzielnia w wykonaniu wnękowym z drzwiczkami transparentnymi (IP 41) zlokalizowana w pomieszczeniu świetlicy.

Z tablicy zasilone są obwody oświetlenia, gniazd wtykowych oraz obwody harcówki.

Wyposażenie podstawowe:

- wyłącznik główny prądu FR 301 32A,

- wyłączniki nadmiarowo prądowe, różnicowoprądowe.

Instalacja oświetlenia

Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe zastosować jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe obwodów.

Instalację oświetlenia wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2, 750V.

Przewody prowadzić w wykutych w/t bruzdach. Przełączniki oświetleniowe instalować w odległości co najmniej 50 cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montować w odległości co najmniej 10 cm od w/w elementów p/t. Oprawy mocować do stropu.

Instalacja oświetlenia awaryjnego.

W obiekcie montować oświetlenie awaryjne. Przewidziano system oparty na oprawach z awaryjnym źródłem zasilania włączony w system oświetlenia podstawowego. Czas podtrzymania w przypadku zaniku napięcia w sieci - 2 godziny.

Oprawy oświetlenia ogólnego z inwerterami należy oznaczyć kolorem żółtym.

### Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych zasilone zostaną z tablicy Tb. Wyłączniki różnicowoprądowe i instalacyjne nadmiarowe zastosować jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe obwodów.

Instalację gniazd wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 2,5mm2, 750V. Przewód układać w bruzdach.

Gniazda wtykowe szczelne podwójne instalować w odległości co najmniej 60cm od rur wodnych i armatury sanitarnej i na wysokości 0,3m od podłogi.

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona podstawowa - izolowanie części czynnych.

  - Roboty wykończeniowe

Roboty budowlane.

Po ułożeniu przewodów w bruzdach należy na ścianach i suficie wykonać naprawę tynków. Nowe tynki oraz miejsca po zdemontowanych oprawach należy dwukrotnie pomalować.

- Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST " Wymagania ogólne "

- Badania

Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

- Kontrola jakości Robót

    - Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

    - Sprawdzenie doboru przewodów do obciążeń prądowych i spadku napięcia oraz doboru  i nastawienia urządzeń zabezpieczających.

    - Sprawdzenie zainstalowania odpowiednich urządzeń odłączających i łączących.

    - Sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych.

    - Sprawdzenie połączeń przewodów.

      - Badania i pomiary

    - Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych.

    - Pomiar rezystancji izolacji.

    - Pomiar prądów upływu.

    - Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania.

    - Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej.

    - Przeprowadzenie prób działania instalacji elektrycznych.

    - Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego

7.   Przejęcie (Odbiór) Robót.

7.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót podane są w ST " Wymagania ogólne "

7.2. Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą i poleceniami  Inżyniera a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

8.   Rozliczenie robót

8.1. Podstawę płatności stanowi wykonanie, montaż instalacji wewnętrznej wraz z      przeprowadzonymi testami, pomiarami - 1 komplet instalacji elektrycznej.

8.2. Cena wykonania Robót.

Cena wykonania obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie.

- zasadnicze prace montażowe i instalacyjne linii oświetleniowej i zasilającej

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowanie placu budowy po robotach

- wszelkie prace montażowe i demontażowe związane z układaniem przewodów

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót

- usunięcie usterek w okresie gwarancyjnym

- kompletację dokumentów do przekazania Robót do eksploatacji i podpisania niezbędnych umów.

9.   Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST " Wymagania ogólne ".

10.  Przepisy związane

1. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta.

2. Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i     Budownictwa  w Warszawie

3. PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

4. PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz"

5. PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN"

6. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"

7. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"

8. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990. w sprawie warunków technicznych ,  jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej" (Dz.U. nr 81 z 1990r.).

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje  elektryczne.