ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.1. OPIS TECHNICZNY ……………………………………………………………………………….. 12 - 19

1.2. DOKUMENTACJA FORMALNO – PRAWNA …………………………………………………… 20 - 29

1.3.RYSUNKI …………………………………………………………………………………………….. 30 - 38

I. INWENTARYZACJA

skala                                    nr rys.

1.Plan sytuacyjny                                                                           1 : 500                                      1

2.Rzut piwnicy - fragment                                                               1 :100                                       2

3.Przekrój   I – I                                                                              1 : 100                                       3

4.Przekrój II – II                                                                              1 : 100                                       4

5.Elewacje północna - fragment,                                                    1 : 100                                       5

II.PROJEKT BUDOWLANY

1.Plan sytuacyjny                                                                           1 : 500                                      1/A

2.Rzut piwnicy  - fragment                                                              1 : 50                                        2/A

3.Rzut piwnicy – technologia                                                          1 : 50                                        3/A

4.Przekrój I – I                                                                                 1 : 50                                         4/A

5.Przekrój II – II                                                                               1 : 50                                         5/A

6.Elewacje   północna - fragment                                                   1 : 100                                        6/A

7.Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej                                    1 :100                                        7/A

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŚWINOUJŚCIU –

UL.NARUTOWICZA 10,ŚWINOUJŚCIE – działka nr 183/1.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.Zlecenie Inwestora : Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście,

1.2. Inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu wykonana przez Usługi Projektowe Mańko & Mańko ,ul. Myśliwska 12/7, 71-662 Szczecin.

1.3. Wizja lokalna  i pomiar z natury.

1.4.Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1 : 500.

1.5.Decyzja  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 8.05.2007 .

1.6. Decyzja  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 24.05.2007 .

II. PRZEDMIOT  I CEL OPRACOWANIA:

2.1.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowanie jest przebudowa  pomieszczenia gospodarczego na cele świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ,przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu.

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

3.1.Istniejące zagospodarowanie terenu:

Budynek szkoły zlokalizowany jest w centralnej części działki nr 183/1,wjazd na działkę i główne wejście do budynku znajduje się od ul. Narutowicza. W części wschodniej terenu znajduje się boisko szkolne, zachodnia część działki wykorzystywana jest jako tereny zielone – rekreacyjne.

Projektowana adaptacja pom.gospodarczego na świetlicę nie ma wpływu na zmianę sposobu użytkowania terenu.

3.2.Opis budynku:

Budynek szkoły – dwupiętrowy ,podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym.

Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

Budynek o wysokich walorach architektonicznych, objęty  ochroną konserwatorską.

Przedmiotowe pomieszczenie zlokalizowane jest  w piwnicy budynku szkolnego, posadzka znajduje się 0,60 m poniżej poziomu terenu.

3.3.Zestawienie powierzchni użytkowej – w zakresie objętym opracowaniem:

0.1.pom.gospodarcze                       -   77,54 m2,

0.2.korytarz                                        -   12,67 m2,

0.3.klatka schodowa                           -  14,34 m2,

Razem powierzchnia parteru              -104,55  m2,

3.4.Opis elementów budowlanych:

3.4.1.  Ściany:

- ściany zewnętrzne-murowane gr.68 cm,

- ściany wewnętrzne - murowane z cegieł i pustaków gr.55, 30,1 2 cm.

3.4.2.Strop nad  piwnicą:

- strop nad piwnicą – strop monolityczny,

- stropy nad pierwszym i drugim piętrem drewniane o gr.34 - 36 cm,

3.4.3.Schody :

- biegi schodowe oraz spoczniki  - monolityczne,

3.4.4.Posadzki:

- w pomieszczeniu gospodarczym – posadzka betonowa zatarta na gładko,

- w korytarzu – PCV,

- klatka schodowa – lastriko,

3.4.5.Tynki i okładziny ścienne:

- tynki cementowo – wapienne ,

- po wewnętrznej stronie ścian pom. gospodarczego brak tynków,

3.4.6.Okna i drzwi:

- okno na profilach PCV w kolorze białym, pozostałe otwory okienne – wypełnienie z blachy stalowej,

3.4.7.Kominy:

- istniejący przewód kominowy murowany z cegły pełnej o wymiarach 14 x 40 cm, wyprowadzony  2,0 m powyżej posadzki na  poddaszu

3.5.Instalacje:

- budynek szkoły wyposażony jest w komplet instalacji wewnętrznych – instalację wodociągową ,

kanalizacyjną ,.elektryczną , co i ciepła woda użytkowa z sieci miejskiej.

IV.PROJEKT BUDOWLANY:

1.1.Dane ogólne:

Świetlica szkolna w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu..

1.2.Zestawienie powierzchni :

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Powierzchnia netto m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Piwnica |  |  |  |
| 0.1. | Świetlica | Wykładzina PCV | 64,52 m2 |
| 0.2. | Pom.gospodarcze | Pos.betonowa | 13,50 m2 |
| 0.2. | Korytarz | Wykładzina PCV | 12,67 m2 |
| 0.3. | Klatka schodowa | Lastriko | 14,35 m2 |
|  | Razem |  | 105,04 m2 |

Powierzchnia użytkowa -  105,04 m2.

2.Przeznaczenie i program użytkowy:

2.1.Technologia:

Funkcja  –świetlica szkolna,:

- świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci młodszych –z klas 0 – III,

- które przybywają  do szkoły przed rozpoczęciem się zajęć  oraz odbierane są przez rodziców póżniej niż

bezpośrednio po zakończeniu  zajęć,

- przewiduje się jednoczesne przebywanie dzieci w świetlicy w ilości max. 30 osób,

- dzieci w świetlicy przebywają pod opieką osoby dorosłej – nauczyciela,

- przewiduje się zatrudnienie dwóch osób ,które będą przebywały  w świetlicy nie dłużej niż cztery godziny dziennie.

Dzieci przebywające w świetlicy odzież wierzchnią pozostawiają w  istniejącej szatni szkolnej zlokalizowanej w piwnicy budynku, nauczyciele - w pokoju nauczycielskim.

Toalety dla dzieci i nauczycieli – zostały zapewnione w części parterowej budynku, dostępne z ciągów komunikacyjnych.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych-  świetlica oraz cały budynek szkoły nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie Świnoujścia istnieją szkoły podstawowe – integracyjne przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych, całkowicie zapewniające potrzeby edukacyjne tych dzieci.

Świetlica podzielona została na dwie strefy :

- strefa pierwsza przeznaczona dla dzieci młodszych, z kącikiem do zabawy,

- strefa druga – „ cicha” zapewniająca możliwość czytania ,pisania ,rysowania.

Wyposażenie:

Świetlica zostanie wyposażona w :

- stolik szkolny 120 x 80 cm – 3 szt.,

- stolik szkolny 120 x 120 cm – 1 szt.,

- krzesła szkolne  - 24 szt.,

- biurko nauczycielskie z szufladami 130 x 60 cm – 1 szt.,,

- krzesło tapicerowane typu biurowego – 1 szt.,

- regały 90 x 35 x 85 cm – 2 szt.

- regały 90 x 35 x 175 cm – 2 szt.,

- szafy 90 x 35 x 85 cm – 4 szt.,

- szafy 90 x 35 x 175 cm – 1 szt.,

- stolik na sprzęt TV – 1 szt.,

- umywalka,

- dozownik mydła,

- podajnik ręczników jednorazowych,

- pojemnik na śmieci – 2 szt.,

W szafach i na regałach przechowywane będą książki, gry planszowe, klocki ,zabawki ,materiały i sprzęt do malowania i rysowania, itp.

Wysokość stolików i krzeseł dostosować do wieku i wzrostu dzieci.

3.Rozwiązania architektoniczno – budowlane:

3.1.Forma i funkcja obiektu:

Budynek szkolny  , dwupiętrowy ,podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem.

Projektuje się  wydzielenie z części pomieszczenia gospodarczego powierzchni przeznaczonej na świetlicę szkolną.

4.Dane konstrukcyjno – budowlane:

4.1.Układ konstrukcyjny:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

- ściany  - murowane,

-  stropy : nad piwnicą  - monolityczny,

pozostałe -  drewniane.

Projektowane prace nie naruszają  układu konstrukcyjnego budynku.

5.Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe:

5.1.Prace demontażowe :

- demontaż ścianek działowych – tzw.boksy,

- demontaż  posadzki betonowej,

- odtworzenie otworu wejściowego,

- demontaż okna i stalowych blend okiennych,

- demontaż stolarki drzwiowej,

- demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej w obrębie pom.gospodarczego,

5.2..Przegrody budowlane:

5.2.1.Ściany wewnętrzne – wykonane w technologii tradycyjnej – murowane.

Ściana wewnętrzna działowa projektowane gr.12 cm:

- wykonana z cegły kratówki  ,

5.2.2.Posadzki – posadzka na gruncie

- wykładzina PCV,

- wylewka betonowa gr.5 cm, zbrojona siatką termozgrzewalną 150 x 150 x 3,5 mm,

- styropian gr.10cm,

- 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

- chudy beton gr.10 cm,  w miejscu występowania ściany działowej zastosować pręty zbrojeniowe ø 10 ,

długości 800  mm w rozstawie co 400 mm,

- grunt rodzimy wyrównany i zagęszczony,

5.2.3.Strop nad piwnicą :

- istniejący strop monolityczny nad piwnicą do zachowania,

6. Wykończenie  wewnętrzne i zewnętrzne obiektu:

6.1.Tynki wewnętrzne:

Ściany murowane – tynk cementowo – wapienny klasy III + gładź tynkarska ,

6.2.Posadzki:

- świetlica - zastosować wykładzinę pcv  - nienasiąkliwe , antypoślizgowe ,antyalergiczną z przeznaczeniem do pom. szkolnych.

- pom. gospodarcze – posadzka betonowa zatarta na gładko,

6.3..Malowanie ścian:

- ściany   – dwukrotnie  malowane farbą olejną matową -  do  wysokości ościeżnicy ,powyżej  farbami akrylowymi w kolorze kremowym,

- w miejscu usytuowania umywalki wykonać „ fartuch” z glazury 160 x 160 cm,

-  sufity   - dwukrotnie malowane farbami akrylowymi w kolorze białym,

6.4.Stolarka wewnętrzna:

Drzwi wewnętrzne - 90/200 cm,80/200cm ( wielkość otworu w murze 100/212 cm,90/212 cm),

płycinowe w okleinie drewnianej lub drewniane, z ościeżnicami regulowanymi  i opaskami ,pełne .

6.5.Stolarka zewnętrzna:

- okna z profili PCV,szyby zespolone 4 x 16 x 4 termo o współ. U = 1,1 W/(m2K) i współczynniku infiltracji powietrza a=0,5 – 1,0 m3/mh daPa2/3, w kolorze białym,

UWAGA ! Zastosować okna z nawiewnikami  w dolnych ramach  okiennych.

7.Instalacje wewnętrzne:

7.1.Przedmiotowy lokal wyposażony jest w komplet instalacji wewnętrznych :

wodno – kanalizacyjną,

energetyczną  - oświetleniową i gniazd wtykowych,

centralnego ogrzewania – z istniejącego węzła cieplnego,

7.2.Wentylacja grawitacyjna :

Do wentylacji pomieszczenia świetlicy wykorzystany zostanie istniejący przewód kominowy o przekroju

14 x 40 cm .

W tym celu kanał ten należy udrożnić – usunąć występujące zanieczyszczenia .

Od wysokości 2 ,0 m powyżej posadzki strychu ( istniejące zakończenie przewodu kominowego) nadbudować rurą stalową i wyprowadzić powyżej połaci dachowej. Do wysokości zgodnie z PN.

W przestrzeni strychowej rurę izolować wełną mineralną  i obudować płytą gipsowo – kartonową.

Kanał wyposażyć w wentylator kanałowy typu hybrydowego ,zapewniający wymianę 600m3/h.

8.Charakterystyka ekologiczna:

8.1.Emisja zanieczyszczeń gazowych ,pyłowych i płynnych:

Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu atmosfery ,nie występują źródła emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

8.2.Odpady stałe:

Projektowana przebudowa nie wpłynie na zwiększenie ilości odpadów.

Gromadzenie wszelkiego typu odpadów odbywać się będzie w pojemnikach  pedałowych zaopatrzonych w worki foliowe.

Odpady bytowe składowane będą w pojemnikach zewnętrznych i  usuwane przez wyspecjalizowane firmy.

8.3.Emisja hałasów, wibracji ,promieniowania:

Projektowany  obiekt nie jest  żródłem szczególnej emisji hałasów, wibracji i promieniowania.

8.4.Wpływ na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

- nie występuje,

9.Ochrona przeciwpożarowa:

Budynek szkoły – czterokondygnacyjny ,podpiwniczony.

Budynek średniowysoki ( SW), zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Wymagane odporności ogniowe elementów:

- pokrycie dachu – E 30.

Wyżej wymienione elementy wykonane z materiałów NRO.

Wymagane:

1. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 20dm3/s z dwóch hydrantów 80 lub zapas wody w zbiorniku przeciwpożarowym  o poj.200m3:

2.klatki schodowe obudowane i zamknięte drzwiami ,wyposażone w urządzenia oddymiające:

3.główny wyłącznik prądu,

4.dojazd drogą pożarową,

5.oświetlenie awaryjne ewakuacyjne,

6.hydranty 25,

7.wyposażenie w gaśnice ( na każde 100m2 powierzchni1 gaśnica proszkowa 2 kg lub 3 dm3 płynowa, z maksymalnym dojściem do gaśnicy 30 m),

8.oznakowanie zgodnie z PN:

- dróg ewakuacyjnych,

- miejsc usytuowania gaśnic,

- wyłącznika przeciwpożarowego prądu,

9.wywieszenie instrukcji alarmowej,

10.aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

9.1.Dane o budynku:

Budynek szkoły –  czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

- powierzchnia zabudowy  - 1001,3 m2,

- powierzchnia użytkowa – piwnica – 700,50 m2,

- kondygnacje nadziemne – 2424,00 m2,

- poddasze nieużytkowe     -  869,20 m2 ,

Razem -                               3993,70 m2,

Wysokość budynku – 14,74 m,

Zakres opracowania - świetlica szkolna w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu,

Powierzchnia użytkowa świetlicy –  64,52 m2.

Ilość uczniów przebywających jednocześnie – max. 30 osób.

9.2.Odległość od budynków sąsiednich :

- odległość szkoły od budynków sąsiednich :

- od garaży – 10 m,

- od budynków mieszkalnych – ok.25,0 m ; 38,0 m.

9.3.Substancje palne – nie występują,

9.4.Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego –  nie występuje,

9.5.Kategoria zagrożenia ludzi –  ZLIII,

( przewidywana liczba osób przebywająca jednorazowo w pomieszczeniu świetlicy  ok.30 osób,

znacznie poniżej 50 osób ),

9.6.Zagrożenie wybuchem – nie występuje,

9.7.Strefy pożarowe:

- jedna strefa pożarowa,- powierzchnia użytkowa do 5000m2 ,

9.8.Klasa odporności pożarowej –  zapewniona B :

Zapewnione klasy odporności ogniowej odpowiednio dla poszczególnych elementów:

- główna konstrukcja nośna  -  R 120,

- strop nad piwnicą – R EI 60,

- ściany zewnętrzne – dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem  - EI 60,

- biegi i spoczniki schodów  - R 60,

- ściany wewnętrzne – EI 30,

9.9.Warunki ewakuacji  - zapewnione –wyjście na zewnątrz budynku z klatki schodowej,

9.10.Sposób zabezpieczenia ppoż. instalacji  - w sposób standardowy,

9.11.Urządzenia przeciwpożarowe  – hydrant 25 ,dł.węża 30 m + strumień wody 3,0 m.

9.12.Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice GP2 ABC 2kg – 1szt.- w pom.świetlicy,

9.13.Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – zapewnione z wodociągu miejskiego w ul.Narutowicza – dwa hydranty 80 w odległości ok.  25,0  i 33,0 m od budynku szkoły,

9.14.Drogi pożarowe – zapewnione –ul. Narutowicza,

10.Warunki wykonywania robót budowlano – montażowych:

Wszystkie prace należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH t. I i III oraz przepisów BHP. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie.

V.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Informacja sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

( Dz.U.nr 120,poz.1126).

Inwestycja:        Przebudowa pomieszczenia gospodarczego  na świetlicę szkolną w budynku

Szkoły Podstawowej nr 1

Adres :               ul. Narutowicza 10,Świnoujście,

Inwestor:           Gmina Miasto Świnoujście

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Projektowany zakres robót budowlanych polega na wydzieleniu z pomieszczenia gospodarczego powierzchni przeznaczonej na świetlicę szkolną.

Obiekt realizowany jednoetapowo.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- istniejący  budynek szkolny – projektowana adaptacja dotyczy pomieszczenia gospodarczego w części piwnicy,

3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- zagospodarowanie standardowe – nie przewiduje się elementów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Adaptacja zaprojektowana została w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementów drobnowymiarowych. Realizacja zamierzenia nie wymaga użycia wyspecjalizowanego sprzętu budowlano – montażowego.

Teren realizacji znajduje się na wydzielonej powierzchni  wystarczającej do prowadzenia robót i składowania materiałów.

Na terenie realizacji nie występuje zagrożenie spowodowane występowaniem instalacji podziemnych.

5.Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- szkolenie bhp,

- pouczenie pracowników o bezpiecznych metodach pracy na poszczególnych stanowiskach,

- prowadzenie prac pod nadzorem osoby uprawnionej,

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

- oznakowanie i nie zastawianie dróg ewakuacyjnych,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych – miejsc  zagrożonych spadaniem przedmiotów lub materiałów,

- zapewnienie pracownikom sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i poddawanych okresowym kontrolom sprawności technicznej,

Zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane i na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U.Nr 120,poz.1126) kierownik budowy ma obowiązek sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

opracowanie:

mgr inż.arch Elżbieta Kojałowicz – Bethke