Załącznik 2.2 do SIWZ/WIM/ZP/340/34/2007

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiot i lokalizacja zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomostów  pływających zlokalizowanych przy nabrzeżu nr 1 na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu.

Montaż pomostów umożliwi cumowanie jachtów oraz łodzi rybackich (czasowo rybacy łodziowi).

Długość całkowita -80 m, linia montażu załamana 2 x w kształcie litery L,

odcinki:2 x 20 m + 2 x20m.

Połączenie pomostów pływających z nabrzeżem za pomoca 2 trapów zejściowych.

Kod CPV : 35115000-3 - konstrukcje pływające.

- Charakterystyka techniczna pomostów.

1) pontony wysokoobciążalne

2)długość całkowita -80 m, linia montażu załamana 2 x w kształcie litery L,

odcinki:2 x 20 m + 2 x20m

3)szerokość :     2,50 m

4)wysokość wolnej burty :      60 cm +/- 5 cm,

5)wyporność netto:	nie mniejsza niż 4,8 KN/m2

6)zastosowanie : do cumowania jachtów i łodzi rybackich (rybacy łodziowi),

wyposażenie: konstrukcja betonowa , podkład drewniany, knagi cumownicze co 4 m, odbojnica 40mm x 200mm na całej długości pomostów, kanały instalacyjne i wodne usytuowane pod pokładem od strony obustronnych krawędzi pomostu, możliwość zamontowania postumentów oświetleniowo-zasiląjących , mocowanie pontonów do dna za pomocą martwych kotwic zbudowanych z betonowych bloków. Połączenie pontonu z kotwicą wykonane jest za pomocą łańcuchów 16 mm  oraz amortyzatorów sprężynowych, przewidzieć możliwość czołowego łączenia pontonów.

Pomosty wyposażone w 2 trapy zejściowe drewniane L -  5,0 m, B-1,50 m, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo, legary nośne 80mm x 160 mm, pokład deski min. 38 mm, dwustronne barierki wys. 1,10 m z rurek fi 50 mm z zaokrąglonymi końcami pochwytów. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane na gorąco. Trap zamocowany do nabrzeża przegubowo, podłoże trapu na pomoście na rolkach opartych na wzmocnieniu pokładu pomostu z blachy nierdzewnej. Elementy sprężynowe dla regulacji wzdłużnego ruchu pomostu 10 kN, łańcuchy do mocowania pomostu 16 mm- obciążenie użytkowe nie mniejsze niż 2500 kg.

Stanowiska ratownicze ze skrzynią - 2 szt. ( wyposażenie bosak, koło ratunkowe, zasobnik z linką dł. 30m).

Przewiduje się zapewnienie oświetlenia pomostów wynoszące 5 lx na ścieżce cumowniczej

3.	Charakterystyka materiału konstrukcyjnego :

l)beton : hydrotechniczny, zbrojony siatkobeton, min. klasa wytrzymałości -B 45

2)zawartość powietrza w betonie: do 6%

3)wypełnienie: styropian o gęstości mini 5 kg/m3

4)wszystkie  elementy  metalowe  narażone  na  działanie  warunków     zewnętrznych

wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo , wszystkie

łączniki i śruby zabezpieczone przed korozją,

5)elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.

4.	Warunki wykonawstwa i odbioru:

l)Pomosty pływające zostaną odebrane przez Zamawiającego po zamontowaniu w miejscach przeznaczenia. Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę (transport loko Basen Północny)  i montaż kompletnych (zgodnie z zamówieniem) pomostów pływających.

2)Przy odbiorze wymagane będą następujące dokumenty:

- wyniki badań betonu użytego do produkcji pontonu - badania wykonane przez certyfikowane laboratoria,

- certyfikaty badań wytrzymałościowych na rozrywanie dla złącza kablowego łączącego poszczególne pontony,

- atesty Polskiego Rejestru Statków,

- aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami krajowymi lub europejskimi dla elementów wyposażenia pomostów.

3) Firma montująca pomosty winna przedstawić protokół właściwego posadowienia martwych

kotwic betonowych wystawiony przez osoby posiadające pozwolenie na prowadzenie prac

podwodnych, wydane na wody portowe i morskie wody wewnętrzne przez Dyrektora Urzędu

Morskiego w Szczecinie.

4) Osoby nadzorujące montaż pomostów winny posiadać uprawnienia do kierowania robotami

w branży konstrukcyjno- inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych .