#### Zakres rzeczowo - finansowy

# Opis zakresu przedmiotu zamówienia:

# Zakres przedmiotu zamówienia stanowi budowa ścieżki rowerowej oraz przebudowa chodnika po stronie północno – zachodniej ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mazowiecką do skrzyżowania z ulicą Nowokarsiborską, realizowana wg projektu budowlano wykonawczego wymienionego w poz. 2 załącznika nr 2.2 do SIWZ. Zakres do wykonania w ramach niniejszego zamówienia zaznaczono na planszy wymienionej w poz. 1 załącznika nr 2.2 do SIWZ. Opis zakresu zamówienia:

# Odcinek pomiędzy ulicą Mazowiecką a ulicą Wielkopolską:

# -	wycinka drzew ( nr 296, 297, 298, 299, 323, 326, 327, 329 i 330) oraz częściowa wycinka grup drzew i krzewów (nr 322 i 324) tylko w zakresie kolidującym z budowaną ścieżką rowerową i chodnikiem (uwzględniając usunięcie zieleni z ewentualnej skarpy poza ścieżką rowerową),

# -	rozbiórka istniejącego chodnika z płytek chodnikowych 50x50x7 szer. 2,5 m wraz z obrzeżami chodnikowymi,

# -	wykonanie niezbędnych robót ziemnych wraz z formowaniem skarp i rowów (uwzględniając ewentualny dowóz materiału nasypowego w przypadku niemożliwości wykorzystania ziemi z wykopów),

# -	regulacja istniejących krawężników przy przejściach dla pieszych i rowerzystów (do +2 cm nad jezdnią),

# -	ścieżka rowerowa i chodnik od strony terenów zielonych oddzielone obrzeżem trawnikowym 8x30 cm koloru szarego,

# -	nawierzchnia ścieżki rowerowej – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego, bezfazowa,

# -	nawierzchnia chodnika – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego,

# -	tereny zielone – rozścielenie ziemi urodzajnej śr. grub 10 cm wraz z obsianiem trawą - w pasie między istniejącym krawężnikiem i ścieżką rowerową oraz poza chodnikiem i na skarpach w zakresie prowadzonych robót ziemnych,

# -	murek oporowy przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką – zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym,

# -	z zakresu wyłączono barierki odgradzające ścieżkę rowerową od jezdni (z uwagi na pozostawienie istniejącego krawężnika oddzielonego pasem zieleni od ścieżki rowerowej,

# -	oznakowanie pionowe – znaki pionowe II generacji wielkości S – montaż znaków C-13/16 (1 szt) i C-16/13 (1 szt), demontaż znaków: A-24 (1 szt), C13/16 (1 szt),

# - 	oznakowanie poziome – cienkowarstwowe malowanie znaków P-10 tylko na nawierzchni ścieżki rowerowej przy istniejących przejściach dla pieszych (2 szt).

# Odcinek pomiędzy ulicą Wielkopolską a ulicą Nowokarsiborską:

# -	wycinka drzew ( nr 302, 303, 304, 305, 307, 309, 312 i 315) oraz częściowa wycinka grup drzew i krzewów (nr 300, 318, 319, 320 i 321) tylko w zakresie kolidującym z budowaną ścieżką rowerową i chodnikiem (uwzględniając usunięcie zieleni z ewentualnej skarpy poza ścieżką rowerową),

# -	rozbiórka istniejącego chodnika z płytek chodnikowych 50x50x7 o szerokości zmiennej 2,0 - 2,5 m wraz z obrzeżami chodnikowymi,

# -	rozbiórka istniejącej zatoki autobusowej z trylinki gr. 15 cm wraz z regulacją istniejącego krawężnika przy jezdni i rozbiórką krawężników na odcinkach skośnych i przy chodniku,

# -	wykonanie niezbędnych robót ziemnych wraz z formowaniem skarp i rowów (uwzględniając ewentualny dowóz materiału nasypowego w przypadku niemożliwości wykorzystania ziemi z wykopów),

# -	regulacja istniejących krawężników przy przejściach dla pieszych i rowerzystów oraz w miejscu lokalizacji nowej zatoki autobusowej(do +2 cm nad jezdnią), nowe krawężniki – na odcinkach skośnych zatoki autobusowej oraz na odcinku styku zatoki z chodnikiem,

# -	budowa nowej zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej gr. 16-18 cm,

# -	ścieżka rowerowa i chodnik od strony terenów zielonych oddzielone obrzeżem trawnikowym 8x30 cm koloru szarego,

# -	nawierzchnia ścieżki rowerowej – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego, bezfazowa,

# -	nawierzchnia chodnika – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego,

# -	tereny zielone – rozścielenie ziemi urodzajnej śr. grub 10 cm wraz z obsianiem trawą - w pasie między istniejącym krawężnikiem i ścieżką rowerową oraz poza chodnikiem i na skarpach w zakresie prowadzonych robót ziemnych,

# -	murek oporowy za projektowaną zatoką autobusową – zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym,

# -	schody terenowe ( 2 kpl – na wysokości zatoki istniejące i zatoki projektowanej) -  wykonać zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym, istniejące schody należy rozebrać,

# -	z zakresu wyłączono barierki odgradzające ścieżkę rowerową od jezdni (z uwagi na pozostawienie istniejącego krawężnika oddzielonego pasem zieleni od ścieżki rowerowej.

# -	rozbiórka istniejącego muru oporowego przy połączeniu z istniejącym odcinkiem ścieżki rowerowej na wysokości skrzyżowania z ul. Nowokarsiborską,

# -	ścieżkę rowerową oraz chodnik należy dowiązać do istniejących przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Nowokarsiborską.,

# -	oznakowanie pionowe – znaki pionowe II generacji wielkości S – montaż znaków C-13/16 (1 szt), C-16/13 (1 szt), D-15 (1 szt), demontaż znaków: A-24 (2 szt), C13/16 (8 szt), D-15 (1 szt),

# -	oznakowanie poziome – cienkowarstwowe malowanie znaków P-10 tylko na nawierzchni ścieżki rowerowej przy istniejących przejściach dla pieszych i przy projektowanej zatoce autobusowej (4 szt).

# Nasadzenia 520 szt krzewów – tawuła szara „Grefsheim” spiraea cinerea (sadzonki 2-3 letnie). Lokalizacja – ulica Grunwaldzka na odcinku pomiędzy ulicą Wilków Morskich i 11-go Listopada (do 1km od placu budowy), wynikające z decyzji na wycinkę drzew. Dokładną lokalizację krzewów należy uzgodnić z Ogrodnikiem Miasta.

# Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy:

| Lp | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość robót netto [zł] | Wartość robót brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze (suma poz. od 1.1 do 1.2) |  |  |
| 1.1 | 01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów. |  |  |
| 1.2 | 01.02.01 | Roboty transportowe (wg zapisów w pkt. 17.5 SIWZ). |  |  |
| 1.3 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe. |  |  |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe (suma poz. od 2.1 do 2.3) |  |  |
| 2.1 | 01.02.04 | Roboty rozbiórkowe. |  |  |
| 2.2 | 01.02.04 | Wywóz gruzu (wg zapisów w pkt. 17.5 SIWZ).. |  |  |
| 2.3 | 01.02.04 | Wywóz materiałów nadających się do ponownego wbudowania (wg zapisów w pkt. 17.5 SIWZ). |  |  |
| 3 |  | Roboty ziemne (suma poz. od 3.1 do 3.3) |  |  |
| 3.1 | 01.02.02, 02.00.01, 02.01.01, 02.03.01, 04.01.01 | Wykonanie wykopów i nasypów (przemieszczanie mas ziemnych oraz ewentualne formowanie nasypów z materiału dowiezionego). |  |  |
| 3.2 | 02.00.01, 02.01.01, 02.03.01, 04.01.01, 06.03.01, 06.04.01 | Profilowanie powierzchni i formowanie skarp i rowów. |  |  |
| 3.3 | 02.00.01, 02.01.01 | Wywóz nadmiaru ziemi (wg zapisów w pkt. 17.5 SIWZ). |  |  |
| 4 |  | Krawężniki i obrzeża (suma poz. od 4.1 do 4.2) |  |  |
| 4.1 | 08.01.01 | Ułożenie nowych krawężników drogowych betonowych 15x30 cm na ławie z betonu B15. |  |  |
| 4.2 | 08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej. |  |  |
| 5 |  | Podbudowy (suma poz. od 5.1 do 5.2) |  |  |
| 5.1 | 04.01.01, 04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm – zatoka autobusowa. |  |  |
| 5.2 | 04.06.02 | Wykonanie podbudowy z betonu B20 gr. 20 cm – zatoka autobusowa. |  |  |
| 6 |  | Nawierzchnie (suma poz. od 6.1 do 6.3) |  |  |
| 6.1 | 05.03.01 | Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej rzędowej gr. 16-18 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin masą zalewową asfaltową. |  |  |
| 6.2 | 05.03.23 | Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. |  |  |
| 6.3 | 05.03.23 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. |  |  |
| 7 |  | Oznakowanie (suma poz. od 7.1 do 7.2) |  |  |
| 7.1 | 07.02.01 | Ustawienie znaków pionowych. |  |  |
| 7.2 | 07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego – malowanie cienkowarstwowe. |  |  |
| 8 |  | Roboty wykończeniowe (suma poz. od 8.1 do 8.4) |  |  |
| 8.1 | 10.01.01 | Wykonanie murków oporowych. |  |  |
| 8.2 | 10.02.01 | Wykonanie schodów terenowych. |  |  |
| 8.3 | 06.01.01, 09.01.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej śr. gr. 10 cm. |  |  |
| 8.4 | 09.01.01 | Obsianie trawą. |  |  |
| 8.5 | 09.01.01 | Nasadzenia krzewów. |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: