#### Szczegółowy zakres prac projektowych

w ramach zamówienia publicznego WIM/ZP/340/5/2008

# Określenie zamierzenia inwestycyjnego

Dokończenie budowy nabrzeży nr 1 i nr 2 oraz odbudowa nabrzeża nr 10 na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu.

Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu przy nabrzeżach na 1,2 i nr 10.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić wszelkie niezbędne prace budowlano – hydrotechniczne dla prawidłowego użytkowania nabrzeży portu jachtowego  przy zakładanej głębokości technicznej basenu: około 4,5m.

##### I. ETAP. Opracowanie koncepcji.

Zakres opracowania koncepcyjnego:

a) Nabrzeże nr 1: istniejące nabrzeże ciężkie o długości około 220m. Opracowanie powinno uwzględnić  remont oczepu żelbetonowego, doprowadzenie i rozprowadzenie instalacji wodociągowej po nabrzeżu (istniejący kanał instalacyjny) z punktami poboru. Doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej - obecnie w realizacji robót.

Dodatkowe elementy to miejsce na zrzut ścieków bytowych z jachtów i innych małych jednostek, składowisko odpadów stałych (śmietnik), stanowisko remontów awaryjnych (slip na połączeniu nabrzeża nr 1 i nr 2).

Nabrzeże nr 2 o długości około 200 m.

Stan istniejący, żelbetowy oczep na długości około 120 mb, niedokończona budowa na długości około 80 m z tym , że na odcinku około 50 mb zabita ścianka szczelna w dobrym stanie technicznym.

Opracowanie powinno uwzględnić: remont istniejącego oczepu żelbetowego z odbojnicami, dokończenie budowy nabrzeża nr 2 i połączenia z nabrzeżem nr 1 (przewidziany slip) wraz z wyposażeniem (odbojnice, sprzęt ratunkowy), doprowadzenie i rozprowadzenie instalacji wodociągowej wzdłuż nabrzeża  z punktami poboru (brak kanału instalacyjnego), wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej wzdłuż nabrzeża szer. około 7 mb.

Doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej – obecnie realizowane roboty elektryczne.

Nabrzeże nr 10 : kompleksowa przebudowa nabrzeża na długości od końca nabrzeża nr 9 do miejsca budowanego obecnie nowego nabrzeża przez  Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni na potrzeby nowej bazy (około 222,50m ).

Obecny stan techniczny nie pozwala na jakiekolwiek użytkowanie nabrzeża.

Opracowanie powinno uwzględniać: budowę nowego nabrzeża (rozważyć możliwość  zastosowania nabrzeża typu skarpowego  dla postoju jednostek o małym zanurzeniu z ustawionym wzdłuż nabrzeża pomostem pływającym od którego mogą odchodzić prostopadle na wodę dalsze pomosty pływające). Nabrzeże wyposażyć w infrastrukturę techniczną: doprowadzenie i rozprowadzenie wodociągu, instalacji elektrycznej z punktami ich poboru. Instal;ację oświetleniową, utwardzoną drogę dojazdową szer. około 6m, miejsce na odpady stałe (śmietnik).

Określenie planowanego sposobu zagospodarowania ternu nabrzeży w tym komunikacja (utwardzone dojścia i place), oświetlenie zewnętrzne,  przedstawione w formie opisowej i graficznej,

Zamawiający wymaga opracowania koncepcji dokończenia budowy i remontu nabrzeży nr 2 i 1 oraz koncepcji  budowy nabrzeża nr 10 wraz z analizą ekonomiczną dla całości rozwiązań.

b) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji w tym

konstrukcyjnych projektowanych nabrzeży.

c) analiza ekonomiczna – wstępne określenie kosztu dokończenia budowy nabrzeży nr 2 i nr 1

oraz przebudowy nabrzeża nr 10 oraz koszty zagospodarowania ternu. Analiza

ekonomiczna z podziałem na nabrzeża i wyszczególnieniem rodzajów robót.

##### II   ETAP.  Opracowanie dokumentacji projektowej.

##### Opracowanie

##### projektu budowlano-wykonawczego  we wszystkich branżach (5 egz.).

##### Przedmiaru robót (5 egz.).

##### Kosztorysu inwestorskiego (2 egz.).

##### Specyfikacji technicznej wykonania  i  odbioru  robót (5 egz.).

W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć koszty opracowania dokumentacji geologicznej oraz koszty innych opracowań jeżeli wynikają z obowiązujących przepisów, także związane z uzgodnieniami dokumentacji.

Koszty te można przedstawić w załączniku nr 1 do umowy (poz. inne  koszty), jednakże  w przypadku nie wyszczególnienia ich – Zamawiający uznaje je jako przewidziane przez Wykonawcę  w cenie ogólnej.

Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych.

Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF . Zapis zostanie wykorzystany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

# /ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA