#### SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

# Pomiarów bezpośrednich natężenia ruchu wszystkich pojazdów na wskazanych skrzyżowaniach (poz. od 25 do 46 w tabeli);

# Pomiarów bezpośrednich natężenia ruchu wszystkich pojazdów na wskazanych odcinkach ulic (poz. od 15 do 24 w tabeli);

# Pomiarów bezpośrednich natężenia ruchu wszystkich pojazdów na przeprawach promowych (poz. od 47 do 50 w tabeli);

# Pomiarów bezpośrednich natężenia ruchu rowerowego na wskazanych odcinkach ścieżek rowerowych (poz. od 1 do 12 w tabeli);

# Pomiarów bezpośrednich natężenia ruchu pieszego i rowerowego na wskazanych odcinkach ulic (poz. od 13 do 14 w tabeli);

# Pomiarów bezpośrednich natężenia ruchu pieszego na wskazanych odcinkach ciągów pieszych (poz. od 51 do 57 w tabeli);

# Pomiaru poziomu zadowolenia mieszkańców, przeprowadzonego za pomocą badania ankietowego mieszkańców posesji bezpośrednio przylegających do skrzyżowania wyszczególnionego w poz. 46 w tabeli;

# Badania wizualnego oceny zmiany zachowań pojazdów i pieszych, przeprowadzonego na skrzyżowaniu wyszczególnionym w poz. 46 w tabeli;

# Opracowań wykonywanych pomiarów i badań na odpowiednich formularzach w wersji papierowej i elektronicznej i przekazanie ich Zamawiającemu.

# Ad. 1.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów przejeżdżających przez wloty skrzyżowań oraz liczby rowerzystów i pieszych przekraczających wloty skrzyżowań.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem manualnych metod pomiarowych, poprzez zaznaczenie przez obserwatora na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego wlot skrzyżowania. Techniki automatyczne mogą być stosowane pod warunkiem że będą wiarygodne i pozwolą na wypełnienie kart pomiarowych (należy wcześniej uzyskać akceptację zamawiającego).

# W przypadku kilkakrotnych pomiarów należy je wykonywać w tych samych punktach pomiarowych i w zbliżonych warunkach pogodowych.

# Pomiary należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D5 (załącznik nr 7 do SIWZ).

# W godzinach od 700 do 1000 oraz od 1400 do 1700 należy zapisywać wyniki w formularzu co 15 minut. W pozostałym okresie co godzinę.

# Ad. 2.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów oraz liczby rowerzystów i pieszych przejeżdżających/przekraczających przekrój drogi.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem manualnych metod pomiarowych, poprzez zaznaczenie przez obserwatora na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego przekrój drogi. Techniki automatyczne mogą być stosowane pod warunkiem że będą wiarygodne i pozwolą na wypełnienie kart pomiarowych (należy wcześniej uzyskać akceptację zamawiającego).

# Pomiary należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D6 (załącznik nr 8 do SIWZ).

# Ad. 3.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów, rowerów i pieszych przejeżdżających/przekraczających przeprawy promowe.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem manualnych metod pomiarowych, poprzez zaznaczenie przez obserwatora na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego przeprawę promową. Techniki automatyczne mogą być stosowane pod warunkiem że będą wiarygodne i pozwolą na wypełnienie kart pomiarowych (należy wcześniej uzyskać akceptację zamawiającego).

# Pomiary należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową, wykorzystując formularz typu D6a (załącznik nr 9 do SIWZ).

# Wyniki pomiarów w formularzu zapisywać należy dla każdego promu oddzielnie.

# Ad. 4, 5, 6.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby rowerów i pieszych przejeżdżających/przekraczających przekrój drogi.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem manualnych metod pomiarowych, poprzez zaznaczenie przez obserwatora na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego przekrój drogi. Techniki automatyczne mogą być stosowane pod warunkiem że będą wiarygodne i pozwolą na wypełnienie kart pomiarowych (należy wcześniej uzyskać akceptację zamawiającego).

# W przypadku kilkakrotnych pomiarów należy je wykonywać w tych samych punktach pomiarowych i w zbliżonych warunkach pogodowych.

# Pomiary należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową, wykorzystując formularz typu D6b (załącznik nr 10 do SIWZ).

# Ad. 7.

# Pomiar należy przeprowadzić za pomocą badania ankietowego.

# Badaniom ankietowym należy poddać mieszkańców posesji bezpośrednio przylegających do skrzyżowania (w promieniu 500m od skrzyżowania). Za poprawnie przeprowadzone badanie uznaje się ankietowanie grupy minimum 30 osób przy udzielonych wszystkich odpowiedziach. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób ankietowanych w odległości podanej wyżej, należy poszerzyć zasięg badania o brakująca liczbę ankiet.

# Ankiety należy realizować jako wywiady indywidualne prowadzone bezpośrednio przez ankieterów wykorzystując formularz typu D4 (załącznik nr 11 do SIWZ). Formularz zawiera pytania zamknięte – nie można zmieniać treści ani pomijać pytań.

# Ad. 8.

# Badanie ma charakter opisowy i polega na obserwowaniu i rejestrowaniu zjawisk w ruchu drogowym na obszarze skrzyżowania.

# Istotą badania jest subiektywny odbiór zachowań uczestników ruchu drogowego przez obserwatora posiadającego wiedzę na temat zasad ruchu drogowego.

# Obserwacje należy przeprowadzić w dzień roboczy w ciągu 1 godziny, najlepiej w czasie szczytu popołudniowego w tym samym dniu, kiedy prowadzony będzie pomiar natężenia ruchu.

# Wyniki obserwacji przedstawić w karcie oceny wizualnej (formularz D9 – załącznik nr 12 do SIWZ). W sposób opisowy należy określić niezgodne z przepisami lub nietypowe zachowania uczestników ruchu takie jak np. przekraczanie jezdni w nieodpowiednim miejscu, przekraczanie jezdni na czerwonym świetle, przyspieszanie przy zmianie świateł, wykonywanie nietypowych manewrów, przejeżdżanie przez podwójną linię, a także zachowania niebezpieczne, ale zgodne z kodeksem ruchu drogowego.

# Ad.9.

# Opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach, ulicach, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych powinno zawierać:

# -	mapkę odcinka pomiarowego z lokalizacją punktów pomiarowych i oznaczeniem obserwatorów;

# -	wypełnione formularze D7 i D8 (wzór stanowi załącznik nr 13 do SIWZ) zestawiające tabelarycznie i graficznie natężenie ruchu;

# - 	załączone formularze D5 i D6 zebrane od obserwatorów;

# -	wersję elektroniczną wszystkich przekazywanych dokumentów na płycie CD.

# Opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu na przeprawach promowych powinno zawierać:

# -	mapkę odcinka pomiarowego z lokalizacją punktów pomiarowych i oznaczeniem obserwatorów;

# - 	załączone formularze D6a zebrane od obserwatorów;

# -	wersję elektroniczną wszystkich przekazywanych dokumentów na płycie CD.

# c) Opracowanie pomiaru poziomu zadowolenia mieszkańców powinno zawierać:

# -	wypełniony formularz D4 Arkusz Danych (załącznik nr 14 do SIWZ);

# - 	załączone formularze D4 zebrane od ankieterów;

# -	wersję elektroniczną wszystkich przekazywanych dokumentów na płycie CD.

# d) Opracowanie badania wizualnej oceny zmiany zachowań pojazdów i pieszych powinno zawierać:

# -	wypełnione karty oceny wizualnej – formularze D9;

# -	wersję elektroniczną wszystkich przekazywanych dokumentów na płycie CD.

Tabela miejsc pomiarów natężenia ruchu:

| lp | Nr punktu pomiarowego | Lokalizacja | Kierunek pomiaru | Termin pomiaru | Ilość punktów pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŚCIEŻKI ROWEROWE (ilość rowerzystów) |
| 1 | 1a | ul. Moniuszki | od ul. Grottgera do ul. Sienkiewicza | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja oraz pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. od 600 do 2200. | 1 |
| 2 | 1b | ul. Moniuszki | od ul. Sienkiewicza do ul. Grottgera | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja oraz pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. od 600 do 2200. | 1 |
| 3 | 2a | ul. Konstytucji 3-go Maja | od ul. Niedziałkowskiego do ul. Kościuszki | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja oraz pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. od 600 do 2200. | 1 |
| 4 | 2b | ul. Konstytucji 3-go Maja | od ul. Kościuszki do ul. Niedziałkowskiego | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja oraz pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. od 600 do 2200. | 1 |
| 5 | 3a | ul. Karsiborska | od ul. Nowokarsiborskiej do ul. Portowej | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja oraz pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. od 600 do 2200. | 1 |
| 6 | 3b | ul. Karsiborska | od ul. Portowej do ul. Nowokarsiborskiej | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja oraz pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. od 600 do 2200. | 1 |
| 7 | 4a | ul. Krzywa | od ul. Grunwaldzkiej do Wydrzan | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja oraz pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. od 600 do 2200. | 1 |
| 8 | 4b | ul. Krzywa | od Wydrzan do ul. Grunwaldzkiej | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja oraz pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. od 600 do 2200. | 1 |
| 9 | 5a | ul. Grunwaldzka | od ul. Nowokarsiborskiej do ul. Krzywej | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja oraz pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. od 600 do 2200. | 1 |
| 10 | 5b | ul. Grunwaldzka | od ul. Krzywej do ul. Nowokarsiborskiej | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja oraz pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. od 600 do 2200. | 1 |
| 11 | 6a | ul. Barlickiego | od ul. Porębskiego do ul. Ludzi Morza | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja oraz pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. od 600 do 2200. | 1 |
| 12 | 6b | ul. Barlickiego | od ul. Ludzi Morza do ul. Porębskiego | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja oraz pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. od 600 do 2200. | 1 |
| ŚCIEŻKI ROWEROWE I CIĄGI PIESZE (ilość rowerzystów i pieszych) |
| 13 | 7a | ul. Wybrzeże Władysława IV | od ul. Jana z Kolna do ul. Bohaterów Września | 1 raz (pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. 600 do 2200. | 1 |
| 14 | 7b | ul. Wybrzeże Władysława IV | od ul. Bohaterów Września do ul. Jana z Kolna | 1 raz (pierwsza lub druga sobota sierpnia) w godz. 600 do 2200. | 1 |
| ULICE (całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle, rowery, pieszych) |
| 15 | 8a | ul. Ludzi Morza | od ul. Wolińskiej do ul. Wrzosowej | 1 raz (pierwszy lub drugi piątek sierpnia) w godz. 600 do 600 (24h). | 1 |
| 16 | 8b | ul. Ludzi Morza | od ul. Wrzosowej do ul. Wolińskiej | 1 raz (pierwszy lub drugi piątek sierpnia) w godz. 600 do 600 (24h). | 1 |
| 17 | 9a | ul. Grunwaldzka | od ul. Nowokarsiborskiej do ul. Krzywej | 1 raz (pierwszy lub drugi piątek sierpnia) w godz. 600 do 600 (24h). | 1 |
| 18 | 9b | ul. Grunwaldzka | od ul. Krzywej do ul. Nowokarsiborskiej | 1 raz (pierwszy lub drugi piątek sierpnia) w godz. 600 do 600 (24h). | 1 |
| 19 | 10a | ul. Wybrzeże Władysława IV | od ul. Jana z Kolna do ul. Bohaterów Września | 1 raz (pierwszy lub drugi piątek sierpnia) w godz. 600 do 600 (24h). | 1 |
| 20 | 10b | ul. Wybrzeże Władysława IV | od ul. Bohaterów Września do ul. Jana z Kolna | 1 raz (pierwszy lub drugi piątek sierpnia) w godz. 600 do 600 (24h). | 1 |
| 21 | 11a | ul. Wojska Polskiego | od przejścia granicznego do ul. Bałtyckiej | 1 raz (pierwszy lub drugi piątek sierpnia) w godz. 600 do 600 (24h). | 1 |
| 22 | 11b | ul. Wojska Polskiego | od ul. Bałtyckiej do przejścia granicznego | 1 raz (pierwszy lub drugi piątek sierpnia) w godz. 600 do 600 (24h). | 1 |
| 23 | 12a | ul. Moniuszki | od ul. Grottgera do ul. Sienkiewicza | 1 raz (pierwszy lub drugi piątek sierpnia) w godz. 600 do 600 (24h). | 1 |
| 24 | 12b | ul. Moniuszki | od ul. Sienkiewicza do ul. Grottgera | 1 raz (pierwszy lub drugi piątek sierpnia) w godz. 600 do 600 (24h). | 1 |
| SKRZYŻOWANIA (całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle, rowery, pieszych) |
| 25 | 13a, 13b, 13c, 13d | skrzyż. ul. Wojska Polskiego, Moniuszki i 11-go Listopada (sygnalizacja świetlna). | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 26 | 14a, 14b, 14c, 14d | skrzyż. ul. 11-go Listopada, Matejki i Gdańskiej (sygnalizacja świetlna). | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 27 | 15a, 15b, 15c, 15d | skrzyż. ul. 11-go Listopada i Szkolnej (sygnalizacja świetlna). | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 28 | 16a, 16b, 16c, 16d | skrzyż. ul. 11-go Listopada, Karsiborskiej i Grunwaldzkiej (sygnalizacja świetlna). | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 29 | 17a, 17b, 17c | skrzyż. ul. Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 30 | 18a, 18b, 18c, 18d | skrzyż. ul. Wojska Polskiego, Matejki i Konstytucji 3-go Maja (sygnalizacja świetlna). | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 31 | 19a, 19b, 19c | skrzyż. ul. Konstytucji 3-go Maja i Kościuszki (sygnalizacja świetlna). | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| 32 | 20a, 20b, 20c | skrzyż. ul. Konstytucji 3-go Maja, Marynarzy, Grunwaldzkiej i placu Wolności (sygnalizacja świetlna). | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| 33 | 21a, 21b, 21c | skrzyż. ul. Armii Krajowej, Wybrzeże Wł. IV i Chrobrego. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| 34 | 22a, 22b, 22c, 22d | skrzyż. ul. Moniuszki i Sienkiewicza. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 35 | 23a, 23b | skrzyż. ul. Moniuszki i Słowackiego. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 2 |
| 36 | 24a, 24b, 24c, 24d | skrzyż. ul. Matejki i Sienkiewicza. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 37 | 25a, 25b, 25c | skrzyż. ul. Matejki i Słowackiego. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| 38 | 26a, 26b, 26c | skrzyż. ul. Piłsudskiego i Słowackiego. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| 39 | 27a, 27b, 27c | skrzyż. ul. Chrobrego, Słowackiego i Komandorskiej. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| 40 | 28a, 28b, 28c, 28d | skrzyż. ul. Słowackiego, Trentowskiego i Krzywoustego. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 41 | 29a, 29b | skrzyż. ul. Żeromskiego i Prusa. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 2 |
| 42 | 30a, 30b | skrzyż. ul. Żeromskiego i Energetyków. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 2 |
| 43 | 31a, 31b, 31c, 31d | skrzyż. ul. Wolińskiej i Pomorskiej (rondo). | wszystkie kierunki | 4 razy (10 lub 17 lipca, 13 lub 20 lipca, 17 lub 24 września, 07 lub 14 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 4 |
| 44 | 32a, 32b, 32c, 32d | skrzyż. ul. Pomorskiej i Mostowej. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 45 | 33a, 33b, 33c, 33d | skrzyż. ul. Fińskiej i Duńskiej. | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 46 | 34a, 34b, 34c, 34d | skrzyż. ulic Grunwaldzkiej, Wilków Morskich i Steyera (sygnalizacja świetlna). | wszystkie kierunki | 1 raz (dzień powszedni w drugiej połowie października) w godz. od 700 do 1900. | 4 |
| PRZEPRAWY PROMOWE (całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle, rowery, pieszych i pojazdy oczekujące w kolejce) |
| 47 | 35a | Przeprawa „Centrum” | z wyspy Wolin na wyspę Uznam | 4 razy (10 lub 17 lipca, 13 lub 20 lipca, 17 lub 24 września, 07 lub 14 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 1 |
| 48 | 35b | Przeprawa „Centrum” | z wyspy Uznam na wyspę Wolin | 4 razy (10 lub 17 lipca, 13 lub 20 lipca, 17 lub 24 września, 07 lub 14 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 1 |
| 49 | 36a | Przeprawa „Karsibór” | z wyspy Wolin na wyspę Uznam | 4 razy (10 lub 17 lipca, 13 lub 20 lipca, 17 lub 24 września, 07 lub 14 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 1 |
| 50 | 36b | Przeprawa „Karsibór” | z wyspy Uznam na wyspę Wolin | 4 razy (10 lub 17 lipca, 13 lub 20 lipca, 17 lub 24 września, 07 lub 14 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 1 |
| CIĄGI PIESZE (ilość pieszych) |
| 51 | 37a, 37b, 37c, 37d | skrzyż. ciągu pieszego na wydmie z wejściem na plażę na przedłuż. ul. Gierczak | wszystkie kierunki | 2 razy (dzień powszedni i sobota w sierpniu) w godz. 600 do 2200. | 4 |
| 52 | 48a, 38b | wejście na plażę na przedłuż. ul. Prusa | dwa kierunki (wejście i wyjście) | 2 razy (dzień powszedni i sobota w sierpniu) w godz. 600 do 2200. | 2 |
| 53 | 49a, 49b | wejście na plażę na przedłuż. ul. Orkana | dwa kierunki (wejście i wyjście) | 2 razy (dzień powszedni i sobota w sierpniu) w godz. 600 do 2200. | 2 |
| 54 | 50a, 50b | wejście na plażę na przedłuż. ul. Nowowiejskiego | dwa kierunki (wejście i wyjście) | 2 razy (dzień powszedni i sobota w sierpniu) w godz. 600 do 2200. | 2 |
| 55 | 51a, 51b | wejście na plażę na przedłuż. ul. Powstańców Śląskich | dwa kierunki (wejście i wyjście) | 2 razy (dzień powszedni i sobota w sierpniu) w godz. 600 do 2200. | 2 |
| 56 | 52a, 52b | wejście na plażę na przedłuż. ul. Trentowskiego | dwa kierunki (wejście i wyjście) | 2 razy (dzień powszedni i sobota w sierpniu) w godz. 600 do 2200. | 2 |
| 57 | 53a, 53b | wejście na plażę na przedłuż. ul. Chrobrego | dwa kierunki (wejście i wyjście) | 2 razy (dzień powszedni i sobota w sierpniu) w godz. 600 do 2200. | 2 |

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: