#### Szczegółowy zakres prac projektowych

w ramach zamówienia publicznego WIM/ZP/340/4/2008

# Określenie zamierzenia inwestycyjnego

Przebudowa przystani jachtowej w Świnoujściu - Przytorze.

Podstawą opracowania projektu budowlano – wykonawczego jest koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu przystani jachtowej Młodzieżowego Domu Kultury w Świnoujściu położonej przy ul. Zalewowej 101 w Świnoujściu – Przytorze, którą wykonało Biuro Projektów „ABC” ze Świnoujścia.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić wszelkie niezbędne prace budowlano – montażowe dla prawidłowego funkcjonowania  przystani jachtowej.

Zakres opracowania.

Opracowanie zgodnie z  ww. koncepcją obejmuje swoim zakresem:

- pow. działki około 12.850 m2 pod zagospodarowanie (w tym oświetlenie zewn., ogrodzenie)

- hangar z warsztatem, pow. około 850 m2,

- budynek socjalno – administracyjny, pow. około 210 m2,

- świetlica pow. około 100 m2,

- pow. wiat i osłon – ok. 85 m2,

- pow. nawierzchni utwardzonych – ok. 2695 m2,

- domki campingowe – 10 szt.

- pole biwakowe na 70 miejsc,

- długość nabrzeża – ok. 180 mb,

- długość rowu melioracyjnego – ok. 195 m,

Obecne obiekty hangarowe do rozbiórki, istniejąca świetlica – do rozbiórki – nowy projekt. Nabrzeże basenu jachtowego (południowo zachodnie) do przebudowy.

Określenie planowanego sposobu zagospodarowania ternu nabrzeży w tym komunikacja (utwardzone dojścia i place), oświetlenie zewnętrzne,  przedstawione w formie opisowej i graficznej,

Przyjęte przez Projektanta wstępne rozwiązania projektowe poszczególnych obiektów powinny zawierać analizę ekonomiczną – wstępne określenie kosztu modernizacji przystani, do konsultacji z Zamawiającym.

##### Opracowanie dokumentacji projektowej.

##### Opracowanie

##### projektu budowlano-wykonawczego  we wszystkich branżach (5 egz.).

##### Przedmiaru robót (5 egz.).

##### Kosztorysu inwestorskiego (2 egz.).

##### Specyfikacji technicznej wykonania  i  odbioru  robót (5 egz.).

W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć koszty opracowania dokumentacji np. geologicznej oraz koszty innych opracowań jeżeli wynikają z obowiązujących przepisów, także związane z uzgodnieniami dokumentacji niezbędnymi dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowane prace projektowe winny być kompletne pod względem formalnym dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Koszty te można przedstawić w załączniku nr 1 do umowy (poz. inne  koszty), jednakże  w przypadku nie wyszczególnienia ich – Zamawiający uznaje je jako przewidziane przez Wykonawcę  w cenie ogólnej.

Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych.

Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF . Zapis zostanie wykorzystany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

# /ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA