# SPIS ZAWARTOŚCI

# ADAPTACJI TYPOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

„ ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH – ORLIK 2012”

# na nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki

# w Świnoujściu (działki nr 287, 288, 289; obręb 8)

TOM   I  -  ZAGOSPODAROWANIE TERENU i DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

TOM  II  -  KONSTRUCJA

TOM III  -  INSTALACJE SANITARNE

TOM IV  -  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM V   -  DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

TOM  I   -   ZAGOSPODAROWANIE TERENU

i DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- Dokumenty formalno-prawne

1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nr TS/w.t.p./25/2008

z dnia 09.05.2008 r. wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

2. Waruni przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej nr WTP.D.08/08 z dnia 08.05.2008 r. wydane przez Urząd Miasta Świnoujścia

3. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr ZR2/691/2008

z dnia 12.05.2008 r. wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji

Szczecin

4. Uprawnienia budowlane projektantów

5. Karta rejstracyjne wtórnika

- Opis techniczny

1.   Podstawa opracowania.

2.   Przedmiot inwestycji

3.   Istniejący stan zagospodarowania

4.   Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1.	  Warstwy podbudowy boisk

4.2.	  Boisko do piłki nożnej – dane ogólne

4.3.	  Charakterystyka nawierzchni boiska do piłki nożnej

4.4.	  Boisko wielofunkcyjne – dane ogólne

4.5.	  Charakterystyka nawierzchni boiska do piłki nożnej

4.6.   Nawierzchnia z kostki betonowej

4.7.   Ogrodzenia

4.8.   Oświetlenie

6.   Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

6.   Dane informacyjne  terenie

7.   Dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska

8.   Bilans odpadów z fazy budowy

9.   Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektów

10. Ochrona p.poż

11. Uwagi końcowe

III.     Część graficzna

- Plansza koordynacyjna							Skala 1:500  rys.nr 0

- Plan zagospodarowania terenu					Skala 1:500  rys.nr 1

- Rzut boisk									Skala 1:200  rys.nr 2

- Przekrój poprzeczny boiska do piłki nożnej			Skala 1:20    rys.nr 3

- Przekrój poprzeczny boiska wielofunkcyjnego		Skala 1:20    rys.nr 4

- Ogrodzenie: przęsło standardowe					Skala 1:50    rys.nr 5

- Ogrodzenie: przęsło z furtką wejściową				Skala 1:50    rys.nr 6

- Ogrodzenie: przęsło z bramą wjazdową				Skala 1:50    rys.nr 7

- Ogrodzenie: przęsło z furtką i bramą wjazdową		Skala 1:50    rys.nr 8

- Ogrodzenie: przęsło z piłkochwytem				Skala 1:50    rys.nr 9

# OPIS TECHNICZNY

# ADAPTACJI TYPOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

„ ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH – ORLIK 2012”

# na nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki

# w Świnoujściu (działki nr 287, 288, 289; obręb 8)

Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i  jest chroniony prawem autorskim.

Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy nie jest objęty przepisami ustawy Prawo budowlane , a jego zawartość powinna być ustalona w zależności od potrzeb wykonawczych. Projekt wykonawczy może być wykonany, na podstawie odrębnej umowy, jako osobne , kompletne opracowanie lub w formie wybranych zagadnień w ramach

płatnego nadzoru autorskiego.

II.1.  Projekt zagospodarowania terenu

- Podstawa opracowania.

-  Zlecenie i umowa z  inwestorem,

-  Mapa sytuacyjno wysokościowa 1:500

-  Wizja lokalna

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 21/CP/2008 z dnia

12.05.2008 r. wydana przez Prezydenta miasta Świnoujścia

-  Dokumentacja geotechniczna,

-  Prawo budowlane i normy branżowe,

-  Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,

-  Obowiązujące normy i przepisy,

-  Uzgodnienia funkcjonalno – konstrukcyjne z Inwestorem,

2.   Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego „ORLIK 2012” na podstawie projektu typowego adaptowanego do warunków miejscowych.

Inwestycja obejmuje boisko do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne (do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i tenisa) oraz budynek modułowy zaplecza boisk sportowych. Ponadto przewiduje się utwardzenie części terenu betonową kostką brukową, ogrodzenie kompleksu oraz wykoananie wszelkiej infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania zespołu, w tym również oświetlenie obu boisk.

Inwestorem jest URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIA, ul. Wojska Polskiego 1/5,

72-600 Świnoujście

- Istniejący stan zagospodarowania

Teren objęty opracowaniem stanowi część działek nr 287, 288 i 289 (obręb 8), będących terenem szkoły. Projektowany kompleks położony jest w miejscu istniejących boisk przyszkolnych o nawierzchni asfaltowej (miejsce projektowanego boiska wielofunkcyjnego) i gruntowej (miejsce projektowanego boska do piłki nożnej).

Na terenie działek nr 287, 288 i 289 znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz energetyczna.

Bezpośredni teren inwestycji jest niezabudowany, niezadrzewiony, o niewielkim spadku w kierunku południowo-wschodnim.

Planowana inwestycja  nie wymaga wyłączenia działek z produkcji rolnej.

Nie przewiduje się istotnej niwelacji terenu, jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany zespół obejmuje:

- boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach pola gry 56,0 x 26,0 m (wymiar

całkowity wraz z wybiegami – 62,0 x 30,0 m) - nawierzchnia z trawy 			  syntetycznej

- boisko wielofunkcyjne o wymiarze całkowitym – 50,3 x 30,3 m 	z 		 		  naniesionymi liniami pól do gier w piłkę ręczną (40,0 x 20,0), w koszykówkę 		  (28,1 x 15,1 m) i tenisa (23,77 x 10,97 m) o nawierzchni poliuretanowej

- budynek modułowy zaplecza boisk sportowych

Ponadto inwestycja obejmuje utwardzenie części terenu betonową kostką brukową, ogrodzenie kompleksu oraz uzbrojenie terenu w niezbdną infrastrukturę techniczną (instalacje wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetyczna). Projektowane boiska oświetlene będą za pomocą lamp umieszczonych na słupach o wysokości 9 m. Dla obu boisk przewidziano po 6 masztów oświetleniowych. Boisko wielofunkcyjne wyposażone będzie w odwodnienie liniowe.

  - Warstwy podbudowy boisk

Boisko do piłki nożnej

- warstwa wyrównawcza: mieszanka drobnogranulowana

o frakcji 0,075/4 mm  –  gr. 3 cm

- warstwa klinująca: kruszywo kamienne o frakcji 4/30 mm lub 0/31,5

o zawartości pyłów < 4,5%  –  gr. 8 cm

- warstwa nośna: kruszywo łamane stabilizowane mech. 30/60 mm  gr. 15 cm

- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo Is = 0,97

Jako podbudowę boiska wielofunkcyjnego przyjmuje się nawierzchnię asfaltową istniejącego boiska szkolnego. W części projektowanego boiska wykraczającej poza obrys boiska istniejącego, przewiduje się następujące warstwu podbudowy

- warstwa ścieralna: asfaltobeton zamknięty (0,0 – 12,8 mm) –  gr. 3 cm

- warstwa wiążąca asfalt: asfaltobeton częściowo zamknięty

(0,0 – 16,0 mm)  -  gr. 4 cm

- warstwa nośna: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 15 cm

- piasek gruboziarnisty, zagęszczony warstwowo do Is = 0,97

- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is = 0,97

  - Boisko do piłki nożnej – dane ogólne

Boisko do do gry w piłkę nożną 56,0 x 26,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej

(wybiegi: 2,0 m wzdłuż linii bocznych i 3,0 m za liniami bramkowymi).

Powerzchnia całkowita 1 860 m2. Boisko wyposażone będzie w dwie bramki o wymiarach 5,0 x 2,0 m, osadzane w tulejach montażowych wg zaleceń

producenta. Nawierzchnię boiska należy wyprofilować ze spadkiem 0,5 %.

  - Charakterystyka nawierzchni boiska do piłki nożnej

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Trawa syntetyczna piłkarska, wypełniona piaskiem i granulatem gumowym SBR. System jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.

Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania 	nawierzchni sportowych na zewnątrz budynków, na otwartej przestrzeni 	obiektów sportowych lub rekreacyjnych oraz  w halach sportowych.

Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy 	zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem 	gumowym SBR. Frakcje warstw wypełnienia zgodne z zaleceniami producenta

danego typu trawy syntetycznej.

WYMAGANE PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ

Poniżej podano minimalne wymagania dla trawy syntetycznej. Dopuszcza się 	oferowanie produktów równoważnych, o parametrach zgodnych (lub wyższych) 	z poniższymi:

-   grubość włókna: minimum 160 µ

-   wysokość włókna: minimum 60 mm,

-   rodzaj włókna: monofilowe

-   gęstość pęczków trawy: minimum 7.800 szt/m2

-   gęstość: minimum 130.000 monofilamentów/m2

ciężar włókna: minimum 13.500 Dtex

Ponadto, włókno trawy musi być wykonane w 100% z polietylenu

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE SZTUCZNEJ TRAWY

Badania na zgodnosc z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, 	lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego 	laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego 		      systemu nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace 		      	      zgodnosc parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 		      realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 		      producenta na ta nawierzchnie.

5. Oswiadczenie producenta trawy syntetycznej,  e jest członkiem ESTO

  - Boisko wielofunkcyjne – dane ogólne

Boisko wielofunkcyjne 50,3 x 30,3 m o nawierzchni poliuretanowej.

Powerzchnia całkowita 1524 m2. Na boisku wyznaczone będą linie z polami gier

w piłkę ręczną (40,0 x 20,0), w koszykówkę (28,1 x 15,1 m) i tenisa (23,77 x

10,97 m). Nawierzchnię boiska należy wyprofilować ze spadkiem 0,5 %. Wzdłuż

dłuższych krawędzi boiska projektuje się odwodnienia liniowe

Wyposażenie boiska:

1) Piłka ręczna

dwie bramki o wymiarach 3,0 x 2,0 m, wykonane z profilu stalowego 				     80 x 80 x 2, osadzane w tulejach montażowych wg zaleceń producenta

2) Koszykówka

Istniejące na starym boisku 4 stojaki  stalowe ocynkowane należy zdemontować I ponownie zamontować po 2 szt. na każdym boisku do koszykówki.

3) Siatkówka i tenis dwa komplety wyposażenia do gry.

Słupki stalowe montowane w tulejach z mechanizmem naciągowym siatki, 			    siatka całosezonowa

  - Charakterystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa.

Nawierzchnia sportowa jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i użytkowej . Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest w grubości około 11 mm mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi	metodą natrysku.

WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej (można oferować produkty

o parametrach równoważnych bądź lepszych):

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na rozciąganie , (MPa) | ≥ 0,70 |
| 2. | Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%) | 53 ± 3 |
| 3. | Wytrzymałość na rozdzieranie , (N) | ≥ 100 |
| 4. | Ścieralność (mm) | ≤ 0,09 |
| 5. | Twardość według metody Shore’a . A , (Sh. A ) | 65± 5 |
| 6. | Przyczepność do podkładu z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU (MPa) | ≥ 0,5 |
| 7. | Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: w stanie suchym w stanie mokrym | ≥ 0,35 ≥ 0,30 |
| 8. | Odporność na uderzenie : powierzchnia odcisku kulki , (mm2) stan powierzchni po badaniu | 550 ± 50 bez zmian |
| 9. | Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona : przyrostem masy , (%) zmianą wyglądu zewnętrznego | ≤ 0,70 bez zmian |

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Badania na zgodnosc z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej 				   	    producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 			    	  wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji 		    		  udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze rozwiazań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowac sie wiedza techniczną.

UWAGI

-   Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i 		projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

-   W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające   	obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub 	jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta 	potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

-   Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody

autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

z dn. 04.02.1994r.)

-   Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką

budowlaną i polskimi normami.

WARUNKI NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ODBIORU NAWIERZCHNI

-   Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość,

-   Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor.

-   Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną.

-   Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru

natrysku.

-   Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być 	przepuszczalna

dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni.

-   Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami

prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

-   Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny 	odpowiadać wartościom określonych w normie PN–EN 14877.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI

(INSTRUKCJA OGÓLNA)

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni . Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy.

  - Nawierzchnie z kostki betonowej

Projektuje się chodniki z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem, z obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm w ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową. Na nawierzchni chodników należy wyprofilować spadki 1%.

  - Ogrodzenia

Ogrodzenie boiska na słupkach stalowych o profilu 50 x 80 x 3 mm mocowanych na stopie fundamentowej. Wypełnienie z siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wymiar oczka 200 x 100 mm. Wysokość ogrodzenia 4 m. Rozstaw słupków w standardowym przęśle 2,5 m (minimum 2,0 m do maksimum 5,0 m) Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwierne. Wymiary furtki: szer. 1,0 m, wys. 2,0 m, wymiar bramy wjazdowej: szer. 3,0 m, wys. 3,0 m.

Na szerokości pola karnego boiska do piłki nożnej, za bramkami, należy zastosować podwyższone do 6 m ogrodzenia, pełniące funkcję piłkochwytów.

  - Oświetlenie

W ramach inwestycji zaplanowano oświetlenie obu boiska sportowych za pomocą lamp rozmieszczonych na sześciu masztach oświetleniowych o wysokości 9 m. Projekt fundamentów pod maszty wg rysunków branży konstrukcyjnej. Projekt oświetlenia wg rysunków branży elektrycznej.

- Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu inwestycyji (część dz. nr 287, 288, 289)   –   4 528,7 m2

Powierzchnia boisk   –   3 384,1 m2, w tym:

-  boisko do piłki nożnej   –   1 860,0 m2

-  boisko wielofunkcyjne   –   1 524,1 m2

Nawierzchnie utwardzone   –    275,9 m2

Teren nieutwardzony (pow. biologicznie czynna)   –   303,2 m2

Powierzchnia zabudowy (bud. socjalny)   –   83,1 m2

- Dane informacyjne o terenie

Zgodnie z Decyzja nr 21/CP/2008 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla

terenu położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki w Świnoujściu (dz. nr 287, 288,

289; obr. 8), na terenie tym zbudowany zostanie kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym:

-	funkcja – usługi oswiaty oraz towarzysząca funkcja urządzeń sportowych

wraz z infrastrukturą, oświetleniem i zapleczem sanitarno-socjalnym -   	spełnione

-	ustala się możliwość budowy obiektów terenowych – boisk sportowych o pow. 	do 2700 m2 -  spełnione

-	ustala się możliwość budowy parterowego budynku sanitarno-socjalnego 	wysokości do 3,5 m, przekrytego dachem płaskim   -   spełnione (proj.

budynek zaplecza socjalnego o wys. 3,22 m od pow. terenu)

-	nieprzekraczalna linia zabudowy – z uwagi na charakter inwestycji nie 	określa się

- Dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska

Realizacja projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacja obiektu nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

- Bilans odpadów z fazy budowy

Teren inwestycji jest niezabudowany, a więc nie będą wykonywane roboty rozbiórkowe. Niwelację terenu przewidziano w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji. Ewentualne odpady z etapu budowy lub masy ziemne będą wywożone na bieżąco przez firmę specjalistyczną.

- Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektów

Projektuje się obiekty o prostej i nieskomplikowanej architekturze, konstrukcji i instalacji.

- Ochrona p.poż.

Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być niepalne lub trudnozapalne oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Uwagi koncowe

-   Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych  ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania oraz Polskich Norm

-   Należy zwrócić szczególną uwagę i ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w obrębie oraz w pobliżu skarp

-   Przy układaniu nawierzchni sportowych należy przestrzegać wymagań producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy)

-   W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm

-   Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r.)

-   Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką

budowlaną i polskimi normami

Powyższe zapisy należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89, poz.144, z późniejszymi zmianami).

Opracował:

mgr inż. Józef Tomaszewicz

upr. bud. nr 32/66