#### Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulic St. Moniuszki i B. Prusa w Świnoujściu

# Roboty drogowe (wg dokumentacji projektowej - poz. 1, 2, 3, 5, 5a załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# Ciągi pieszo – rowerowe:

# -	Ciąg pieszo rowerowy w ul. Moniuszki po prawej stronie (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Wyspiańskiego), ścieżka rowerowa w ul. Moniuszki po prawej stronie oraz ciąg pieszo rowerowy w ul. Prusa po prawej stronie – zostały wykonane wcześniej i nie wchodza w zakres tego zamówienia. Do wykonania tylko niezbędne regulacje zjazdów i połączeń wynikające z regulacji krawężnika jezdni.

# -	Chodnik w ul. Prusa po lewej stronie – został wykonany wcześniej i nie wchodzi w zakres tego zamówienia. Do wykonania tylko niezbędne regulacje zjazdów i połączeń wynikające z regulacji krawężnika jezdni.

# -	Zakres chodników do wykonania: chodnik po lewej stronie ul. Moniuszki (zamiast odrębnych: chodnika i ścieżki rowerowej należy wykonać jednolity chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej z uzupełnieniem wzoru kolorem czerwonym), chodnik po prawej stronie ul. Moniuszki przylegający do ścieżki rowerowej (na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Sienkiewicza) oraz odcinki chodników ulic Wyspiańskiego, Grottgera, Sienkiewicza i Słowackiego na włączeniach ulic przy skrzyżowaniach.

# b) Jezdnia:

# -	Jezdnia ul. Prusa na odcinku od ul. Słowackiego do Żeromskiego została wykonana wcześniej i nie wchodzi w zakres tego zamówienia. Do wykonania tylko niezbędne dowiązanie.

# -	Zakres jezdni do wykonania: ul. Moniuszki w całości, ulica Prusa na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowackiego oraz odcinki ulic: Wyspiańskiego, Grottgera, Sienkiewicza i Słowackiego na włączeniach przy skrzyżowaniach.

# -	Konstrukcję jezdni należy zrealizować wg drugiego wariantu znajdującego się w opisie projektu tj. zawierającą pełną wymianę podbudowy (15 cm warstwa stabilizacji Rm=2,5 MPa, 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, 7 cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego odpornego na odkształcenia, 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego odpornego na odkształcenia).

# Docelowa organizacja ruchu (wg dokumentacji projektowej - poz. 4, 5, 5a załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# -	Projekt docelowej organizacji ruchu powinien zostać zaktualizowany i zaopiniowany przez Komendę Miejską Policji w Świnoujściu.

# -	Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

# Kanalizacja deszczowa (wg dokumentacji projektowej - poz. 7, 8 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni D1 (przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego) do wpustów nr 41 i 43 (za skrzyżowaniem z ul. Słowackiego) włącznie.

# Należy również przewidzieć do wymiany istniejące rurociągi zlokalizowane w skrzyżowaniu z ul. Słowackiego dochodzące i odchodzące ze studni D20. Znajdujące się na trasie istniejące urządzenia odwodnienia drogi należy zdemontować, a elementy żeliwne (wpusty i włazy) przekazać protokolarnie Zamawiającemu.

# Rurociągi kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur ze ścianką litą klasy S (SDR34, SN8) o średnicach: PVCØ400 mm, PVCØ315 mm, PVCØ200 mm i PVCØ160 mm, łączonych na wcisk za pomocą uszczelki. Zastosować rury PVC wg normy PN-74/C-89200.

# Na sieci kanalizacji deszczowej zastosować:

# -	studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200 (z osadnikiem) łączonych na uszczelkę gumową, z włazami żeliwnymi Ø600 mm (pokrywy żeliwno-betonowe) typu ciężkiego D400,

# -	studzienki ściekowe z elementów betonowych Ø450-500 mm (z osadnikiem) łączonych na uszczelkę gumową, z wpustem żeliwnym typu ciężkiego z uchylną kratą łączoną z korpusem sworzniami.

# Oświetlenie ulicy (wg dokumentacji projektowej - poz. 9, 10 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# Zamawiający wybiera pierwszy wariant oświetlenia opisany w projekcie budowlanym, tj. słupy aluminiowe stożkowe bez szwu typu SAL-9 anodowane na kolor szampański z wysięgnikiem 1,5 m typu WŁ1/1,5/3,2/5, z oprawą LUNOIDA 150 W, na fundamencie B-70. Zakres niniejszego zamówienia nie stanowi wykonanie  żadnego złącza kablowego, szafki rozdzielczej i oświetleniowej, które zostały opisane w projekcie budowlanym. Zamawiający rezygnuje z posadowienia latarni nr 41 w ulicy Żeromskiego. Zamówienie niniejsze obejmuje wymianę kabli zasilających i latarni na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Juliusza Słowackiego (do słupa nr 48 włącznie, tj. 61 słupów) w pozostałej części przebudowa obejmuje tylko wymianę latarni i wykorzystanie istniejących kabli zasilających, tj. od ulicy Marii Konopnickiej do ulicy Stefana Żeromskiego (słupy nr 42÷47, tj. 6 słupów). Oprócz połączeń rezerwowych wskazanych w projekcie budowlanym należy wykonać również połączenia rezerwowe z siecią oświetlenia ulic: Grottgera, Wojska Polskiego i Sienkiewicza (dwie ostatnie po obu stronach ulicy).

# Wraz z kablem zasilającym należy ułożyć bednarkę FeZn 25/4 i za pomocą LgY 16 mm2 połączyć ją z każdym słupem, w słupach zastosować złączki kablowe IZK. Zdemontowane istniejące latarnie oświetleniowe należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta Świnoujścia).

# Wycinka drzew i krzewów (wg dokumentacji projektowej - poz. 6 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# Część drzew przeznaczonych do wycinki została już usunięta podczas budowy ciągów pieszo-rowerowych w roku 2006.

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: