ST-RE-00.00.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| TEMAT: | Oświetlenie ul. St. Moniuszki i B. Prusa w Świnoujściu |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI: | ŚWINOUJŚCIE – UL.ST. MONIUSZKI I UL. B. PRUSA |
| INWESTOR: | GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA | PODPIS |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Tomasz Szczur upr. bud. nr 123/Sz/94 |  |

LIPIEC 2008 R.

# Spis zawartości

| 1. | Wymagania ogólne........................................................................................................ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ogólne wymagania dotyczące robót.............................................................................. | 5 |
| 3. | Dokumenty budowy...................................................................................................... | 7 |
| 4. | Wykonanie robót........................................................................................................... | 8 |
|  | 4.1. | Roboty przygotowawcze...................................................................................... | 8 |
|  | 4.2. | Roboty ziemne...................................................................................................... | 8 |
|  | 4.3. | Roboty kablowe, rozdzielnie elektryczne, słupy i oprawy oświetleniowe……... | 9 |
| 5. | Obmiar robót.................................................................................................................. | 9 |
| 6. | Odbiór robót.................................................................................................................. | 9 |
| 7. | Normy i przepisy związane........................................................................................... | 10 |

1..Wymagania ogólne

### Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej oznaczonej symbolem STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  w ramach zadania pn. „Przebudowa ulic St. Moniuszki i B. Prusa w Świnoujściu – oświetlenie ulic”.

Zakres robót objętych STWiOR

STWiOR jest elementem dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zawieraniu umowy z wykonawcą na realizację robót  i obejmuje:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne dla  robót kablowych i stawiania słupów oświetleniowych

- Czynności odbiorcze i kontrolne przy realizacji

Określenia podstawowe

Określenia podane  w ST należy rozumieć następująco:

Droga:

Wydzielony w planie zagospodarowania przestrzennego pas terenu przeznaczony dla ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu i odpowiednio utwardzony.

Jezdnia:

Wyznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pas terenu przeznaczony dla ruchu lub postoju pojazdów.

Chodnik:

###### Wyznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni i przeznaczony dla ruchu pieszych odpowiednio utwardzony.

Kierownik Budowy:

Osoba posiadająca właściwe przygotowanie zawodowe wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu Umowy (kontraktu).

Inspektor Nadzoru:

Osoba posiadająca właściwe przygotowanie zawodowe upoważniona  przez Zamawiającego  do reprezentowania go na budowie przy sprawowaniu  zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz  kontrolowaniem jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i wyrobów.

Dziennik budowy:

Zeszyt o ustalonej przez Prawo Budowlane treści i wzorze opatrzony pieczęciami organu wydającego decyzję pozwolenia na budowę z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji robót, rejestrowania dokonanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej związanej z realizacją zadania pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem (wyznaczoną osobą przez jednostkę projektową).

Księga Obmiaru:

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami (wg wzoru ustanowionego w Prawie Budowlanym) służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, ewentualnie dodatkowych załączników. Wszystkie wpisy podlegają akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Średnie natężenie oświetlenia:

Średnie natężenie oświetlenia – stosunek strumienia światła padającego na powierzchnię do jej pola.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:

Ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Szafka oświetleniowa:

Urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.

Słup:

Konstrukcja wsporcza latarni osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą fundamentu.

Materiały:

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową  i ST zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium:

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Rysunki:

###### Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Kosztorys nakładczy:

Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do Dziennika Budowy.

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) zadania  składa się z następujących części:

- Projektu budowlanego pn. „Przebudowa ul. Stanisława Moniuszki i Bolesława Prusa w Świnoujściu – oświetlenie ulic”

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Przedmiaru robót (kosztorys ślepy) – oddzielna teczka

- Kosztorysu inwestorskiego – oddzielna teczka

Wykonawca (jeżeli postanowienia umowne nie będą stanowiły inaczej) w przypadku koniecznym we własnym zakresie opracuje i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas realizacji budowy oświetlenia ulicy przy założeniu utrzymania ciągłości ruchu ulicy, chodnika, dojść i dojazdów do poszczególnych posesji. Ponadto ma obowiązek dostarczenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej opracowanej przez uprawnioną Jednostkę Wykonawstwa Geodezyjnego.

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR.

Dokumentacja Projektowa z zawartą STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy (Wykonawcy z Inwestorem), a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. W przypadku rozbieżności wymiarów – wymiar z natury jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. W szczególności podane współrzędne lokalizacji kabli i rozdzielni elektrycznych muszą być wyznaczone przed przystąpieniem do robót geodezyjnie.

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Projektanta lub Inspektora Nadzoru, którzy dokonają odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonania przedmiotu Umowy, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a  wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

O ile okaże się konieczne , Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak np.: zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy wydane przez władze centralne i lokalne, w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są one włączone w cenę umowną.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, takich jak np. rurociągi, kable itp. Oraz ma obowiązek uzyskania od odpowiednich właścicieli tych urządzeń potwierdzonych informacji o ich lokalizacji. Jeżeli będzie to wymagane Wykonawca ma obowiązek zlecić nadzór przy realizacji robót tym właścicielom na zasadach przez nich ustalonych. Ewentualny koszt tych nadzorów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są one włączone w cenę umowną.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie, oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi właściwe władze i służby oraz Inspektora Nadzoru i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji i urządzeń nadziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Materiały, urządzenia i podzespoły.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu materiałów zapewniające odpowiednie świadectwa badań i atesty oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru – jeżeli będzie to wymagane przez Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, urządzeń i podzespołów dostarczonych na budowę i wbudowanych oraz poniesie wszelkie koszty, w tym również z wynagrodzenia, poniesie wszystkie pozostałe inne koszty związane z dostarczonymi do robót materiałami, urządzeniami i podzespołami nie spełniającymi wymogów określonych w Monitorze Polskim Nr 39/94r., poz. 335. Wszystkie materiały, urządzenia i podzespoły nie odpowiadające tym wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy jego kosztem i staraniem w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

Materiały niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego są wyszczególnione w projekcie budowlanym.

### Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który zapewni poprawną technologię wykonywanych robót a tym samym efektem końcowym będzie wysokiej jakości

zrealizowanie zadania będącego przedmiotem umowy. Z tych powodów użyty sprzęt do realizacji musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty ziemne przy realizacji robot zadania inwestycyjnego  ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne należy bezwzględnie wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Mechanicznie można wykonywać roboty po wykonaniu przekopów kontrolnych i pod nadzorem właścicieli instalacji i urządzeń podziemnych, które mogą tam być zlokalizowane. Ponadto przy realizacji robót należy spełnić wszystkie warunki ustanowione w protokóle końcowym ZUDP.

Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robot, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru, który został wyznaczony przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR lub danymi przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Kontrola jakości robót.

Badania i pomiary parametrów wykonanych robót muszą być przeprowadzone przez Wykonawcę robót zgodnie z wymogami ustanowionymi w obowiązujących normach i przepisach.

W przypadku gdy normy nie przewidują wykonania badania wymaganego STWiOR można wtedy stosować istniejące wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek oraz badania materiałów, a obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie mu w tym  wszelkiej pomocy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, lub certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniona została zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, ewentualne decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne świadectwa legalizacji mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona  niezgodność ich właściwości z w/w dokumentami to materiały takie lub urządzenia zostaną wycofane.

Formy płatności.

Zgodnie z zawartą umową Wykonawcy z Inwestorem

3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu placu budowy do końca okresu realizacji zadania będącego przedmiotem postanowień umownych. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznie każdego realizowanego elementu robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach określonych kosztorysem nakładczym i chronologicznie wpisuje do księgi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne i techniczne.

Dokumenty laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz wyniki prób i badań winny być gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i muszą być udostępnione na każde jego żądanie. Ponadto dokumenty te są obligatoryjne jako dokumenty odbioru zrealizowanych robót.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:

- Pozwolenie na budowę

- Protokóły przekazania terenu budowy (placu budowy).

- Umowy cywilno-prawne (w miarę konieczności)

- Protokóły z narad, spotkań i ustaleń.

- Korespondencję na budowie.

4. Wykonanie robót

4.1. Roboty przygotowawcze.

Wyznaczenia trasy linii kablowej 0,4 kV zasilającej słupy oświetleniowe oraz lokalizację słupów należy wstępnie dokonać na podstawie współrzędnych wg danych zawartych w projekcie budowlanym .

Dokładną lokalizację należy ustalić po sprawdzeniu ewentualnych kolizji projektowanego kabli zasilających i rozdzielni elektrycznych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w dostosowaniu do wymogów obowiązujących norm.

Przepisy związane:

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK – 1979.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK – 1979

4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy wykonać po geodezyjnym ustaleniu dokładnej lokalizacji słupów oświetleniowych i trasy linii kablowych. Ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne występujące na całej trasie  wszystkie roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Grunt z wykopu może zostać użyty do jego zasypania po zbadaniu jego przydatności przez Wykonawcę i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości do 0,3 m z zagęszczeniem sprzętem wibracyjnym. Zagęszczanie zasypki drogi i chodników powinno być wykonane od głębokości 0,6 m jej powierzchni.

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (na podstawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego), należy wykonać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia MtiGM oraz MSW z dnia 12.11.1992 r. (Dz. U. nr 97 poz. 485). Należy wykonać pomiary geodezyjne powykonawcze.

4.3.Roboty kablowe, rozdzielnie elektryczne.

Roboty kablowe, słupy oświetleniowe i oprawy wraz ze źródłami światła należy zrealizować zgodnie z Projektem Budowlanym. Kable energetyczne, bednarka 25x4, słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła  muszą posiadać aktualny atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Wszystkie roboty ziemne mogą być wykonywane wyłącznie ręczne. Przy robotach wykonywanych w pobliżu istniejących urządzeń i instalacji podziemnych podjęcie tych prac należy odpowiednio wcześniej zgłosić właściwym instytucjom, które są ich właścicielami i do nich należy ich bieżąca eksploatacja.

Po wykonaniu całości robót należy wykonać wszystkie niezbędne badania i pomiary ustanowione odpowiednimi przepisami tj. rezystancji izolacji, szybkiego wyłączenia,  rezystancji uziemienia i natężenia oświetlenia.

5. Obmiar robót

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych aktualnie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie nakładczym. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robot i terminie dokonania obmiaru na trzy dni przed tym terminem.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem. Wyniki obmiarów należy wpisywać do Księgi Obmiaru.

6. Odbiór robót

Roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Odbiór robot – częściowy.

- Odbiór robót końcowy.

- Odbiór robót ostateczny.

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot wg zasad odbioru końcowego. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy odbywa się w terminie ustalonym w Umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia n/w dokumentów odbioru:

- Dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

- Dziennika Budowy wraz z księgą obmiaru jeżeli była prowadzona.

- Uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru.

- Wyników pomiarów kontrolnych, badań, atestów, certyfikatów.

- Powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. W przypadku gdy komisja uzna, że roboty pod względem rzeczowym i dokumentacyjnym nie są należycie przygotowane do odbioru z winy Wykonawcy Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. Konsekwencje z tego wynikające obciążają Wykonawcę w zakresie wynikającym z postanowień umownych. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

7. Normy i przepisy związane

| BN-77/8931-12 PN-76/E-05125 PN-ICE 60364-4-4-43:1999 EN 13201-1:1998 PN-ICE 60364-4-473:1999 PN-ICE 60364-5-51:2000 PN-80/C-89205 PN-ICE 60364-4-4-41:2000 PN-ICE 60364-5-54:1999 PN-ICE 60364-4-443:1999 PN-76/E-90301 PN-87/E-05110 PN-74-E-90066 PN-71/E-05160 PN-88/E-04300 PN-68/B-06050 PN-87/E-90056 Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972r | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Ochrona przed prądem przetężeniowym Oświetlenie dróg publicznych Środki ochrony przed prądem przetężeniowym Dobór wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne Rury z polichlorku winylu. Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na nap. znamionowe 0,6/1kV Rozdzielnice i złącza kablowe Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. Badania techniczne przy odbiorach Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urządzeń elektrycznych Wyd. IV z 1997r. Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe. Ustawa „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. |
| --- | --- |