#### Opis przedmiotu zamówienia

Budowa ulic na Osiedlu Rycerska w Świnoujściu - przebudowa ulicy Turniejowej.

# Roboty drogowe (wg dokumentacji projektowej - poz. 1, 2 i 3 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# - krawężniki i chodniki ulicy Turniejowej zostały wykonane wcześniej i pozostają bez zmian;

# -	do wykonania - jezdnia ulicy Turniejowej o nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych gr. 8 cm wraz z odcinkiem dowiązującym do istniejącej nawierzchni w ulicy Hetmańskiej, przy czym:

- na połowie jezdni, gdzie projektowana jest kanalizacja deszczowa: rozbiórka w całości obecnej  nawierzchni z tłucznia ( 40 cm), wykonanie kanalizacji, zasypanie wykopu do wysokości  zgodnej z projektem ( tj. do rzędnej niwelety minus 51 cm) i wykonanie reszty robót – zgodnie z przewidzianą konstrukcją jezdni.

# na połowie jezdni, gdzie nie będzie kanalizacji deszczowej - rozbiórka 14 cm tłucznia i jego zagęszczenie pozwoli na otrzymanie rzędnej góry podbudowy  projektowanej. Ułożenie 5 cm podsypki cem-piaskowej oraz trylinki 8 cm da docelową, projektowaną rzędną jezdni.

# -	projektowana konstrukcja jezdni:

# trylinka grubości 8 cm;

# podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm;

# górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm;

# dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm;

# warstwa odsączająca gr. 10 cm.

# 2.	Kanalizacja deszczowa (wg dokumentacji projektowej - poz. 4, 5 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# Zakres robót obejmuje:

# -	wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Turniejowej – od studni D1 do studni D10 wraz ze studniami i wpustami;

# -	wykonanie odcinka od studni D1 do D19 w ulicy Hetmańskiej, wraz ze studniami.

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: