Załącznik nr 1 do modyfikacji nr 1 z dnia 24.09.2008 r.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

NA SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH

PRZY UL. KARSIBORSKIEJ 19 W ŚWINOUJŚCIU

NA DZIAŁCE NR 213/40, 213/44 OBRĘB 10

-modyfikacja nr 1, poz.1 z dnia 23 września 2008 roku

- INWESTOR

# Urząd Miasta Świnoujście

## Ul. Wojska Polskiego 1/5 , 72-600 Świnoujście

- PODSTAWA I PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

  - Zlecenie inwestora.

  - Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000.

  - Uzgodnienia branżowe i z użytkownikiem obiektu.

  - Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana stanu istniejącego.

  - Ekspertyza techniczna.

  - Wizja lokalna.

  - Projekt koncepcyjny

  - Projekt budowlany.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH przy ul Karsiborskiej 19 w Świnoujściu na działce nr  213/40, 213/44 obejmujący przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku oraz zagospodarowanie terenu.

3.    OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Na terenie objętym inwestycją znajdują się dwa budynki – budynek dawnej willi z dachem mansardowym - czterokondygnacyjny – czwarta kondygnacja w dachu, w całości podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, oraz zdewastowany budynek parterowy z fragmentem dachu wielospadowego. W obu budynkach dachy pokryte dachówką  ceramiczną, karpiówką układaną w koronkę.

BUDYNEK DO PRZEBUDOWY

„BUDYNEK” DO WYBURZENIA

Na działce znajduje się również ogrodzony skład drewna na opał.  Chodniki oraz  droga wewnętrzna pokryta asfaltem, płytami betonowymi pięciokątnymi, płytami JUMBO,  nawierzchnia w wielu miejscach uszkodzona.  Zaniedbana zieleń niska oraz wysoka (drzewa owocowe).

Teren ogólnie zaśmiecony odpadami bytowymi dużymi z uzupełnieniem odpadami bytowymi drobnymi.

Istniejący teren ogrodzony jest betonowymi i stalowymi słupkami, na których w części zachowało się ogrodzenie z siatki stalowej.

Budynek przeznaczony do remontu i przebudowy, wykonany w technologii  murowanej,  niewyposażony w instalacje wewnętrzne ( wodno-kanalizacyjną, energetyczną). Wyposażony w wentylacje grawitacyjną, kanały kominowe.

Szczegółowe informacje na temat stanu i konstrukcji obiektu zostały zawarte w ekspertyzie technicznej wykonanej przez mgr inz. Bernarda Pruszyńskiego oraz w inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej.

Obiekt  posiada bezpośredni dostęp do drogi, gruntowej ta zaś do drogi publicznej.

- ROZBIÓRKI

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać następujące     roboty rozbiórkowe ( w sposób ręczny, bezudarowy):

-     Budynek (pozostałości po budynku) jednokondygnacyjny z dachem

wielospadowym oraz  przybudówkami, (murowany z cegły, obiekt

w złym stanie technicznym, grozi zawaleniem). (powierzchnia

zabudowy ok. 230m2.)

-     Schody zewnętrzne – budynek przebudowywany.

Wyburzyć wraz ze spocznikami (schody  murowane z cegły pełnej,

przy szczytowych ścianach budynku ok 24m2).

-       Schody wewnętrzne – budynek przebudowywany.

Biegi schodowe wraz ze spocznikami nie spełniają wymagań

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

-       Stropy drewniane, międzykondygnacyjne –budynek

przebudowywany.

Należy, zerwać deskowanie podłóg, usunąć ok. 15% belek

stropowych (wymienić na nowe), usunąć glinę lub żużel ze ślepego

pułapu,  zdemontować podsufitkę z tynkiem na trzcinie.

-       Zamurowane otwory okienne – budynek przebudowywany.

Część otworów okiennych została zamurowana całkowicie lub

częściowo. Ze względów użytkowych część otworów należy

przywrócić do stanu  pierwotnego (okna do przywrócenia wg

rysunków architektury)

-       Skucie posadzki piwnicy.

Ze względu na konieczność wykonania izolacji (ok. 163m2) .

-       Dach ceramiczny

Istniejące pokrycie dachu – dachówka ceramiczna do usunięcia

(ok.370m2)

-       Nawierzchnie.

Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych na terenie   posesji

(ok.850m2).

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z:

- zachowaniem warunków BHP i Warunków technicznych robót  budowlanych. Prace powinny być prowadzone pod kierownictwem osoby     z właściwymi uprawnieniami budowlanymi.

- Materiały budowlane z odzysku należy odpowiednio posegregować ze szczególnym zwróceniem uwagi na cegłę i drewno zaatakowane grzybem domowym, które należy zniszczyć. Drewno wywieźć i spalić      a cegłę w formie gruzu wywozić na wskazane wysypisko.

- Rozbiórkę wykonywać wykorzystując specjalne szczelne zsypy rękawowe zabezpieczające otoczenie przed kurzem i odłamkami gruzu.

- „Dół ziemny”, pozostały po rozebranym budynku należy zasypać warstwami ziemi nawiezionej z zewnątrz, a całość terenu uporządkować do stanu istniejącego obok. Zabrania się zasypania dołu gruzem z rozbiórki, który winien być wywieziony na wskazane wysypisko.

5.   OPIS PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU wraz

z zagospodarowaniem terenu:

5.1. OPIS OGÓLNY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest  na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa III, o symbolu OG.III.A.37 (teren usług powszechnych).

Wg zapisów w planie teren podlega:

- ochronie konserwatorskiej (uzgodnienie w załączeniu)

- teren położony w granicach portu (uzgodnienie w załączeniu)

- teren położony w strefie „C” uzdrowiska (nie wymaga uzgodnienia);

W południowo-zachodniej części działki,  projektuje się budynek gospodarczy w technologii lekkiego szkieletu drewnianego wraz z wiatą garażową na samochód typu BUS  - pokrycie z blachodachówki, oraz box na pojemniki, na odpady bytowo-gospodarcze, murowany z bloczków betonowych M6.

Na granicy  terenu planuje się ogrodzenie z  elementów panelowych prostych o wys. 2,0m, łączna długość ogrodzenia ok. 307,20m2.- w tym brama wjazdowa i furtka wejściowa.

Na terenie projektuje się:

- 6 miejsc postojowych (2,5x5m) w tym jedno dla osób niepełnosprawnych

(3,95x5m),

- drogę dojazdową (pożarowa) i placyk manewrowy  o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8 cm. 1093,71m2,

- ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6 cm. 50,72m2,

- zieleń niska – trawa o powierzchni ok.  3616,14 m2.

- w celu poprawy estetyki otoczenia oraz wizualnego oddzielenia części gospodarczej od, części ogólnodostępnej, projektuje się nasadzenia           ok. 6 sztuk krzewów zimozielonych (np. lipy, tuje). Dodatkowo przy granicy działki, uzupełnienie istniejącego drzewostanu o ok. 19 drzew iglastych np. Sosny.

Jako poziom posadowienia przebudowy i rozbudowy przyjęto poziom posadzki przebudowywanego budynku  ±0,00=5,94m.n.p.m.

Jako poziom posadowienia budynku gospodarczego przyjęto poziom posadzki  -0,63=5,31 m n.p.m.

DANE LICZBOWE:

ROZBUDOWA

- powierzchnia zabudowy rozbudowy

(łącznie ze schodami  zewnętrznymi)                                         -471,65 m2

- powierzchnia użytkowa rozbudowy                                            -380,69 m2

- kubatura                                                                                       -1350,10 m3

_______________________________________________________________________

BUDYNEK PRZEBUDOWYWANY

- powierzchnia zabudowy budynku przebudowywanego         -219,01 m2

- powierzchnia użytkowa budynku przebudowywanego

bez pow. poddasza nieużytkowego                                           -651,02 m2

- kubatura (z poddaszem nieużytkowym)                                   -2275,00 m3

______________________________________________________________________

BUDYNEK GOSPODARCZY I WIATA GARAŻOWA

- powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego             ok. 30,00 m2

- powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego               ok. 27,00 m2

- powierzchnia zabudowy wiaty garażowej                             ok. 15,00 m2

- powierzchnia użytkowa wiaty garażowej                               ok. 14,00 m2

- kubatura                                                                                    ok. 160,00 m3

______________________________________________________________________

OGÓŁEM – BEZ BUD. GOSPODARCZEGO I WIATY GARAŻOWEJ

- powierzchnia zabudowy ogółem		                               - 690,66 m2

- powierzchnia użytkowa ogółem                                              -1031,71 m2

- powierzchnia pomocnicza – poddasze nieużytkowe              - 48,29 m2

- kubatura                                                                                     - 3625,10 m3

______________________________________________________________________

OGÓŁEM – Z BUD. GOSPODARCZYM I WIATĄ GARAŻOWĄ

- powierzchnia zabudowy ogółem		                              -735,66 m2

- powierzchnia pomocnicza - śmietnik                                         ok. 15 m2

- powierzchnia użytkowa ogółem                                             -1075,72 m2

- kubatura                                                                                    - 3785,10 m3

_____________________________________________________________________

Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu (OG.III.A.37) objętego projektem wg wytycznych planu miejscowego z Dziennika Urzędowego Województwa zachodniopomorskiego nr 40, strona 4217, poz. 765, §55  punkt 3.

Powierzchnia terenu objętego projektem -  OG.III.A.37 – 0,5549 ha (5549 m2)

1)Dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:

PZ=0,2 (1109,8 m2) > 0,13(735,66 m2) – warunek spełniony.

2) Dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy

IZ=0,8 (4439,2m2)>0,3(1482,48 m2)- warunek spełniony.

3) Dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy 3 kond. , lecz nie więcej niż 	HZ=13,0 n.p.t. >~7,50m n.p.t. – warunek spełniony.

4) Minimalny wskaźnik powierzchni zielonych i nieutwardzonych

TZ=0,4 (2219,6 m2)< 0,65 (3616,14 m2) – warunek spełniony.

Ilość miejsc noclegowych – 50 osób w tym 2 osoby na wózkach inwalidzkich.

Przebudowa

Istniejący budynek czterokondygnacyjny adaptuje się do funkcji

SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH na:

-   cele mieszkaniowe dla 48 pensjonariuszy na parterze, I, II, piętrze z  węzłami

sanitarnymi dostępnymi z korytarzy,

-   pomieszczenia techniczne w piwnicy - częściowo  magazynowe (magazyn

sprzętu, pościeli brudnej i czystej, magazyn darów), częściowo

gospodarcze (węzeł cieplny – kotłownia na paliwo stałe z magazynem

opału, pom. gospodarcze, pralnia, suszarnia),

-   ustęp dla personelu, dostępny z korytarza na parterze,

-   aneks kuchenny na II piętrze,

-   pomieszczenie magazynowe na poddaszu.

Zaprojektowano wykonanie nowych instalacji wewnętrznych

(ze względu na ich brak).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wentylowane grawitacyjnie wspomagane mechanicznie. Pomieszczenia mieszkalne wentylowane grawitacyjnie z nawietrzakami pod parapetami o przekroju 0,021m2 .np. firmy STAR WENT typ NS1.  Aneks kuchenny na II piętrze wentylowany grawitacyjnie. Pomieszczenie suszarni wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym. Zespół pomieszczeń – świetlica i jadalnia – wentylowane mechanicznie. Kuchnia wraz z zapleczem – wentylowana mechanicznie.

Zaprojektowano nowe wewnętrzne schody żelbetowe. Wymianie ulegają wszystkie posadzki oraz część elementów konstrukcyjnych – drewnianych.

Wysokość pomieszczeń w świetle zależy od kondygnacji:

a) Piwnica 2,06 m

b) Parter 3,29 m

c) I piętro 3,23 m

d) II piętro (poddasze użytkowe) 2,51 m

e) III piętro (poddasze nieużytkowe) 0,00 - 3,20 m

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na parterze i I piętrze zastosowano sufity podwieszane, uzyskano wysokość pomieszczeń  równą  2,50 m (niuanse dotyczące wysokości pomieszczeń wg rysunków architektury) . We wszystkich toaletach – ścianki działowe pomiędzy  kabinami, przedsionkami pełnej wysokości.

Rozbudowa

Przy przebudowywanym obiekcie, w miejscu wyburzanej zabudowy,

projektuje się jednokondygnacyjny budynek zawierający:

- część gastronomiczną na 24 do 34 osób po powiększeniu o powierzchnię

świetlicy  ( jadalnia, kuchnia z zapleczem socjalnym i magazynowym,

przygotowalnie, pomieszczenie gospodarcze),

- świetlicę,

- część mieszkaniowa (2-os.) dla osób niepełnosprawnych z węzłem

sanitarnym,

-      izolatka (2-os.) z węzłem sanitarnym,

- tymczasowy pokój (2-os.) dla nowo przybyłych pensjonariusz z węzłem

sanitarnym,

- ogólnodostępne sanitariaty,

- zaplecze socjalno-biurowe (recepcja z zapleczem socjalnym, dwa

pomieszczenia biurowe).

Zaprojektowano rozbudowę jednokondygnacyjną, niepodpiwniczoną w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków, z gazobetonu. Zaprojektowano dachy płaskie – odwrócone oraz dachy strome –wielo i jednospadowe kryte dachówką ceramiczną układaną w koronkę.

Wentylacja pomieszczeń; pomieszczenia administracyjne, mieszkalne, kuchnia ogólnodostępna dla pensjonariuszy - wentylowane grawitacyjnie. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne,  ogólnodostępne -  wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

W pomieszczeniach jadalni i świetlicy – przewiduje się jednoczesne

przebywanie maksymalnie do 50 osób. W kuchni przygotowywane będą posiłki (dwa dziennie) dla 50 pensjonariuszy (na dwie zmiany po ok. 25 os).

Wysokość  pomieszczeń kuchni w świetle  3,05m. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, na parterze zastosowano sufity podwieszane z płyt GKF na ruszcie z kształtowników zimno giętych - uzyskano wysokość pomieszczeń w świetle   2,50 m. We wszystkich toaletach – ścianki działowe pomiędzy kabinami a przedsionkami pełnej wysokości.

Przebudowa i rozbudowa:

Obiekty schroniska dla osób bezdomnych uzyskane w wyniku projektowanej przebudowy i rozbudowy pozwolą – zgodnie z przeznaczeniem – udzielać całodobowego schronienia lub noclegu osobom lub rodzinom bezdomnym. Budynki posiadają pomieszczenia podstawowe i pomocnicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania schroniska – domu dla bezdomnych.

- Zakwaterowanie 50 osób (48 osób w części przebudowywanej oraz

2 osoby umieszczone w rozbudowie).

- Obsługa administracyjna– 3 osoby.

- Obsługa kuchni - 3 osoby.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.        Do budynku prowadzi podjazd, z zachowaniem odpowiedniego spadku, komunikację pomiędzy rozbudową a parterową częścią przebudowywaną  zapewnia krzesełko schodowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaprojektowano docieplenie wszystkich przegród istniejącego budynku tak aby spełniał warunek dotyczący sezonowego zapotrzebowania na ciepło E<1,1E0.

E=23,15 [kWh/m3]<E0= 35,92 - warunek spełniony

5.2. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

Niski parter - rozbudowa

Bezpośrednio z zewnątrz wchodzi się do hallu .

W hallu znajduje się recepcja z pokojem socjalnym, naprzeciw wejścia obok recepcji znajduje się pokój z pełnym węzłem sanitarnym dla nowo przybyłych pensjonariuszy. Po prawej stronie znajdują się schody z krzesełkiem, prowadzące do starego przebudowywanego budynku. Po lewej stronie znajduje się korytarz z którego dostępne są pomieszczenia biurowe, pokój dla niepełnosprawnych pensjonariuszy, izolatka, ustępy ogólnodostępne. Na końcu korytarza znajduje się wejście do zespołu sal (jadalnia, świetlica - sala TV). Za jadalnią znajduje się kuchnia z wydawaniem posiłków, zmywakiem, magazynami, pomieszczeniem  gospodarczym, kuchnią właściwą, przygotowalniami.

Wysoki parter – budynek przebudowywany

Wejście do przebudowywanego budynku prowadzi przez łącznik             w części rozbudowanej. Bezpośrednio z zewnątrz wchodzi się do hallu umieszczonego w rozbudowie, z którego dostępne są schody i krzesełko schodowe - prowadzące do budynku przebudowywanego na wysoki parter    i dalej do korytarza. Z korytarza dostępne są pomieszczenia dla pensjonariuszy oraz toalety z natryskami, ustęp dla pracowników, na końcu korytarza znajdują się kolejne drzwi wydzielające drugi zespół pokoi i toalet                       z natryskami. W pomieszczeniach o wysokości ok. 3,3 projektuje się sufity podwieszane do belek stropowych  z płyt GK. W pomieszczeniach higieniczo-sanitarnych projektuje się sufity podwieszane z płyt GKF na ruszcie                      z kształtowników zimno giętych, na wysokości ok. 2,5m  z miejscowymi podwyższeniami w okolicach okien .

Pierwsze piętro – budynek przebudowywany

Klatka schodowa prowadzi z parteru na pierwsze piętro do korytarza,                z którego dostępne są pomieszczenia dla pensjonariuszy oraz toalety                  i natryski. W pomieszczeniach o wysokości ok. 3,23 m projektuje się sufity podwieszane do belek stropowych  z płyt GK. W pomieszczeniach higieniczo-sanitarnych projektuje się sufity podwieszane z płyt GKF na wysokości ok. 2,5m z miejscowymi podwyższeniami w okolicach okien .

Drugie piętro- I kond. poddasza – budynek przebudowywany

Klatka schodowa prowadzi z parteru na pierwsze, drugie piętro do korytarza    z którego dostępne są pokoje dla pensjonariuszy oraz toalety i natryski. Projektuje się sufity podwieszane na ruszcie z kształtowników zimno giętych,       z płyt GK i GKF (w pomieszczeniach wilgotnych) mocowane do belek stropowych.

Trzecie piętro II kond poddasza (nieużytkowe) – budynek  przebudowywany

Na kolejne piętro poddasza prowadzą schody drabiniaste. Przeznaczone jest ono na magazyn łóżek i innego lekkiego sprzętu. Konstrukcja poddasza osłonięta płytami GK na ruszcie z kształtowników zimno giętych.

Budynek gospodarczy, wiata garażowa, śmietnik

W południowo-zachodniej części działki znajduje się budynek gospodarczy    z przyległą wiatą garażową oraz miejsce na pojemniki do odpadów bytowo-gospodarczych. Do ww. zabudowań prowadzi wybrukowana droga wewnętrzna a przed nimi znajduje się plac.

5.3. DANE LICZBOWE – powierzchnie użytkowe

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

6.1 Zagospodarowanie terenu:

Nawierzchnie utwardzone:

Kostka betonowa (droga dojazdowa, plac manewrowy) w kolorze szarym - gr.8 cm. 1093,71m2 . Ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm. 50,72m2.

Konstrukcja nawierzchni

PRZEKRÓJ A-A (CHODNIK)

- kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 MPa, gr. 3cm

- mieszanka piasku z cementem  o Rm= 1,5MPa

- nawierzchnia ograniczona obrzeżem bet.

PRZEKRÓJ B-B (DROGA)

- kostka betonowa 10x20x8cm typ „H” – szara gr. 8cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym

uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

wg PN-S-06102 gr. 15cm,

- mieszanka piasku z cementem o RM 2,5MPa gr. 15cm

- nawierzchnia ograniczona obrzeżem bet.

Ogrodzenie terenu:

Gotowe elementy paneli ogrodzeniowych, powlekane PCV np. Betafence na podmurówce betonowej (panele mocowane do słupków stalowych), ogrodzenie o wysokości 2m. elementów panelowych prostych łączna długość ogrodzenia ok. 307,20m2.- w tym brama wjazdowa (szer. 4m)  i furtka wejściowa (szer. 1,5m). Słupki wykonane są z kształtownika prostokątnego. Kolor  ogrodzenia RAL 6005 (ciemna zieleń).

Budynek gospodarczy z wiatą garażową (element dostępny w fomie

gotowego wyrobu np. firmy PRODREW):

W konstrukcji drewnianej, szkieletowej z dwuspadowym dachem krytym blacho

dachówką (np.model HESTIA firmy Bratex – kolor czerwony, powierzchnia

zabudowy ok. 50m2).

Osłona śmietnika:

Murowana z cegły elewacyjnej w kolorze brązowym -  klinkierowej (np.

firmy Wienerberger). Drewniana  konstrukcja  zadaszenia,  daszek kryty

blachodachówką (np.model HESTIA firmy Bratex –  kolor czerwony).

6.2 .Rozbudowa

Ławy :

Żelbetowe

Ściany fundamentowe :

Z bloczków  betonowych gr. 25 cm M6 na zaprawie cem.-wap.

– układ warstw ścian poniżej:

II:

Atlas Cermit faktura typu R-300

kolor ATLAS 02636

Podkład tynkarski Alas Cerplast

Atlas Stopter K20

Polistyren ekstrudowany-

- Polyfoam C-350 TG, 8cm

Zaprawa klejowa Atlas Stopter K20

Wodoszczelna folia izolacyjna Atlas Woder E

Bloczki betonowe25cm

Wykończenie wewnętrzne w zależności od pomieszczenia

Ściany nośne zewnętrzne - dwuwarstwowe :

Bloczki z gazobetonu ECOBET  24x24x56odmiana 0,7 na zaprawie cem.-wap. RZ3,0MPa.+ styropian 12 cm, otynkowane od zewnątrz wg rozwiązań systemowych np. ATLAS – układ warstw ścian poniżej:

I:

Atlas Cermit faktura typu R-300

kolor ATLAS 02636

Podkład tynkarski Alas Cerplast

Dwie warstwy siatki z włókna szklanego do wys. min. 2,0m.n.p.t

zaprawa klejowa Atlas Stopter K20

Styropian EPS 70-040 15, gr. 12cm

Zaprawa klejowa Atlas Stopter K10

Gazobeton 24cm

Wykończenie wewnętrzne w zależności od pomieszczenia

Ściany usztywniające wewnętrzne:

Bloczki z gazobetonu ECOBET 24x24x56 odmiana 0,7 na zaprawie cem.-wap RZ 3,0MPa – wykończenie wewnętrzne w zależności od pomieszczenia.

Ściany działowe:

- Bloczki ECOBET 8x24x59 odmiana 0,6,

- Bloczki ECOBET 12x24x59 odmiana 0,6.

- Ściany z płyt GK 125 mm wodoodpornych – w łazienkach,  na profilach ze stali

ocynkowanej CD60, wypełnione wełną mineralną (oznaczenie na rzutach)

Rockwool Superrock  8cm (ułożyć pomiędzy płytą GK a rusztem

paroizolację, ściany zabezpieczyć przed  wodą wg rozwiązań systemowych Atlas lub równoważnych) . Wykończenie wewnętrzne w zależności od

pomieszczenia.

Nadproża:

Nadproża żelbetowe typu L   12x19x6cm, dla ścian z bloczków gazobetonowych 120-240cm.

Wieńce:

- żelbetowe

Dach nad jadalnią o konstrukcji jętkowej z drewna litego:

Konstrukcja drewniana zabezpieczona środkiem ogniochronnym oraz środkiem bioochronnym, pokrycie dachówką karpiówką, układaną w   koronkę

– układ warstw:

K:

Dachówka ceramiczna, karpiówka  w koronkę

Kontrłaty 40x32mm

Łaty 45x45mm

Wiatroizolacja

Krokwie 8x18cm wypełnione wełną mineralną np Rockwool Sperrock gr.15cm

Profile stalowe ocynkowane CD 60 wypełnione Rockwool Sperrock gr.5cm

Paroizolacja

Płyta GK 2x125mm

Stropodach nad częścią dobudowywaną:

Konstrukcja żelbetowa grubość – 14 cm, dach w systemie odwróconym Np. wg technologii firmy Down.

– układ warstw poniżej:

I:

Żwir 16/32mm, gr.5cm

Dyfuzyjna, odporna na UV i gnicie warstwa geowłókniny

polipropylenowej, 110-140 g/m2, układana luzem z 200mm zakładem,

ROOFMATEL SL 12cm, układane luzem, krawędzie na styk

Izolacja przeciwwodna np. 2xpapa termozgrzewalna bez utleniaczy

Warstwa spadkowa - styropian EPS 200-036 - 8-43cm

z wykończeniem gładzią min.4cm

Paroizolacja - folia PE

Zacierka na gładko ok. 1cm

Płyta żelbetowa 14cm

Wykończenie sufitu w zależności od pomieszczeń

Podłoga na gruncie:

J:

POSADZKA W POM. SUCHYCH:

Terakota na zaprawie klejowej Atlas Plus ok. 2cm

Wylewka betonowa - Posadzka Cementowa Atlas 5cm

Folia PE

Polstyren ekstrudowany -

-Polyfoam C-350 SE gr. 10cm

2xFolia PE (lub folia fundamentowa 1x 0,4mm)

Płyta betonowa 10cm

Folia budowlana

Warstwa piasku ubita do Ld=0,4

J1:

POSADZKA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH:

Płytki ceramiczne

(~20mm)na  zaprawie Atlas CAL N (~5mm)

2 x Wodoszczelna folia elastyczna Woder E

Wylewka betonowa - Posadzka Cementowa Atlas 5cm

Folia PE 0,2mm

Polstyren ekstrudowany -

-Polyfoam C-350 SE gr. 10cm

2Folia PE(lub folia fundamentowa 1x 0,4mm)

Płyta betonowa 10cm

Folia budowlana

Warstwa piasku ubita do Ld=0,4

Kanały wentylacji grawitacyjnej:

Kształtki prefabrykowane np. firmy Schiedel, o przekroju kanałów 12x17cm.

Kanały wentylacyjne z Rur PCV  Ø12cm.

Obudowane na poziomie dachu cegłą klinkierową, czerwoną.

6.2.1. Izolacje

Termiczne:

Patrz punkt 6.2 układy warstw – kolor czerwony

Przeciwwilgociowe, paroizolacja :

Patrz punkt 6.2 układy warstw – kolor niebieski

Izolację przeciwwodną (np. Atlas Woder E)w pomieszczeniach mokrych

wywinąć 10cm ponad poziom posadzki. W ścianach natrysków na wysokość

min. 2,0m, na wys. 50cm ponad poziom umywalek.  Zaizolować strefę

bezpieczeństwa (po min.50cm) z każdej strony umywalki lub natrysku – jeśli

nie jest wydzielony ścianami.

Pomieszczenia zmywalni, przygotowalni, zaizolować do wys. 1,5m.

Połączenia ścian z podłogą izolować taśmą uszczelniającą np. Atlas,

wtapianą  w izolacją Atlas woder E.

6.3 Budynek przebudowywany

Ściany nośne - zewnętrzne dwuwarstwowe:

- Ściany  piwnicy (poniżej poziomu gruntu) -  cegła ceramiczna na zaprawie

cem.-wap. gr. 52cm, ściany zsypu na paliwo stałe gr. 12cm– istniejąca +

polistyren ekstrudowany 10cm  – układ warstw:

V:

Polistyren ekstrudowany-

- Polyfoam C-350 TG gr. 10cm

Zaprawa klejowa COMBIDIC-1K

Izolacja Combiflex C2

Istniejąca ściana z cegły ceramicznej

Tynk cem-wap. kat II z ASOPLAST MZ

Tynk podkładowy THERMOPAL GP 11, gr. 1cm

Tynk renowacyjny THERMOPAL SR 44, gr. 2cm

Szpachla rrachitowo-wapienna THERMOPAL FS 33

- Ściany piwnicy (powyżej poziomu gruntu-  cegła ceramiczna na zaprawie

cem.-wap. gr. 52cm, + polistyren ekstrudowany 10cm  – układ warstw:

III:

Atlas Cermit faktura typu R-300

kolor ATLAS 02636

Podkład tynkarski Alas Cerplast

Atlas Stopter K20

Polistyren ekstrudowany-

- Polyfoam C-350 TG, 10cm

Zaprawa klejowa COMBIDIC-1K

Izolacja Combiflex C2

Istniejąca ściana z cegły ceramiczne

Wykończenie od wewnątrz w zależności od pomieszczenia

-  Ściany ponad piwnicą -  cegła ceramiczna na zaprawie cem.-

wap. 38cm – istniejąca  + styropian 12cm. – układ warstw:

IV:

Farba akrylowa ATLAS 0036

Atlas Cermit

Podkład tynkarski Alas Cerplast

Dwie warstwy siatki z włókna szklanego do wys. min. 2,0m.n.p.t

zaprawa klejowa Atlas Stopter K20

Styropian EPS 100-038, gr. 12cm

Zaprawa klejowa Atlas Stopter K10

Istniejąca ściana z cegły ceramicznej

Wykończenie od wewnątrz w zależności od pomieszczenia

Ściany działowe w piwnicy (dla posadzki betonowej piwnicy).

- Bloczki ECOBET 8x24x59 odmiana 0,6.

Ściany działowe na parterze, I, II piętrze:

-   Ściany z płyt GK na profilach ze stali ocynkowanej grubości 8, 15, 25cm,

wypełnione wełną Rockwool Superrock (wełna mineralna tylko w ścianach

stykających się  z pomieszczeniami mieszkalnymi, ułożyć pomiędzy płytą GK

arusztem  paroizolację, ściany w łazienkach zabezpieczyć przed  wodą wg

rozwiązań systemowych Atlas) ).

Stropy :

- Piwnica - posadzka betonowa na gruncie– układ warstw:

A:

Terakota na zaprawie klejowej Atlas Plus ok. 2cm

Wylewka betonowa - Posadzka Cementowa Atlas 5cm

Folia PE

Izolacja termiczna-Polistyren ekstrudowany -

-Polyfoam C-350 SE gr. gr. 5cm

Izolacja wodochronna-AQUAFIN 2k

Płyta betowa gr. 15 cm

Chudy beton 5cm

Podsypka piaskowa 10cm

- Parter - strop Kleina (istniejący) – układ warstw:

C (dla pomieszczeń suchych):

Wykładzina 2cm

Warstwa wyrównawcza Atlas SAM 200 5cm

B (dla pomieszczeń mokrych – łazienki):

Płytki ceramiczne(~20mm) na  zaprawie Atlas CAL N

2 x Wodoszczelna folia elastyczna Woder E

Warstwa wyrównawcza POSADZKA CEMENTOWA ATLAS 5cm

C,B:

Folia PE

Styropian EPS-100 - 038 gr. 5cm

Folia PE (nad pomieszczeniami wilgotnymi

- pralnia, suszarnia,kotłownia, skład opału)

Zaprawa wyrównawcza - 4cm

( zagruntować  ATLAS UNI-GRUNT PLUS,wylać zaprawę

- POSADZKA CEMENTOWA ATLAS)

Płyta kleina 24x24x12, zbrojona

Tynk cementowo-wapienny rodzaj II-gi 2cm

- I, II, piętro-  drewniane  (istniejące) – układ warstw:

D (pomieszczenia suche):

Wykładzina podłogowa PCV 0,2cm

Płyta OSB 25mm

E (pomieszczenia mokre):

Płytki ceramiczne

(~20mm)na  zaprawie Atlas CAL N (~5mm)

2 x Wodoszczelna folia elastyczna Woder E

Płyta OSB wodoodporna 25mm

zabezpieczona od góry - Atlas Cerplast(~5mm)

F (pomieszczenia suche – płytki ceramiczne ):

Płytki ceramiczne(~20mm)

Zaprawa klejąca Atlas Plus

Podkład samorozlewny Atlas Postar 100 z siatką

Płyta OSB  25mm

D,E,F:

Deski 32x100 ażurowo -  rozstaw co 0,85m

Pustka powietrzna 5cm

Keramzyt Optirock 5cm

paroprzepuszczalny papier warstwowy

ślepy pułap 19mm

Paroizolacja  (pomiędzy rusztem a płytą)

Płyta GK na ruszcie stalowym 2x12,5mm

- III  piętro-  drewniane  (istniejące) – układ warstw:

G (poddasze nieużytkowe):

Wykładzina podłogowa 0,2cm

Płyta OSB 25mm

Deski 80x32 ażurowo -  rozstaw co 0,85m

Pustka powietrzna 8cm

Wełna mineralna Rockwool Superrock 10cm

Paroizolacja (pomiędzy rusztem a płytą)

Płyta GK na ruszcie stalowym 50mm, 2x12,5mm

Dach :

- Istniejący, drewniany, nowe pokrycie – dachówka ceramiczna karpiówka

w koronkę, układ warstw (dla połaci o kącie nachylenia powyżej 60º każdą

dachówkę mocować do poszycia - mechanicznie):

Dachówka karpiówka w koronkę

Kontrłaty 40x32mm

Łaty 45x45mm

Wiatroizolacja

Szczelina wentylacyjna 2cm

Wełna mineralna np. Superrock Rockwool gr 15cm

Ruszt stalowy CD 60 pod płyty GK wypełniony

wełną mineralną Superrock Rockwool gr 5cm

Paroizolacja (pomiędzy rusztem a płytą)

Płyta GK na ruszcie stalowym 2x12,5mm

Biegi schodowe i spoczniki:

- Wszystkie biegi i spoczniki wydzielonej pożarowo klatki schodowej –

żelbetowe monolityczne,

- schody prowadzące z II pietra na  poddasze nieużytkowe – drewniane

policzkowe (parametry schodów drewnianych  15szt., hst=18,9cm, szer.

st.=23cm, szerokość biegu 80cm, zabezpieczone środkami ognio i grzybo

chronnymi z balustradą z prętów stalowych, pochwytem ze stali

kwasoodpornej Ø60 – projekt schodów wykonany  przez producenta przy

pomocy zautomatyzowanych programów).

Kanały wentylacji grawitacyjnej:

- Kanały wentylacyjne z Rur PCV  Ø12cm - obudowane na poddaszu

nieużytkowym cegłą ceramiczną kratówką a  ponad połacią dachową

cegłą klinkierową – kolor czerwony.

6.3.1. Izolacje

Termiczne:

Patrz punkt 6.2 układy warstw – kolor czerwony

Przeciwwilgociowe, paroizolacja :

Patrz punkt 6.2 układy warstw – kolor niebieski

Izolację przeciwwodną (np. Atlas Woder E)w pomieszczeniach mokrych

wywinąć 10cm ponad poziom posadzki. W ścianach natrysków na wysokość

min. 2,0m, na wys. 50cm ponad poziom umywalek.  Zaizolować strefę

bezpieczeństwa (po min.50cm) z każdej strony umywalki lub natrysku – jeśli

nie jest wydzielony ścianami.

Połączenia ścian z podłogą izolować taśmą uszczelniającą np. Atlas,

wtapianą  w izolacją Atlas woder E.

6.4. Rozbudowa i Przebudowa

Wykończenie zewnętrzne

- Tynki cienkowarstwowe wg rozwiązań dociepleń systemowych np. Atlas

Stopter (Patrz punkt 6.2).

- Parapety ze stali ocynkowanej.

- Dachówka ceramiczna karpiówka układana w koronkę – kolor czerwony.

- Rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej

- obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej lub cynkowej w miejscach

zaznaczonych na rysunkach architektury.

Balustrady i pochwyty

- przy schodach pomiędzy rozbudową a przebudową - wys. 110 cm–

pochwyty ze  stali kwasoodpornej, wypełnienie balustrady prętami

(szczeblami) ze stali  nierdzewnej w rozstawie max. 12 cm.

- przy rampie na zewnątrz budynku – pochwyty dla osób poruszających się

na wózkach inwalidzkich (rampa dla osób niepełnosprawnych zgodnie

z  warunkami technicznymi, z obustronnymi poręczami na wys. 0,75 i 0,95m

od płaszczyzny ruchu z 30cm poziomym przedłużeniem pochwytów po za

długość rampy – na początku i końcu.) –   stal kwasoodporna,

- wewnątrz budynku  przebudowywanego w wydzielonej klatce schodowej-

pochwyty na wys. 110 cm ze stali kwasoodpornej w bruzdach wykutych,

w ścianach, pomiędzy biegami – rury stalowe, malowane  - kolor szary.

- pochwyty ze stali kwasoodpornej przy schodach pomiędzy II piętrem

a poddaszem nieużytkowym. Szczeble balustrad wykonać z prętów

stalowych, malowanych na kolor szary.

Okna i drzwi:

- Stolarka okienna  – PCV, w kolorze białym , przynajmniej jedno skrzydło okna

uchylno-rozwieralne.

W części przebudowywanej  nawietrzaki  pod parapetami (np. NS1 firmy STAR

VENT). W pomieszczeniach części rozbudowy -  bez wentylacji mechanicznej

nawietrzaki higrosterwane montowane w stolarce okiennej np. firmy ACO.

-  Drzwi zewnętrzne od strony zaplecza kuchni – brązowe, stalowe,

-  Drzwi i stolarka okienna głównego wejścia do budynku – szara z profili

stalowych lub aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor szary – RAL

7042.

-  Drzwi w przebudowywanym budynku prowadzące z klatki schodowej na

zewnątrz – do renowacji (drewniane w kolorze brązowym  RAL 8001) lub

odtworzenia wg oryginalnej stolarki,

-  Drzwi w pomieszczeniach kuchni, zmywalni, przygotowalni zabezpieczone

blachą salową kwasoodporną do połowy wysokości – oznaczone na rzucie.

-  Okienko wydawcze, zwrotu naczyń do zmywalni z żaluzją oraz blatem ze stali

kwasoodpornej.

-   Drzwi wewnętrzne o konstrukcji wzmocnionej na trzech zawiasach

z  ościeżnicami stalowymi w odpornej na uszkodzenia okleinie

drewnopodobnej – kolor brązowy (kolor okleiny dobrać podczas nadzoru

autorskiego).

Okna ponad kondygnacją parterową należy zabezpieczyć barierkami ze stali  nierdzewnej po zewnętrznej stronie ścian budynku,  między węgarkami- zabezpieczenie przed wypadnięciem z powodu nienormatywnej wys. parapetów. Wysokość górnej płaszczyzny barierki 85-90cm, barierki należy  w miarę możliwości zamontować w jednym poziomie na całej kondygnacji.

Stolarka zewnętrzna - zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową  wypełnioną argonem. Współczynnik przenikania ciepła Us = 1.0 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw = 32dB.)

6.4.1 Wykończenie wewnętrzne:

(dobór kolorystyki ścian i posadzek na etapie budowy w ramach nadzoru autorskiego)

Ściany:

-    W pom. Łazienek, natrysków, wc, dla nowoprzybyłych pensjonariuszy

wykończenie glazurą szkliwioną do pełnej wysokości, gładką, trwałą,

zmywalną, nie nasiąkliwą, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych ,

wykończenie części poziomych muru np. parapety podokienne , z płytek

okładzinowych zakończonych w licu muru, bez wysięgników.

-   W pom. zmywalni, kuchni, przygotowalni, magazynowych wykończenie

glazurą szkliwioną do pełnej wysokości, gładką, trwałą, zmywalną,

nienasiąkliwą, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych w kolorze

białym, wykończenie części poziomych muru np. parapety podokienne , z

płytek okładzinowych zakończonych w licu muru, bez wysięgników. Narożniki

zewnętrzne ścian wykończone listwą narożnikową naścienną - wykonaną ze

stali kwasoodpornej (wg oznaczeń na rysunkach).

-    W aneksie kuchennym na II piętrze i w części dobudowywanej – pas glazury

szkliwionej gładkiej, trwałej, zmywalnej, Nienasiąkliwej, odpornej na działanie

środków dezynfekcyjnych  ~ 60 cm  nad blatem roboczym.

-    Tynki cementowo-wapiene w pozostałych pomieszczeniach, pomalowane

farbą -  np. AKRYLATEX W.

-    Korytarze, klatki schodowe pomalowane farbą o  podwyższonej odporności

na zmywanie i szorowanie np. AKRYLATEX W firmy  Kabe.

-    Pomieszczenie kotłowni – tynk cementowo wapienny.

Podłogi:

-   W pom. łazienek , wc –płytki podłogowe  min. klasa 4 ścieralności.

-   Komunikacja ogólna w części przebudowywanej, pokoje pensjonariuszy –

wykładzina PCV z listwami przyściennymi systemowymi (do wykładzin PCV).

-  Pomieszczenie kotłowni, magazyn opału – posadzka betonowa.

-  Pomieszczenia magazynowe,  gospodarcze w piwnicy, pralnia, suszarnia,

– gres (cokoliki z gresu o wys. ok. 15cm).

-  Pokój przyjęć – gres.

-  Kuchnia wraz z przygotowalniami i magazynami – gres, styki ścian,

zaokrąglone, zapewniające szczelność, wykonane z listew wyobleniowych ze

stali nierdzewnej  (np. firmy Asmet lub Mat).

-   Pomieszczenie socjalne kuchni, jadalnia, świetlica, komunikacja ogólna w

Rozbudowie – gres z cokolikiem wywiniętym na ścianę wys. 15cm

-   poddasze nieużytkowe w części przebudowywanej –całość deskowania

należy wymienić i zabezpieczyć środkami grzybo i ognioochronnymi.

Opcjonalnie wymienić deskowanie na płytę OSB, wykończoną PCV np. firmy

Tarkett.

-  schody wewnętrzne -  pokrycie schodów profilami schodowymi wykonanymi

w jednej części z noskiem, stopnicą i  podstopnicą – PCV systemowe np. firmy

Tarkett.

Sufity:

- Szpachlowane, szlifowane, malowane emulsją akrylową płyty GK na skosach

dachu.

- Pozostałe sufity wykończone w sposób zapewniający gładkość powierzchni,

tynk cementowo-wapienny, malowany dwukrotnie farbą akrylową białą,

zmywalną, natryskową.

6.4.2  Wyposażenie:

6.4.2.1. Łazienki, ustępy ogólnodostępne.

a) Ustępy ogólnodostępne dla pensjonariuszy, łazienka w izolatce, wc dla personelu, łazienka na zapleczu kuchni :

- Umywalki ceramiczne (60 cm, białe z półnogą) -14 szt.

- Sedesy typu kompakt – białe 10 szt.

- Pisuary ceramiczne, białe -3 szt.

- bidet – 1 szt.

- Brodziki stalowe –  90/90 cm – 7 szt.

- Baterie umywalkowe stojące z mieszaczem,  -14 szt.

- Panele prysznicowe naścienne z mieszaczem, czasowe -7 szt.

- Do pisuarów zawory spłukujące pneumatyczne, po

dtynkowe -3 szt.

b) Pokój przyjęć pacjentów :

- Umywalka ze stali kwasoodpornej -1 szt.

- Sedes ze stali kwasoodpornej typu kompakt – 1szt.

- Brodzik płytki 100x100, z blachy stalowej nierdzewnej – wpuszczane w posadzkę

– 1 szt.

- wanna  -  1 szt.

- Bateria umywalkowa wandaloodporna stojąca na zmieszaną wodę,

czasowa – 1-szt.

- Panel prysznicowy wandaloodporny z mieszaczem,  podtynkowy z wylewką ,

czasowy – 1 szt.

- Bateria do wanny – wandaloodporna na zmieszaną wodę –ze słuchawką

c) Toalety dla niepełnosprawnych:

- Umywalki ceramiczne dla niepełnosprawnych z syfonem  podtynkowym

(dostosowane do wózków inwalidzkich – zamontowane na odpowiedniej

wysokości)– 2 szt.

- Brodzik płytki 100x100, z blachy stalowej, nierdzewnej – wpuszczany w

posadzkę – 1 szt

- Sedes podwieszany  dla   niepełnosprawnych na stelażu – 2 szt.

- Bateria umywalkowa na zmieszaną wodę,  - 2 szt.

- Panel prysznicowy naścienny z mieszaczem, czasowy -1 szt.

d) Pom. techniczne, pom. gospodarcze, kotłownia,  kuchnia, przygotowalnie :

- Umywalki ceramiczne (60 cm, białe z półnogą) – 6 szt.

- Baterie umywalkowe stojące chromowane  z mieszaczem – 6 szt.

- Pozostałe wyposażenie wg odrębnego- szczegółowego opracowania

technologii kuchni.

Ad a ) Akcesoria ustępach ogólnodostępnych dla pensjonariuszy, łazienka w izolatce, wc dla personelu, łazienka na zapleczu kuchni:

- Zasłonki prysznicowe  - folia PCV, na drążkach ze stali kwasoodpornej -6 szt.

- Lustra klejone między  kafelki – 14 szt.

- Wieszaki i uchwyty na papier ze stali nierdzewnej 11 szt.

Ad b) Akcesoria w łazience przy pokoju dla nowoprzybyłych pensjonariuszy

- Lustro klejone między  kafelki – 1 szt.

- Siedzisko prysznicowe uchylne ze stali nierdzewnej – 1 szt.

- Wieszaki i uchwyty na papier ze stali nierdzewnej – 1 szt.

- Uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej – 6 szt .

Ad c) Akcesoria w toaletach dla niepełnosprawnych:

- Lustro uchylne-  2 szt.

- Siedzisko prysznicowe uchylne ze stali nierdzewnej -  1 szt.

- Uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej – 8 szt .

We wszystkich łazienkach i wc (oprócz przeznaczonych dla personelu)

zamontować wpusty posadzkowe oraz zawory czerpalne ze złączką do węża    ( z demontowanym pokrętłem)

UWAGA:

CERAMIKA W KOLORZE BIAŁYM  NP. FIRMY KOŁO SERIA NOVA TOP ( lub równoważna)

WYPOSAŻENIE ZE STALI KWASOODPORNEJ NP. FIRMY KOŁO (lub równoważne)

BATERIE UMYWALKOWE I PRYSZNICOWE FIRMY ROCA SERIA MONOJET (lub równoważne)

BATERIE CZASOWE FIRMY ROCA SERIA SPRINT (lub równoważne)

6.4.2.2.Wyposażenie części socjalnej

- Łóżka ( kwaterunkowe, stalowe –malowane proszkowo z możliwością

wykonania łóżka piętrowego, z  szufladami podłóżkowymi )  -50 szt.+2-nie

nadstawki (w tym łóżko na zapleczu recepcji).

- Kozetki w pomieszczeniu dla nowoprzybyłych pensjonariuszy wykończone w

sposób umożliwiający częste czyszczsenie np. obite  materiałem nie

przepuszczającym wody ( ceratą) -2 szt.

- Szafy na odzież, zamykane, stalowe malowane proszkowo (typu bhp) -52 szt. (w tym szafa w pomiesczeniu zaplecza recepcji)

- Stalowe półki wiszące przy łóżkach lub regały – dobrać w trakcie użytkowania

ok. 23szt. (przynajmniej jedna półka lub regał na 1 pomieszczenie mieszkalne)

- Szafki nocne stalowe, malowane proszkowo (w izolatce i pokoju dla

niepełnosprawnych, pokojach dla matek z dziećmi na II-piętrze45x45cm –

14szt .

- Wieszaki na ubrania (po ok. 6 zawiesi) - 21sztuk.

- Stoły o konstrukcji metalowej (ogółem 30 szt.) :

a) 70x70cm (2-3 osobowe) -5 szt.

b) 100x100 (4 osobowe) -7szt.

c) 80x200 (6 osobowe) -2szt.

d) 85x85 (stoły 4 osobowe w jadalni, świetlicy,) -16szt.

-Krzesła stalowe (ogółem 112 szt.)

a) 55 szt. (pokoje).

b) 57 szt. (świetlica, jadalnia)

6.4.2.2.Wyposażenie częśći administracyjnej

- Krzesła stalowe 7 szt. (biura).

- Fotel przy stanowisku recepcyjnym 1-szt.

- Kontuar – lada recepcyjna typ L -1kpl.

- Biurka

b) biurko typu L – 1szt

c) biurko, stół 140x70 – 2szt.

d) szafy biurowe 2 szt.

e) szafy ubraniowe 1 szt (jedna w pok. Kierownika + na zapleczu recepcji)

f) regały o konstrukcji stalowej z półkami np. mdf, osb, stalowe

(pomieszczenie 0/35)

- 1,2x0,4m

- 0,9x0,4m

6.4.2.3.Kuchnia + zaplecze  (technologia i wyposażenie wg odrębnego opracowania)

6.4.2.4. Aneks kuchenny - parter

Długość ciągu szafek ok.4,5m

Szafki wykonane z elementów gotowych lub na wymiar, stojące

Wytyczne do standardu szafek kuchennych:

FRONT MDF /PCV WZÓR RAMKA (kolor do uzgodnienia przez inwestora)

KORPUS - PŁYTA MEBLOWA OKLEJANA PCV

BLATY – POSTFORMING GR.38mm, SM (gładkie)

WYPOSAŻENIE

Zlewozmywak stalowy, jednokomorowy z ociekaczem

Kuchenka elektryczna dwupalnikowa, nablatowa – 2 SZTUKI

Okap kuchenny z pochłaniaczem

Chłodziarka – 3 SZTUKI, pojemność chłodziarki :ok. 170 l,  klasa energetyczna A+

6.4.2.5. Aneks kuchenny – II piętro

Długość ciągu szafek ok.3,8m

Szafki wykonane z elementów gotowych lub na wymiar, stojące

Wytyczne do standardu szafek kuchennych:

FRONT MDF /PCV WZÓR RAMKA (kolor do uzgodnienia przez inwestora)

KORPUS - PŁYTA MEBLOWA OKLEJANA PCV

BLATY – POSTFORMING GR.38mm, SM (gładkie)

WYPOSAŻENIE

Zlewozmywak stalowy, jednokomorowy z ociekaczem

Kuchenka elektryczna dwupalnikowa, nablatowa.

6.4.2.6. Pomieszczenia magazynowe w piwnicy, pralnia  regały półkowe np. z kątowników stalowych,  półki np. z  płyty osb, mdf, stalowe-malowane itp.

(pomieszczenie -1/3)

2,4x0,6m – 1szt.

3,2x0,6m – 1szt.

(pomieszczenie -1/4)

4,2x0,4m – 1szt.

(pomieszczenie -1/5, 1/6)

4,2x0,6m – 2szt.

(pomieszczenie -1/7)

3,2x0,6m – 1szt.

(pralnia- 1/8)

0,9x0,6m – 1szt.

6.4.2.7. Pralnia – urządzenia np. firmy Fagor lub inne o zbliżonych parametrach:

(pomieszczenie -1/8)

- pralka, wsad 7kg (np. LC/E-7A)- 1szt.

- pralka, wsad 15 kg (np. LC/E-14A) – 1szt.

- suszarka, wsad 15 kg (np. SF/E-15) – 1szt.

- prasowalnica (np. PE30/160) – 1 szt.

6.4.2.8. Suszarnia:

(pomieszczenie -1/8)

- suszarki podwieszane 5-drążkowe z możliwością

opuszczania na linkach - 3szt.

- suszarki stojące -1 szt.

6.5 Instalacje wewnętrzne:

Obiekt wyposażony będzie w instalacje:

- kanalizacja deszczowa;

- kanalizacja sanitarna;

- woda zimna i ciepła;

- instalacja elektryczna

- instalacja przeciwporażeniowa;

- instalacja odgromowa;

- c.o.

- wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna nawiewno-

wywiewna.

Szczegółowe rozwiązania wg projektów branżowych

7.   Ochrona przeciwpożarowa

7.1. kwalifikacja obiektu pod względem p.poż.

Budynek kwalifikuje się ze względu na:

- przeznaczenie - do budynku użyteczności publicznej,

- wysokość - do budynków niskich,

- kategorię zagrożenia ludzi:

a) w części przebudowywanej parterowej i części

rozbudowywanej do ZL II,

b) w pozostałej części budynku przebudowywanego do ZL IV (I, II

piętro oraz poddasze),

c) we fragmencie część i rozbudowywanej ZL III (kuchnia)

7.2. Odporność pożarowa budynków

Odporność pożarowa budynku przebudowywanego i rozbudowy -  klasa C.

7.3. Odporność ogniowa elementów budynków nie mniejsze niż:

a) główna konstrukcja nośna R60,

b) konstrukcja dachu R15,

c) stropy REI 60,

d) ściany wewnętrzne EI 15,

e) ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej REI 60,

f) przekrycie dachu E15 ,

g) biegi i spoczniki schodów R60 ,

h) ściany wewnętrzne kotłowni EI 60 ,

i) drzwi pomiędzy kotłownią a magazynem opału EI 60 ,

j) magazyn opału – ściany wewnętrzne i stropy EI 120 ,

k) drzwi z komunikacji do magazynu opału  EI 60,

l) ściana oddzielenia p.poż. w strefie ZLII  EI 120 – pomiędzy częścią

przebudowywaną a rozbudową (w celu nie przekroczenia  długości przejścia

p.poż.),drzwi w ścianie EI 60,

W.W. elementy będą wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia. Zabezpieczyć drewniane elementy środkiem przeciwogniowym do drewna, do stanu NRO.

7.4. Sprawy ewakuacyjne

PARTER:

Z pomieszczeń znajdujących się w strefie ZL II, drogi są proste nie skomplikowane.

Z części remontowanej (mieszkalnej) przy jednym kierunku ruchu długość dojścia do 10m – warunek spełniony.

W części dobudowywanej przy dwóch kierunkach dojść 40m, przez drzwi kuchenne i wejście główne w ścianach zewnętrznych prowadzących na otwartą przestrzeń – warunek spełniony.

PIĘTRA:

Ewakuacja z pomieszczeń znajdujących się w strefie ZL IV na I i II piętrze budynku przebudowywanego – korytarzem do obudowanej klatki schodowej stanowiącej oddzielną strefę pożarową, dalej drzwiami bezpośrednio na otwartą przestrzeń.

Dopuszczalne długości drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ruchu 10m po poziomej drodze ewakuacyjnej – warunek spełniony.

7.5. Lokalizacja budynków

Ściany zewnętrzne budynków (przebudowywanego i dobudowywanego)

oddalone od granicy działki budowlanej w najwęższym miejscu o 6,40m               i 12,05m.

Odległość wiaty garażowej od budynku dobudowywanego w najwęższym miejscu 6,27m.

Odległość budynku gospodarczego (ściana bez okien) od granicy działki 3m.

Odległości ścian zewnętrznych budynku od budynków usytuowanych na sąsiednich działkach budowlanych są zgodne z warunkami technicznymi.

Przebudowywany budynek posiada drzwi ewakuacyjne EI 60 z wysokiego parteru do części rozbudowy. Klatka schodowa wydzielona jako odrębna strefa pożarowa – obudowana i zamknięta (drzwi z samozamykaczami, EI-30. Szerokość wszystkich drzwi ewakuacyjnych     z pomieszczeń wynosi w świetle min. 0,9m.

Część rozbubudowywana posiada dwa wyjścia ewakuacyjne -  przez komunikację ogólną - drzwi ewakuacyjne EI 60, oraz poprzez sale jadalni do korytarza zaplecza, na zewnątrz budynku.

Część przebudowywana i rozbudowywana -okładziny ścian na drogach ewakuacyjnych – niepalne; sufity podwieszone – niepalne (niekapiące                  i nieodpadające pod wpływem ognia), wykładziny podłogowe - trudnozapalne.

7.6. Strefy pożarowe

Budynek  podzielono na 6 strefy pożarowych:

a) część parterową przebudowywaną i dobudowywaną ZL II,

b) kotłownia,

c) wydzielona klatka schodowa,

d) magazyn opału,

e) zaplecze kuchni ZL III,

f) pozostała część budynku remontowanego ZL IV

7.7. Zalecenia

a) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poż. (ścianach                    i stropach) powinny mieć klasę odporności ogniowej EI równoważną klasie  odporności ogniowej elementu, a na przewodach z tworzyw sztucznych o średnicy powyżej 40mm zainstalować obejmy pożarowe np. firmy Hilti , Promat lub równoważne,

b) wyżej wymienione zalecenie nie dotyczy pojedynczych rur instalacyjnych, wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych wyprowadzonych przez ściany             i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

c) przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia p.poż., powinny być wyposażone                             w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI elementu (ściany, stropu), lub być obudowane elementami o odporności ogniowej EI dla tych elementów np. firmy: Knauf, Rigips, Lafarge, lub równoważnymi,

d) wyżej wymienione zabezpieczenia należy przewidzieć w projektach

branżowych,

e) każde przejście instalacyjne należy wyposażyć w czytelną etykietę

informacyjną,

f) przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też wyposażone                   w przeciwpożarowe klapy odcinające,

g) wszelkie obudowy lub materiały stosowane w przepustach instalacyjnych lub przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy stosować zgodnie            z instrukcją producenta posiadającego aprobatę techniczną ITB.

7.8. Zabezpieczenie instalacyjne

Budynek zostanie zabezpieczony w strefie ZL II, w:

a) hydrant ø25 z wężem półsztywnym o dł. 30m (naprzeciwko recepcji),wydajności 1l/s i ciśnieniu na zaworze 0,2MPa zgodnie z PN-EN 671-1,

b) oświetlenie awaryjne o natężeniu 1LUX,  przy hydrancie 5 LUX zgodnie

z PN-EN 1838.

W strefie klatki schodowej:

c) instalacja oddymiająca klatki schodowej systemem grawitacyjnym o powierzchni oddymiającej 1,2m2   – okna oddymiające  np. firmy: Fakro lub równorzędne, sterowane elektrycznie przez centralkę pożarową na sygnał czujnika.

Powietrze uzupełniające- przez drzwi prowadzące na zewnątrz budynku zaopatrzone w stopkę umożliwiającą pozostawienie drzwi w pozycji otwartej.   Szczegółowe rozwiązania wg. opracowań branżowych.

Dla budynku przebudowywanego i dobudowywanego:

d) dla całości budynku główny wyłącznik p.poż. zlokalizować przy recepcji,

e) wykonać instalację odgromową.

Należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne,  drogi ewakuacyjne w części przebudowywanej budynku w strefie ZL IV (nie  wymaga się wg.  przepisów, zaleca się dla zwiększenia bezpieczeństwa).

7.9. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 10dm3/s                          z hydrantu ø80 w odległości ok. 13m od granicy działki, zaprojektowanego w zadaniu „PROJEKT BUDOWLANY SIECI WOD.-KAN. NA TERENACH INWESTYCYJNYCH W REJONIE NADBRZEŻĄ NR 87, PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:1000”, adres: ŚWINOUJŚCIE UL. PORTOWA-NADBRZEŻE NR 87 dz. ew. nr 213/2, 213/8, 213/5, 208/9, 384/1, inwestor: Gmina Miasto Świnoujście, data: sierpień 2006r. (Załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę znak WAB/IC/7353/99/2007 II -1378 z dnia 19.02.2007r. NR 43/PB/2007).

7.10. Dojazd pożarowy do budynku

Wzdłuż jego dłuższego boku  prowadzi droga pożarowa, od strony wjazdu, zakończona placem manewrowym 20x20m.

7.11. Elementy wykończenia wnętrz

a) okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, zgodnie z technologią posiadającą atest ITB,

b) zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwozapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

7.12. Wyposażenie w gaśnicę w części ZL II

Na każde 100m2 powierzchni wymagana jest jedna gaśnica proszkowa 2kg

z  proszkiem ABC lub 3dm3 płynowa z maksymalnym dojściem do gaśnicy

30m.

7.13. Oznakowanie zgodne z PN:

a) główny wyłącznik prądu zgodnie z PN-92/N-01256.04.,

b) drogi ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-1256.02.,

c) miejsca usytuowania gaśnic zgodnie z PN-92/N-1256.01..

7.14. Zalecenia przed oddaniem obiektu do użytkowania:

a) wywiesić instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem

telefonów alarmowych,

b) opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

UWAGI KOŃCOWE

Prace budowlane należy zlecić uprawnionemu wykonawcy i prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i sztuka budowlaną z zachowaniem obowiązujących warunków bhp i ppoż.

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż przykładowe, jednak nie 
o gorszych parametrach technicznych niż podane.

Projekt należy czytać wraz ze wszystkimi branżami.

Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym - wszystkie wątpliwości uzgadniać z autorem projektu.

W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych     z dn. 04.02.1994r.)

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Anna Flicińska (nr upr.75/Sz/2001)

mgr inż. arch. Bartosz Krawiec