Załącznik nr 2.2 do

SIWZ/WIM/ZP/340/71/2008

Załącznik nr 2 do umowy

WIM/         /2008

z dnia        2008 r.

Zakres rzeczowy

do postępowania nr WIM/ZP/340/71/2008 dotyczącego wyboru wykonawcy robót objętych zadaniem pn.: „Roboty rozbiórkowe obiektów położonych przy ul. Steuera 39, ul. Wyszyńskiego 7, ul. Szwedzkiej 2, ul. Hołdu Pruskiego 11 na terenie miasta Świnoujścia ”.

Obiekt nr 1

Lokalizacja budynku: Świnoujście, ul. Steyera 39

Budynek  mieszkalny jednorodzinny, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wolnostojący,  podpiwniczony.

Fundamenty betonowe, kondygnacja parteru murowana z cegły ceramicznej . Kondygnacja poddasza murowana z cegły. Strop nad parterem na belkach drewnianych ze ślepym pułapem, warstwa izolacyjna polepa. Schody na piętro drewniane zabiegowe. Dach dwuspadowy o spadku ok. 15% , konstrukcji drewnianej - krokwiowy, pokrycie papą bitumiczną.

Stolarka okienna drewniana krosnowa i  skrzynkowa, drzwi drewniane płycinowe.

Parametry techniczne budynku:

- wymiary po obrysie zewnętrznym 8,88 m x 9,80 m ,

- kubatura: ok. 487 m3,

- wysokość budynku : 5,60 m.

Stan aktualny obiektu.

Obiekt ze względu na zły stan techniczny wyłączony jest z użytkowania, opróżniony z lokatorów, do rozbiórki.

Budynek gospodarczy: murowany z cegły ceramicznej   gr 1 i  ½ cegły, parterowy, dach drewniany jednospadowy kryty papą asfaltową, wymiary: 12,20x10,50 h= 2,25, kubatura: 288,22 m3.

Obiekt nr 2

Lokalizacja budynku: Świnoujście, ul. Wyszyńskiego 7

Budynek  gospodarczy, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, w zabudowie zwartej,  bez podpiwniczenia.

Fundamenty betonowe, kondygnacja parteru murowana z cegły ceramicznej . Kondygnacja poddasza murowana z cegły. Strop nad parterem na belkach drewnianych. Schody na poddasze drewniane. Dach jednospadowy o spadku ok. 5% , konstrukcji drewnianej - krokwiowy, pokrycie papą bitumiczną.

Stolarka okienna drewniana ciesielska, drzwi drewniane pełne ciesielskie.

Parametry techniczne budynku:

- wymiary po obrysie zewnętrznym 14,75m x 4,07 m,

- pow. u. 95,73 m2

- kubatura: ok. 360,20 m3,

- wysokość budynku : 6,00 m.

Stan aktualny obiektu.

Obiekt ze względu na zły stan techniczny wyłączony jest z użytkowania i przeznaczony do rozbiórki. Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z projektem rozbiórki.

Obiekt nr 3

Lokalizacja budynku: Świnoujście, ul. Szwedzka 2

Budynek  gospodarczy, jednokondygnacyjny w zabudowie wolnostojącej,  bez podpiwniczenia.

Fundamenty betonowe, ściany  murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm oraz z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm.

Dach jednospadowy o spadku ok. 5% łączący dwa pomieszczenia gospodarcze, konstrukcji drewnianej - krokwiowy, pokrycie papą bitumiczną.

Wrota drewniane ciesielskie 2 szt.

Parametry techniczne budynku:

- wymiary po obrysie zewnętrznym: 6,0 x 3,95 + 11.15 x 5,0 m,

- kubatura: ok. 193,90 m3,

- wysokość budynku : 2,10 -2,40.

Stan aktualny obiektu.

Obiekt ze względu na zły stan techniczny wyłączony jest z użytkowania i przeznaczony do rozbiórki.

Obiekt nr 4

Lokalizacja obiektu: Świnoujście, ul. Hołdu Pruskiego 11

Obiekt  gospodarczy, jednokondygnacyjny w zabudowie zwartej,  bez podpiwniczenia.

Bez fundamentów, wybudowany między ścianami budynku mieszkalnego i gospodarczego, Wrota drewniane ciesielskie.

Dach jednospadowy o spadku ok. 5%  konstrukcji drewnianej - krokwiowy, pokrycie papą bitumiczną.

Parametry techniczne budynku:

- wymiary po obrysie zewnętrznym: 3,40m x 5,20m

- kubatura: ok. 37,10m3,

- wysokość budynku : 2,10.

Stan aktualny obiektu.

Obiekt ze względu na zły stan techniczny wyłączony jest z użytkowania i przeznaczony do rozbiórki.

Rozbiórkę rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbiórki wokół budynku i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiórkowe! ) i postawieniem rusztowania stalowego ramowego.

Roboty wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz ręcznie.

Kolejność prac rozbiórkowych:

-	rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumicznej,

-	rozebranie deskowania połaci dachu,

-	rozebranie konstrukcji więźby dachowej (krokwie dachowe, deskowanie,

-	rozebranie ścian działowych poddasza (obiekt nr 1 i 2),

- 	rozebranie ścian zewnętrznych poddasza (obiekt 1 i 2),

-	rozebranie stropu nad parterem (obiekt 1 i 2),

-	rozbiórka ścian wewnętrznych i zewnętrznych parteru,

-	niwelacja terenu

- 	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Powierzchnia terenu w po rozbiórce obiektów zostanie uporządkowana i wyrównana.

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

## ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: