#### SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

1.     Dane ogólne:

- opracowanie  ma  obejmować  projekt ścieżki rowerowej i chodnika w ulicy Uzdrowiskowej na odcinku od ul. B. Chrobrego  do  „pętli)  tj. do końca ulicy w kierunku wschodnim; ogółem długość: 1330 mb;

- ponieważ  na realizację  ścieżki rowerowej przewiduje się  dofinansowanie z  funduszy unijnych (RPO  pkt. 5.3. – ścieżki rowerowe), na etapie niniejszego przetargu wymaga się sporządzenia dla ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem – odrębnego opracowania  projektowego.

- początek projektowanego odcinka ścieżki należy  połączyć  z istniejącą ścieżką rowerową  biegnącą wzdłuż promenady ( równolegle do ulicy Uzdrowiskowej)

i kończącą bieg na wysokości ulicy B. Chrobrego;

- istniejący  chodnik na odcinku  od ul. Chrobrego do ulicy Zdrojowej -   należy przeprojektować ( długość około 570 mb), na dalszym odcinku zaprojektować jako nową inwestycję.

- Stan oświetlenia ulicy Uzdrowiskowej: od ulicy B. Chrobrego do ulicy Zdrojowej  jest oświetlenie  ( 570 mb), na pozostałym odcinku – brak.

# 2.   Dokumentacja

# będąca przedmiotem umowy powinna obejmować następujące części,   
      umożliwiające uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji ( zgodnie z obowiązującymi 
      przepisami)  a następnie do  wyłonienia wykonawcy robót w drodze przetargu 
      nieograniczonego, który zrealizuje roboty wg niniejszej dokumentacji:

# projekty budowlano – wykonawcze w branży drogowej dla budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika ( każde opracowanie odrębnie), w tym uwzględnienie odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie nawierzchni ciągów odpowiednich spadków ( po 5 egz. w formie wydruku)

# inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i szacunek brakarski – odrębnie dla ścieżki rowerowej oraz odrębnie dla chodnika ( po 5 egz. w formie wydruku).

# plan zagospodarowania dla ścieżki rowerowej uwzględniający propozycje nasadzeń  zieleni oraz miejsc odpoczynku - wyposażonych w ławki, stojaki na rowery oraz śmietniczki, ( 5 egz. w formie wydruku)

# projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ( 5 egz. w formie wydruku) uwzględniający:

# -  ewentualne zmiany w istniejącym oświetleniu na spowodowane dobudową ścieżki   
     rowerowej na odcinku od ul. B. Chrobrego do ulicy Zdrojowej,

# -   budowę nowego oświetlenia dla jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej -  od ulicy 
     Zdrojowej do  końca projektowanego odcinka.

# e) projekt docelowej organizacji ruchu  ( 5 egz. w formie wydruku),

# Projekty winny być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). Ilość projektów – po 5  egz. dla każdej branży w formie wydruku;

# szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) – w ilości po 3 egz. dla  każdej branży w formie wydruku,

# przedmiary robót dla wszystkich branż, opracowane zgodnie z rozporządzeniem  
  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
  sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
  programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) – 
  w ilości po 1 egz.  dla każdej branży w formie wydruku,

# przedmiary robót w formie tabelarycznej z następującymi rubrykami: l.p, podstawa 
  wyceny ( tu należy  wyszczególnić pozycję ze STWiOR), rodzaj robót ( tu wpisać  
  odpowiednią nazwę robót wg numeru pozycji ze STWiOR), j.m., ilość robót , cena 
  jedn. netto ,  wartość netto, wartość brutto ( z VAT) – w ilości  po 1 egz. w formie 
  wydruku.

# kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, opracowane zgodnie z 
   rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
   metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
   kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
   określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 
   1389 z późn. zm.) – w ilości po 2 egz. dla  każdej branży w formie wydruku.

# 3.  Ponadto dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna zawierać następujące   
        elementy stanowiące podstawę do przyjętych założeń projektowych:

# mapę do celów projektowych, którą po zakończeniu prac Wykonawca przekaże zamawiającemu w formie elektronicznej wraz z KERG;

# badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz badania istniejącej konstrukcji jezdni - 4 egz. w formie wydruku;

# przygotowanie, opracowanie i wystąpienie do właściwych organów w imieniu Zamawiającego uzgodnień i opinii zgodnie z aktualnymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

# pozyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. ZUDP, opinii o których mowa w p. c) niniejszego załącznika) z wyjątkiem decyzji środowiskowej, dla której wykonawca przygotuje jedynie  wszelkie  wymagane przepisami opracowania i raporty niezbędne do  złożenia wniosku ( z wnioskiem wystąpi zamawiający). Dokumenty do złożenia wniosku muszą być zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w maju 2008r itp.). Pozostałe  uzgodnienia, opinie lub decyzje uzyskane przez Wykonawcę będą przekazane Zamawiającemu w oryginale, zaś kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem wykonawca zamieści odpowiednio w poszczególnych projektach budowlano-wykonawczych.

4. Wszystkie opracowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu również w wersji   
      elektronicznej w plikach o rozszerzeniu pdf lub jpg, nie przekraczających 2 MB.

5.  W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć koszty wykonania innych, wyżej   
      nie wymienionych opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań   
      odpowiednich organów, dostawców mediów oraz zasad sztuki inżynierskiej i dobrej 
      praktyki wynika taka konieczność.

6.  Cena ryczałtowa za przedmiot umowy określona w załączniku nr 1 do umowy zawiera 
      wszystkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu umowy, także w tych przypadkach, 
      gdy nie zostały one  imiennie wymienione w umowie.

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: